МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник(з)                     А.М.БАХТІН

„ ____”____________________20__ року.

Завдання

підсумкової модульної контрольної роботи

з навчальної дисципліни

ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ ОФІЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІСТ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: ст. викладач кафедри військової

підготовки

полковник (з)                       Глущенко В.С.

м. Миколаїв

Тест

для визначення рівня знань за темою №1-3

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються в 1 бал):

| 1 | Елементи місцевості: 1. Рінинна, горбувата, гірська. 2. Рельєф, місцеві предмети. 3. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. |
| --- | --- |
| 2 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні. 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 3 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| 4 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 6 | Види рослинності: 1. Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: 1. Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, інші типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: 1. Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика легкопересічної місцевості. 1. Природні перешкоди займають менше 10% площі. 2. Природні перешкоди займають менше 15% площі. 3. Природні перешкоди займають менше 20% площі. |
| 16 | Характеристика відкритої місцевості. 1. Проглядається до 70% площі. 2. Проглядається до 75% площі. 3. Проглядається до 80% площі. |
| 17 | Характеристика легкопрохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Сонця. 1. 15 град/год 2. 20 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час) 1. О 6 годині. 2. О 7 годині. 3. О 8 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+35 |
| 22 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=К/В*1000 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 25 | Способи поновлення загубленої орієнтировки: 1. Вихід на орієнтир; графічний спосіб; обернена засічка за світловими (звуковими) сигналами; за небесними світилами. 2. Вихід на орієнтир; графічний спосіб; обернена засічка за світловими (звуковими) сигналами; за небесними світилами, цілевказанням. 3. Вихід на орієнтир; графічний спосіб; обернена засічка за світловими (звуковими) сигналами; за небесними світилами, за способом Болотова. |
| 26 | Географічні карти поділяються на: 1. Загальногеографічні, спеціальні. 2. Загальногеографічні, топографічні, рельєфні, спеціальні; 3. Загальногеографічні, топографічні, контурні, рельєфні, спеціальні; |
| 27 | Топографічні карти – це карти масштабом: 1. 1:100 000 та більші; 2. 1:100 000 та менші; 3. 1:1 000 000 та більші; 4. 1:1 000 000 та менші; |
| 28 | За основні масштаби карти прийняті: 1. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 3. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. |
| 29 | Спеціальні карти, які виготовляють завчасно: 1. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 2. Оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 3. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення,карти орієнтирів, карти геодезичних даних та інші. |
| 30 | Спеціальні карти, які виготовляють під час підготовки або в ході бойових дій: 1. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти шляхів сполучення, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші; 2. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші; 3. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів, рельєфні карти та інші. |
| 31 | Розграфлення карти- це: 1. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі ряди і колони; 2. Поділ карти паралелями та меридіанами широту і довготу; 3. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші. |
| 32 | Номенклатура карти – це: 1. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб; 2. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на паралелях і мередіанах та його масштаб; 3. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його числові значення. |
| 33 | Номенклатура М-13-В - г якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 34 | Номенклатура М-50-13 якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 35 | Номенклатура К-19-VII якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 36 | Номенклатура L-36-Б якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 37 | Способи зображення рельєфу: 1. Плановий (художній), перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; 2. Перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою. |
| 38 | Види горизонталей: 1. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні, проекційні; 2. Основні, потовщенні, додаткові; 3. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні. |
| 39 | Середня похибка вимірюваної відстані на карті 1:50 000: 1. до 25 м; 2. 12 - 25 м; 3. 25 - 50 м, 4. 50 – 75м; |
| 40 | Від якого кута нахилу береться поправка на виміряну відстань? 6°; 2. 8°; 3. 10°; 4. 12°. |
| 41 | Кроком циркуля вимірюють: 1. Звивисті лінії; 2. Відстані, які перевищують довжину лінійного масштабу; 3. Звисті і ламані лінії. |
| 42 | Магнітний азимут (Ам): 1. Кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на ціль. 2. Кут між північним напрямом магнітного меридіана (зафіксованою магнітною стрілкою компаса) і напрямом на ціль. 3. Кут між північним напрямом істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом на ціль. |
| 43 | Способи визначення за картою взаємовидимості між точками: 1. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудов вертикального профілю; 2. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова горизонтального профілю; 3. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова зрізного профілю. |
| 44 | Довгота точки (L) - це: 1. Кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда; 2. Двогранний кут, утворений площиною Гринвіцького (початкового) меридіана і площиною меридіана даної точки. |
| 45 | У системі прямокутних координат вісь X - це: 1. Магнітний мередіан; 2 Істиний меридіан зони; 3. Осьовий меридіан зони. |
| 46 | У системі прямокутних координат вісь Y - це: 1. Лінія Гауса; 2. Лінія екватора; 3. Лінія координатної сітки. |
| 47 | Допустима похибка визначення плоских прямокутних координат: 1. 0,3 – 0,5 мм; 2. 0,4 – 0,8 мм; 3. 0,5 – 1,0 мм, 4. 0,7 – 1,0 мм |
| 48 | Планове аерофотографування: 1. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 2°; 2. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 4°; 3. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 6°. |
| 49 | Основні способи перенесення цілей з аерознімка на карту: 1. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень, азимутальною побудовою; 2. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень. 3. Окомірно,за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою. |
| 50 | Види аерофотографування (за положенням оптичної осі АФА під час фотографування): 1. Планове, перспективне, панорамне, поодиноке, маршрутне, площинне. 2. Планове, перспективне, панорамне. 3. Планове, перспективне, панорамне, поодиноке, маршрутне. |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1-3

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються в 1 бал):

| 1 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості |
| 6 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 7 | Види грунтів: 1. Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, інші типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: 1. Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км. 4. 100 км. |
| 9 | Види рослинності: 1. Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика середньопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають близько 15% площі. 2. Природні перешкоди займають близько 20% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 30% площі. |
| 16 | Характеристика напіввзакритої місцевості. 1. Проглядається до 40% площі. 2. Проглядається до 50% площі. 3. Проглядається до 60% площі. |
| 17 | Характеристика прохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 10 град/год 2. 15 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час). 1. О 7 годині. 2. О 8 годині. 3. О 9 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=К/В*1000 2. Д=В/К*1000 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 25 | Точку стояння можна визначити: 1. Окомірно за найближчими орієнтирами; за відстанню, яку виміряно; способом перпендикуляра; способом створів; зворотньою (оберненою) засічкою; способом Болотова; за прямокутними координатами (при використанні координатора і курсопрокладника). 2. Окомірно за найближчими орієнтирами; за відстанню, яку виміряно; способом перпендикуляра; способом створів; зворотньою (оберненою) засічкою; способом Болотова. 3. Окомірно за найближчими орієнтирами; за відстанню, яку виміряно; способом перпендикуляра; способом побудови геометричних фігур; зворотньою (оберненою) засічкою; способом Болотова. |
| 26 | Географічні карти поділяються на: 1. Загальногеографічні, топографічні, контурні, рельєфні, спеціальні; 2. Загальногеографічні, спеціальні; 3. Загальногеографічні, топографічні, рельєфні, спеціальні. |
| 27 | Топографічні карти – це карти масштабом: 1. 1:1 000 000 та менші; 2. 1:1 000 000 та більші; 3. 1:100 000 та більші; 4. 1:100 000 та менші; |
| 28 | За основні масштаби карти прийняті: 1. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 3. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. |
| 29 | Спеціальні карти, які виготовляють завчасно: 1. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення,карти орієнтирів, карти геодезичних даних та інші; 2. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 3. Оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші. |
| 30 | Спеціальні карти, які виготовляють під час підготовки або в ході бойових дій: 1. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші. 2. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів, рельєфні карти та інші; 3. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти шляхів сполучення, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші. |
| 31 | Розграфлення карти- це: 1. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші; 2. Поділ карти паралелями та меридіанами широту і довготу; 3. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі ряди і колони. |
| 32 | Номенклатура карти – це: 1. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на паралелях і мередіанах та його масштаб; 2. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його числові значення; 3. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб. |
| 33 | Номенклатура B-19-XXIII якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 34 | Номенклатура D-37-13-Г-в якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 35 | Номенклатура U-44-13-А якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 36 | Номенклатура L-36-119 якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 37 | Способи зображення рельєфу: 1. Перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; 2. Плановий (художній), перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою. |
| 38 | Види горизонталей: 1. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні; 2. Основні, потовщенні, додаткові; 3. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні, проекційні; |
| 39 | Середня похибка вимірюваної відстані на карті 1:100 000: 1. 50 - 100 м; 2. до 100 м; 3. 75 - 100 м; 4. 100 – 150м |
| 40 | Від якого кута нахилу береться поправка на виміряну відстань? 1. 2°; 2. 4°; 3. 6°; 4. 8°. |
| 41 | Способи вимірювання відстаней на карті: 1. Лінійкою, циркулем, кроком циркуля, курвіметром; 2. Лінійкою, циркулем, кроком циркуля, курвіметром, окомірно, підручними засобами, ниткою; 3. Лінійкою, циркулем, кроком циркуля, курвіметром, окомірно, підручними засобами, за прямокутними координатами. |
| 42 | Дирекційний кут (Дк): 1. Кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на ціль. 2. Кут між північним напрямом магнітного меридіана (зафіксованою магнітною стрілкою компаса) і напрямом на ціль. 3. Кут між північним напрямом істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом на ціль. |
| 43 | Способи визначення за картою взаємовидимості між точками: 1. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова горизонтального профілю; 2. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова зрізного профілю; 3. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудов вертикального профілю. |
| 44 | Широта точки (В) - це: 1. Кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда; 2. Двогранний кут, утворений площиною Гринвіцького (початкового) меридіана і площиною меридіана даної точки. |
| 45 | У системі прямокутних координат вісь X - це: 1. Осьовий меридіан зони; 2. Магнітний мередіан; 3. Істиний меридіан зони. |
| 46 | У системі прямокутних координат вісь Y - це: 1. Лінія координатної сітки; 2. Лінія Гауса; 3. Лінія екватора. |
| 47 | Допустима похибка визначення плоских прямокутних координат: 1. 0,5 – 1 мм; 2. 0,2 – 0,5 мм; 3. 0,5 – 1,5 мм, 4. 1 – 1,5 мм |
| 48 | Планове аерофотографування: 1. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 1°; 2. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 3°; 3. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 4°. |
| 49 | Основні способи перенесення цілей з аерознімка на карту: 1. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою, методом ангармонійних співвідношень. 2. Окомірно,за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою; 3. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень, азимутальною побудовою. |
| 50 | Види аерофотографування (за положенням оптичної осі АФА під час фотографування): 1. Планове, перспективне, панорамне. 2. Планове, перспективне, панорамне, поодиноке, маршрутне, площинне. 3. Планове, перспективне, панорамне, поодиноке, маршрутне. |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються в 1 бал):

| 1 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні. 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні. 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 6 | Види рослинності: 1. Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: 1. Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, інші типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: 1. Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 3. Більше 200 тис чол 2. Більше 300 тис. чол.. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика сильнопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають більше 30% площі. 2. Природні перешкоди займають більше 40% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 50% площі. |
| 16 | Характеристика закритої місцевості. 1. Проглядається до 20 % площі. 2. Проглядається до 25 % площі. 3. Проглядається до 30% площі. |
| 17 | Характеристика важкопрохідної місцевості. 1. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Доступна для руху машин з невеликою швидкістю, обмежує маневр і рух кількох машин по одному сліду. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 5 град/год 2. 15 град/год 3. 20 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на заході (літній час). 1. О 19 годині. 2. О 20 годині. 3. О 21 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 2 годині. 2. О 3 годині. 3. О 4 годині. |
| 21 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=К/В*1000 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 25 | Способи орієнтування карти: 1. По лінії місцевості; за напрямком на орієнтир; за компасом; за небесними світилами. 2. По лінії місцевості; за напрямком на ціль; за компасом; за небесними світилами. 3. По лінії місцевості; за напрямком на орієнтир; за компасом; за сонцем. |
| 26 | Географічні карти поділяються на: 1. Загальногеографічні, топографічні, контурні, рельєфні, спеціальні; 2. Загальногеографічні, топографічні, рельєфні, спеціальні; 3. Загальногеографічні, спеціальні. |
| 27 | Топографічні карти – це карти масштабом: 1. 1:1 000 000 та більші; 2. 1:1 000 000 та менші; 3. 1:100 000 та більші; 4. 1:100 000 та менші; |
| 28 | За основні масштаби карти прийняті: 1. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 3. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. |
| 29 | Спеціальні карти, які виготовляють завчасно: 1. Оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 2. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 3. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення,карти орієнтирів, карти геодезичних даних та інші. |
| 30 | Спеціальні карти, які виготовляють під час підготовки або в ході бойових дій: 1. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти шляхів сполучення, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші. 2. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів, рельєфні карти та інші; 3. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші; |
| 31 | Розграфлення карти- це: 1. Поділ карти паралелями та меридіанами широту і довготу; 2. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші; 3. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі ряди і колони. |
| 32 | Номенклатура карти – це: 1. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на паралелях і мередіанах та його масштаб; 2. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб; 3. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його числові значення. |
| 33 | Номенклатура L-36-A якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 34 | Номенклатура L-36-13-А якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 35 | Номенклатура L-36-13-А-б якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 36 | Номенклатура L-36-Х якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 000; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 37 | Способи зображення рельєфу: 1. Перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; 2. Плановий (художній), перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; |
| 38 | Види горизонталей: 1. Основні, потовщенні, додаткові; 2. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні; 3. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні, проекційні; |
| 39 | Середня похибка вимірюваної відстані на карті 1:25 000: 1. до 25 м; 2. 12 - 25 м; 3. 25 - 50 м; 4. 50 – 75 м. |
| 40 | Від якого кута нахилу береться поправка на виміряну відстань? 1. 4°; 2. 6°; 3. 8°; 4. 10°. |
| 41 | Курвіметром вимірюють: 1. звивисті лінії; 2. звисті і ламані лінії, відстані, які перевищують довжину лінійного масштабу; 3. звисті і ламані лінії. |
| 42 | Істинний азимут (Аі): 1. Кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на ціль. 2. Кут між північним напрямом магнітного меридіана (зафіксованою магнітною стрілкою компаса) і напрямом на ціль. 3. Кут між північним напрямом істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом на ціль. |
| 43 | Способи визначення за картою взаємовидимості між точками: 1. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова горизонтального профілю; 2. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудов вертикального профілю; 3. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова зрізного профілю. |
| 44 | Широта точки (В) - це: 1. Кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда; 2. Двогранний кут, утворений площиною Гринвіцького (початкового) меридіана і площиною меридіана даної точки. |
| 45 | У системі прямокутних координат вісь X - це: 1. Магнітний мередіан; 2. Осьовий меридіан зони; 3. Істиний меридіан зони. |
| 46 | У системі прямокутних координат вісь Y - це: 1. Лінія екватора; 2. Лінія Гауса; 3. Лінія координатної сітки. |
| 47 | Допустима похибка визначення плоских прямокутних координат: 1. 0,2 – 0,5 мм; 2. 0,5 – 1 мм; 3. 0,5 – 1,5 мм, 4. 1 – 1,5 мм |
| 48 | Планове аерофотографування: 1. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 4°; 2. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 5°; 3. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 6°. |
| 49 | Основні способи перенесення цілей з аерознімка на карту: 1. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень, азимутальною побідовою; 2. Окомірно,за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою. 3. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень. |
| 50 | Види аерофотографування (за способом виконання). 1. Планове, перспективне, поодиноке, маршрутне, площинне. 2. Перспективне, поодиноке, маршрутне. 3. Поодиноке, маршрутне, площинне. |