МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Тест

для визначення рівня знань по темі №2

з навчальної дисципліни

ВіЙСЬКОВА ТОПОГРАФіЯ

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ ОФІЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІСТ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: ст. викладач кафедри військової

підготовки

полковник (з)                           Глущенко В.С.

м. Миколаїв

Тест

для визначення рівня знань за темою №2

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Географічні карти поділяються на: 1. Загальногеографічні, топографічні, контурні, рельєфні, спеціальні; 2. Загальногеографічні, топографічні, рельєфні, спеціальні; 3. Загальногеографічні, спеціальні. |
| --- | --- |
| 2 | Топографічні карти – це карти масштабом: 1. 1:1 000 000 та більші; 2. 1:1 000 000 та менші; 3. 1:100 000 та більші; 4. 1:100 000 та менші; |
| 3 | За основні масштаби карти прийняті: 1. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 3. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. |
| 4 | Спеціальні карти, які виготовляють завчасно: 1. Оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 2. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 3. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення,карти орієнтирів, карти геодезичних даних та інші. |
| 5 | Спеціальні карти, які виготовляють під час підготовки або в ході бойових дій: 1. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти шляхів сполучення, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші. 2. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів, рельєфні карти та інші; 3. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші; |
| 6 | Розграфлення карти- це: 1. Поділ карти паралелями та меридіанами широту і довготу; 2. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші; 3. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі ряди і колони. |
| 7 | Номенклатура карти – це: 1. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на паралелях і мередіанах та його масштаб; 2. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб; 3. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його числові значення. |
| 8 | Номенклатура L-36-A якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 9 | Номенклатура L-36-13-А якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 10 | Номенклатура L-36-13-А-б якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 11 | Номенклатура L-36-Х якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 12 | Способи зображення рельєфу: 1. Перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; 2. Плановий (художній), перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; |
| 13 | Види горизонталей: 1. Основні, потовщенні, додаткові; 2. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні; 3. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні, проекційні; |
| 14 | Середня похибка вимірюваної відстані на карті 1:25 000: 1. до 25 м; 2. 12 - 25 м; 3. 25 - 50 м; |
| 15 | Від якого кута нахилу береться поправка на виміряну відстань? 4°; 2. 6°; 3. 8°; 4. 10°. |
| 16 | Курвіметром вимірюють: 1. звивисті лінії; 2. звисті і ламані лінії, відстані, які перевищують довжину лінійного масштабу; 3. звисті і ламані лінії. |
| 17 | Істинний азимут (Аі): 1. Кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на ціль. 2. Кут між північним напрямом магнітного меридіана (зафіксованою магнітною стрілкою компаса) і напрямом на ціль. 3. Кут між північним напрямом істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом на ціль. |
| 18 | Способи визначення за картою взаємовидимості між точками: 1. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова горизонтального профілю; 2. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудов вертикального профілю; 3. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова зрізного профілю. |
| 19 | Широта точки (В) - це: 1. Кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда; 2. Двогранний кут, утворений площиною Гринвіцького (початкового) меридіана і площиною меридіана даної точки. |
| 20 | У системі прямокутних координат вісь X - це: 1. Магнітний мередіан; 2. Осьовий меридіан зони; 3. Істиний меридіан зони. |
| 21 | У системі прямокутних координат вісь Y - це: 1. Лінія екватора; 2. Лінія Гауса; 3. Лінія координатної сітки. |
| 22 | Допустима похибка визначення плоских прямокутних координат: 1. 0,2 – 0,5 мм; 2. 0,5 – 1 мм; 3. 0,5 – 1,5 мм, 4. 1 – 1,5 мм |
| 23 | Планове аерофотографування: 1. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 4°; 2. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 5°; 3. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 6°. |
| 24 | Основні способи перенесення цілей з аерознімка на карту: 1. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень, азимутальною побідовою; 2. Окомірно,за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою. 3. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою, методом ангармонійних співвідношень. |

Тест

для визначення рівня знань за темою №2

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Географічні карти поділяються на: 1. Загальногеографічні, спеціальні. 2. Загальногеографічні, топографічні, рельєфні, спеціальні; 3. Загальногеографічні, топографічні, контурні, рельєфні, спеціальні; |
| --- | --- |
| 2 | Топографічні карти – це карти масштабом: 1. 1:1 000 00 та більші; 2. 1:1 000 00 та менші; 3. 1:100 0000 та більші; 4. 1:100 0000 та менші; |
| 3 | За основні масштаби карти прийняті: 1. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 3. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. |
| 4 | Спеціальні карти, які виготовляють завчасно: 1. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 2. Оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 3. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення,карти орієнтирів, карти геодезичних даних та інші. |
| 5 | Спеціальні карти, які виготовляють під час підготовки або в ході бойових дій: 1. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти шляхів сполучення, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші; 2. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші; 3. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів, рельєфні карти та інші. |
| 6 | Розграфлення карти- це: 1. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі ряди і колони; 2. Поділ карти паралелями та меридіанами широту і довготу; 3. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші. |
| 7 | Номенклатура карти – це: 1. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб; 2. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на паралелях і мередіанах та його масштаб; 3. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його числові значення. |
| 8 | Номенклатура М-13-В - г якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 9 | Номенклатура М-50-13 якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 10 | Номенклатура К-19-VII якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 11 | Номенклатура L-36-Б якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 12 | Способи зображення рельєфу: 1. Плановий (художній), перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; 2. Перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою. |
| 13 | Види горизонталей: 1. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні, проекційні; 2. Основні, потовщенні, додаткові; 3. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні. |
| 14 | Середня похибка вимірюваної відстані на карті 1:50 000: 1. до 25 м; 2. 12 - 25 м; 3. 25 - 50 м; |
| 15 | Від якого кута нахилу береться поправка на виміряну відстань? 6°; 2. 8°; 3. 10°; 4. 12°. |
| 16 | Кроком циркуля вимірюють: 1. звивисті лінії; 2. відстані, які перевищують довжину лінійного масштабу; 3. звисті і ламані лінії. |
| 17 | Магнітний азимут (Ам): 1. Кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на ціль. 2. Кут між північним напрямом магнітного меридіана (зафіксованою магнітною стрілкою компаса) і напрямом на ціль. 3. Кут між північним напрямом істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом на ціль. |
| 18 | Способи визначення за картою взаємовидимості між точками: 1. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудов вертикального профілю; 2. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова горизонтального профілю; 3. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова зрізного профілю. |
| 19 | Довгота точки (L) - це: 1. Кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда; 2. Двогранний кут, утворений площиною Гринвіцького (початкового) меридіана і площиною меридіана даної точки. |
| 20 | У системі прямокутних координат вісь X - це: 1. Магнітний мередіан; 2 Істиний меридіан зони; 3. Осьовий меридіан зони. |
| 21 | У системі прямокутних координат вісь Y - це: 1. Лінія Гауса; 2. Лінія екватора; 3. Лінія координатної сітки. |
| 22 | Допустима похибка визначення плоских прямокутних координат: 1. 0,3 – 0,5 мм; 2. 0,4 – 0,8 мм; 3. 0,5 – 1,0 мм, 4. 0,7 – 1,0 мм |
| 23 | Планове аерофотографування: 1. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 2°; 2. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 4°; 3. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 6°. |
| 24 | Основні способи перенесення цілей з аерознімка на карту: 1. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень, азимутальною побудовою; 2. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою, методом ангармонійних співвідношень; 3. Окомірно,за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою. |

Тест

для визначення рівня знань за темою №2

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Географічні карти поділяються на: 1. Загальногеографічні, топографічні, контурні, рельєфні, спеціальні; 2. Загальногеографічні, спеціальні; 3. Загальногеографічні, топографічні, рельєфні, спеціальні. |
| --- | --- |
| 2 | Топографічні карти – це карти масштабом: 1. 1:1 000 000 та менші; 2. 1:1 000 000 та більші; 3. 1:100 000 та більші; 4. 1:100 000 та менші; |
| 3 | За основні масштаби карти прийняті: 1. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 2. 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. 3. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. |
| 4 | Спеціальні карти, які виготовляють завчасно: 1. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення,карти орієнтирів, карти геодезичних даних та інші; 2. Оглядово-географічні, бланкові, карти змін місцевості, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші; 3. Оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, рельєфні, карти шляхів сполучення, карти геодезичних даних та інші. |
| 5 | Спеціальні карти, які виготовляють під час підготовки або в ході бойових дій: 1. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші. 2. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти ділянок річки, карти орієнтирів, рельєфні карти та інші; 3. Карти зміни місцевості, карти з розвідувальними даними про противника, карти шляхів сполучення, карти ділянок річки, карти орієнтирів та інші. |
| 6 | Розграфлення карти- це: 1. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші; 2. Поділ карти паралелями та меридіанами широту і довготу; 3. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі ряди і колони. |
| 7 | Номенклатура карти – це: 1. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на паралелях і мередіанах та його масштаб; 2. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його числові значення; 3. Літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб. |
| 8 | Номенклатура B-19-XXIII якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 9 | Номенклатура D-37-13-Г-в якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 10 | Номенклатура U-44-13-А якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 11 | Номенклатура L-36-119 якої карти: 1. 1:25 000; 2. 1:50 000; 3. 1:100 00; 4. 1:200 000; 5. 1:500 000. |
| 12 | Способи зображення рельєфу: 1. Перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; 2. Плановий (художній), перспективний (картинний), штриховий, розтушовуванням (відмивкою), горизонталями з гіпсометричним забарвленням, горизонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою; |
| 13 | Види горизонталей: 1. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні; 2. Основні, потовщенні, додаткові; 3. Основні, потовщенні, додаткові, допоміжні, проекційні; |
| 14 | Середня похибка вимірюваної відстані на карті 1:100 000: 1. 50 - 100 м; 2. до 100 м; 3. 75 - 100 м |
| 15 | Від якого кута нахилу береться поправка на виміряну відстань? 2°; 2. 4°; 3. 6°; 4. 8°. |
| 16 | Способи вимірювання відстаней на карті: 1. Лінійкою, циркулем, кроком циркуля, курвіметром; 2. Лінійкою, циркулем, кроком циркуля, курвіметром, окомірно, підручними засобами, ниткою; 3. Лінійкою, циркулем, кроком циркуля, курвіметром, окомірно, підручними засобами, за прямокутними координатами. |
| 17 | Дирекційний кут (Дк): 1. Кут між північним напрямом вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на ціль. 2. Кут між північним напрямом магнітного меридіана (зафіксованою магнітною стрілкою компаса) і напрямом на ціль. 3. Кут між північним напрямом істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом на ціль. |
| 18 | Способи визначення за картою взаємовидимості між точками: 1. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова горизонтального профілю; 2. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудова зрізного профілю; 3. Співставлення висот точок, побудова трикутника, побудов вертикального профілю. |
| 19 | Широта точки (В) - це: 1. Кут між площиною екватора і нормаллю - лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні земного еліпсоїда; 2. Двогранний кут, утворений площиною Гринвіцького (початкового) меридіана і площиною меридіана даної точки. |
| 20 | У системі прямокутних координат вісь X - це: 1. Осьовий меридіан зони; 2. Магнітний мередіан; 3. Істиний меридіан зони. |
| 21 | У системі прямокутних координат вісь Y - це: 1. Лінія координатної сітки; 2. Лінія Гауса; 3. Лінія екватора. |
| 22 | Допустима похибка визначення плоских прямокутних координат: 1. 0,5 – 1 мм; 2. 0,2 – 0,5 мм; 3. 0,5 – 1,5 мм, 4. 1 – 1,5 мм |
| 23 | Планове аерофотографування: 1. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 1°; 2. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 3°; 3. Оптична вісь у момент фотографування співпадає з прямовисною лінією або відхиляється від неї на невеликий кут - не більше 4°. |
| 24 | Основні способи перенесення цілей з аерознімка на карту: 1. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою, методом ангармонійних співвідношень. 2. Окомірно,за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою або за сіткою; 3. Окомірно, за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, засічкою, за сіткою, методом ангармонійних співвідношень, азимутальною побудовою. |

Варіант_____

| Тест за темою №2 з дисципліни ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |
| Взвод________ |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |

Бали______________

Викладач________________ (ПІБ)

Варіант_____

| Тест за темою №2 з дисципліни ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |
| Взвод________ |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |

Бали______________

Викладач________________ (ПІБ)