МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„  20 ” квітня  2018 року.

Завдання

модульної контрольної роботи №1

з навчальної дисципліни

„БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ”

Спеціальність: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ

Кваліфікація:  ОФІЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ 20 ” квітня 2018р.

Протокол №7

Розробив: викладач кафедри військової підготовки

підполковник (з)                      Самохін О.В.

м. Миколаїв

Анотація до контрольних завдань модульній контрольної роботи

Згідно вимог керівних документів щодо організації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах контрольні завдання модульної контрольної роботи з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає рівень підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначеними темами дисципліни. Ці завдання призначені для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при проведенні контролю рівня підготовки наприкінці семестру навчання.

Контрольні завдання модульної контрольної роботи розроблені у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Будова та експлуатація автомобільної техніки».

Контрольні завдання включають в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни в обсязі вивченого матеріалу, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді тестів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальна та мінімальна кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння тем навчальної дисципліни кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 30 хвилін.

Використання довідкової літератури при виконанні завдань модульної контрольної роботи не дозволяється.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „Будова та експлуатація автомобільної техніки”

для студентів спеціальності: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Вантажопідйомність автомобіля ГАЗ-66, (т): – 2; 2. -2,5; 3. -3; ; 4. -3,5; 5. -4. |
| --- | --- |
| 2 | Заправна ємність двох бензинових баків автомобіля ГАЗ-66 ( л ): – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -210. |
| 3 | Періодичність виконання ТО-№1 для автомобіля ГАЗ-66 (км пробігу): 1.-1600-1800; 2. -1200-1600; 3. -6000-8000; 4. -2000-3000; 5. -1500-2000. |
| 4 | Порядок роботи циліндрів двигуна ЗМЗ-66: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 5 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (мм) системи запалення двигуна ЗМЗ-66: 1. – 0,25-0,30 2. – 0.35-0,45 3. – 0,8-0,9 4. – 4-5 5. -5-7 |
| 6 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. - Повітряною затулкою; 2. - Дросельними затулками; 3. - Гвинтами якості і кількості суміші; 4. - Повітряною і дросельними затулками; 5. - Підгинанням язичка поплавця. |
| 7 | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива необхідно проводити при: 1.-ТО-1; 2. - ТО-2; 3. -ШТО; 4. –перед літнім сезоном; 5. – не виконується |
| 8 | Паливний фільтр грубої очистки палива двигуна ЗМЗ-66 встановлений: 1. - Над двигуном; 2.- В кабіні на підлозі; 3.- Біля паливного баку; 4. – За кабіною; 5.- Під радіатором. |
| 9 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна ЗМЗ-66: 1.-10-15; 2. -15-17; 3. -10-20; 4. -18-20; 5. -11-12. |
| 10 | Ємність системи охолодження двигуна ЗМЗ-66 (л): 1.-25,5; 2. - 23; 3. – 27; 4. – 35; 5. –48. |
| 11 | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна: 1.– 0,25-0,30; 2. – 0.35-0,45; 3.-0,3-0,4; 4. -0,8-0,9; 5. – 5-7. |
| 12 | Принцип подачі палива в передпусковий підігрівач: 1. – під тиском з правого паливного баку ; 2.- під тиском з правого паливного баку; 3.- самотечією із додаткового бачка; 4. – з карбюратора; 5.- з фільтру грубого очищення палива |
| 13 | Максимальний час безперервної роботи стартера (сек): 1.– не більш 20; 2. – не більш 10; 3. – не більш 30; 4. – 30-40; 5. – не більш 1 мін. |
| 14 | Ємність акумуляторної батареї встановленій на ГАЗ-66 (А/год): 1.-25; 2. - 90; 3. – 75; 4. – 100; 5. –120. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Система мащення забезпечує змащування тертьових поверхонь  двигуна, подачу до них масла, часткове ___________ їх, видаляння продуктів згорання та очищення масла».

16. Написати призначення і загальну будову КШМ.

17. Визначити місце встановлення котла пускового підігрівача.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на автомобілі ГАЗ-66 спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання щодо їх усунення.

19. Перелічити можливі причини низького тиску масла під час роботи двигуна

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „Будова та експлуатація автомобільної техніки”

для студентів спеціальності: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Повна маса автомобіля ГАЗ-66 з лебідкою (Кг): 1. – 2560; 2. -3120; 3. – 4500; 4. – 5940; 5. – 5200. |
| --- | --- |
| 2 | Глибина броду що долається автомобілем ГАЗ-66 не більше (м): 1. - 1,5; 2. - 0,8; 3. - 0,5; 4. – 2; 5. – 1. |
| 3 | Періодичність виконання ТО-№2 для автомобіля ГАЗ-66 (км пробігу): 1.-1600-1800; 2. -1200-1600; 3. -6000-8000; 4. -8000-10000; 5. - За необхідністю |
| 4 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигуна ЗМЗ-66 на експлуатаційному режимі роботи: 1. - 0,8 – 0,9; 2. - 2,75 – 4; 3. - 4 – 5,5; 4. – 2,5 ; 5. - 7 – 9. |
| 5 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача ( мм ) системи запалення двигуна ЗМЗ-66: - 0,25-0,30 ; 2. – 0.35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4.- 4-5; 5.-5-7. |
| 6 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру: 1.- М8Б1 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 7 | Номінальна температура масла в системи мащення двигуна ЗМЗ-66: 1.- 70-80; 2. - 30-50; 3. - 80-90; 4. - 90-95; 5. - 30-40. |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) системі мащення двигуна ЗМЗ-66: 1.- 105; 2. -12,5; 3. -24; 4. -8; 5. -14 |
| 9 | Кількість масла (л), яке заправляється в корпус повітряного фільтра двигуна ЗМЗ-66: 1.- 0,25-0,30; 2. -1,45; 3. -0,55; 4. -0,8-0,9; 5. -0,35-0,45. |
| 10 | Максимальна потужність двигуна ЗМЗ-66 при 3200 - 3400 об/хв, (к. с. ): - 115; 2. -125; 3. -240; 4. -250; 5. -290. |
| 11 | Гранична ступень розряду акумуляторної батареї взимку (%): 1.-20; 2. -25; 3. -30; 4. -40; 5. -50. |
| 12 | Мінімальний тиск масла при холостих обертах двигуна ЗМЗ-66: 1.– 0,3-0,4; 2. – 3-4; 3. – 0,5; 4. – 0,4-0,8; 5. – 2,75. |
| 13 | Рівень електроліту в акумуляторах повинен бути вище захисного щитка на (мм): 1.-15-20; 2. -15-17; 3. -10-15; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 14 | Напруга (V) в електромережі автомобіля ГАЗ-66: 1.-24; 2. -12; 3. -48; 4. -18; 5. -36. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в ____________ і зворотно - поступового руху поршнів  в обертальний  рух  колінчастого  валу».

16. Написати призначення і загальну будову ГРМ.

17. Визначити місце встановлення паливного бачка пускового підігрівача.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на автомобілі ГАЗ-66 спостерігається підвищений розхід палива, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини підвищення рівня  масла під час роботи двигуна.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „Будова та експлуатація автомобільної техніки”

для студентів спеціальності: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Розхід палива автомобіля ГАЗ-66 (л на 100 км): – 35; 2. – 21; 3. – 26,8; 4. -31,5; 5. -45; |
| --- | --- |
| 2 | Шлях гальмування автомобіля ГАЗ-66 з навантаженням без причепа при швидкості 50 км/год.(м): 1.– 10; 2. – 20; 3. – 25; 4. – 30; 5. – 50. |
| 3 | Єдина система комплексного технічного обслуговування ОВТ є: 1.– Перспективною; 2. – Безперервною; 3. –Текучою; 4. – Планово-попереджувальною; 5. – Планово-сезонною. |
| 4 | Кількість води ( л ) в системі охолодження двигуна ЗМЗ-66: – 12,5; 2. – 25; 3. – 8; 4. – 45; 5. – 23. |
| 5 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (в мм) системи запалення двигуна ЗМЗ-66: – 0,25-0,30; 2. – 0.35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4. – 4-5; 5. – 5-7. |
| 6 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-66? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 7 | Порядок роботи циліндрів двигуна ЗМЗ-66: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків автомобіля ГАЗ-66: 1.- 290; 2. -145; 3. -210; 4. -200; 5. -300 |
| 9 | Марка масла, яке заправляється в систему мащення двигуна ЗМЗ-66: 1.- М8Б1, 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. –М10Г2К |
| 10 | Для зміни кількості охолоджувальної рідини через радіатори призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – термосіфони; 5. – термореле. |
| 11 | Тип системи охолодження: 1.– повітряна; 2. – комбінована; 3. – рідинна; 4. – повітряно-рідинна; 5. – Рідинна, зачинена з примусовою циркуляцією. |
| 12 | Кількість розподільних валів в двигуні ЗМЗ-66: 1.- один; 2. - два; 3. - чотири; 4. -вісім; 5. -три |
| 13 | Якій прилад призначений для вимірювання напруги в акумуляторі: 1.- скляна трубка; 2. – вилка навантажувальна; 3. - амперметр; 4. -ареометр; 5. - кислотомір |
| 14 | Яка схема електрообладнання використовується на автомобілі ГАЗ-66: 1.- двохпровідна; 2. – трьохфазна; 3. - однопровідна; 4. -заземленна; 5. -індивідуальна |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і __________ відпрацьованих газів згідно з  робочим  процесом  двигуна».

16. Написати призначення і загальну будову системи охолодження.

17. Перелічити головні агрегати автомобільної техніки.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на автомобілі ГАЗ-66 спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини?

19 Перелічити можливі причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „Будова та експлуатація автомобільної техніки”

для студентів спеціальності: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ

Варіант №4

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Максимальна потужність двигуна ЗМЗ-66 при 3200 – 3400 об/хв, ( к. с. ): – 120; 2. – 145; 3. – 240; 4. – 290; 5. – 500. |
| --- | --- |
| 2 | Запас ходу автомобіля ГАЗ-66 по розходу палива, (км) : 1.– 600; 2. – 750; 3. – 870; 4. – 660; 5. – 500. |
| 3 | У Збройних Силах України прийнята система ремонту машин, при якій середній і капітальний ремонт: 1.– виконується при необхідності; 2. – планується; 3. – проводиться за командою командира; 4. – проводиться з дозволу старшого начальника; 5. – проводиться після ТО-№2. |
| 4 | Якій клапан спрацьовує в пробці заливних горловин системи охолодження при закипанні рідини: 1.- запобіжний; 2. - повітряний; 3. - паровий; 4. -редукційний; 5. -компенсаційний |
| 5 | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна ЗМЗ-66: – 0,25-0,30; 2. – 0.35-0,45; 3.- 0,8-0,9; 4. – 4-5; 5. – 5-7. |
| 6 | Марка палива для автомобіля ГАЗ-66: 1. ДП; 2. - МТ-І6п; 3. - АМГ-10; 4. – А-76; 5. – А-92. |
| 7 | Температура масла (°С) в системі змащення двигуна ЗМЗ-66 на експлуатаційному режимі роботи: 1.– 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 8 | Яка температура повного відкриття клапану термостата: 1.– 100-105; 2. – 91-95; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 9 | Тип повітроочисника: 1.– Інерційно-масляний; 2. – Двокамерний; 3. – Відцентровой очистки; 4. – Комбінований ; 5. – Паперовий. |
| 10 | Для зміни кількості охолоджувальної рідини через радіатори призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |
| 11 | Система пускового підігрівання використовується при температурі оточуючого повітря: 1.– нижче +50С; 2. - нижче 00С; 3. - нижче -50С; 4. – нижче -150С; 5. – нижче -100С. |
| 12 | На якій тиск (в кгс/см2) відрегульований редукційний клапан головної масляної магістралі: 1.– 1; 2. – 3-4; 3. – 5,5; 4. – 6-7; 5. – 8-9. |
| 13 | Ємність акумуляторної батареї встановленій на ГАЗ-66 (А/год): 1.-25; 2. - 90; 3. – 80; 4. – 75; 5. –120. |
| 14 | В умовному найменуванні акумуляторної батареї 6СТ-75ТРС, цифра 6 означає:: 1.- номінальну ємність батареї в ампер-годинах; 2. – кількість сепараторів в акумуляторі; 3. – кількість послідовно з'єднаних акумуляторів у батареї; 4. - напругу в акумуляторної батареї; 5. – силу току в акумуляторної батареї. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з ___________ циркуляцією».

16. Написати призначення і загальну будову системи змащення.

17. Закінчити  речення: «Управління роботою пускового підігрівача проводиться з пульта, який розміщений  ____________________________»

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на автомобілі ГАЗ-66 покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини останова двигуна під час  роботи на холостих оборотах.

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Модульна контрольна робота з дисципліни Будова та експлуатація автомобільної техніки |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |  |
| Курс________ | Група_________ | Варіант________ |
| Питання І рівня складності |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Питання ІІ рівня складності |
| Питання 15 | Відповідь: |
| Питання 16 | Відповідь: |
| Питання 17 | Відповідь: |
| Питання ІІІ рівня складності |
| Питання 18 | Відповідь: |
| Питання 19 | Відповідь: |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за прав. рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |  |
| Питання І рівня складності |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Питання ІІ рівня складності |
| 15 | Система мащення забезпечує змащування тертьових поверхонь двигуна, подачу до них масла, часткове охолодження їх, видаляння продуктів згорання та очищення масла. | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу | Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів згідно з робочим процесом двигуна | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією | 4 |
| 16 | Призначення і загальна будова КШМ. призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу складається: а) нерухомі деталі: картер (блок циліндрів) з головками, ущільнювальними прокладками й кришками; впускний трубопровід; гільзи циліндрів; піддон картера; кришка розподільних шестерень; картер маховика і зчеплення. б) рухомі деталі: поршнева група (поршні, поршневі кільця, поршневі пальці); шатуни; колінчастий вал з кришками; маховик; вкладиші. | Призначення і загальна будова ГРМ. призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів згідно з робочим процесом двигуна складається: з розподільного вала; його привода (2 шестерні); 16 штовхачів; 16 штанг; 2 вісі коромисел; 16 коромисла; 8 впускних і 8 випускних клапанів з деталями приводу система випуску відпрацьованих газів. | Призначення і загальна будова системи охолодження. - призначена для підтримання необхідного теплового режиму роботи двигунів. складається: з водяної сорочки блока і головок блоку циліндрів; водяного насоса; радіатора; термостата; вентилятора з приводом; зливних кранів; пробки заливної горловини з пароповітряним клапаном; жалюзі з приводом; датчика і покажчика температури охолоджувальної рідини; сигнальної лампи про перегрів двигуна; з'єднувальних трубопроводів і шлангів. | Призначення і загальна будова системи змащення. -призначена для підводу масла до деталей, що труться з метою зменшення тертя, часткового їх охолодження та віддалення продуктів зносу. складається: -.маслозаливний патрубок з фільтром вентиляції картера; -стрижневий покажчик рівня масла; - маслоприймач; - масляний насос; -фільтр відцентрового очищання масла; -масляний радіатор; -запобіжний клапан; -два редукційних клапани; - кран відключення масляного радіатора; - датчик і вказівник тиску масла; - контрольна лампа аварійного тиску масла; -маслопроводи, канали і отвори у деталях двигуна. | 4 |
| 17 | Змонтований на двигуні з лівого боку. | Розташований позаду кабіни на інструментальному ящику. | Перелік головних агрегатів автомобільної техніки: Двигун, коробка передач, роздавальна коробка, передній середній та задній мости, рама. кабіна, кузов легкового автомобіля та автобуса. | На підлозі кабіни біля важеля переключення передач | 4 |

Питання ІІІ рівня складності

| 18 | Під час виконання завдання спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання на їх усунення а) закриті жалюзі б) несправний термостат в) недостатня кількість охолоджувальної рідини в системі охолоджування г) радіатори забруднені зовні д) несвоєчасне займання робочої суміші (пізнє запалювання) Водію, зупинити машину, перевірити стан двигуна, усунення несправностей а, в, г, д – провести на місці. Перевірку несправності термостату провести після повернення в парк. | Під час виконання завдання спостерігається підвищений розхід палива, які причини? а) теча бензину через нещільність в з'єднаннях системи живлення б) підвищений рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора в) неповне відкриття повітряної заслінки г) заїдання механізмів системи економайзера д) пізнє запалення е) велика забрудненість повітроочисника. | Під час виконання завдання у одної машині підрозділу спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини? а) підтікання масла в стику картера, з'єднаннях трубопроводів, сальниках б) сильно зношені або пригоріли («закоксовані») поршневі кільця. | Під час виконання завдання у одної машині підрозділу покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, які причини? а) несправний покажчик або датчик тиску масла б) несправний електричний ланцюг в) несправний масляний насос. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Причини низького тиску масла під час роботи двигуна -низький рівень масла, -підвищена температура масла, -засмічення маслоприймача, -ослаблення пружини редукційного клапана, -знос вкладишів підшипників колінчастого валу. | Причини підвищення рівня масла під час роботи двигуна -попадання охолоджуючої рідини в систему змащення; -при несправності діафрагми паливного насосу; - знос поршневих кілець та порушення регулювання карбюратора | Причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна недостатньо рідини в системі, прикриті жалюзі, слабо натягнуті ремені приводу вентилятора і водяного насоса, засмічений радіатор, великі відкладення накипу в сорочці охолодження, несправний термостат. | Причини останова двигуна під час роботи на холостих оборотах -відсутність палива в баках, засмічення паливопроводів або фільтрів, -пошкодження паливного насоса, -несправність клапанів у пробці паливного бака., -порушене регулювання карбюратора | 5 |