МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Завдання

на відстрочений кваліфікаційний тест

для визначення рівня знань за 2 курс військової підготовки

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової

підготовки

підполковник (з)                           Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

2 рік

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | На БТР – 70 встановлені амортизатори: Пневматичні, двойної дії Гідравлічні, телескопічні, двойної дії Газові, телескопічні |
|  | Сходження управляємих коліс БТР-70 має бути у межах: 2 -4 мм 5 -7 мм 11-13 мм |
|  | Який мінімальний і максимальний тиск (кгс/см2) повітря в шинах БТР-70 ? 0,5 і 2,8 2,8 і 5,5 6,0 і 7,7 |
|  | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 2,8 6,0-7,7 9.0-9,5 |
|  | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: По одному на кожному двигуні На правому компресорі На лівому компресорі |
|  | Характеристика рульового приводу БТР -70: Гідравлічний Механічний з гідравлічним підсилювачем Механічний |
|  | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів на БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 7-9 11-13 15,5-17,5. |
|  | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 |
|  | В якості робочої рідини в амортизаторах БТР-70 застосовується масло: МТ – 16п ЛІТОЛ-24 АМГ – 10 |
|  | Гальмівний шлях БТР-70, який рухається зі швидкістю 30 км/год має бути: Не більше 5 м Не більше 10 м Не більше 15 м |
|  | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 6-8 зубців 4 -5 зубців |
|  | Які шкали має повітряний редуктор системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? „Пуск " і „ Стоп " „Підняти " і „ Опустити" „Накачка" і „ Спуск" |
|  | Як перевірити справність торсіона підвіски БТР-70? По величині тиску повітря в кожній шині Припідніманням кожного колеса ломом Візуально після зняття кожного колеса |
|  | Кількість амортизаторів встановлено на БТР -70 ? 16 12 8 |
|  | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи БТР-70. 12-28 20-22 14-20 |
|  | Фільтри очищення гідросистеми рульового управління БТР-70 розташовани: У відділенні силової установки У десантному відділенні Під сидінням командира |
|  | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 9,0-9,5 |
|  | Бачек для масла гідропідсилювача БТР-70 розташовані : У відділенні силової установки Під сідінням десанту Під сидінням командира |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері роздавальної коробки БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 |
|  | Роздавальні коробки БТР-70 розташовані : У відділенні силової установки Під сідінням десанту Під сидінням командира |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері колісної передачи БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Робоча гальмова система відрегульована вірно, коли зазор в колісних гальмах : 2 -3 щолчка 7-9 щолчків 4 -5 щолчків |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері коробки передач БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері коробці відбору потужності на водомет БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Головний гальмівний циліндр БТР-70 розташований: Під сідинням водія Під сідинням командира За щитком приладів |
|  | Длина тросу лебідки БТР-70 ? 20 50 100 |
|  | Місто встановлення фільтровентіляційної установки БТР-70? Відділення управління Десантне відділення Силове відділення |
|  | Гвінти водомету БТР-70 мають привод від: Лівого двигуна Правого двигуна Від двох двигунів |
|  | Фільтровентіляційна установка БТР-70 працює при роботі: Лівого двигуна Правого двигуна Від двох двигунів |
|  | Балони протипожежної системи БТР-70 встановлені: В силовому відділенні В десантному відділенні В відділенні управління |
|  | Рентгенометр ДП-3Б на БТР-70 встановлений: На щитку приладів водія Зправа від командира В десантному відділенніц на задней стінке |
|  | Обслуговування лебідки БТР-70 (заміну масла) потрібно проводити при: ТО-1 ТО-2 ЩТО |
|  | Як перевіряється рівень масла в редукторі лебідки БТР-70? По масломірному щупу По масломірному стрижню По контрольному оствору |
|  | Хто вказує дані спидометру в шляховому литсі водія? Командир підрозділу Водій Черговий парку |
|  | Де зберігаються запасні ключі від паркових приміщень? У чергового по парку У чергового по частині У начальника автомобільної служби частини |
|  | На підставі чого черговий по парку випускає машину з парку? Випіски з приказу по частині Шляхового листу Наряду на вихід машин |
|  | Які визначення, крім кілометрів пробігу, використовують для обліку работи машин? Розхід палива Мотогодини роботи двигуна Години планової роботи машини |
|  | Якій матеріал використовують для осушення повітря при консервації машин на зберіганні? Етіленгліколь Сілікогель Сінтоміцін |
|  | При якій температурі виконують перехід на зимовий період використання машин? Ніжче +50С Ніжче 00С Ніжче -50С |
|  | На яке зберігання ставлять машину, яка не використовується більше одного року? Тимчасове Короткочасне Довгострокове |
|  | Де зберігаються дублікати ключів від замків запалення машин підрозділу? У чергового по парку У чергового по частині У чергового по роті |
|  | На яке зберігання ставлять машину, яка не використовується більше одного місяцю але меньш одного року? Тимчасове Короткочасне Довгострокове |
|  | Що потрібно зробити з машиною, яка повернулася з рейсу після закінчення роботи паркових служб? Поставити її в сховище машин Поставити її на майданчик для машин,які не пройшли технічне обслуговування Поставити її на пунктмиття машин |
|  | При якій температурі використовують передпусковий підігрівач? Ніжче +50С Ніжче 00С Ніжче -50С |

Середній рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 4 -5 зубців 6-8 зубців 7-9 зубців |
|  | Бачок гідросистеми рульового управління БТР-70 розташований: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
|  | Фільтри очищення гідросистеми рульового управління БТР-70 розташовани: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
|  | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи БТР-70. 12-28 18-20 20-22 14-20 |
|  | Характеристика приводу стоянкової гальмівної системи БТР-70: Гідравлічний Пневматичний Механічний Ручний |
|  | Обслуговування лебідки БТР-70 (заміну масла) потрібно проводити при: ТО-1 ТО-2 ЩТО Сезонне обслуговування |
|  | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 |
|  | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 6,0-7,7 кгс/см2 |
|  | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 2,8-1,5 6,0-7,7 9,0-9,5 8,0-9,0 |
|  | На БТР – 70 встановлені амортизатори: Пневматичні, двойної дії Гідравлічні, телескопічні, двойної дії Механічні Газові, телескопічні |
|  | Сходження управляємих коліс БТР-70 має бути у межах: 2 -4 мм 11-13 мм 5 -7 мм 10-15 мм |
|  | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: По одному на кожному двигуні На правому компресорі На лівому компресорі Під сідинням командира |
|  | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів на БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 7-9 11-13 15,5-17,5. 10-25 |
|  | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 9,5 кгс/см2 |
|  | Як називається пристосування для підвищення тягового зусілля лебідкі? Підсілювач Поліспаст Тяговий ролік Блок підсілювач |
|  | Фільтровентіляційна установка БТР-70 розташована: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
|  | Фільтровентіляційна установка БТР-70 працює при роботі: Лівого двигуна Правого двигуна Від двох двигунів Від бортової електричної мережи БТР |
|  | Де в БТР-70 розташовані важелі управління фільтровентіляційної установкою? У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
|  | На підставі якого документу роблять висновки про стан техніки в військової частині? Рапорту командира підрозділу Акту технічного стану машини Витягу з шляхових листів Акту розслідування |
|  | Якій матеріал використовують для осушення повітря при консервації машин на зберіганні? Етіленгліколь Сілікогель Сінтоміцін Медічна вата |
|  | Де зберігаються дублікати ключів від замків запалення машин підрозділу? У чергового по парку У чергового по частині У чергового по роті У командира підрозділу в сейфі |
|  | Длина тросу лебідки БТР-70 (м)? 20 50 100 150 |
| Вибрати декілька правильних відповідей. |
|  | Які бувають парки військових частин? Постійні Тимчасові Польові Довгострокові |
|  | Складові частини джерел електроенергії БТР-70: Генератор Реле-регулятор Одна акумуляторна батарея Дві акумуляторні батареї |
|  | Призначення зчеплення: Для тимчасового роз’єднання двигунів з трансмісією ( при зупинці і різкому гальмуванні машини ) Для плавного з’єднання двигунів з трансмісією (при рушанні машини з місця і після перемикання передач ) з забезпеченням надійної передачі крутного моменту до агрегатів трансмісії Для передачі і перетворення по величині і напрямку крутних моментів двигунів до ведучих коліс машини, гребних гвинтів водометного рушія і корби. Для змінювання передаточних чисел в трансмісії |
|  | Яка величина прогину ( мм) ременів приводу агрегатів двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс? 4-5 5-7 11-13 15,5-17,5 |
|  | Коробка передач БТР-70 має синхронізатори на яких передачах? Першой Другой Третей Чвертой |
|  | Які бувають види зберігання машин? Постійне Тимчасове Короткочасне Довгострокові |
|  | В якіх ведучіх мостах рівень масла перевіряється Г-подібним ключем?\ 1 2 3 4 |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло АМГ-10: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Привід гальмівний системи |
|  | Які мости на БТР-70 керовані? 1 2 3 4 |
|  | Які роботи по зняттю машин зі зберігання виконують в другу чергу (в районі зосередження)? Встановлення акумуляторних батарей Перевірка прицельних пристроїв кулеметів Спорядження кулеметних стрічек Заправлення машин |
|  | Якими приладами керують важелі гідравлічного управління БТР-70 з блоку кранів, які розташовані зліва від водія? Волновідбівним щитком Заслінкою водомету Кермом водомета Заслінкою вхідного вікна водомету |
|  | Машини які груп експлуатації зберігаються в мірний час на довгостроковому зберіганні? Бойова Навчально-бойова Стройова Навчально-стройова |
|  | На підставі якіх документів випісується наряд на використання машин? Книга заявок на машини Розпорядження командира частини План використання техніки Шляхови листи |
| Доповнити відповідь |
|  | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
|  | Рівень масла в роздавальних коробках перевіряється по контрольних мітках на стержневих покажчиках, укручених в картери роздавальних коробок |
|  | Коробка передач БТР-70 має чотири передачі уперед і одну назад з синхронізаторами на ІІІ і ІV передачах. |
|  | Карданна передача в трансмісії машини призначена для передачі крутного моменту від коробок передач до колісних редукторів. |
|  | Фільтровентіляційна установка БТР-70 працює при працюючему лівому двигуні |
|  | Комплект спеціальной обробки ДК-4 призначений для видалення радіоактивноїго пилу та продуктів хімічного зарадження |
|  | Річні норми розходу моторесурсу визначаються наказом міністра оборони України |
|  | Лебідка БТР-70 має довжину тросу 50 метрів |
|  | Машини бойовій та стройовий груп експлуатації зберігаються в мірний час на довгостроковому зберіганні |

Високий рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 4 -5 зубців 6-8 зубців 7-9 зубців 9-11 зубців |
|  | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 11-13 |
|  | Де в БТР-70 розташований важиль управління лебідкою? Під лебідкою В лівої ніши над першим колісом Зправа від водія Зліва від водія |
|  | Де зберігаються дублікати ключів від замків запалення машин підрозділу? У чергового по парку У відповідального за сховище У чергового по частині У чергового по роті У командира підрозділу в сейфі |
|  | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,0 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 6,0-7,7 кгс/см2 7,0-9,0 кгс/см2 9,0-9,5 кгс/см2 |
|  | Тип приводу заслінки водомету: Механічний Пневматичний Пневмогідравлічний Гідравлічний Ручний |
|  | Якій вид зберігання використовується для машин, які не використовуються більше одного року? Постійне Тимчасове Короткочасне Довгострокове Консерваційне |
|  | Якій вид зберігання використовується для машин, які не використовуються від одного місяца до одного року? Постійне Тимчасове Короткочасне Довгострокове Консерваційне |
|  | В якому приміщенні розташовані водії чергових машин? В пріміщенні чергового частині В пріміщенні чергового парку В кімнаті відпочінку чергових водіїв В казармі |
| Вибрати декілька правильних відповідей |
|  | Які матеріали використовують для виготовлення сепараторів акумуляторних батарей? Мипор Ебоніт Деревина Міпласт Стекловолокно |
|  | Складові частини джерел електроенергії БТР-70: Генератор Реле-регулятор Одна акумуляторна батарея Дві акумуляторні батареї |
|  | Опалювачі БТР-70 розташовани? Зліва від водія Перед командиром БТР Під сидинням десанту Між двигунами в силовому відділенні Зліва в силовому відділенні |
|  | Які засоби використовують для заміру рівня масла в ведучих мостах БТР-70? Масломірний щуп Масломірний стрижень Контрольний отвір Г-подібний ключ |
|  | Дя чого використовують вольтамперметр на БТР-70? Для перевірки ступені заряду АКБ Для контролю електромережи на замикання Для контролю за розходуванням енергії АКБ Для контролю кінця заряду АКБ при роботі двигуна Для контролю включення генератора в мережу |
|  | Де в БТР-70 розташовані опалювачі? Зліва від водія Зправа від командира Під сидінням десанту В силовому відділенні Між коробками передач |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло АМГ-10: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Привід гальмівной системи Амортизатори |
|  | Які бувають парки військових частин? Постійні Тимчасові Польові Довгострокові |
|  | Які матеріали використовують для виготовлення корпусів акумуляторних батарей? Мипор Ебоніт Деревина Текстоліт Стекловолокно |
|  | Які засоби використовують для заміру рівня масла в ведучих мостах БТР-70? Масломірний щуп Масломірний стрижень Контрольний отвір Г-подібний ключ Контрольне вікно |
|  | Які бувають види зберігання машин? Постійне Тимчасове Короткочасне Довгострокові |
|  | Які роботи по зняттю машин зі зберігання виконують в другу чергу (в районі зосередження)? Встановлення акумуляторних батарей Перевірка прицельних пристроїв кулеметів Спорядження кулеметних стрічек Заправлення машин |
|  | Якими приладами керують важелі гідравлічного управління БТР-70 з блоку кранів, які розташовані зліва від водія? Волновідбівним щитком Заслінкою водомету Кермом водомета Заслінкою вхідного вікна водомету |
| Доповнити відповідь |
|  | Рівень масла в роздавальних коробках перевіряється по контрольних мітках на стержневих покажчиках, укручених в картери роздавальних коробок |
|  | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
|  | Карданна передача в трансмісії машини призначена для передачі крутного моменту від коробок передач до колісних редукторів. |
|  | Зчеплення кожного двигуна постійно замкнуте, сухе, фрикційне, однодискове,. |
|  | Рульовий привод БТР -70: Механічний з гідравлічним підсилювачем |
|  | Привод стоянкового гальма БТР -70: механічний |
|  | Привод робочого гальма БТР -70: гідравлічний з пневмопідсилювачем |
|  | Колісні редуктори БТР-70 розташовані в кожному колесі |
|  | Привод волновідбивного щитка БТР -70 гідравлічний |
|  | Датчик рентгенометра ДП-3Б розташований в БТР-70 під ногами командира |
|  | Опалювачі БТР-70 розташовани зліва від водія та під сидинням десанту |
|  | Фільтр системи гідропідсилювання БТР-70 розташований під сідинням командира |
|  | Бачок системи гідропідсилювання БТР-70 розташований в силовому відділенні |
| Доповнити відповідь |
|  | Повітряний балон системи ЦРТПШ встановлюється під лівим сидінням десанту |
|  | Привод спідометра БТР-70 встановлюється на лівой роздавальной коробці |
|  | Колісні редуктори БТР-70 призначени для передачі крутних моментів від ведучих мостів до коліс |
|  | Гідроциліндр підсилювача рульового управління встановлюється у відділенні управління справа під ногами командира |
|  | Передпусковий підігривач БТР-70 встановлюється в силовому відділенні між двинунами |
|  | Пульт керування передпусковим підігривачем БТР-70 встановлюється у десантному відділенні на задней перегородці |
|  | При зберіганні техніки на відкритих стоянках шини фарбуються в білий колір |
|  | Клапан, якій регулює тиск повітря в ресівері БТР-70 розташований на лівому компресорі |
|  | Блок поліспастів БТР-70 зберігається на верхней частині силового відділення |