МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ _____ ” __________________ 20 ____ р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

підполковник (з)

О.В. Самохін

2019-2020 навчальний рік

Організація та забезпечення самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів є основним способом засвоєння навчального матеріалу. Вона здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок; виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (курсові роботи (проекти), розрахунково-графічні роботи, реферати тощо), воєнно-наукових і атестаційних робіт; підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; формування у студентів культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань.

Зміст самостійної роботи курсанта студента над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою програмою навчальної дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного (педагогічного) працівника.

Самостійна робота студента забезпечується інформаційно-методичними засобами (підручники, посібники) та матеріально-технічними засобами (макети, тренажери, елементи озброєння та військової техніки), передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни. Крім того, для самостійної роботи студента рекомендується відповідна наукова та професійна навчальна література.

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю.

Самостійна робота студента має проводитися в навчальних аудиторіях, спеціалізованих класах, бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, лабораторіях кафедри, бібліотеках інших ВНЗ.

Для забезпечення належних умов самостійної роботи студентів на зразках озброєння та військової техніки, у комп’ютерних комплексах, на інших навчальних об’єктах підвищеної небезпеки ця робота може здійснюватися за попередньо складеним кафедрою графіком під керівництвом особового складу кафедр з наданням необхідної консультації або допомоги.

Створення умов для плідної самостійної роботи студентів покладається на завідувача кафедри. Безпосередньо організовують її куратори взводів. Облік самостійної роботи студентів ведуть куратори взводів у журналі обліку навчальних занять (розділ обліку самостійної роботи).

Блок змістових модулів ВП 08.17

Будова бойових машин

Тема 1. (Змістовий модуль КСП.13.01). Загальна будова бойових  машин

Мета: В результаті вивчення змістовного модуля КСП.03.01 громадяни мають знати тактико-технічні характеристики, бойові можливості і загальну будову  бронетанкової техніки, будову та принцип роботи систем двигуна, агрегатів і механізмів силової передачі, ходової частини та електро-спецобладнання; вміти перевіряти технічний стан, правильно експлуатувати силову установку, силову передачу, ходову частину та електро-спецобладнання  бронетанкової техніки.

План роботи

- Вивчити теоретичний матеріал, положення керівних документів, рекомендованої літератури;

- Переглянути матеріал періодичного друку, при необхідності підготувати запитання керівникові для консультації.

- Дати коротку рецензію до вивченого матеріалу в зошитах для самостійної роботи.

| Навчальні елементи змістового модуля | Вид заняття, кількість год. |
| --- | --- |
| Розділ 1. (Блок змістових модулів ВП 08.17). Будова бойових машин Тема 1. (Змістовий модуль КСП.13.01). Загальна будова бойових машин |  |
| 1. | Тема 1. Заняття 3. Система технічного обслуговування і ремонту машин. | Ср 2/2 |
| 2. | Тема 1. Заняття 4. Паливно-мастильні матеріали і спеціальні рідини. Норми витрат ПММ. Нормативи з технічної підготовки. | Ср 2/2 |
| 3. | Тема 1. Заняття 5. Індивідуальний комплект запасних частин, інструменту і приладдя (ЗІП) БТР. | Ср 2/2 |
| 4. | Тема 1. Заняття 7. Технічне обслуговування і несправності механізмів двигуна | Ср 2/2 |
| 5. | Тема 1. Заняття 11. Технічне обслуговування і несправності систем двигунів. Порядок виконання нормативів №4, 5 з технічної підготовки | Ср 4/3 |
| 6. | Тема 1. Заняття 14. Регулювання приводу зчеплення. Заповнення гідроприводу зчеплення робочою рідиною. Обслуговування зчеплення. | Ср 2/2 |
| 7. | Тема 1. Заняття 16. Обслуговування коробок передач, коробок відбору потужності і роздавальних коробок. Несправності силової передачі. | Ср 2/2 |
| 8. | Тема 1. Заняття 18. Технічне обслуговування агрегатів ходової частини. Несправності ходової частини. Норматив №9 з технічної підготовки. | Ср 2/2 |
| 9. | Тема 1. Заняття 20. ТО рульового управління. Несправності рульового управління. | Ср 2/2 |
| 10. | Тема 1. Заняття 22. ТО гальмівних систем. Несправності гальмівних систем. Нормативи №7, 8 з технічної підготовки. | Ср 2/2 |
| 11. | Тема 1. Заняття 25. ТО і можливі несправності електрообладнання і порядок їх усунення. | Ср 1/2 |
| Разом: | 23/23* |

Примітка: *   -  навчальним планом на самостійну роботу за даним модулем передбачається 46 годин із них 23 години проводиться під час “військового дня”, решта - 23 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Перелік завдань для самостійної роботи студентів

Тема 1. Загальна будова бойових  машин

Заняття 3.  Система технічного обслуговування і ремонту машин

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи).

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система технічного обслуговування машин | письмова (конспект у зошиті). | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.6-9 2 питання - С.9-10 |
| 2 | Система ремонту машин |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р

- Цемма В.М. Бронетанкова техніка. Основні положення з експлуатації озброєння і техніки. – Миколаїв: МНУ, 2007.

?- Контрольні запитання:

- Яка система технічного обслуговування і ремонту ОВТ прийнята в Збройних Силах України?

- Види ТО машин, періодичність їх проведення.

- Методи проведення ТО машин.

- Види ремонту машин, періодичність їх проведення

Заняття 4.  Паливно-мастильні матеріали і спеціальні рідини. Норми витрат ПММ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи).

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про пальне і спеціальні рідини | письмова (конспект у зошиті). | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.11-18 2 питання - С.18-22 3 питання -С.22-23 |
| 2 | Загальні відомості про змащувальні матеріали |  |  |
| 3 | Норми витрат ПММ |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Кисликов В.Ф, Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів,    Київ: «Либідь», 2000.

- Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів. Київ, 2007.

?- Контрольні запитання:

- Марки бензинів та їх маркировка.

- Заходи безпеки під час використання етилированих бензинів.

- Що таке октанове число?

- Порядок перевірки наявності палива на БТР - 70.

- Що Ви знаєте про дизельне паливо?

- Які рідини можна використовувати для гідравлічних систем?

- Які рідини використовують для гальмівних систем?

- Які рідини полегшують пуск двигунів у зимовий період?

- Порядок перевірки наявності масла в гальмівній системі, приводі зчеплення, гідросистемі машини.

- Марка моторного масла силової установки БТР - 70. Перевірка наявності, порядок заправлення і зливу.

- Трасмісіонні масла, їх марки і порядок застосування на БТР - 70.

- Мастильні матеріали, їх марки і порядок застосування на БТР - 70.

- Норми витрат палива БТР

Заняття 5.  Індивідуальний комплект запасних частин, інструменту і приладдя (ЗІП) БТР

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи).

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запасні частини, інструменти і приладдя машини (індивідуальний комплект ЗІП) | письмова (конспект у зошиті). | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.24-10 |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: ВИ, 1981г

- БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. - М.: ВИ, 1981г.

- БТР-70. Памятка экипажу по эксплуатации. - М.: ВИ, 1985 г.

?- Контрольні запитання:

1. Призначення індивідуального ЗІП?

2. Чім визначається комплектність індивідуального ЗІП БТР - 70?

3. Призначення і порядок використання домкрату.

4. Призначення і порядок використання насосу для ручного переливання палива.

5. Призначення і порядок використання електровулканізатору.

6. Призначення і порядок використання важільно-плунжерного шприца.

7. Розміщення і укладка індивідуального ЗІП на машини.

Заняття 7. Технічне обслуговування і несправності механізмів двигуна

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи).

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування кривошипно – шатунного механізма і газорозподільного механізма двигуна | письмова (конспект у зошиті). | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.33-36 2 питання - С.36 |
| 2 | Несправності механізмів двигуна |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Бронетранспортёр БТР-70.Пособие по проверке технического состояния и содержания. – М.: ВИ, 1985.

- Кіяшко М.М. Бронетранспортер БТР-70. Силова установка, Ч-І. – Миколаїв: МДУ, 2007.

- Кіяшко М.М. Бронетранспортер БТР-70. Силова установка, Ч-ІІ. – Миколаїв: МДУ, 2007.

?- Контрольні запитання:

    - Порядок регулювання величини теплового зазору  між  носком коромисла і  клапаном.

    - Порядок перевірки затяжки гайок  шпильок головок блоку циліндрів.

    - Причина несправності двигун стукає.

Заняття 11.  Технічне обслуговування і несправності систем двигунів. Порядок виконання нормативів №4, 5 з технічної підготовки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи) і практичне виконання нормативів №4, 5 з технічної підготовки.

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Догляд за системою живлення двигуна | письмова (конспект у зошиті) і практичне виконання нормативів №4, 5 з технічної підготовки. | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.37-40 2 питання - С.41-43 3 питання - С.44-46 4 питання - С.47-48 5 питання - С.49-50 6 питання - С.51-57 7 питання - С.58 |
| 2 | Догляд за системою мащення двигуна |  |  |
| 3 | Догляд за системою охолодження двигуна |  |  |
| 4 | Догляд за системами підігрівання та опалення |  |  |
| 5 | Догляд за системою запалення двигуна |  |  |
| 6 | Несправності систем двигунів |  |  |
| 7 | Порядок виконання нормативів №4,5 з технічної підготовки |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Бронетранспортёр БТР - 70.Пособие по проверке технического состояния и содержания. – М.:ВИ, 1985

- Кіяшко М.М. Бронетранспортер БТР - 70. Силова установка, Ч-І. – Миколаїв: МДУ, 2007.

- Кіяшко М.М. Бронетранспортер БТР - 70. Силова установка, Ч-ІІ. – Миколаїв: МДУ, 2007.

- Збірник нормативів бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України – Київ, 2002.

- Філімонов О.С. Нормативи з технічної підготовки. – Миколаїв: МДУ, 2010.

Порядок виконання нормативів № 4, 5 з технічної підготовки

| № нормативу | Найменування нормативу | Марка машини | Умови виконання нормативу | Оцінка за часом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Перевірка заправлення систем двигуна пальним, маслом і охолоджуючою рідиною | БТР-70 | Норматив виконується командиром машини і водієм. При виконанні нормативу перевірити стан прокладок заправних горловин При виконанні нормативу рівень палива перевіряти щупом. | 3 хв. | 3 хв. 20 с. | 4 хв |
| 5 | Підготовка до пуску і пуск підігрівача. | БТР-70 | Норматив виконується водієм. Після досягнення стійкої роботи підігрівача, підігрівач вимкнути з обов’язковою продувкою 15-20 с. При виконанні нормативу мати напоготові справні, заряджені вуглекислотні та порошкові вогнегасники. | 4 хв. | 4 хв. 15 с. | 4 хв45 с |

?- Контрольні запитання:

- Призначення і характеристика системи живлення.

- Порядок обслуговування повітроочисника.

- Порядок обслуговування фільтра – відстійника.

- Призначення і характеристика системи змащення.

- Порядок перевірки та заправки системи змащення маслом.

- Порядок обслуговування фільтру відцентрової очистки масла.

- Призначення і характеристика системи охолодження.

- Порядок заповнення системи охолоджувальною рідиною.

- Порядок перевірки стану і натягу ременів приводу водяних насосів.

- Порядок застосування підігрівача.

- Порядок застосування системи опалення.

- Призначення і характеристика системи запалення.

- Порядок регулювання зазору між контактами роподільника запалення.

- Порядок регулювання зазору між електродами свічок запалення.

- Порядок змащення розподільника запалення.

- Перелічити несправності двигуна.

- Причини несправності «двигун не пускається».

- Причини несправності «двигун перегрівається».

- Причини несправності «підвищена витрата палива».

- Причини несправності «підвищена витрата масла».

- Причини несправності «низького тиску масла».

- Назва і оцінка за часом нормативу №4.

- Назва і оцінка за часом нормативу №5.

- Заходи безпеки під час виконання нормативів.

Заняття 14. Регулювання приводу зчеплення. Заповнення гідроприводу зчеплення робочою рідиною. Обслуговування зчеплення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуговування зчеплення. | письмова (конспект у зошиті) | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.60-61 2 питання - С.61-63 |
| 2 | Експлуатаційні регулювання зчеплення |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Бронетранспортёр БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. –М.: ВИ, 1985

- Кіяшко М.М. Бронетранспортер БТР-70. Силова передача. Зчеплення. – Миколаїв: МДУ, 2007.

- Альбом малюнків з дисципліни БТТ. – Миколаїв: МДУ, 2006.

?- Контрольні запитання:

1. Призначення і характеристика зчеплення.

2. Зміст робіт під час проведення ЩТО.

3. Зміст робіт під час проведення ТО-1.

4. Порядок змащення підшипників вимикання зчеплення.

5. Порядок регулювання приводу зчеплення.

6. Порядок заповнення і прокачування приводу зчеплення.

7. Яка величина вільного ходу педалі зчеплення і ходу поршнів робочих циліндрів?\

Заняття 16. Обслуговування коробок передач, коробок відбору потужності і роздавальних коробок

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуговування коробок передач (КП) | письмова (конспект у зошиті) | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.64-66 2 питання - С.66 3 питання - С.67-68 4 питання - С.69 5 питання - С.69-70 6 питання - С.70-71 |
| 2 | Обслуговування коробок відбору потужності на водомет (КВП) |  |  |
| 3 | Обслуговування роздавальних коробок (РК) |  |  |
| 4 | Загальні відомості про карданні передачі |  |  |
| 5 | Загальні відомості про мости |  |  |
| 6 | Загальні відомості про колісні редуктори |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Бронетранспортёр БТР - 70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. –М.: ВИ, 1985.

- Кіяшко М.М. Бронетранспортер БТР - 70. Силова передача. Роздаточні коробки, карданні передачі, мости і колісні редуктори. – Миколаїв: МДУ, 2007.

- Альбом малюнків з дисципліни БТТ. – Миколаїв: МДУ, 2006.

?- Контрольні запитання:

- Призначення і характеристика коробки передач.

- Призначення і характеристика роздаточної коробки.

- Призначення і характеристика коробки відбору потужності на водомет.

- Яке масло заливається в картер коробки передач, порядок перевірки рівня і заміни масла?

- Яке масло заливається в картер роздавальної коробки, порядок перевірки рівня і заміни масла?

- Яке масло заливається в картер коробки відбору потужності на водомет, порядок перевірки рівня і заміни масла?

- Порядок регулювання приводу коробки передач.

- Порядок регулювання приводу роздавальної коробки.

- Порядок регулювання приводу коробки відбору потужності на водомет.

Заняття 18. Технічне обслуговування агрегатів ходової частини. Несправності ходової частини. Норматив №9 з технічної підготовки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи) і практичне виконання нормативу №9 з технічної підготовки.

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування агрегатів ходової частини | письмова (конспект у зошиті) і практичне виконання нормативу №9 з технічної підготовки. | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.76-77 2 питання - С.77-80 3 питання - С.80 |
| 2 | Несправності ходової частини |  |  |
| 3 | Виконання нормативу №9 з технічної підготовки |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. М.: ВИ, 1981г.

- Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ. Київ, 2005 р.

- М.М. Кіяшко Бронетранспортер БТР-70. Ходова частина. Миколаїв: МДУ, 2007 р.

Виконання нормативу №9 з технічної підготовки

| № нормат | Найменування нормативу | Умови (порядок) виконання нормативу | Марка машини | Оцінка за часом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Перевірка тиску повітря у шинах | Норматив виконується водієм. Перевірити тиск повітря у одному з мостів. Колісний краник, вентилі блоку шинних кранів повинні бути зачинені. | БТР-70 | 1 хв. 20 с. | 1 хв. 30 с. | 1 хв. 45 с. |

?- Контрольні запитання:

  - Який номінальний тиск повітря в шинах?

  - Яке падіння тиску повітря при відкритих колісних краниках  і закритих вентилях блоку шинних кранів повинно бути?

  - Який натяг ременів привода компресорів повинен бути?

  - Які причини несправності - тиск в повітряному балоні при працюючих двигунах не підіймається до 6-7,7 кгс/ см2?

  - Умови і порядок виконання нормативу №9.

  - Заходи безпеки і оціночні показники під час виконання нормативу №9?

Заняття 20. ТО рульового управління. Несправності рульового управління

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування рульового управління | письмова (конспект у зошиті) | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.81-84 2 питання - С.85-86 |
| 2 | Можливі несправності рульового управління |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. - М.: ВИ, 1981

- Альбом малюнків з дисципліни БТТ. – Миколаїв: МДУ, 2006.

- М.М. Кіяшко Бронетранспортер БТР-70. Рульове управління. Миколаїв: ВИ, 2007 .

?- Контрольні запитання:

  - Періодичність проведення ТО-1, ТО-2.

  - Чим і як змащуються шарніри колісних тяг?

  - Який рівень масла повинен бути в бачку гідросистеми?

  - Яке масло заливається в картер рульового механізму, як перевірити?

  - Яка повинна бути величина люфту рульового колеса, чім і як перевірити?

  - Величина сходження коліс, як перевірити і відрегулювати?

  - Причини несправності машина не «тримає» дорогу.

Заняття 22. ТО гальмівних систем. Несправності гальмівних систем. Нормативи №7, 8 з технічної підготовки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи) і практичне виконання нормативів з технічної підготовки.

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування гальмівних систем | письмова (конспект у зошиті) і практичне виконання нормативів з технічної підготовки. | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.87-88 2 питання - С.88-89 |
| 2 | Можливі несправності гальмівних систем |  |  |
| 3 | Нормативи № 7, 8 з технічної підготовки |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- БТР - 70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. - М.: ВИ, 1981 г.

- БТР-70. Памятка экипажу по эксплуатации. - М.: ВИ, 1985 г.

- Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ. - Київ 2005 р.

- М.М. Кіяшко Бронетранспортер БТР-70. Гальмівні системи. Миколаїв: МДУ, 2007 р.

- Альбом малюнків з дисципліни БТТ. Миколаїв: МДУ, 2006.

?- Контрольні запитання:

  - Порядок регулювання гальмівного механізму робочої гальмівної системи.

  - Порядок регулювання приводу робочої гальмівної системи.

  - Порядок заповнення гідравлічного гальмівного приводу робочої рідиною і прокачування приводу.

  - Порядок регулювання стоянкової гальмівної системи.

  - Причини неефективного гальмування і «відведення» машини убік при повному натисненні на педаль

  - Умови і порядок виконання нормативу №7.

  - Умови і порядок виконання нормативу №8.

  - Оціночні показники за виконання нормативів №7,8.

Заняття 26. ТО і можливі несправності електрообладнання і порядок їх усунення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи) і практичне виконання нормативів з технічної підготовки.

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування і можливі несправності електрообладнання і порядок їх усунення | письмова (конспект у зошиті) і практичне виконання нормативів з технічної підготовки. | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.91-100 2 питання - С.102 |
| 2 | Нормативи №2,3 з технічної підготовки |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. - М.: ВИ, 1981

- Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ. – Київ, 2005 р.

- Альбом малюнків з дисципліни БТТ. Миколаїв: МДУ, 2006.

Нормативи № 2,3 з технічної підготовки

| № нормат | Найменування нормативу | Умови (порядок) виконання нормативу | Марка машин | Оцінка за часом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Зняття акумуляторних батарей | Норматив виконується командиром машини, водієм. При зніманні акумуляторних батарей не допускати великих кутів нахилу, замикання вивідних клем, для їх перенесення залучати помічника. Після зняття акумуляторних батарей поставити їх перед машиною. Кришки і захисні колодки поставити на батареї, болти для приєднання проводів до акумуляторних батарей закріпити на клемах проводів. | БТР-70 | 2 хв 45 с | 3 хв | 3 хв 30 с |
| 3 | Встановлення акумуляторних батарей | Норматив виконується командиром машини, водієм. Акумуляторні батареї перед виконанням нормативу знаходяться попереду машини. При встановлені батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем, для їх переносу залучати помічника. Кришки і захисні колодки клем АБ закріплені на батареях. Болти, шайби, гайки кріплення приєднанні до проводів і перемичок. Після встановлення батарей подати звуковий сигнал. | БТР-70 | 3 хв 30 с | 4 хв | 5 хв |

?- Контрольні запитання:

  - Які причини несправності - стартер не прокручує двигун?

  - Які причини швидкого википання електроліту в акумуляторній батареї

  - Які причини прискореного саморазряду акумуляторної батареї?

  - Чому при включенні склоочисник не працює?

  - Умови, оціночні показники і порядок виконання нормативів   №2, 3.

Тема 2. (Змістовий модуль КСП.13.02). Спеціальне обладнання

Мета: В результаті вивчення змістовного модуля КСП.03.02 громадяни мають знати тактико-технічні характеристики, бойові можливості і загальну будову  бронетанкової техніки, будову та принцип роботи спец обладнання та обладнання для подолання водних перешкод; вміти перевіряти технічний стан, правильно експлуатувати спецобладнання  бронетанкової техніки.

План роботи

- Вивчити теоретичний матеріал, положення керівних документів, рекомендованої літератури;

- Переглянути матеріал періодичного друку, при необхідності підготувати запитання керівникові для консультації.

- Дати коротку рецензію до вивченого матеріалу в зошитах для самостійної роботи.

| Навчальні елементи змістового модуля | Вид заняття, кількість год. |
| --- | --- |
| Тема 2. (Змістовий модуль КСП.13.02). Спеціальне обладнання |  |
| 1. | Тема 2. Заняття 3. Технічне обслуговування і несправності спеціального обладнання і обладнання для плаву | 2/2 |
| Разом: | 2/2* |

Примітка: *   -  навчальним планом на самостійну роботу за даним модулем передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Перелік завдань для самостійної роботи студентів

Заняття 3. Технічне обслуговування і несправності спеціального обладнання і обладнання для плаву

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування спеціального обладнання | письмова (конспект у зошиті | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.103-104 2 питання - С.105 |
| 2 | Технічне обслуговування і несправності обладнання для плаву |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Бронетранспортёр БТР -70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. – Москва: В.И., 1985

- Філімонов О.С. Спеціальне обладнання БТР. - Миколаїв: МДУ, 2008

- Філімонов О.С. Обладнання для плаву БТР. – Миколаїв: МДУ, 2010

?- Контрольні запитання:

- У яких випадках фільтр-поглинач замінюється новим?

- Як перевіряється справність ланцюга контрольної лампи ПОЖАР?

- Як перевіряється зарядження балонів системи ППО?

- Періодичність змащення підшипників карданних шарнірів приводу корби.

- Які роботи проводяться під час щоденного технічного обслуговування обладнання для плаву проводиться?

- Яка причина малої швидкості руху машини при нормальних експлуатаційних обертах двигунів?

Розділ 2. (Блок змістових модулів ВП 08.18).

Експлуатація бронетанкового озброєння

Тема 3. (Змістовий модуль КСП.13.03). Основи експлуатації бронетанкового озброєння

Основною метою вивчення змістового модулю КСП.13.03 вважати вивчення періодичності та порядку виконання робіт з технічного обслуговування, способів попередження і усунення експлуатаційних несправностей на техніці, порядок прийняття посади командиром взводу. Вивчаються основні положення з експлуатації бронетанкового озброєння, основні поняття про систему технічного обслуговування та ремонту бронетанкового озброєння, будова парку військової частини, організація внутрішньої служби в парку.

План роботи

- Вивчити теоретичний матеріал, положення керівних документів, рекомендованої літератури;

- Переглянути матеріал періодичного друку, при необхідності підготувати запитання керівникові для консультації.

- Дати коротку рецензію до вивченого матеріалу в зошитах для самостійної роботи.

|  | Розділ 2. (Блок змістових модулів ВП 08.18). Експлуатація бронетанкового озброєння Тема 3. (Змістовий модуль КСП.13.03). Основи експлуатації бронетанкового озброєння | Вид заняття, кількість год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 3. Заняття 3. Порядок прийому і передачі техніки командиром взводу. Порядок списання і поновлення матеріально – технічних цінностей. | 2/3 |
| 2 | Тема 3. Заняття 5. Сезонне технічне обслуговування. | 2/2 |
| 3 | Тема 3. Заняття 7. Підготовка БТР-70 до зберігання та утримання на зберіганні. | 4/4 |
| Разом: | 8/9* |

Примітка: *   -  навчальним планом на самостійну роботу за даним модулем передбачається 17 годин із них 8 годин проводиться під час “військового дня”, решта - 9 годин навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Перелік завдань для самостійної роботи студентів

Заняття 3. Порядок прийому і передачі техніки командиром взводу. Порядок списання і поновлення матеріально – технічних цінностей

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порядок прийому і передачі техніки командиром взводу | письмова (конспект у зошиті | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.110 2 питання - С.110-111 |
| 2 | Порядок списання і поновлення матеріально – технічних цінностей |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- В.Г.Римаренко  Експлуатація БТТ. – М.: ВИ, 1974.

- Цемма В.М. Бронетанкова техніка. Основні положення з експлуатації озброєння і техніки. – Миколаїв: МДУ, 2007.

?- Контрольні запитання:

- Порядок прийому (передачі) техніки у військову частину, підрозділ.

- Що перевіряється під час прийому (передачі) техніки?

- В чому полягає матеріально – технічне забезпечення експлуатації машин?

- Ким визначаються норми постачання матеріально – технічними засобами?

- Який порядок списання матеріально – технічних засобів?

Заняття 5. Сезонне технічне обслуговування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сезонне технічне обслуговування | письмова (конспект у зошиті | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.113-115 |

Література:

1. О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

2. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. М. 1981 г.

3. БТР-70. Памятка экипажу по эксплуатации. М. 1985 г.

4. В.Г.Римаренко  Експлуатація БТТ. – М., 1974.

5.  Эксплуатация армейских машин. - М., 1979.

?- Контрольні запитання:

- Зміст заходів щодо підготовки до експлуатації в зимовий або літній період.

- Які роботи виконуються при підготовці машини до зимової експлуатації?

- Які роботи виконуються при підготовці машини до літньої експлуатації?

- Перелічити зимові і літні сорта моторного, трансмісійного масла, охолоджувальної рідини.

Заняття 7. Підготовка БТР-70 до зберігання та утримання на зберіганні

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація зберігання БТОТ | письмова (конспект у зошиті | О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 1 питання - С.116-117 2 питання - С.117-121 |
| 2 | Підготовка БТР – 70 до зберігання та утримання на зберіганні |  |  |

Література:

1. О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

2. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. - М.: ВИ, 1981

3.  Керівництво по зберіганню БТ озброєння і техніки. – Київ, 1996.

4. Цемма В.М. Бронета нкова техніка. Зберігання бронетанкової техніки. – Миколаїв: МДУ, 2007.

?- Контрольні запитання:

- Види зберігання БТОТ.

- Прелічити керівні документи,які регламентують зберігання БТОТ.

- Основні вимоги до машин,які підлягають зберіганню.

- Якому технічному обслуговуванню підлягають машини, що підлягають короткочасному зберіганню?

- Який перелік робіт на машинах зберігання проводиться під час КТО?

- Який порядок зняття машин із зберігання по тривозі?

- Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по системі живлення?

- Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по системі змащення?

- Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по трансмісії машини?

10. Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на короткочасне зберігання по системі змащення?

11. Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по механізмам управління?