МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Пакет

контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з навчальної дисципліни

“БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

Спеціальність: : СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Кваліфікація:   СПЕЦІАЛІСТ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової  підготовки

підполковник (з)                      Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

Анотація до пакету контрольно-комплексних завдань

Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни “Будова та експлуатація бронетанкового озброєння (в т.ч. водіння бойових машин)”

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальну та мінімальну кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2 семестр навчання

для студентів спеціальності: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Варіант №1

Питання І рівня складності:

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| --- | --- |
| 2 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 3 | Температура масла ( °С ) в системі змащення двигунів ЗМЗ-4905 на експлуатаційному режимі роботи: 1.-10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка) : -10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 5 | Кількість масла в корпусі повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: 1. – 69 л 2. – 0,8 л 3. – 0,55 л 4. – 5 л 5. -12,5 л |
| 6 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора двигуна ЗМЗ-4905? 1. - Повітряною затулкою; 2. - Дросельними затулками; 3. - Гвинтами якості і кількості суміші; 4. - Повітряною і дросельними затулками; 5. - Підгинанням язичка поплавця. |
| 7 | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива ЗМЗ-4905необхідно проводити при: 1.-ТО-1; 2. - ТО-2; 3. -ШТО; 4. –перед літнім сезоном; 5. – не виконується |
| 8 | Паливний фільтр-відстійник БТР-70 встановлений: 1. - У відділенні управління; 2.- У десантному відділенні; 3.- У відділенні силової установки; 4. - Зовні машини; 5.- Над паливним баком. |
| 9 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905: 1.-11-13; 2. -15-17; 3. -10-20; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 10 | Для вимірювання кількості бензину в паливних баках БТР-70 призначений: 1.-датчик; 2. - стрижневий вказівник; 3. –електромагнітний вказівник; 4. –поплавковий вказівник; 5. –кількість палива визначається візуально. |
| 11 | Яким мастилом змащується втулка водяного насосу двигуна ЗМЗ-4905: 1.– М6, М8; 2. – ЦІАТІМ-201; 3.-МТ-16п; 4. ЛІТОЛ-24; 5. – Масло веретенне. |
| 12 | Для чого призначений теплообмінник БТР-70: 1. - для обігріву машини; 2.- для прогріву двигуна; 3.- для охолодження двигуна при русі на плаву; 4. – для зберігання тепла; 5.- для прогріву палива. |
| 13 | На якій тиск (в кгс/см2) відрегульований запобіжний клапан системи змащення двигуна ЗМЗ-4905: 1.– 1; 2. – 3-4; 3. – 5,5; 4. – 6-7; 5. – 8-9. |
| 14 | Мінімальний тиск масла при холостих обертах двигуна ЗМЗ-4905: 1.– 0,3-0,4; 2. – 3-4; 3. – 0,5; 4. – 0,8; 5. – 2,75. |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Силова установка БТР-70  складається з двох двигунів і ______________, які їх обслуговують»

16. Написати призначення і загальну будову КШМ двигуна ЗМЗ-4905.

17. Визначити місце встановлення котла пускового підігрівача БТР-70.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР-70  спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання щодо їх усунення.

19. Перелічити можливі причини низького тиску масла під час роботи двигуна ЗМЗ-4905

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2 семестр навчання

для студентів спеціальності: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Варіант №2

Питання І рівня складності:

| 1 | Порядок роботи циліндрів двигуна ЗМЗ-4905: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора двигуна ЗМЗ-4905? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигуна ЗМЗ-4905 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 1. - 0,8 – 0,9; 2. - 2,75 – 4; 3. - 4 – 5,5; 4. – 5,5 – 7; 5. - 7 – 9. |
| 4 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Марка низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905: 1- ТОСОЛ ; 2. – А40; 3. – НЕВА; 4.- АМГ-10; 5.-ГТЖ-22. |
| 6 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 7 | Номінальна температура масла в системи мащення двигуна ЗМЗ-4905: 1.- 70-80; 2. - 30-50; 3. - 80-90; 4. - 90-95; 5. - 30-40. |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) системи мащення силовой установки БТР-70: 1.- 120; 2. -12,5; 3. -24; 4. -25; 5. -125 |
| 9 | Кількість масла (л), яке заправляється в корпус повітряного фільтра двигуна ЗМЗ-4905: 1.- 0,25-0,30; 2. -1,45; 3. -0,55; 4. -0,8-0,9; 5. -0,35-0,45. |
| 10 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 - 3400 об/хв, (к. с. ): 1.- 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 11 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка) : 1.-10-20; 2. -60-60; 3. -30-40; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 12 | Що виключається на БТР-70 в системі мащення на зимовий період: 1.-теплообміннік; 2. – масляний радіатор; 3. - термостат; 4. – водяной насос; 5. -жалюзі. |
| 13 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905: 1.-15-20; 2. -15-17; 3. -11-13; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 14 | Для чого призначений теплообмінник БТР-70: 1. - для обігріву машини; 2.- для прогріву двигуна; 3.- для охолодження двигуна при русі на плаву; 4. – для зберігання тепла; 5.- для прогріву палива. |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Кривошипно – шатунний механізм двигуна ЗМЗ-4905 призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в ____________ і зворотно - поступового руху поршнів  в обертальний  рух  колінчастого  валу».

16. Написати призначення і загальну будову ГРМ двигуна ЗМЗ-4905.

17. Визначити місце встановлення і кількість опалювачів в БТР-70.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР-70  спостерігається підвищений розхід палива, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини підвищення рівня  масла під час роботи двигуна ЗМЗ-4905.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2 семестр навчання

для студентів спеціальності: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Варіант №3

Питання І рівня складності :

| 1 | Зазор між коромислами і клапанами двигуна ЗМЗ-4905 ( мм ): – 0,25-0,30; 2. – 0,35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4. -4-5; 5. -5-7; |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюються мінімальні оберти холостого ходу двигуна ЗМЗ-4905? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Температура масла (°С) в системі змащення двигуна ЗМЗ-4905 на експлуатаційному режимі роботи: 1.– 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 4 | Кількість води ( л ) в системі охолодження силової установки БТР-70: – 12,5; 2. – 25; 3. – 69; 4. – 70; 5. – 145. |
| 5 | Марка низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905: 1.- ТОСОЛ ; 2. – НЕВА; 3. –А40; 4.- АМГ-10; 5.-ГТЖ-22. |
| 6 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 ? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 7 | Порядок роботи циліндрів двигуна ЗМЗ-4905: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: 1.- 290; 2. -145; 3. -240; 4. -200; 5. -500 |
| 9 | Марка масла, яке заправляється в картер кутового редуктора привода вентіляторов БТР-70: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 10 | Для зміни інтенсивності потоку охолоджувальної рідини через радіатори БТР-70 призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. –термореле. |
| 11 | Тип системи охолодження БТР-70: 1.– повітряна; 2. – комбінована; 3. – рідинна; 4. – повітряно-рідинна; 5. – Рідинна, зачинена з примусовою циркуляцією. |
| 12 | Кількість розподільних валів в двигуні ЗМЗ-6904: 1.- один; 2. - два; 3. - чотири; 4. -вісім; 5. -три |
| 13 | Якій клапан спрацьовує в пробці заливних горловин системи охолодження БТР-70 при закипанні рідини: 1.- запобіжний; 2. - повітряний; 3. - паровий; 4. -редукційний; 5. -компенсаційний |
| 14 | Для зміни інтенсивності потоку повітря через радіатори БТР-70 призначені: 1.– вентілятори; 2. –жалюзі; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |

Питання ІІ рівня складності :

15. Доповнити речення: «Газорозподільний механізм двигуна ЗМЗ-4905 призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і __________ відпрацьованих газів згідно з  робочим  процесом  двигуна».

16. Написати призначення і загальну будову системи охолодження БТР-70.

17. Перелічити експлуатаційні показники роботи двигуна ЗМЗ-4905.

Питання ІІІ рівня складності :

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини?

19 Перелічити можливі причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна ЗМЗ-4905.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2 семестр навчання

для студентів спеціальності: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Варіант №4

Питання І рівня складності :

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, ( к. с. ): – 120; 2. – 145; 3. – 240; 4. – 290; 5. – 500. |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора двигуна ЗМЗ-4905? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла ( кгс/см2) в системі змащення двигуна ЗМЗ-4905 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): - 0,8-0,9; 2. - 2,75-4; 3. - 4-5,5; 4. – 5,5-7; 5. - 7-9. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм ) від дна бачка. – 10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: 1.- АМГ-10 2. -МТ-16п 3. - М6, М-8 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 6 | Марка палива для БТР-70: 1. ДП; 2. - МТ-І6п; 3. - АМГ-10; 4. – А-76; 5. – А-92. |
| 7 | Температура масла (°С) в системі змащення двигуна ЗМЗ-4905 на експлуатаційному режимі роботи: 1.– 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 8 | Яка температура повного відкриття клапану термостата двигуна ЗМЗ-4905: 1.– 100-105; 2. – 91-95; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 9 | Тип повітроочисника двигуна ЗМЗ-4905: 1.– Інерційно-масляний; 2. – Двокамерний; 3. – Відцентровой очистки; 4. – Комбінований ; 5. – Паперовий. |
| 10 | Для зміни інтенсивності потоку повітря через радіатори БТР-70 призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |
| 11 | Система пускового підігрівання використовується при температурі оточуючого повітря: 1.– нижче +50С; 2. - нижче -50С; 3. - нижче 00С; 4. – нижче -150С; 5. – нижче -100С. |
| 12 | На якій тиск (в кгс/см2) відрегульований редукційний клапан головної масляної магістралі двигуна ЗМЗ-4905: 1.– 1; 2. – 3-4; 3. – 5,5; 4. – 6-7; 5. – 8-9. |
| 13 | Зазор (в мм)між коромислами і клапанами двигуна ЗМЗ-4905: 1.– 0,3-0,4; 2. – 0,25-0,30; 3. – 0,8-0,9; 4. – 6-7; 5. – 4-5. |
| 14 | Температура масла (°С) в системі змащення двигуна ЗМЗ-4905 на експлуатаційному режимі роботи: 1.– 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. -80-90; 5. – 69-70; |

Питання ІІ рівня складності :

15. Доповнити речення: «Система охолодження двигуна БТР-70: рідинна, закритого типу, з ___________ циркуляцією».

16. Написати призначення і загальну будову системи змащення БТР-70.

17. Закінчити  речення: «Управління роботою пускового підігрівача  БТР-70 проводиться з пульта, який розміщений в ____________________________»

Питання ІІІ рівня складності :

18. Під час виконання завдання на БТР покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини останова двигуна ЗМЗ-4905 під час  роботи на холостих оборотах.

Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

| ЧКЗ | Рівень складності | Питання | Бали по 50-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 12-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 4-х бальной шкале | Максимал сума балів за рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧКЗ-1 | І | 1 | 2 | 28 балів | 0,5 | 7 балів | 0,24 | 3,3 бала |
|  |  | 2 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 3 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 4 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 6 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 7 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 8 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 9 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 10 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 11 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 12 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 13 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 14 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
| ЧКЗ-2 | ІІ | 15 | 4 | 12 балів | 0,6 | 2 бала | 0,3 | 0,9 бала |
|  |  | 16 | 4 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
|  |  | 17 | 4 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
| ЧКЗ-3 | ІІІ | 18 | 5 | 10 балів | 1,5 | 3 бала | 0,4 | 0,8 бала |
|  |  | 19 | 5 |  | 1,5 |  | 0,4 |  |
| Загальна сума балів |  |  | 50 балів |  | 12 балів |  | 5 балів |

Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні завдань контрольної роботи

Використання довідкової літератури при виконанні завдань контрольної роботи не дозволяється.

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Контрольна робота з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН) |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |  |
| Курс________ | Група_________ | Варіант________ |
| Питання І рівня складності |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Питання ІІ рівня складності |
| Питання 15 | Відповідь: |
| Питання 16 | Відповідь: |
| Питання 17 | Відповідь: |
| Питання ІІІ рівня складності |
| Питання 18 | Відповідь: |
| Питання 19 | Відповідь: |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)

Експерт__________________ (ПІБ)

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за прав. рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25,29 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,30 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,31 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,32 |  |
| Питання І рівня складності |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Питання ІІ рівня складності |
| 15 | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу | Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів згідно з робочим процесом двигуна | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією | 4 |
| 16 | Призначення і загальна будова КШМ. | Призначення і загальна будова ГРМ. | Призначення і загальна будова системи охолодження. | Призначення і загальна будова системи змащення. | 4 |
| 17 | В силовому відділенні між двигунами. | Один під щитком приладів водія, та два під сидіннями десанту. | Температура охолоджувальної рідини -80-90 0С Температура масла -80-90 0С Тиск масла 2,75-4,0 кгс/см2 Мін -0,8 кгс/см2 | В десантному відділенні на перегородці силового відділення. | 4 |

Питання ІІІ рівня складності

| 18 | Під час виконання завдання спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання на їх усунення а) Закриті жалюзі б) Несправний термостат в) Недостатня кількість охолоджуючої рідини в системі охолоджування г) Радіатори забруднені зовні д) Несвоєчасне займання робочої суміші (пізнє запалювання) Водію, зупинити машину, перевірити стан силової установки, усунення несправностей а, в, г, д – провести на місці. Перевірку несправності термостату провести після повернення в парк. | Під час виконання завдання спостерігається підвищений розхід палива, які причини? а) Теча бензину через нещільність в з'єднаннях системи живлення б) Підвищений рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора в) Неповне відкриття повітряної заслінки г) Заїдання механізмів системи економайзера д) Пізнє запалення е) Велика забрудненість повітроочисників | Під час виконання завдання у одної машині підрозділу спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини? а) Підтікання масла в стику картера, з'єднаннях трубопроводів, сальниках б) Сильно зношені або пригоріли («закоксовані») поршневі кільця | Під час виконання завдання у одної машині підрозділу покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, які причини? а) Несправний покажчик або датчик тиску масла б) Несправний електричний ланцюг в) Несправний масляний насос | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Причини низького тиску масла під час роботи двигуна низький рівень масла, підвищена температура масла, засмічення маслоприймача, ослаблення пружини редукційного клапана, знос вкладишів підшипників колінчастого валу. | Причини підвищення рівня масла під час роботи двигуна попадання охолоджуючої рідини в систему змащення; | Причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна недостатньо рідини в системі, прикриті жалюзі, слабо натягнуті ремені приводу вентилятора і водяного насоса, засмічений радіатор, великі відкладення накипу в сорочці охолодження, несправний термостат. | Причини останова двигуна під час роботи на холостих оборотах відсутність палива в баках, засмічення паливопроводів або фільтрів, пошкодження паливного насоса, несправність клапанів у пробці паливного бака., порушене регулювання карбюратора | 5 |