МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Завдання

модульної контрольної роботи №1

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ   БОЙОВИХ МАШИН)

Спеціальність:  БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:  КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової підготовки

підполковник (з)                      Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

Анотація до контрольних завдань модульній контрольної роботи

Згідно вимог керівних документів щодо організації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах контрольні завдання модульної контрольної роботи з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає рівень підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначеними темами дисципліни. Ці завдання призначені для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при контролі знань наприкінці семестру навчання.

Контрольні завдання модульної контрольної роботи розроблені у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „Будова та експлуатація бронетанкового озброєння (в т.ч. водіння бойових машин)”.

Контрольні завдання включають в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни в обсязі вивченого матеріалу, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді тестів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальна та мінімальна кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння тем навчальної дисципліни кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 30 хвилін.

Використання довідкової літератури при виконанні завдань модульної контрольної роботи не дозволяється.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| --- | --- |
| 2 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків: – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 3 | Температура масла ( °С ) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: 1.-10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка) : -10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 5 | Кількість масла в корпусі повітряного фільтру: 1. – 69 л 2. – 0,8 л 3. – 0,55 л 4. – 5 л 5. -12,5 л |
| 6 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. - Повітряною затулкою; 2. - Дросельними затулками; 3. - Гвинтами якості і кількості суміші; 4. - Повітряною і дросельними затулками; 5. - Підгинанням язичка поплавця. |
| 7 | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива необхідно проводити при: 1.-ТО-1; 2. - ТО-2; 3. -ШТО; 4. –перед літнім сезоном; 5. – не виконується |
| 8 | Паливний фільтр-відстійник встановлений: 1. - У відділенні управління; 2.- У десантному відділенні; 3.- У відділенні силової установки; 4. - Зовні машини; 5.- Над паливним баком. |
| 9 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна: 1.-11-13; 2. -15-17; 3. -10-20; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 10 | Для вимірювання кількості бензину в паливних баках призначений: 1.-датчик; 2. - стрижневий вказівник; 3. –електромагнітний вказівник; 4. –поплавковий вказівник; 5. –кількість палива визначається візуально. |
| 11 | Яким мастилом змащується втулка водяного насосу: 1.– М6, М8; 2. – ЦІАТІМ-201; 3.-МТ-16п; 4. ЛІТОЛ-24; 5. – Масло веретенне. |
| 12 | Для чого призначений теплообмінник: 1. - для обігріву машини; 2.- для прогріву двигуна; 3.- для охолодження двигуна при русі на плаву; 4. – для зберігання тепла; 5.- для прогріву палива. |
| 13 | На якій тиск (в кгс/см2) відрегульований запобіжний клапан системи змащення двигуна: 1.– 1; 2. – 3-4; 3. – 5,5; 4. – 6-7; 5. – 8-9. |
| 14 | Мінімальний тиск масла при холостих обертах двигуна: 1.– 0,3-0,4; 2. – 3-4; 3. – 0,5; 4. – 0,8; 5. – 2,75. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Силова установка складається з двох двигунів і ______________, які їх обслуговують»

16. Написати призначення і загальну будову КШМ.

17. Визначити місце встановлення котла пускового підігрівача.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання щодо їх усунення.

19. Перелічити можливі причини низького тиску масла під час роботи двигуна

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Порядок роботи циліндрів двигуна: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 1. - 0,8 – 0,9; 2. - 2,75 – 4; 3. - 4 – 5,5; 4. – 5,5 – 7; 5. - 7 – 9. |
| 4 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка): – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Марка низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в системи охолодження двигуна: - ТОСОЛ ; 2. – А40; 3. – НЕВА; 4.- АМГ-10; 5.-ГТЖ-22. |
| 6 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 7 | Номінальна температура масла в системи мащення двигуна: 1.- 70-80; 2. - 30-50; 3. - 80-90; 4. - 90-95; 5. - 30-40. |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) системи мащення силовой установки: 1.- 120; 2. -12,5; 3. -24; 4. -25; 5. -125 |
| 9 | Кількість масла (л), яке заправляється в корпус повітряного фільтра: 1.- 0,25-0,30; 2. -1,45; 3. -0,55; 4. -0,8-0,9; 5. -0,35-0,45. |
| 10 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 - 3400 об/хв, (к. с. ): 1.- 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 11 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка) : 1.-10-20; 2. -60-60; 3. -30-40; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 12 | Що виключається на БТР-70 в системі мащення на зимовий період: 1.-теплообміннік; 2. – масляний радіатор; 3. - термостат; 4. – водяной насос; 5. -жалюзі. |
| 13 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна: 1.-15-20; 2. -15-17; 3. -11-13; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 14 | Для чого призначений теплообмінник: 1. - для обігріву машини; 2.- для прогріву двигуна; 3.- для охолодження двигуна при русі на плаву; 4. – для зберігання тепла; 5.- для прогріву палива. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в ____________ і зворотно - поступового руху поршнів  в обертальний  рух  колінчастого  валу».

16. Написати призначення і загальну будову ГРМ.

17. Визначити місце встановлення і кількість опалювачів в БТР-70.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід палива, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини підвищення рівня  масла під час роботи двигуна.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Зазор між коромислами і клапанами двигуна ( мм ): – 0,25-0,30; 2. – 0,35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4. -4-5; 5. -5-7; |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюються мінімальні оберти холостого ходу двигуна? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 4 | Кількість води ( л ) в системі охолодження силової установки: – 12,5; 2. – 25; 3. – 69; 4. – 70; 5. – 145. |
| 5 | Марка низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в системи охолодження двигуна: - ТОСОЛ ; 2. – НЕВА; 3. –А40; 4.- АМГ-10; 5.-ГТЖ-22. |
| 6 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 7 | Порядок роботи циліндрів двигуна: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків: 1.- 290; 2. -145; 3. -240; 4. -200; 5. -500 |
| 9 | Марка масла, яке заправляється в картер кутового редуктора привода вентіляторов: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 10 | Для зміни інтенсивності потоку охолоджувальної рідини через радіатори призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |
| 11 | Тип системи охолодження: 1.– повітряна; 2. – комбінована; 3. – рідинна; 4. – повітряно-рідинна; 5. – Рідинна, зачинена з примусовою циркуляцією. |
| 12 | Кількість розподільних валів в двигуні ЗМЗ-6904: 1.- один; 2. - два; 3. - чотири; 4. -вісім; 5. -три |
| 13 | Якій клапан спрацьовує в пробці заливних горловин системи охолодження при закипанні рідини: 1.- запобіжний; 2. - повітряний; 3. - паровий; 4. -редукційний; 5. -компенсаційний |
| 14 | Для зміни інтенсивності потоку повітря через радіатори призначені: 1.– вентілятори; 2. –жалюзі; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і __________ відпрацьованих газів згідно з  робочим  процесом  двигуна».

16. Написати призначення і загальну будову системи охолодження.

17. Перелічити експлуатаційні показники роботи двигуна.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини?

19 Перелічити можливі причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна.

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Модульної контрольної роботи №1

з дисципліни „ БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)”

для студентів спеціальності: Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних) гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів

Варіант №4

Питання І рівня складності (оцінюються по 2 бала):

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, ( к. с. ): – 120; 2. – 145; 3. – 240; 4. – 290; 5. – 500. |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла ( кгс/см2) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): - 0,8-0,9; 2. - 2,75-4; 3. - 4-5,5; 4. – 5,5-7; 5. - 7-9. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм ) від дна бачка. – 10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру: 1.- АМГ-10 2. -МТ-16п 3. - М6, М-8 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 6 | Марка палива для БТР-70: 1. ДП; 2. - МТ-І6п; 3. - АМГ-10; 4. – А-76; 5. – А-92. |
| 7 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: 1.– 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 8 | Яка температура повного відкриття клапану термостата: 1.– 100-105; 2. – 91-95; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 9 | Тип повітроочисника: 1.– Інерційно-масляний; 2. – Двокамерний; 3. – Відцентровой очистки; 4. – Комбінований ; 5. – Паперовий. |
| 10 | Для зміни інтенсивності потоку повітря через радіатори призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |
| 11 | Система пускового підігрівання використовується при температурі оточуючого повітря: 1.– нижче +50С; 2. - нижче -50С; 3. - нижче 00С; 4. – нижче -150С; 5. – нижче -100С. |
| 12 | На якій тиск (в кгс/см2) відрегульований редукційний клапан головної масляної магістралі: 1.– 1; 2. – 3-4; 3. – 5,5; 4. – 6-7; 5. – 8-9. |
| 13 | Зазор (в мм)між коромислами і клапанами двигуна: 1.– 0,3-0,4; 2. – 0,25-0,30; 3. – 0,8-0,9; 4. – 6-7; 5. – 4-5. |
| 14 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. -80-90; 5. – 69-70; |

Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 4 бала):

15. Доповнити речення: «Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з ___________ циркуляцією».

16. Написати призначення і загальну будову системи змащення.

17. Закінчити  речення: «Управління роботою пускового підігрівача проводиться з пульта, який розміщений в ____________________________»

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

18. Під час виконання завдання на БТР покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини останова двигуна під час  роботи на холостих оборотах.

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Модульна контрольна робота з дисципліни Будова та експлуатація бронетанкового озброєння (в т.ч. водіння бойових машин)” |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |  |
| Курс________ | Група_________ | Варіант________ |
| Питання І рівня складності |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Питання ІІ рівня складності |
| Питання 15 | Відповідь: |
| Питання 16 | Відповідь: |
| Питання 17 | Відповідь: |
| Питання ІІІ рівня складності |
| Питання 18 | Відповідь: |
| Питання 19 | Відповідь: |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за прав. рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |  |
| Питання І рівня складності |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Питання ІІ рівня складності |
| 15 | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу | Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів згідно з робочим процесом двигуна | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією | 4 |
| 16 | Призначення і загальна будова КШМ. | Призначення і загальна будова ГРМ. | Призначення і загальна будова системи охолодження. | Призначення і загальна будова системи змащення. | 4 |
| 17 | В силовому відділенні між двигунами. | Один під щитком приладів водія, та два під сидіннями десанту. | Температура охолоджувальної рідини -80-90 0С Температура масла -80-90 0С Тиск масла 2,75-4,0 кгс/см2 Мін -0,8 кгс/см2 | В десантному відділенні на перегородці силового відділення. | 4 |

Питання ІІІ рівня складності

| 18 | Під час виконання завдання спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання на їх усунення а) Закриті жалюзі б) Несправний термостат в) Недостатня кількість охолоджуючої рідини в системі охолоджування г) Радіатори забруднені зовні д) Несвоєчасне займання робочої суміші (пізнє запалювання) Водію, зупинити машину, перевірити стан силової установки, усунення несправностей а, в, г, д – провести на місці. Перевірку несправності термостату провести після повернення в парк. | Під час виконання завдання спостерігається підвищений розхід палива, які причини? а) Теча бензину через нещільність в з'єднаннях системи живлення б) Підвищений рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора в) Неповне відкриття повітряної заслінки г) Заїдання механізмів системи економайзера д) Пізнє запалення е) Велика забрудненість повітроочисників | Під час виконання завдання у одної машині підрозділу спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини? а) Підтікання масла в стику картера, з'єднаннях трубопроводів, сальниках б) Сильно зношені або пригоріли («закоксовані») поршневі кільця | Під час виконання завдання у одної машині підрозділу покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, які причини? а) Несправний покажчик або датчик тиску масла б) Несправний електричний ланцюг в) Несправний масляний насос | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Причини низького тиску масла під час роботи двигуна низький рівень масла, підвищена температура масла, засмічення маслоприймача, ослаблення пружини редукційного клапана, знос вкладишів підшипників колінчастого валу. | Причини підвищення рівня масла під час роботи двигуна попадання охолоджуючої рідини в систему змащення; | Причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна недостатньо рідини в системі, прикриті жалюзі, слабо натягнуті ремені приводу вентилятора і водяного насоса, засмічений радіатор, великі відкладення накипу в сорочці охолодження, несправний термостат. | Причини останова двигуна під час роботи на холостих оборотах відсутність палива в баках, засмічення паливопроводів або фільтрів, пошкодження паливного насоса, несправність клапанів у пробці паливного бака., порушене регулювання карбюратора | 5 |