МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник(в)                             А.М.БАХТІН

„ ____”_____________________ 2016 року.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення занять з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

Тема 2. Спеціальне обладнання

Спеціальність:  БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ,

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ

І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ,

Кваліфікація:     КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ,

КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ,

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ 15 ” вересня  2016 р.

Протокол № 4

Розробив: викладач

підполковник /з/ САМОХІН О.В..

м. Миколаїв 2016

Тема 2. Спеціальне обладнання

І. Послідовність проведення занять та розрахунок часу.

| Назва заняття | Вид занять | Кількість годин | Місце проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| Заняття 1. Спеціальне обладнання | Групове | 2 | Класс УДС |
| Заняття 2. Будова обладнання для подолання водних перешкод | Групове | 2 | Класс УДС |
| Заняття 3. Технічне обслуговування і несправності спеціального обладнання і обладнання для плаву | Самостійна робота | 2/2* | Клас |
| Всього за темою №2: | 6/2* годин |

Примітка: * - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Навчальні та виховні цілі:

1. Оволодіти знаннями щодо призначення, принципу дії приладів спецобладнання машини: системи ППО, ФВУ, ДП-3Б, ВПХР, ДК-4Б, корбою, ТВНО-2Б.

2. Ознайомити студентів з порядком користування приладами, їх технічному обслуговуванню та усуненню несправностей.

3. Прищепити почуття впевненості у своїх силах при роботі із спецобладнанням БТР.

4. Прищеплювати любов до дисципліни, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності прагнення для подальшого самовдосконалення.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

І.  На вивчення теми заняття відводиться 8 годин.

- 4 години – групове заняття;

- 4 години – самостійна робота.

2.  При підготовці викладача до проведення заняття необхідно:

з’ясувати тему і зміст навчального матеріалу ;

з’ясувати мету заняття;

підібрати необхідні керівництва і посібники;

продумати схему організації заняття і скласти індивідуальний план його проведення;

підготувати необхідне матеріальне забезпечення (обладнання, інструмент, матеріали, плакати) для проведення заняття;

провести інструктаж помічника керівника заняття;

3.  Вивчення теми даного заняття повинно бути спрямоване на засвоєння студентами призначення, характеристики, особливостей будови і використання спеціального обладнання БТР.

В результаті вивчення теми студенти повинні

знати:

призначення, характеристику, особливості будови і використання спеціального обладнання БТР;

несправності і операції технічного обслуговування приладів спеціального обладнання.

вміти:

контролювати справність приладів спеціального обладнання БТР;

використовувати ДП – 3Б і ВПХР для індикації радіоактивних і отруйних речовин;

уміло діяти на заражених ділянках місцевості, використовуючи фільтровентиляційною установкою;

проводити спеціальну обробку машини після подолання заражених ділянок місцевості;

гасити пожежу у відділенні силової установки в ручному режимі;

долати важкі дорожні ділянки за допомогою корби;

встановлювати прилад спостереження ТВНО-2Б на машину для використання у нічних умовах;

обслуговувати прилади спеціального обладнання;

усувати простіші несправності приладив спеціального обладнання машини.

Навчальний матеріал теми «Спеціальне обладнання БТР» відрізняється від матеріалу попередніх тем вивченням значної кількості обладнання машини. Він базується на знаннях, які повинні отримати студенти під час вивчення Загальної тактики і теми №4 «Силова передача». При вивченні теми слід використовувати наочну допомогу, демонстраційні стенди і механізми.

Перерахування робіт технічного обслуговування супроводжувати показом прийомів їх виконання.

На закінчення слід вказати можливі несправності спеціального обладнання.

Знання та вміння, які одержують студенти в результаті вивчення теми, необхідні їм для якісного засвоєння наступного матеріалу, який буде вивчатися в темі №11 “Технічне обслуговування БТР”.

Мету вивчення теми досягати використанням активних методів навчання та можливостей навчально-матеріальної бази.

Новий навчальний матеріал доповідати пояснювально-лекційним методом, методом опитування контролювати засвоєння студентами вивченого матеріалу і домагатися його закріплення.

Основні формулювання, а також цифровий матеріал, обов’язково дати під запис. Цифровий матеріал, таблиці, малюнки давати використовуючи класну дошку, технічні засоби навчання, плакати і стенди класу.

В кінці заняття провести розбір якості виконання роботи і дати завдання на самостійну роботу .

4.  Заняття проводити в боксі УДС на техніці за допомогою інструменту та приладів водія ( ЗІП БТР-70).

5. В кінці заняття провести розбір якості засвоєння матеріалу і дати завдання на самостійну роботу.

Заняття 1. Спеціальне заняття

Вид заняття: групове;

Час: 2 години;

# Місце: клас УДС.

# Навчально -  виховна мета:

1. Оволодіти знаннями щодо призначення, принципу дії приладів спецобладнання машини: системи ППО, ФВУ, ДП-3Б, ВПХР, ДК-4Б, корбою, ТВНО-2Б.

2. Ознайомити студентів з порядком користування приладами, їх технічному обслуговуванню та усуненню несправностей.

3. Прищепити почуття впевненості у своїх силах при роботі із спецобладнанням БТР.

4. Прищеплювати любов до дисципліни, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності прагнення для подальшого самовдосконалення.

І. Навчальні питання і розподіл часу

Вступ                                                                                                           - 8.хв.

- Призначення, розміщення і принцип дії приладів індикації радіоактивних і отруйних речовин, правила користування ними.       15 хв

- Призначення і правила користування фільтровентиляційною установкою, комплектом ДК-4Б для спеціальної обробки, протипожежним обладнанням і лебідкою БТР, догляд за ними.       - 45 хв

- Прилад спостереження ТВНО-2Б, будова, правила користування.  – 10 хв

Підведення підсумків заняття,  відповіді на питання,                             - 7хв.

Навчально-матеріальне забезпечення

УДС – 70;

ЗІП БТР – 70;

ДП – 3Б;

ВПХР;

ДК – 4Б;

ТНВО – 2Б;

плакати, схеми:

Прилади радіаційної, хімічної розвідки і спеціальної обробки;

Протипожежне обладнання;

Фільтровентиляційна установка;

Автоматична система пожежогасіння;

Корба.

технічні засоби навчання.

Навчальна література

1. Інструкції з експлуатації приладів і комплектів спецобладнання БТР.

2.  Альбом малюнків з дисципліни БТТ. – Миколаїв: МДУ, 2006.

3.  Підручник сержанта механізованих військ. -  М.: ВИ, 1982.

4.  Філімонов О.С.  Спеціальне обладнання БТР. – Миколаїв: МНУ, 2012.

5. Захист від зброї масового ураження. - М.: ВИ, 1989

6. БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: ВИ, 1981.

7. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. – М.: ВИ, 1985.

8. БТР-70 Памятка экипажу по эксплуатации. – М.: ВИ, 1985.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

1. Вступна частина – 8 хвил.

1.1. Організаційна частина заняття:

Приймається доповідь командира взводу про готовність особового складу до заняття.

Перевіряється наявність тих хто навчається та їх готовність до заняття.

1.2. Актуалізація опорних знань (навичок) студентів і контроль вихідного рівня знань.

Перевіряється ступінь засвоєння раніш вивченого матеріалу:

загальна будова системи запалювання БТР і порядок її роботи;

порядок перевірки і регулювання зазору між контактами переривача;

порядок перевірки і регулювання зазору між електродами свічки запалення.

1.3. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття.

1.4. Мотивація навчальної діяльності студентів:

Успіх в сучасному бою досягається знищенням противника вогнем всіх видів зброї і активними, стрімкими діями військ. Сучасний командир повинен повністю реалізувати можливості бойової техніки і зброї що є в його розпорядженні, бути в готовності раптово атакувати і рішуче вести бій.

Оснащення військ ядерною зброєю, подальше удосконалення озброєння і бойовій техніки, дозволяє добиватися одночасного вогневого впливу практично на всю глибину бойового шикування противника, наносити удари з ходу і вести бій у високому темпі.

За нашого часу підрозділи та частини Збройних Сил більшості держав оснащені сучасною зброєю та технікою, що дозволило в значній мірі підвищити їхні ударні, вогневі та маневрові можливості, а також призвело до зміни змісту самого бою. Бій став більш динамічним та скороминучім, таким що вимагає від командирів усіх ступенів активності і рішучості, творчості й самостійності як під час організації бою, так і в ході його ведення.

Оснащення механізованих і аеромобільних частин і підрозділів бронетранспортерами та іншими бойовими машинами, які об’єднують в себе міцне озброєння, броньовий захист, високу швидкість, прохідність і маневреність, підвищує можливості маневру на полі бою і сприяє розвитку успіху в глибіні оборони противника.

Військова доктрина України надає особливого значення вдосконаленню і розвитку характеру сучасного загальновійськового бою. З цією метою проводяться наукові дослідження найефективніших форм використання результатів науково – технічного процесу, існуючих засобів збройної боротьби й вдосконалення озброєння і техніки.

В результаті удосконалення конструкції бойових машин і в тому числі бронетранспортерів, значно підвищена їх здатність виконувати завдання у різних умовах місцевості, часу, в умовах застосування противником зброї масового ураження.

1.5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення мети, їх зміст і послідовність

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

2.   ОСНОВНА  ЧАСТИНА  – 65 хвилин

2.1. Перше навчальне питання –15 хвилин.

2.2. Друге навчальне питання – 45 хвилин.

2.3. Трете навчальне питання – 10 хвилин.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №1:

Призначення, розміщення і принцип дії приладів індикації радіоактивних і отруйних речовин, правила користування ними

Оголосити і висвітити файл з найменуванням першого питання і цільової установкою

Рентгенметр ДП-3Б призначено для вимірювання потужності доз гамма-випромінювання (доз радіації) у місцях розміщення виносного блоку приладу.

Прилад забезпечує вимірювання потужностей доз  V - випромінювання  у діапазоні від 0 до 500 р/г.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Розміщено рентгенметр з правого боку попереду командира на кронштейні корби, а блок встановлено під ним на підлозі.

Для вимірювання доз у середині машини показання приладу потрібно помножити на два (коефіцієнт послаблення броні).

ВПХР (військовий прилад хімічної розвідки) використовується для групових і специфічних визначень отруйних речовин. Укладка з приладом кріпиться на лівому борті у середині машини. Прилад переносний, може використовуватися як для роботи зовні, так і у середині машини. Правила користування викладені у інструкції з експлуатації приладів.

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли довести матеріал, запропонувати студентам записати основні положення і закріпити його засвоєння опитуванням 1-2 студентів

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №2:

Призначення і правила користування фільтровентиляційною установкою, комплектом ДК-4Б для спеціальної обробки, протипожежним обладнанням і лебідкою БТР, догляд за ними

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою

Фільтровентиляційна установка (ФВУ) слугує для подачі повітря у десантне відділення і відділення керування, створення у них збільшеного тиску, а також для очищення повітря від пилу, радіоактивних, отруйних і бактеріальних речовин.

ФВУ розміщена у відділенні силової установки і складається з:

- нагнітача;

- клапанної коробки;

- фільтра - поглинача;

- повітроводів.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Нагнітач уявляє з себе повітряний насос відцентрового типу з інерційним очищанням повітря.

Клапанна коробка з'єднана з нагнітачем, слугує для направлення потоку повітря через фільтр чи повз нього, по обвідній магістралі.

Тяги керування клапанами нагнітача і клапанної коробки, патрубки від фільтру і обвідної магістралі виведені крізь моторну перегородку у десантне відділення.

Обидва патрубки мають гумові заглушки.

Вимикання фільтра робити тільки у випадку необхідності очищання повітря від отруйних, радіоактивних і бактеріальних речовин.

Допускається короткочасне (на 5 хв.) вмикання фільтра для його перевірки.

Автомобільний комплект ДК-4Б призначений для спеціальної обробки машини, а також для спеціальної обробки озброєння її техніки, які перевозяться чи монтуються на ній.

У склад комплекту входять:

- газовідбірний пристрій;

- газорідинний прилад комплекту;

- дезактивуючий порошок;

- запасні частини і приладдя.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Для дегазації, дезактивації і дезинфекції машини газорідинним методом з допомогою вихлопних газів машини, а також водного розчину дезактивуючого порошку потрібно газорідинний прилад змонтувати на випускній системі правого двигуна.

Обробка машини проводиться як улітку, так і взимку.

Комплект ДК-4б розміщено у середині машини в спеціальній сумці, яка кріпиться ременем коло ніші другого лівого колеса під приладом ТВНО-2Б.

Газорідинний рукав складується у спеціальному мішку в ніші біля перегородки відділення силової установки праворуч (без кріплення).

Система ППО складається з автоматичної системи, ручного вогнегасника ОУ-2  і порошкового вогнегасника ОП - 10А.

Автоматична система призначена для гасіння пожежі у відділенні силової установки, ручний вогнегасник - для гасіння в машині невеликих осередків пожежі, а порошковий вогнегасник - для гасіння пожежі зовні машини.

Гасіння полум'я автоматичною системою ППО здійснюється з допомогою  вогнегасної  суміші фреон 114В2, або складом "3,5", пари якої перекривають доступ повітря до осередку пожежі і гасять її.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Система ППО приводиться у дію як автоматично, так і ручним вмиканням.

Система складається з:

-  двох балонів, які кріпляться до моторної перегородки ліворуч по ходу машини збоку десантного відділення;

- магістралі трубопроводів з 4-ма штуцерами - розпилювачами, направленими на спаї термодатчиків;

-  чотирьох термодатчиків, які реагують на різку зміну температури;

-  релейної коробки, розміщеної на ніші четвертого правого колеса у відділенні силової установки;

-  кнопок аварійного вмикання ППО і контрольної лампи сигналізації пожежі, розміщених на щитку приладів водія;

- допоміжного обладнання: механізму зупинки двигуна (МЗД), механізму затримання сигналу на випуск вогнегасної суміші і механізму аварійного закриття кришок повітропритоків і повітровідводів.

З якості МЗД використовується контактор, в якості механізму затримання сигналу - реле, а в якості механізму закриття кришок – електромагніт.

Система ППО забезпечує:

-   сигналізацію про пожежу;

- зупинку двигунів і затримання подачі вогнегасної суміші при працюючих двигунах на час, необхідний для їх зупинки;

-   гасіння пожежі подачею вогнегасної суміші до місця пожежі.

Корба, що встановлена на машині, призначена для її самовитягування під час застрягання важкоздоланних ділянок місцевості, а також для витягання інших однотипних об'єктів, що застрягли у межах тяглових зусиль на які розрахована корба.

Максимальне тягове зусилля на крюку тросу при однорядному намотуванні троса на барабан дорівнює 4400-6000 кГс,  і  воно зменшується при збільшенні радіусу намотування тросу на барабан.

З використанням блоку, який є у комплекті знаряддя машини  це зусилля подвоюється.

Корба складається з;

- черв'ячного редуктора;

- барабана;

- траверси;

- троса з крюком;

- механізму вимикання барабана.

Для роботи з корбою є два люки:

- в нижньому носовому листі корпусу машини - люк для видачі тросу;

- в середньому носовому листі (над корбою) - люк для доступу до муфти вмикання барабана і для ТО корби.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Привід корби здійснюється карданними валами від правого двигуна через коробку передач і коробку відбору потужності, розміщену на правій роздаточній коробці.

Карданні вали приводу корби з'єднуються запобіжним пальцем, який зрізається при зусиллі на тросі, яке перебільшує припустиме, це запобігає руйнуванню корби і тросу. В цьому випадку на місце зрізаного пальця ставиться запасний з комплекту ЗІП машини.

В картері редуктора корби є три отвори; зверху - маслозаливне, збоку - контрольне, знизу - зливне.

Барабан корби може бути з’єднаний з валом редуктора кулачковою муфтою вмикання барабану.

Кулачкова муфта переміщується вилкою вмикання барабана, яка має рукоятку з фіксатором.

Для змащення підшипників барабана встановлюються дві мастилки.

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли довести матеріал, запропонувати студентам записати основні положення і закріпити його засвоєння опитуванням 1-2 студентів

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №3:

Прилад спостереження ТВНО-2Б: будова, правила користування

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою

Комплект нічного приладу ТВНО-2Б складається з:

- самого приладу;

- блоку живлення БТ – 6 - 26;

- фари з інфрачервоним фільтром;

- регулятору температури скла (РТС);

- запасних частин.

Прилад уявляє з себе перископічну систему бінокулярного типу з електронно - оптичним перетворювачем.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Порядок користування приладом:

- вийняти  з гнізда прилад ТНПО-115 і вставити замість нього прилад ТВНО-2Б і закріпити його затискувачами;

- зняти заглушку з наконечника високовольтного кабелю живлення і вивернути пробку з високовольтного вводу приладу;

- вкрутити пробку в заглушку і покласти їх у ящик укладки;

- вставити наконечник високовольтного кабелю у прилад і закріпити його за допомогою накидної гайки;

- підключити штепсельний роз’єм пучка приладів обігріву;

- поставити ручку на блоці живлення у положення "ВКЛ.";

- увімкнути фару приладу ТВНО-2Б перемикачем "фара оглядового приладу" на щитку приладів;

- відкрити шторку (ручка унизу корпусу приладу ТВНО-2Б);

- у випадку температури навколишнього повітря нижче +5°С увімкнути регулятор температури скла ручкою на його корпусі.

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли довести матеріал, запропонувати студентам записати основні положення і закріпити його засвоєння опитуванням 1-2 студентів

3. ЗАКЛЮЧНА  ЧАСТИНА - 7 хвилин.

- Підвести підсумки заняття.

- Дати завдання на самопідготовку:

1. БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. 1981, стор. 415–438.

2. Філімонов О.С.  Спеціальне обладнання БТР. – Миколаїв МНУ 2009.

- Оголосити тему наступного заняття:

. Заняття 2. Будова обладнання для подолання водних перешкод

Методичну розробку виконав:

викладач кафедри військової підготовки                         Самохін О.В.

Матеріал для слайдів

Тема 2. Заняття 1Спеціальне обладнання

Навчально-виховна мета:

1. Оволодіти знаннями щодо призначення, принципу дії приладів спецобладнання машини: системи ППО, ФВУ, ДП-3б, ВПХР, ДК-4б, ТВНО-2Б.

2. Ознайомити студентів з порядком користування приладами, їх технічному обслуговуванню та усуненню несправностей.

3. Прищепити почуття впевненості у своїх силах при роботі із спецобладнанням БТР.

4. Прищеплювати любов до дисципліни, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності прагнення для подальшого самовдосконалення.

Навчальні питання:

1. Призначення, розміщення і принцип дії приладів індикації радіоактивних і отруйних речовин, правила користування ними.

2. Призначення і правила користування фільтровентиляційною установкою, комплектом ДК-4б для спеціальної обробки, протипожежним обладнанням і корбою БТР, догляд за ними.

3 Прилад спостереження ТВНО-2Б: будова, правила користування.

Рентгенметр ДП-3Б призначено для вимірювання потужності доз гамма-випромінювання (доз радіації) у місцях розміщення виносного блоку приладу.

Прилад забезпечує вимірювання потужностей доз  V - випромінювання  у діапазоні від 0 до 500 р/г.

ВПХР (військовий прилад хімічної розвідки) використовується для групових і специфічних визначень отруйних речовин. Укладка з приладом кріпиться на лівому борті у середині машини.

Автомобільний комплект ДК-4Б призначений для спеціальної обробки машини, а також для спеціальної обробки озброєння її техніки, які перевозяться чи монтуються на ній.

Фільтровентиляційна установка (ФВУ) слугує для подачі повітря у десантне відділення і відділення керування, створення у них збільшеного тиску, а також для очищення повітря від пилу, радіоактивних, отруйних і бактеріальних речовин.

Система ППО складається з автоматичної системи, ручного вогнегасника ОУ-2  і порошкового вогнегасника ОП - 10А.

Автоматична система призначена для гасіння пожежі у відділенні силової установки, ручний вогнегасник - для гасіння в машині невеликих осередків пожежі, а порошковий вогнегасник - для гасіння пожежі зовні машини.

Корба призначена для її самовитягування під час застрягання важкоздоланних ділянок місцевості, а також для витягання інших однотипних об'єктів, що застрягли у межах тяглових зусиль на які розрахована корба.

Комплект нічного приладу ТВНО-2Б складається з:

- самого приладу;

- блоку живлення БТ – 6 - 26;

- фари з інфрачервоним фільтром;

- регулятору температури скла (РТС);

- запасних частин.

Прилад уявляє з себе перископічну систему бінокулярного типу з електронно - оптичним перетворювачем.

Заняття 2. Будова обладнання для подолання водних перешкод

Вид заняття: групове;

Час: 2 години;

# Місце: клас УДС.

# Навчально -  виховна мета:

- Ознайомити студентів з призначенням, загальною будовою і роботою обладнання для подолання водних перешкод, а також його технічним обслуговуванням і підготовкою до використання.

- Продовжити удосконалення знань і навичок студентів у використанні і технічному обслуговуванні БТР.

- Прищепити почуття впевненості у своїх силах при роботі із спецобладнанням БТР.

- Прищеплювати любов до дисципліни, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності прагнення для подальшого самовдосконалення.

І. Навчальні питання і розподіл часу

Вступ                                                                                                           - 8.хв.

- Призначення, розміщення, загальна будова обладнання для подолання водних перешкод і його складові частини                                                             40 хв

- Принцип дії водометного рушія та водовідкачувальних приладів.   Приводи керування обладнанням.                                                                            - 15 хв

- Підготовка БТР до подолання водної перешкоди.                         .  – 10 хв

Підведення підсумків заняття,  відповіді на питання,                             - 7хв.

Навчально-матеріальне забезпечення

УДС – 70;

ЗІП БТР – 70;

Вузли і деталі обладнання для плаву;

плакати, схеми:

Прилади радіаційної, хімічної розвідки і спеціальної обробки;

Протипожежне обладнання;

Фільтровентиляційна установка;

Автоматична система пожежогасіння;

Загальна будова БТР;

Водометний рушій;

Хвилевідбівний щиток;

Водовідливні засоби

технічні засоби навчання.

Навчальний кінофільм за темою заняття;

Технічні засоби навчання

Навчальна література

- БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: ВИ, 1981.

- БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. – М.: ВИ, 1985.

- БТР-70 Памятка экипажу по эксплуатации. – М.: ВИ, 1985.

- Альбом малюнків з дисципліни БТТ. Миколаїв. МДУ 2006.

- Підручник сержанта механізованих військ. -  М.: ВИ, 1982.

- Філімонов О.С.  Обладнання для плаву сучасних зразків БТР. – Миколаїв: МНУ, 2009.

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

І.  При підготовці викладача до проведення заняття необхідно:

з’ясувати тему і зміст навчального матеріалу ;

з’ясувати мету заняття;

підібрати необхідну літературу, керівництва і посібники;

продумати схему організації заняття і скласти індивідуальний план його проведення;

підготувати необхідне матеріальне забезпечення (обладнання, інструмент, матеріали, плакати) для проведення заняття;

провести інструктаж помічника керівника заняття.

2.  Вивчення даного заняття повинно бути спрямоване на засвоєння студентами призначення, характеристики, особливостей будови і використання обладнання для плаву БТР.

В результаті вивчення студенти повинні

знати:

призначення, характеристику і особливості будови водометного рушія, хвилевідбівного щитка і водовідливних засобів;

несправності і операції технічного обслуговування обладнання для плаву.

вміти:

контролювати справність обладнання для плаву БТР;

готувати машину до подолання водних перешкод;

використовувати обладнання для плаву;

обслуговувати машину після подолання водних перешкод і усувати простіші несправності обладнання машини.

Навчальний матеріал заняття «Будова обладнання для подолання водних перешкод БТР» відрізняється від матеріалу попередніх тем вивченням достатньої кількості обладнання машини. Він базується на знаннях, які повинні отримати студенти під час вивчення тем Загальної тактики і теми «Силова передача».

При вивченні теми слід використовувати наочну допомогу, демонстраційні стенди і механізми.

Вивчення матеріальної частини, питань технічного обслуговування (ТО) проводити в такій послідовності: призначення і розміщення вузлів та агрегатів на машині, технічна характеристика, будова і принцип дії, правила користування, несправності і ТО. Вивчення можливих несправностей агрегатів і систем проводити в послідовності: зовнішня ознака несправності, причини, засоби усунення і попередження несправностей.

Перерахування робіт технічного обслуговування супроводжувати показом прийомів їх виконання.

Знання та вміння, які одержують студенти в результаті вивчення теми, необхідні їм для якісного засвоєння наступного матеріалу, який буде вивчатися в темі  “Технічне обслуговування БТР”.

Мету вивчення теми досягати використанням активних методів навчання та можливостей навчально-матеріальної бази.

Новий навчальний матеріал доповідати пояснювально-лекційним методом, методом опитування контролювати засвоєння студентами вивченого матеріалу і домагатися його закріплення.

Основні формулювання, а також цифровий матеріал, обов’язково дати під запис. Цифровий матеріал, таблиці, малюнки давати використовуючи класну дошку, технічні засоби навчання, плакати і стенди класу.

В кінці заняття провести показ навчального кінофільму за темою заняття і дати завдання на самостійну роботу .

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

1. Вступна частина – 8 хвил.

1.1. Організаційна частина заняття:

Приймається доповідь командира взводу про готовність особового складу до заняття.

Перевіряється наявність тих хто навчається та їх готовність до заняття.

1.2. Актуалізація опорних знань (навичок) студентів і контроль вихідного рівня знань.

Перевіряється ступінь засвоєння раніш вивченого матеріалу:

Порядок використання ФВУ на ділянки зараженої місцевості;

Порядок перевірки ДП – 3Б;

Використання корби під час застрягання машини

1.3. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття.

1.4. Мотивація навчальної діяльності студентів:

Бойова діяльність частин і підрозділів завжди пов’язана з масовим використанням бронетанкового озброєння і техніки, яка безпосередньо застосовується під час ведення бойових дій або забезпечує транспортування озброєння, засобів бойового, технічного і тилового забезпечення що змонтовані на ній.

Військові частини і підрозділи оснащені сучасними зразками бронетанкової техніки, які забезпечують їх високу рухомість.

В результаті удосконалення конструкції бронетранспортерів значно збільшена їх прохідність, швидкість, надійність, здатність виконувати завдання у різних умовах, у тому числі і на воді.

Велика конструктивна складність машин і різноманітність завдань що вирішуються за їх допомогою вимагають від командирів механізованих і аеромобільних підрозділів постійного підвищення загальнонаукових і загальнотехнічних знань згідно з досягненнями науково-технічного прогресу та перспективами розвитку озброєння та методів його бойового застосування.

У даному занятті викладено загальну будову обладнання для забезпечення руху на воді БТР – 70.

Оскільки принцип дії більшості вузлів обладнання для плаву БТР аналогічний, то достатньо знати кілька найпоширеніших їх конструктивних рішень, щоб мати уявлення про сутність питання яке розглядається під час заняття.

1.5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення мети, їх зміст і послідовність

2.   ОСНОВНА  ЧАСТИНА  – 65 хвилин

2.1. Перше навчальне питання –40 хвилин.

2.2. Друге навчальне питання – 15 хвилин.

2.3. Трете навчальне питання – 10 хвилин.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №1:

Призначення, розміщення, загальна будова обладнання для подолання водних перешкод і його складові частини

Оголосити і висвітити файл з найменуванням першого питання і цільової установкою

Для забезпечення руху на воді на машині встановлені водометний рушій, хвилевідбивний щиток і водовідливні засоби.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Водометний рушій відноситься до типу реактивних, гідравлічних. Водометний рушій (або просто водомет) складається з :

- прийомного патрубка;

- переднього і заднього корпусів;

- переднього і заднього гребних гвинтів;

- редуктора в зборі з валами гребних гвинтів;

- дифузора у зборі з кермом;

- затулки та її привода.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

До вхідного патрубка приварено грати для запобігання попадання у корпус водомету крупних сторонніх предметів.

Вихідний отвір закривається затулкою. На щитку приладів є контрольна лампа, яка засвічується в момент повного відкриття затулки, а саме тоді і потрібно вмикати водомет.

Гребні гвинти встановлені кожний на своєму валі і обертаються у протилежних напрямках.

Редуктор водомета слугує для передачі крутного моменту від двигунів на гребні гвинти. Від правого двигуна крутний момент передається на передній гребний гвинт, а від лівого - на задній гвинт через коробки відбору потужності.

Змащення редуктора водомета здійснюється маслом МТ-16п, яке заливається через два отвори: одне в задній частині корпусу рушія і закривається пробкою,  інше - в кришці редуктора і закривається пробкою, що має рукоятку і щуп для контролю рівня масла.

Для перекачування масла з метою його охолодження з картера  редуктора в корпус рушія встановлено на редукторі масляний насос відцентрового типу.

Для заміни масла зливати його через три маслозаливних отвори, два з яких знаходяться у нижній частині корпуса рушія (доступ до них відповідно здійснюється через отвори у днищі і кормовій частині машини) і один у нижній частині картера редуктора.

Затулка водомету має гідравлічний привід, який містіть в собі гідроциліндр, гідрозамок, кран керування, перекривний кран і трубопроводи.

Відкриття і закриття затулки здійснюється гідросистемою машини при працюючому лівому двигуні шляхом подачі робочої рідини послідовно то в одну, то в іншу порожнину гідроциліндра, в середині корпусу якого переміщується шток з поршнем.

Це відбувається в такій послідовності:

- при працюючому лівому двигуні перевести рукоятку крана керування затулкою у положення „ВІДКР.”;

- перевести рукоятку перекривного крана у положення „ЗАКР” (при цьому рідина до клапана керування гідравлічним посилювачем рульового привода не надходить);

- після відкриття затулки встановити послідовно у положення „НЕЙТР.” рукоятки  перекривного крана і крана керування затулкою.

Закриття затулки робиться таким же чином, тільки рукоятку крана керування ставити у положення „ЗАКР.”

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли водометного рушія довести матеріал, запропонувати студентам записати його і закріпити засвоєння опитуванням 1-2 студентів

Хвилевідбивний щиток слугує для запобігання заливання водою носової частини машини під час руху на плаву.

Він складається з:

- самого щитка;

- двох ведучих і двох ведених важелів;

- правого і лівого редукторів;

- гідравлічного привода.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Редуктори розміщені в носовій частині праворуч і ліворуч біля бортів машини. Будова і принцип дії гідроприводу щитка аналогічна будові і принципу дії гідроприводу затулки. Якщо гідропривід з якихось причин не працює, то для підняття і опускання щитка необхідно зняти ведені важелі і зробити необхідне вручну.

Водовідливні засоби слугують для видалення води з корпусу машини.

До них відносяться система водовідливу, водовідкачуючий насос з електроприводом і клапан для зливу води на суші.

На машині також встановлено сигналізатор наявності води в корпусі, який складається з посилювача сигналізатора, двох датчиків, розміщених біля днища і сигнальної лампи, розміщеної на щитку приладів, яка засвічується якщо вода у корпусі машини досягає певного рівня.

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли хвилевідбивного щитка довести матеріал, запропонувати студентам записати його і закріпити засвоєння опитуванням 1-2 студентів

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №2.

Принцип дії водометного рушія та водовідкачувальних приладів.   Приводи керування обладнанням

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою

Дія водометного рушія заснована на виштовхуванні струменя води, яка забирається за допомогою гвинтів водомету через отвір у днищі БТР і викидається у напрямку, зворотному руху машини через отвір у її кормовій частині.

Система водовідливу є основним відкачуючим засобом. Вона діє за рахунок утворення розрідження у передній частині корпусу водомету під час його роботи.

В систему входять:

- два клапани відкачки з гідроприводами;

- жолоб;

- труба;

- два зворотних клапани.

Будова і принцип дії гідроприводів клапанів аналогічна вищеописуваним. Один з клапанів відкачки знаходиться у десантному відділенні, другий - у відділенні силової установки. Обидва кріпляться на днищі машини.

Зворотні клапани розміщені на корпусі водомету з протилежних сторін і слугують для запобігання затоплення машини, коли клапани відкачки випадково залишились при не працюючому водометі відкритими.

Жолоб і труба з'єднують передній клапан з корпусом водомету.

При користуванні клапанами рукоятку перекривного крана тримати у положенні "ЗАКР." 3-5 сек. в залежності від обертів двигуна.

Усі крани керування обладнанням для плава БТР виведені на кронштейн, що знаходиться ліворуч біля водія.

Клапан для зливу води на суші після форсування водної перешкоди знаходиться на днищі перед сидінням командира. Він відкривається вручну маховичком проти ходу стрілки годинника.

Водовідкачуваючий насос є допоміжним засобом і застосовується при непрацюючому водометі. Вмикається електродвигун насоса вимикачем на щитку приладів водія. Водовідкачуваючий насос встановлено у силовому відділенні машини на днищі біля лівого бензобаку.

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли обладнання довести матеріал, запропонувати студентам записати його і закріпити засвоєння опитуванням 1-2 студентів

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №3:

Підготовка БТР до подолання водної перешкоди.

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою

Перед форсуванням БТР водної перешкоди необхідно заздалегідь:

- перевірити справність і роботу обладнання для плаву;

- перевірити наявність і затяжку пробок у днищі машини, закриття зливного клапана і клапанів водовідливної системи;

- перевірити закриття бокових люків.

Безпосередньо перед входом в воду необхідно:

- надіти рятувальні жилети;

- встановити тиск повітря у шинах 0,7 - 1 кгс/см2 ;

- закрити жалюзі;

- підняти щиток;

- відкрити затулку водомету;

- увімкнути передні мости і знижену передачу у роздаточних коробках.

Як тільки БТР сплив:

- вимкнути зчеплення і увімкнути водомет;

- поставити важіль КП у нейтрал;

- відпустити зчеплення і нависнути на педаль акселератора.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його

Під час технічного обслуговування обладнання для плаву проводиться:

1. При ТО:

- очистити дифузор і грати заборного патрубка водомету від бруду;

- перевірити за допомогою кранів керування дію гідроприводів затулки водомету, хвилевідбивного щитка і клапанів відкачки.

2. При ТО № 2:

- перевірити зовнішнім оглядом стан лопастей гребних гвинтів. При виявленні пошкоджень гвинти замінити;

- перевіряти рівень і при необхідності дозаправити маслом МТ-16п корпус і редуктор водомету (перевіряється у випадку підтікання масла).

3. Після 2000 км пробігу чи 5 років експлуатації машини:

-  замінити масло в картері і редукторі водомету.

Використовуючи плакат за темою заняття, слайди і вузли обладнання для плаву довести матеріал, запропонувати студентам записати його і закріпити засвоєння опитуванням 1-2 студентів

3. ЗАКЛЮЧНА  ЧАСТИНА - 7 хвилин.

- Підвести підсумки заняття.

- Дати завдання на самопідготовку:

1. БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. 1981, стор. 347 – 367, 456 – 460.

2. О.С.Філімонов Обладнання для плаву сучасних зразків БТР. – Миколаїв, МНУ - 2009.

3. За планом самостійної роботи вивчити і законспектувати матеріал занять теми №7. Заняття 3. Технічне обслуговування і несправності спеціального обладнання і обладнання для плаву

- Оголосити тему наступного заняття:

Тема 8. Основи експлуатації бронетанкового озброєння

Матеріал для слайдів

Заняття 2. Будова обладнання для подолання водних перешкод

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА МЕТА:

- Ознайомити студентів з призначенням, загальною будовою і роботою обладнання для подолання водних перешкод, а також його технічним обслуговуванням і підготовкою до використання.

- Продовжити удосконалення знань і навичок студентів у використанні і технічному обслуговуванні БТР.

- Прищепити почуття впевненості у своїх силах при роботі із спецобладнанням БТР.

- Прищеплювати любов до дисципліни, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності прагнення для подальшого самовдосконалення.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Призначення, розміщення, загальна будова обладнання для подолання водних перешкод і його складові частини.

2. Принцип дії водометного рушія та водовідкачувальних приладів.   Приводи керування обладнанням.

3. Підготовка БТР до подолання водної перешкоди.

Водометний рушій

Затулка водомету

Крани управління

Хвилевідбивний щиток

Система водовідливу

Заняття 3. Технічне обслуговування і несправності

спеціального обладнання і обладнання для плаву

Вид заняття: самостійне заняття;

Час: 2/2 години;

# Місце: клас .

# Навчально -  виховна мета:

В результаті вивчення заняття  знати тактико-технічні характеристики, бойові можливості і загальну будову  бронетанкової техніки, будову та принцип роботи спец обладнання та обладнання для подолання водних перешкод; вміти перевіряти технічний стан, правильно експлуатувати спецобладнання  бронетанкової техніки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування спеціального обладнання | письмова (конспект у зошиті | 1. С.103-104 1. С.105 |
| 2 | Технічне обслуговування і несправності обладнання для плаву |  |  |

Література:

- О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

- Бронетранспортёр БТР -70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. – Москва: В.И., 1985

- Філімонов О.С. Спеціальне обладнання БТР. - Миколаїв: МДУ, 2008

- Філімонов О.С. Обладнання для плаву БТР. – Миколаїв: МДУ, 2010

Під час технічного обслуговування обладнання для плаву проводиться:

1. При ТО:

- очистити дифузор і грати заборного патрубка водомету від бруду;

- перевірити за допомогою кранів керування дію гідроприводів затулки водомету, хвилевідбивного щитка і клапанів відкачки.

2. При ТО № 2:

- перевірити зовнішнім оглядом стан лопастей гребних гвинтів. При виявленні пошкоджень гвинти замінити;

- перевіряти рівень і при необхідності дозаправити маслом МТ-16п корпус і редуктор водомету (перевіряється у випадку підтікання масла).

3. Після 2000 км пробігу чи 5 років експлуатації машини:

-  замінити масло в картері і редукторі водомету.

?- Контрольні запитання:

- У яких випадках фільтр-поглинач замінюється новим?

- Як перевіряється справність ланцюга контрольної лампи ПОЖАР?

- Як перевіряється зарядження балонів системи ППО?

- Періодичність змащення підшипників карданних шарнірів приводу корби.

- Які роботи проводяться під час щоденного технічного обслуговування обладнання для плаву проводиться?

- Яка причина малої швидкості руху машини при нормальних експлуатаційних обертах двигунів?

Методичну розробку виконав:

викладач кафедри військової підготовки                         Самохін О.В.