Заняття 5. Сезонне технічне обслуговування.

Вид заняття: Самостійне заняття;

Час: 1/2 години;

# Місце: клас.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сезонне технічне обслуговування | письмова (конспект у зошиті | 1. С.113-115 |

Література:

1. О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

2. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. М. 1981 г.

3. БТР-70. Памятка экипажу по эксплуатации. М. 1985 г.

4. В.Г.Римаренко  Експлуатація БТТ. – М., 1974.

5.  Эксплуатация армейских машин. - М., 1979.

1. Експлуатація БТТ у зимових умовах

В зимових умовах експлуатація машин ускладнюється внаслідок низьким температур повітря, наявності снігового покриву, снігопадів, заметілі.

Ці умови значно погіршують роботу двигунів, агрегатів, систем і механізмів машини, підвищуючи інтенсивність їх зношення.

В зимових умовах підвищується розхід палива, знижується працездатність акумуляторних батарей, також погіршуються умови праці екіпажу, збільшується час на підготовку машини до руху.

Необхідність руху по глибокому снігу приводить до перевантаження двигунів, застрягання машини, а також ускладнює оцінку і подолання перешкод.

Рух по дорогам взимку ускладнюється внаслідок можливого буксування машини, а також юзу і заносів.

Під час снігопадів погіршуються умови спостерігання за маршрутом, значно знижуються середні швидкості руху машин.

При низьких температурах ускладнюється запуск двигуна внаслідок: ускладнення умов запалення робочої суміші у циліндрах двигунів, збільшення опору провертання колінчастого вала внаслідок згущення масла і зниження працездатності акумуляторних батарей.

При низьких температурах погіршується утворення суміші у карбюраторі, що погіршує умови запалення робочої суміші.

Для забезпечення запуску двигунів взимку необхідно створити достатні пускові оберти колінчастого валу. Оскільки опір провертання колінчастого валу внаслідок підвищеної в'язкості масла збільшується, то для забезпечення необхідних пускових обертів від стартера вимагається значно більша потужність, а значить і струм, яким живиться стартер.

Однак, акумуляторні батареї при низьких температурах електроліту внаслідок підвищеного внутрішнього опору не в змозі забезпечити необхідну потужність стартера. Дослід показує, що прокручування стартером колінчастого вала непрогрітого двигуна вже при температурі –15° С   стає неможливим.

Слід пам'ятати, що в зимових умовах розряджені акумуляторні батареї можуть вийти з ладу внаслідок замерзання електроліту. Тому взимку розрядження батарей допускається не більше 25% від їх повної ємності.

При низьких температурах значно підвищується зношення деталей в агрегатах та механізмах машин. Особливо інтенсивно зношується двигун при холодному запуску. Основною причиною цього є недостатня подача масла до поверхней, що труться внаслідок підвищеної в'язкості і погіршення прокачування.

Як показують проведені експерименти, один запуск не розігрітого двигуна при температурі повітря  0° С рівноцінний по зношенню трьом годинам його праці під навантаженням при нормальному тепловому режимі.

З цього витікає, що перед запуском двигуна його необхідно розігрівати підігрівачем.

Застигання мастила у ступицях коліс погіршує умови роботи підшипників, а попадання в них води ускладнює зрушення машини з місця.

Все викладене вище потребує проведення спеціальних робіт по підготуванню машини до експлуатації в зимових умовах і додержання встановлених правил  експлуатації.

2. Експлуатація БТТ влітку

Вплив високих температур навколишнього повітря в першу чергу підвищує нагрівання агрегатів, збільшується витрата води із системи охолодження і дистильованої води з електроліту акумуляторних батарей, погіршуються умови роботи екіпажу.

Літні умови експлуатації також характеризуються підвищеною запиленістю повітря, необхідністю подолання водних перешкод і болотяних ділянок. Все це також здійснює певний вплив на експлуатацію машин.

Пил, попадаючи до середини машини і осідаючи на її агрегатах, погіршує умови їх охолодження, збільшує зусилля на рукоятках, важелях і педалях приводів керування.

В пилових умовах велику небезпеку для двигуна представляє попадання у циліндри не фільтрованого повітря. У цьому випадку двигун може вийти з ладу за кілька годин роботи. Так, наприклад, при надходженні у двигун тільки 11% неочищеного повітря зношення його збільшується  у  4-5 разів.

Найбільш можливими шляхами надходження у двигун не фільтрованого повітря є нещільності у з'єднаннях повітроочисника із всмоктувальними колекторами (карбюраторами) і несвоєчасне обслуговуванню повітроочисників.

При експлуатації машин в умовах сильної запиленості повітря знижується видимість крізь прилади спостереження, ускладнюється рух машини в колоні, що знижує середні швидкості руху.

В літніх умовах наявність річок, озер, багна, розмокання ґрунту в період весінньо - осіннього бездоріжжя знижують маневреність і проходимість машин, погіршують умови роботи підшипників ходової частини і ведуть до підвищеного їх зношення.

Попадання води в корпус і агрегати машини під час подолання водних перешкод викликає корозію поверхней деталей і підвищене їх зношення.

Все це вимагає проведення ряда спеціальних робіт по підготовці машин до експлуатації в літніх умовах.

?- Контрольні запитання:

- Зміст заходів щодо підготовки до експлуатації в зимовий або літній період.

- Які роботи виконуються при підготовці машини до зимової експлуатації?

- Які роботи виконуються при підготовці машини до літньої експлуатації?

- Перелічити зимові і літні сорта моторного, трансмісійного масла, охолоджувальної рідини.

Заняття 6 Зберігання БТОТ.

Вид заняття: Групове заняття;

Час: 2 години;

# Місце: клас.

Навчально -  виховна мета:

- Оволодіти знаннями щодо призначення зберігання БТОТ, обсягу робіт під час постановці БТОТ на короткочасне і довгочасне зберігання, утримання машин на зберіганні , порядку зняття техніки зі зберігання.

- Прищепити студентам почуття високої відповідальності за підтримання БТОТ у постійній бойовій готовності.

І. Навчальні питання і розподіл часу

Вступ                                                                                                           - 8.хв.

1.  Види зберігання бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ). Основні положення зі зберігання.                                                                                  20 хв

2. Вимоги до техніки, що підлягає постановці на короткочасне і довгочасне зберігання.                                                                                                        15 хв

3. Утримання машин у різних видах зберігання і порядок зняття зі зберігання. 20 хв

4. Обсяг і послідовність проведення робіт під час приведення  БТР у бойову готовність в звичайних умовах та по тривозі.                                                10 хв

Підведення підсумків заняття,  відповіді на питання,                             - 7хв.

Навчально-матеріальне забезпечення

УДС – 70;

ЗІП БТР – 70;

плакат «Зберігання бронетанкової техніки»;

схеми;

технічні засоби навчання.

Навчальна література

3. Альбом малюнків з дисципліни БТТ. – Миколаїв: МДУ, 2006.

- Римаренко А.Г. Експлуатація БТТ. – М.: ВИ, 1974.

- БТР-70. Памятка экипажу по эксплуатации. – М., 1985.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

1. Вступна частина – 8 хвил.

1.1. Організаційна частина заняття:

Приймається доповідь командира взводу про готовність особового складу до заняття.

Перевіряється наявність тих хто навчається та їх готовність до заняття.

1.2. Актуалізація опорних знань (навичок) студентів і контроль вихідного рівня знань.

Перевіряється ступінь засвоєння раніш вивченого матеріалу:

- як визначається початок зимової або літньої експлуатації?

- фактори, які ускладнюють експлуатацію взимку і влітку;

- як перевірити справність опалювачів?

- як відключити масляний радіатор?

1.3. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття.

1.4. Мотивація навчальної діяльності студентів:

БТОТ яке не планується до використання на протязі трьох місяців і більше повинно бути поставлено на зберігання. Під час зберігання машин в деталях та вузлах відбуваються різні фізико – хімічні процеси, які змінюють їх якість. Швидкість процесів, що відбуваються залежить від ряду факторів, головними з яких є зовнішнє середовище, тривалість та умові зберігання.

Зберігання БТОТ повинно бути організовано так, щоб забезпечити можливість подальшого її використання за призначенням при мінімальних витратах праці і матеріальних засобів, при цьому повинна бути забезпечена постійна бойова готовність військової частини.

1.5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення мети, їх зміст і послідовність

Структура заняття і розподіл часу:

| 1. | Організаційна частина | 2 хв. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Повідомлення теми, мети заняття | 2 хв. |
| 3. | Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни | 2 хв. |
| 4. | Мотивація навчальної діяльності | 2 хв. |
| 5. | Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань): 1. Види зберігання бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ). Основні положення зі зберігання. 2. Вимоги до техніки, що підлягає постановці на короткочасне і довгочасне зберігання. 3. Утримання машин у різних видах зберігання і порядок зняття зі зберігання. 4. Обсяг і послідовність проведення робіт під час приведення БТР у бойову готовність в звичайних умовах та по тривозі. | 20 хв. 15 хв. 20 хв 10 хв |
| 6. | Поточний контроль виконання роботи | 2 хв. |
| 7. | Підведення підсумків заняття (видача завдання для самостійної роботи) | 5 хв. |

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №1

Види зберігання бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ). Основні положення зі зберігання.

Оголосити і висвітити файл з найменуванням першого питання і цільової установкою.

Зберігання БТОТ – це період експлуатації, при якому вона не використовується у визначений інтервал часу, а постійна бойова готовність її підтримується за рахунок застосування способів і засобів захисту від впливу факторів зовнішнього середовища і виконання комплексу організаційно – технічних заходів.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його.

Комплекс організаційно – технічних заходів включає:

постановку машин на зберігання і їх обслуговування у процесі зберігання в установлені строки;

розробку і здійснення заходів для скорочення строків знімання БТОТ зі зберігання;

контроль за технічним станом БТОТ і якістю робіт, що проводяться, а також своєчасним вживанням заходів щодо усунення виявлених недоліків;

своєчасне планування, матеріально – технічне забезпечення і облік робіт, які проводяться при підготовці техніки і озброєння до зберігання, її обслуговуванні у процесі зберігання;

створення необхідних умов (будівництво сховищ, технологічних ліній обслуговування і ін.) для якісного зберігання і обслуговування БТОТ.

Машини утримуються на зберіганні в спеціально обладнаних місцях (опалювальних і неопалювальних сховищах, навісах, відкритих площадках та ін.).

Основними кліматичними і біологічними факторами, які впливають на машини в процесі зберігання, є :

- температура повітря і її змінення;

- відносна вологість повітря;

- атмосферні опади, вітер, конденсація вологи, сонячне проміння, корозійно – активні агенти повітря, пил, пісок, гриби плісняві, бактерії.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його.

Зберігання БТОТ здійснюється згідно вимог Наказів МО, Настанови з танко-технічного забезпечення військ і Керівництва по зберіганню БТОТ.

Постановці на зберігання підлягають усі машини, які не планується експлуатувати більше місяця.

В залежності від терміну перерви в експлуатації встановлюються два види зберігання БТОТ:

- короткочасне (КЗ), розраховане на строк до одного року;

- довгочасне (ДЗ), розраховане на строк  більше одного року.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати його.

Захист машин від впливу кліматичних і біологічних факторів у процесі зберігання забезпечується шляхом їх консервації.

Постановку машин на зберігання організовує командир частини. Про постановку машин віддається наказ по частини. На підставі його наказу розробляється план постановки машин на зберігання.

Екіпажі виконують роботи у відповідності з картами технологічного процесу підготовки машин до зберігання, які розробляються командирами рот стосовно марок машин, які перебувають на озброєнні підрозділів.

Екіпажу видається план – завдання, в якому вказується обсяг робіт для кожного виконавця на день.

Дати пояснення матеріалу і запропонувати студентам записати перелік документів, які розробляються під час постановки машин на зберігання.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №2

Вимоги до техніки, що підлягає постановці на короткочасне і довгочасне зберігання

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою.

Короткочасному зберіганню підлягають машини бойової та стройової груп, які не будуть використовуватися більше одного місяця.

Машини на короткочасному зберіганні утримуються укомплектованими знімним обладнанням, ЗІП-ом і табельним майном.

Колісні машини утримуються на зберіганні у сховищах (на відкритих площадках) з бетонною підлогою. Машини, які планується зберігати більше 6 місяців, вивішуються на підставки.

Обсяг робіт по підготовці машин до зберігання визначається окремо для машин, які були в експлуатації, і машин, що одержані з заводів промисловості або капітального ремонту.

Довгочасному зберіганню підлягають машини бойової та стройової груп, які не будуть використовуватися більше одного року.

Постановці на зберігання допускаються тільки технічно справні машини.

Машини, які підготовлені до зберігання повинні бути придатні до бойового застосування, полагоджені, укомплектовані належним обладнанням і ЗІП, мати незнижений ресурс, не менше установленого наказом Міністра оборони України, заправлені пальним і мастильними матеріалами, спеціальними рідинами, очищені від бруду і продуктів корозії і покрашені у належний колір.

Висвітити файл, пояснити положення, дати матеріал під запис і закріпити опитуванням 1-2 студентів.

Агрегати, вузли, механізми машин, які належить пломбувати на заводах промисловості, БТРЗ, а також при утриманні на зберіганні, повинні бути опломбовані.

Озброєння повинно бути вивірено і пристріляне, на кожній машині повинні бути контрольно – вивірочні мішені.

Засоби зв’язку повинні мати технічні характеристики, які відповідають установленим нормам, і утримуватися на машинах на своїх штатних місцях.

Прилади колективного захисту (ППО) повинні мати параметри, які відповідають вимогам технічних описів і інструкцій з експлуатації.

Системи силових установок, агрегатів трансмісії та ходової частини короткочасного зберігання повинні утримуватися повністю заправленими.

Якщо на зразках БТОТ довгочасного зберігання системи живлення і охолодження не заправляються паливом і низько замерзаючою охолоджувальною рідиною, то вони промиваються і консервуються .

На машинах короткочасного зберігання застосовуються всесезонні або сезонні сорти ПММ і спеціальних рідин.

На машинах довгочасного зберігання застосовуються тільки все сезонні або зимові сорти основних марок ПММ свіжого вироблення.

АКБ машин короткочасного зберігання утримуються приведеними у робочий стан і встановлені на машинах.

АКБ машин довгочасного зберігання утримуються у сухому вигляді і зберігаються з запасом електроліту у спеціально обладнаних приміщеннях.

Машинам, що підлягають короткочасному зберіганню проводиться чергове ТО незалежно від пробігу (ТО № 1 чи  ТО № 2) і додаткові спеціальні роботи, а машини, що підлягають довгочасному  зберіганню – ТО № 2 з усуненням усіх виявлених у процесі обслуговування дефектів і несправностей.

Пояснити і дати матеріал під запис

Роботи по постановці машин на зберігання виконуються в такому порядку:

- перевірка працездатності машини з заміром параметрів систем, вузлів, агрегатів. При необхідності, стан окремих систем і агрегатів можна перевірити пробігом:

для ГМ – до 15 км;

для колісних машин – до 50 км.

- ліквідування виявлених несправностей на машинах;

- виконання ТО-1 або ТО-2;

- при необхідності проводиться заміна ПММ і спеціальних рідин, пофарбування агрегатів і їх консервація;

- оформлення документації.

Пояснити і дати матеріал під запис

Постановка машин на короткочасне зберігання проводиться екіпажами, закріпленими за ними, з залученням сил і засобів підрозділів ТО і ремонту.

Постановка машин на довгочасне зберігання проводиться силами і засобами частини та військовозобов’язаними, призваними на учбові збори для обслуговування ОВТ.

Після завершення всіх робіт по підготовці машини до зберігання консервуються двигуни:

- З метою поліпшення захисних якостей заправлених у картери масел в них доцільно вводити спеціальні уповільнювачі корозії – присадка АКОР – 2 до 15-20%;

- Промиваються і консервуються циліндри двигунів, для чого:

- пустити один з двигунів і прогріти його до температури ОР не нижче 50ºС;

- зупинити двигун, перекривши бензинові крани баків;

- вивернути свічки запалення і продути циліндри двигунів, провертаючи колінчастий вал стартером 2-3 рази. Вмикати стартер  не більше ніж на 5 сек., відкриваючи при кожному вмиканні повітряні і дросельні затулки карбюратора;

- поставити поршень першого циліндра у положення В.М.К. ходу стискання;

- залити крізь отвір для свічки у перший циліндр 40-50 см3 обезводженого і нагрітого до температури 70-80ºС масла, що застосовується для двигуна;

- в такому ж порядку залити масло в інші циліндри в послідовності їх роботи, обертаючи колінвал послідовно на 90º;

- провернути колінвал двигуна стартером на 4-5 сек;

- поставити свічки запалення на місце, попередньо змастивши їх різьбову частину маслом.

- Після консервації циліндрів герметизують отвори під щуп і сапун, а також заклеюють щілини повітроочисника.

- Отвори випускних труб герметизують дерев’яними пробками, провареними у моторному маслі.

- Глушники фарбують вогнетривким лаком з алюмінієвою пудрою.

В такому ж порядку консервують другий двигун.

Шини БТР після очищання, промивки і протирання накачують до нормального тиску. Якщо плануємий строк зберігання перевищує 6 місяців, з метою розвантаження ходової частини машини і збереження гуми шин машини вивішують на підставках так, щоб колеса були вище полу  на              8 - 10 см.

На відкритих майданчиках шини необхідно захищати від впливу прямих променів сонця, фарбуючи їх алюмінієвою фарбою на  основі лаку. У вивішених машин тиск у шинах зменшують до 1 кгс/см2.

Послідовність герметизації встановленої на стоянці машини: починають з башти, дульного зрізу кулемета, потім герметизують кришу силової установки, днище корпуса і ущільнення у ходовій частині; люки герметизують після завантаження у машину силікагель і підвішування контрольного мішечка, який підвішують проволокою до крючка, що проходить крізь гумову пробку в один з отворів для болтів кріплення освітлювача ОУ – 3ГА. Силікагель завантажують в мішечках по 400 г або по 5 кг у кількості 40 кг. Початкову вагу контрольного мішечка записують в журнал зберігання герметизованих машин.

Дати пояснення матеріалу і закріпити опитуванням 1-2 студентів.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №3

Утримання машин у різних видах зберігання і порядок зняття зі зберігання

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою.

Утримання машин на зберіганні – це комплекс організаційно – технічних заходів, направлених на забезпечення зберігання, справності та постійної готовності до використання за призначенням.

Утримання машин на зберіганні включає:

- проведення встановлених видів ТО;

- заміну герметизуючих матеріалів, брезенту, АКБ, шоломофонів, ПММ, шин і т. ін;

- контроль за станом в процесі зберігання.

Дати пояснення матеріалу і закріпити опитуванням 1-2 студентів

Для машин, які утримуються на КЗ, установлені такі види комплексного ТО:

- контрольно – технічний огляд (КТО);

- ТО-1з;

- СО;

- РТО.

Для машин, які утримуються на ДЗ, установлені такі види комплексного ТО:

- КТО;

- ТО-1з;

- ТО-2з;

- ТО-2з з пере консервацією й контрольним пробігом;

- РТО.

Установлена така періодичність видів комплексного ТО:

а) при КЗ:

- КТО - в ПД і ПГД та в часи догляду за технікою;

- ТО-1з – один раз в 3 місяці;

- СО – повинно поєднуватися два рази на рік з роботами ТО-1з;

- РТО – на машинах бойової групи, відповідно до інструкцій.

б) при ДЗ:

- КТО - в ПД і ПГД та в часи догляду за технікою;

- ТО-1з – один раз в 6 місяців;

- ТО-2з – проводиться на загерметизованих машинах один раз на рік з частковою розгерметизацією;

- ТО-2з – з пере консервацією і контрольним пробігом.

Дати пояснення матеріалу і закріпити опитуванням 1-2 студентів

Стан машин, які знаходяться на збереженні перевіряється:

- посадовими особами підрозділів і частини під час періодичних перевірок машин;

- командирами частин і з’єднань під час оглядів машин та парків;

- шляхом інспектування і перевірок частин і з’єднань.

З  КЗ машини знімаються для забезпечення бойової підготовки військ і використовуються у межах річних норм.

З ДЗ машини знімаються для виконання заходів, передбачених планами МО України і НГШ ЗСУ.

У всіх випадках знімання машин віддається наказ по частини. Роботи по зніманню машин зі зберігання здійснюються екіпажами під керівництвом командирів підрозділів.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №4

Обсяг і послідовність проведення робіт під час приведення  БТР у  бойову готовність в звичайних умовах та по тривозі.

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою.

1. Обсяг робіт при зніманні колісних машин зі зберігання для планової експлуатації.

- зняти машину з підставок, раз герметизувати, якщо вона зберігалась в загерметизованому стані, вивантажити силікагель, провести контрольний огляд;

- при необхідності установити в машину АКБ;

- натягнути ремні приводів генератора, вентилятора та компресора;

- зняти та промаслити касету повітроочисника, переконатися у щільності з’єднання повітроочисника з карбюратором;

- відкрити колісні крани системи регулювання тиску повітря в шинах та довести його до норми;

- перевірити рівень масла в  агрегатах машини;

- змазати підшипники водяного насосу, вала вентилятора, карданних валів, муфту включення зчеплення.

2.Обсяг робіт при зніманні зі зберігання по тривозі

На І-му етапі виконуються роботи, необхідні для підготовки до виходу із парку:

- зняти машину з підставок, раз герметизувати, якщо вона зберігалась в загерметизованому стані;

- при необхідності установити в машину АКБ;

- перевірити заправку машини охолоджувальною рідиною та маслом;

- підготувати двигун до запуску та запустити його;

- відкрити колісні крани системи регулювання тиску повітря в шинах та довести його до норми;

- перевірити зовнішнім оглядом стан ходової частини та кріплення ЗІП зовні машини;

- перевірити кріплення озброєння;

- перевірити працездатність радіостанції та ТПУ.

На ІІ – му етапі виконуються всі інші операції, які забезпечують підготовку машини до бойового використання.

- розконсервувати та провести огляд озброєння;

- перевірити вивірку озброєння та прицілів;

- спорядити стрічки кулеметів та покласти їх в коробки;

- перевірити дію приводів хвилевідбивного щитка, затулки та інших механізмів для плаву;

- перевірити працездатність нагнітача;

- перевірити працездатність водовідкачувальних засобів;

- усунути виявлені несправності;

- доукомплектувати машину належним майном.

Дати пояснення матеріалу і закріпити опитуванням 1-2 студентів

3. ЗАКЛЮЧНА  ЧАСТИНА - 7 хвилин.

- Підвести підсумки заняття.

- Дати завдання на самопідготовку:

1. БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: ВИ, 1981.стор. 495–506.

2. Эксплуатация армейских машин. - М.: ВИ, 1978. – стор. 62 – 81

3. За планом самостійної роботи вивчити і законспектувати матеріал занять Заняття 7. Підготовка БТР-70 до зберігання та утримання на зберіганні.

- Оголосити тему наступного заняття:

Заняття 8. Технічне обслуговування машин.

Заняття 7. Підготовка БТР-70 до зберігання та утримання на зберіганні.

Вид заняття: Самостійне зан яття;

Час: 1/2 година;

# Місце: клас.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма роботи: письмова робота з довідковою літературою для самостійного вивчення із розробкою конспекту (конспект у зошиті для самостійної роботи)

| №№ з/п | Питання (завдання) для самостійної роботи | Форма виконання роботи | Література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація зберігання БТОТ | письмова (конспект у зошиті | С.116-117 1. С.117-121 |
| 2 | Підготовка БТР – 70 до зберігання та утримання на зберіганні |  |  |

Література:

1. О.С Філімонов Збірник матеріалів для самостійної роботи студентів з дисциплини «Бронетанкове озброення і техніка» Миколаїв: МНУ, 2014 р 154 с.

2. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. - М.: ВИ, 1981

3.  Керівництво по зберіганню БТ озброєння і техніки. – Київ, 1996.

4. Цемма В.М. Бронетанкова техніка. Зберігання бронетанкової техніки. – Миколаїв: МДУ, 2007.

5. Самохін О.В. Організація зберігання техніки в збройних силах України МНУ. 2016

1. Організація зберігання БТОТ

Зберігання  БТОТ – це комплекс організаційно – технічних заходів, якій  включає в себе:

постановку машин на зберігання і їх обслуговування у процесі зберігання в встановлені строки;

розробку і здійснення заходів для скорочення строків знімання БТОТ зі зберігання;

контроль за технічним станом БТОТ і якістю робіт, що проводяться, а також своєчасним вживанням заходів щодо усунення виявлених недоліків;

своєчасне планування, матеріально – технічне забезпечення і облік робіт, які проводяться при підготовці техніки і озброєння до зберігання, її обслуговуванні у процесі зберігання;

створення необхідних умов (будівництво сховищ, технологічних ліній обслуговування і ін.) для якісного зберігання і обслуговування БТОТ.

Машини утримуються на зберіганні в спеціально обладнаних місцях (сховищах які опалюються і неопалюються, під навісами, на відкритих площадках та ін.).

Зберігання БТТ здійснюється згідно вимог наказів МО, Настанови з танко-технічного забезпечення військ і Керівництва по зберіганню БТОТ. Постановці на зберігання підлягають усі машини, які не планується експлуатувати більше місяця. В залежності від терміну перерви в експлуатації встановлюються два види зберігання БТТ:

- короткочасне (КЗ), розраховане на строк до одного року;

- довгочасне (ДЗ), розраховане на строк  більше одного року.

Постановку машин на зберігання організовує командир частини. Про постановку машин віддається наказ по частини. На підставі його наказу розробляється план постановки машин на зберігання.

Екіпажі виконують роботи у відповідності з картами технологічного процесу підготовки машин до зберігання, які розробляються командирами рот стосовно марок машин, які перебувають на озброєнні підрозділів.

Екіпажу видається план – завдання, в якому вказується обсяг робіт для кожного виконавця на день.

2. Підготовка БТР - 70 до зберігання та утримання на зберіганні

Технологічна послідовність підготовки БТР-70

до довгочасного зберігання

| Найменування робіт | Технічні вимоги і вказівки до виконання робіт |
| --- | --- |
| 1.Провести миття машини (літом), очистити її від пилу (грязі), снігу зовні та усередині | Забороняється мити прилади спостерігання і фари прямим струменем. Під час чистки (миття) просушити брезентові вироби, при необхідності відремонтувати |
| 2. Перевірка технічного стану |
| 2.1. Перевірити надійність кріплення навісного обладнання, шанцевого інструменту, стан ущільнень кришок ящиків ЗІП, справність замків | Обладнання повинно бути надійно закріплене. Кришки ящиків ЗІП повинні щільно закриватися і мати справні ущільнення |
| 2.2. Перевірити наявність і справність, скоб, клямок, кронштейнів і деталей кріплення зовні машини | Зруйнування деталей не допускається |
| 2.3. Перевірити наявність лючків і пробок в корпусі, а також стан їх ущільнень | Допускаються на ущільненнях мілкі тріщини, які не погіршують ущільнення стиків. Ущільнення, які мають пошкодження, замінити |
| 2.4. Перевірити легкість відкривання, закривання і надійність стопоріння кришок люків, а також стан їх гумових ущільнень. Очистити та змазати петлі та замки кришок, люків | Кришки люків повинні відкриватися і закриватися зусиллям одного чоловіка і щільно прилягати до посадочних місць. Гумові ущільнення повинні бути справні, допускаються мілкі тріщини, які не погіршують ущільнення стиків. Ущільнення, які мають пошкодження замінити. Місця змащування старанно очистити від пилу і грязі. Змазати маслом (мастилом), керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.5. Перевірити стан деталей і вузлів підвіски і наружні шланги | Пошкоджені деталі відремонтувати або замінити |
| 2.6. Перевірити надійність кріплення вузлів ходової частини | Перевіряти за допомогою ключів в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.7. Перевірити стан шин | При виявленні нерівномірного зносу протекторів шин перевірити і при необхідності відрегулювати сходження коліс, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.9. Перевірити затягування гайок фланців карданного валу | Перевіряти за допомогою ключів, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини. |
| 2.10. Перевірити стан гумових ущільнень кришці силової установки | Пошкоджені ущільнення замінити. Допускаються на ущільненнях мілкі тріщини, які не погіршують ущільнення стиків |
| 2.11. Перевірити стан трубопроводів, шлангових з'єднань та їх кріплення у відділенні силової установки, а також кріплення деталей і агрегатів двигунів і обслуговуючих їх систем | Перевіряти в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.12. Перевірити стан і ступінь забрудненості водяних і масляних радіаторів і при необхідності обдути їх стиснутим повітрям | Поверхність радіаторів повинна бути чистою |
| 2.13. Перевірити дію і стан пароповітряних клапанів, пробок заправних горловин і герметичність системи охолодження | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини і інструкції з експлуатації приладу для перевірки герметичності |
| 2.14. Перевірити стан приводів вентиляторів | Муфти, які мають наскрізні тріщини, замінити |
| 2.15. Перевірити стан і обслужити повітряний фільтр | На двигунах очистити фільтр і залити в корпус свіже масло |
| 2.16. Перевірити стан і натягнення ременів приводу водяного насоса, компресора і генератора | Перевіряти в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.18. Перевірити і при необхідності дозаправити рідину в бачок гідросистеми, масло в картер редуктора приводу вентилятора | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.19. Перевірити стан і обслужити підігрівач | Роботу виконувати в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.20. Очистити генератор, стартер і реле-регулятор від пилу і бруду | Очищати обдувом корпусів стиснутим повітрям. Пошкодження обплетення проводів, а також корозія на виводах не допускаються |
| 2.21. Перевірити надійність кріплення генераторів, стартера, реле-регулятора, акумуляторної батареї, кінців проводів на затискувачах батареї і генераторів, стан контактних з'єднань проводів системи запалювання | Перевіряти в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.22. Зняти кришки розподільників (не знімати проводів), старанно протерти їх зовні і усередині, оглянути кулачки і робочі поверхні контактів переривників | При наявності на кулачках, робочих поверхнях контактів переривників масла чи грязі їх слід протерти, а контакти переривників протерти ганчір'ям |
| 2.23. Перевірити зазор між контактами переривників і при необхідності їх зачистити і відрегулювати | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.24. Зняти свічки запалювання, оглянути поверхні ізоляторів і перевірити зазори між електродами. При необхідності відрегулювати зазори і очистити ізолятори від нагару | Перед зніманням свічок обов'язково видалити щіткою чи стиснутим повітрям грязь з гнізд свічок у головці блоку циліндрів. Свічки, які мають тріщини на ізоляторі, замінити |
| 2.25. Перевірити справність сигнальних ламп, звукової сигналізації, внутрішнього і зовнішнього освітлення | Перевіряти вмиканням, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.26. Підготувати двигуни до пуску, пустити, прогріти і перевірити їх роботу на всіх режимах | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.27. Перевірити справність контрольно-вимірювальних приладів і наявність зарядки АКБ | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.28. Перевірити, чи немає течі з систем двигуна і агрегатів трансмісії | Теча палива, масла і охолоджувальної рідини не допускається |
| 2.29. Перевірити роботу генераторних установок | Перевіряти керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.30. Перевірити, при необхідності ліквідувати витікання повітря з системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.31. Злити конденсат з повітряного балона і продути трубопроводи системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах стиснутим повітрям | Зливати конденсат і продувати трубопроводи, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.32 Перевірити тиск у шинах | Тиск повітря повинен бути 2,8 кгс/см2 |
| 2.33. Перевірити працездатність систем і механізмів водометного рушія, затулки водомету і хвилевідбивного щитка | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.34. Перевірити працездатність лебідки. | Очистити трос від грязі і змазати відробленим маслом, яке застосовувалося для двигуна. |
| 2.35. Перевірити працездатність і стан елементів системи колективного захисту (системи захисту) від зброї масового ураження (ФВУ) | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.36. Перевірити працездатність і стан елементів системи протипожежного обладнання, зарядженості балонів ППО і ручного вогнегасника | Один раз у п'ять років балони ППО, ручні вогнегасники типу ОУ-2 і повітряні балони підлягають переогляду органами котлонагляду |
| 2.37. Перевірити відсутність течі робочої рідини з трубопроводів приводу гальма, рівень робочої рідини в резервуарах головних циліндрів робочої гальмової системи | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.38. Відкрити лючки кришок гальмових барабанів і перевірити відсутність води і масла в барабанах | При виявленні води чи масла зняти механізм гальма, промити поверхні накладок і барабанів, висушити і зачистити поверхні фрикціонних накладок наждачним папером. Ліквідувати причини течі |
| 2.39. Перевірити роботу гальмових систем машини, при необхідності відрегулювати | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.40. Перевірити, чи немає течі з картера рульового механізму | У випадку течі, знайти причину, ліквідувати її і дозаправити маслом до нижнього краю заправного отвору |
| 2.41. Перевірити стан зовнішніх деталей рульового управління і вільний хід (люфт) рульового колеса | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.42. Перевірити кріплення деталей і механізмів рульового управління | Перевіряти за допомогою ключів в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.43. Перевірити і при необхідності відрегулювати зазор в зчепленні робочої пари рульового механізму | Перевіряти і регулювати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.44. Перевірити стан і надійність кріплення вузлів і агрегатів трансмісії | Перевіряти за допомогою ключів, затягненням гайок до відказу в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.45. Перевірити і при необхідності відрегулювати приводи зчеплення, перемикання передач, включення передніх мостів | Перевіряти і регулювати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.46. Перевірити стан гумових ущільнень верхніх шкворнів на поворотних кулаках | Ущільнення, які мають пошкодження, замінити |
| 2.47. Перевірити стан кулеметів | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.48. Перевірити кріплення погону башти, прицілів, люльки і пускових установок | Перевіряти за допомогою ключів, ослаблені болти і гайки затягнути |
| 2.49. Перевірити стан і працездатність підйомного і поворотного механізмів баштової установки, її стопорів і гальма | При тугому обертанні маховика підйомного механізму прочистити і промити зубці шестерні і сектор; при тугому обертанні маховика механізму повороту прочистити і промити зубці ведучої шестерні і нижнього погону |
| 2.50. Перевірити стан кулеметних стрічок, при необхідності вичистити, змастити | Змащувати рідким рушничним маслом |
| 2.51. Перевірити кріплення патронних коробок | Хитання коробок в укладках недопускається, при необхідності закріпити |
| 2.52. Перевірити справність гільзоланковідводів і ущільнення маски | Забоїни і вм'ятини на гільзоланковідводах, а також пориви та протертості маски не допускаються |
| 2.53. Перевірити справність електроспусків кулеметів | Перевіряти установленням рухомих частин кулеметів на бойовий взвід і натисненням гашеток електроспусків |
| 2.54. Перевірити справність тросового механізму перезарядження кулемета КПВТ | Перевіряти установкою рукоятки перезарядження рухомих частин кулемета на бойовий взвід і натисненням кнопки електроспуску |
| 2.55. Перевірити стан, надійність кріплення приладів прицілювання і спостерігання, затягнення гайок на роз'ємах живлення приладів і їх контровку | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини. Прилади повинні бути надійно закріплені. Корозія на елементах кріплення не допускається |
| 2.58. Перевірити працездатність і основні технічні, характеристики радіостанції і ТПУ | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації радіостанції і ТПУ |
| 3. Роботи технічного обслуговування |
| 3.1. Дозаправити систему живлення паливом | Марка палива повинна відповідати вимогам інструкції з експлуатації машини |
| 3.2. Замінити паливо в системі живлення | Заміняти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.3. При заміні палива: —перевірити стан ущільнювальних прокладок під пробками заправних горловин і зливних клапанів паливних баків; —промити (замінити) фільтруючі елементи фільтрів системи живлення двигуна паливом | Прокладки, які мають дефекти, замінити Промивати (заміняти) фільтруючі елементи незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.4. Перевірити рівень і при необхідності дозаправити систему охолодження охолоджувальною рідиною | Рівень і марка охолоджувальної рідини повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації машини |
| 3.5. Замінити охолоджувальну рідину в системі охолодження | Заміняти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.6. При заміні охолоджувальної рідини: —перевірити стан ущільнювальних прокладок під пробками заправних горловин розшірювальних бачків, радіаторів; —промити систему охолодження від накипу і шламу | Прокладки, що мають дефекти, замінити Промивати незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками додатка до Керівництва зі зберігання БТОТ |
| 3.7. Перевірити рівень і при необхідності дозаправити масло в систему змащення двигуна | Рівень і марка масла повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації машини |
| 3.8. Замінити масло в системі змащення двигуна | Заміняти незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.9. При заміні масла: —перевірити стан ущільнювальних прокладок під пробками заливних горловин і зливних клапанів; —очистити і промити фільтри системи змащення двигуна | Прокладки, що мають дефекти, замінити. Промивати незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.10. Перевірити рівень масла в агрегатах трансмісії, при необхідності дозаправити | Перевіряти в обсязі, встановленому інструкцією з експлуатації машини |
| 3.11. Замінити масло і мастило в агрегатах, механізмах і приводах трансмісії | Заміняти незалежно від напрацювання двигуна в обсязі, встановленому інструкцією з експлуатації машини |
| 3.12. Замінити робочу рідину і в механізмах приводу зчеплення | Заміняти незалежно від напрацювання двигуна в обсязі, встановленому інструкцією з експлуатації машини |
| 3.13. Замінити масло, мастило і робочу рідину в агрегатах, механізмах і приводах рульового управління, гальмової системи і гідросистеми | Заміняти незалежно від напрацювання двигуна в обсязі, встановленому інструкцією з експлуатації машини |
| 3.14. Замінити масло в картері роздавальної коробки | Заміняти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.15. Замінити масло в картері і редукторі водомета | Заміняти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.16. Змастити деталі і механізми силової установки, електрообладнання та лебідки | Змащувати в обсязі, встановленому інструкцією з експлуатації машини |
| 3.17. Замінити масло в картері лебідки | Заміняти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.18. Змастити защіпки рукояток кришок люків спостерігання водія і командира, стержень клапана нагнітача, осі защіпок буксирних крюків, нарізні з'єднання барабанчиків кріплення шанцевого інструменту, буксирний трос і елементи його кріплення, а також усі нарізні з'єднання, розташовані зовні машини | Змащувати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.19. У випадку постановки машини на зберігання після плаву: —змастити нижні шкворні поворотних кулаків, зовнішні шарніри колісних тяг рульової трапеції; —перевірити і при необхідності видалити воду з картерів колісних редукторів; | Роботу виконувати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.20 Перевірити зовні і усередині машини стан лакофарбового покриття корпусу, башти, озброєння, агрегатів і обладнання | Пошкоджене лакофарбове покриття відновити |
| 4. Консервація вузлів і агрегатів |
| Законсервувати кулемети | Консервацію виконувати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації кулеметів і інструкції з експлуатації машини |
| 4.2 Законсервувати непофарбовані металеві поверхні вузлів, механізмів і засобів зв'язку | Консервувати мастилом К-17 або маслом НГ-203Б. Коліна штирів антени при необхідності виправити, очистити, а кінці колін змастити мастилом ГОИ-54п, завернути парафінованим папером, укласти в чохол і помістити на штатне місце в машині. Гумові деталі (амортизатори, захисні ковпачки) протерти чистим ганчір'ям, а замаслені промити чистою водою і висушити |
| 4.3. Законсервувати двигун і компресор | Консервувати, керуючись вказівками додатка Керівництва. Перед консервуванням двигуна підняти хвилевідбивний щиток на висоту, яка забезпечує доступ до кришок люків лебідки, головного циліндру зчеплення і головних циліндрів робочої гальмової системи відповідно до вказівок інструкції з експлуатації машини |
| 4.5. Законсервувати систему охолодження (якщо система охолодження буде зберігатися незаправленою охолоджувальною рідиною) | Консервувати, керуючись вказівками додатка Керівництва |
| 5. Перевірити наявність і стан ЗІП, при необхідності доукомплектувати | Заправити і очистити інструмент, пофарбувати чорним або безбарвним лаком неробочі частини інструменту, змазати мастилом ГОИ-54п робочі частини, питні бачки оглянути і просушити. Видалити старе консерваційне мастило з запасних частин, промити їх в дизельному паливі, насухо протерти, видалити продукти корозії і змастити мастилом ГОИ-54п иепофарбовані поверхні. Обгорнути деталі парафінованим папером. Вимити водою і просушити забруднені гумові вироби і ЗІП. Замінити лампочки і запобіжники, які мають окислення на контактній поверхні, а також забруднену вату, пенали просушити |
| 6. Зняти АКБ, обслужити та здати на зберігання | Наконечники проводів надійно заізолювати. Обслуговувати, керуючись вказівками Посібника по свинцевим стартерним акумуляторним батареям |
| 7. Покласти ЗІП і табельне майно на свої місця | У загерметизованій машині дерев'яні пенали залишити напіввідкритими |
| 8. Змастити шарнірні з'єднання, які не мають спеціальних точок змащення, маслом, яке використовується для двигуна |  |
| 9. Завантажити у машини боєприпаси | Боєприпаси зберігаються у машинах по рішенню командуючого оперативним командуванням |
| Шини коліс протерти від пилу, закрити чохлами або нанести захисне покриття | Шини закривати при зберіганні на відкритих площадках |
| 11. Заповнити формуляр і журнал машини, яка знаходиться на довгочасному зберіганні, пред'явити машину і її документацію для перевірки |  |
| Опломбувати двері, кришки люків і кришки паливних баків і т. ін. |  |
| Виважити машину на підставки |  |
| Надіти чохли, тенти, загерметизувати машину |  |

Технологічна послідовність підготовки

БТР-70 до короткочасного зберігання

| Найменування робіт | Технічні вимоги і вказівки до виконання робіт |
| --- | --- |
| 1. Помити машину (літом), очистити її від пилу (грязі), снігу зовні і усередині | Забороняється мити прилади спостерігання і фари прямим струменем. Під час чистки (миття) просушити брезентові вироби, при необхідності відремонтувати |
| 2. Перевірка технічного стану |
| 2.1. Перевірити надійність кріплення навісного обладнання, інструменту, стан ущільнень кришок, ящиків ЗІП, справність замків | Обладнання повинно бути надійно закріплене. Кришки ящиків ЗІП повинні щільно закриватися і мати справні ущільнення |
| 2.2. Перевірити наявність і справність, скоб, клямок, кронштейнів і деталей кріплення зовні машини | Зруйнування деталей не допускається |
| 2.3. Перевірити наявність лючків і пробок у корпусі, а також стан їх ущільнень | Допускаються на ущільненнях мілкі тріщини, які не погіршують ущільнення стиків. Ущільнення, які мають пошкодження, замінити |
| 2.4. Перевірити легкість відкривання, закривання і надійного стопоріння кришок люків, десантних дверей, а також стан їх гумових ущільнень Очистити і змазати петлі і замки кришок люків і десантних дверей | Кришки люків і дверей повинні відкриватися і закриватися зусиллям однієї людини і щільно прилягати до посадочних місць. Гумові ущільнення повинні бути справні, допускаються мілкі тріщини, які не погіршують ущільнення стиків. Ущільнення, які мають пошкодження, замінити Змазувати старанно, очистивши перед цим від пилу і грязі. Змазувати маслом (мастилом), керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.5. Перевірити стан деталей і вузлів підвіски і зовнішніх шлангів | Пошкоджені деталі відремонтувати або замінити |
| 2.6. Перевірити надійність кріплення вузлів ходової частини | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.7. Перевірити стан шин | При виявленні нерівномірного зносу протекторів шин перевірити і при необхідності відрегулювати сходження коліс, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.9. Перевірити стан гумових ущільнень кришці силового відділення | Пошкоджені ущільнення замінити. Допускаються мілкі тріщини, які не погіршують ущільнення стиків |
| 2.10 Перевірити стан трубопроводів, шлангових з'єднань і їх кріплення у відділенні силової установки | Трубопроводи і шлангові з'єднання повинні бути надійно закріплені |
| 2.11. Перевірити стан повітроочисника | Очистити корпус повітроочисника і заправити свіжим маслом |
| 2.12. Перевірити надійність кріплення повітроочисника, генераторів, реле-регуляторів, АКБ, наконечників проводів на клемах АКБ, стан контактних з'єднань проводів системи запалювання | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини. Гумові шланги, патрубки і прокладки, які мають тріщини і розриви, замінити |
| 2.13. Перевірити стан і натяг ременів приводів водяного насоса, компресора і генератора | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатаціїмашини |
| 2.14. Відрегулювати теплові зазори клапанного механізму двигуна* | Регулювати на холодному двигуні, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.15. Перевірити затягування гайок, шпильок кріплення головок блока циліндрів двигуна | Перевіряти на холодному двигуні, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.16. Перевірити і при необхідності дозаправити рідину в бачок гідросистеми та масло в картер редуктора приводу вентилятора | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з ксплуатації машини |
| 2.17. Перевірити технічний стан і обслужити підігрівник | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.18. Перевірити справність сигнальних ламп, звукової сигналізації, внутрішнього і зовнішнього освітлення | Перевіряти включенням, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.19. Підготувати двигун до пуску, пустити, прогріти і перевірити його роботу на усіх режимах | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.20. Перевірити справність контрольно-вимірювальних приладів і наявність зарядження АКБ | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.21. Перевірити, чи немає течі із системи двигуна і агрегатів трансмісії | Теча палива, масла і охолоджувальної рідини не допускається |
| 2.22. Перевірити роботу генератора | Перевіряти керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.23. Перевірити і при необхідності ліквідувати витік повітря із системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.24. Злити конденсат з повітряного балону, продути трубопроводи системи регулювання тиску повітря в шинах та довести його до норми | Зливати конденсат і продувати трубопроводи, керуючись інструкцією з експлуатації машини. Тиск повітря в шинах повинен бути 2,8 кгс/см2, (з умовою, що машини не вивішуються на підставки) |
| 2.25. Перевірити працездатність систем та механізмів водометного рушія, заслонки водометного рушія і хвилевідбивного щитка | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.26. Перевірити працездатність лебідки, стан троса лебідки. | Очистити трос від грязі і змазати мастилом. |
| 2.28. Перевірити функціонування і справність нагнітача ФВУ, приладів індикації радіоактивних і отруйних речовин | Перевіряти вмиканням, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.29. Перевірити працездатність та стан пожежного обладнання, масу заряду балонів ППО і ручного вогнегасника | Один раз в п'ять років балони ППО, ручні вогнегасники типу ОУ-2 і повітряні балони підлягають переогляду органами котлонагляду |
| 2.30. Перевірити рівень масла (рідини) в гідравлічних (гідропневматичних) системах керування гальмами, зчепленням та спеціальними механізмами | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.31. Перевірити стан зовнішніх деталей рульового управління і вільний хід рульового колеса | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.32. Перевірити кріплення: картера рульового механізму; пальців кінцевиків рульових тяг; рульової сошки; ричагів рульового управління; ричагів поворотних кулаків | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.33. Перевірити і при необхідності відрегулювати приводи зчеплення і перемикання передач | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.34. Перевірити кріплення вузлів і агрегатів трансмісії | Перевіряти затягуванням гайок ключом до відказу в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 2.35. Розконсервувати (очистити від мастила) і перевірити стан кулеметів | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлутації машини |
| 2.36. Перевірити стан і працездатність приводів баштової установки | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 2.37. Перевірити стан кулеметних стрічок, при необхідності вичистити, змазати і покласти в патронні коробки | Змащувати рідким рушничним мастилом |
| 2.38. Перевірити кріплення патронних коробок | Хитання коробок в укладках не допускається. При необхідності відрегулювати довжину стяжок кріплення коробок |
| 2.40. Перевірити справність електроспусків кулеметів | Перевіряти установленням рухомих частин кулеметів на бойове взведення і вмиканням кнопок електроспусків |
| 2.41. Перевірити справність тросового механізму перезаряджання кулемета КПВТ | Перевіряти установкою рукоятки перезаряджання рухомих частин кулемета на бойове взведення і вмиканням кнопки електроспуску |
| 2.42. Перевірити стан і надійність кріплення приладів прицілювання, спостерігання ІЧ-техніки і освітлювачів | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації апаратури КІП-1 (КІП-2) і інструкції з експлуатації машини |
| 2.43. Перевірити працездатність і стан радіостанції і переговорного пристрою | Перевіряти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації радіостанції і переговорного пристрою |
| 3. Роботи технічного обслуговування |
| 3.1. Дозаправити систему живлення паливом. Перевірити стан ущільнюючих прокладок під пробками заправних горловин | Дозаправляти, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.2. Промити (замінити) фільтруючі елементи фільтрів системи живлення паливом | Промивати (заміняти) фільтруючі елементи незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.3. Перевірити рівень і при необхідності дозаправити систему охолодження охолоджувальною рідиною | Рівень і марка охолоджувальної рідини повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації машини |
| 3.4. Промити систему охолодження від накипу і шлаку, перевірити роботу і стан пароповітряних клапанів, стан ущільнювальних прокладок під пробками заправних горловин і зливних клапанів | Промивати один раз у 5 років при черговій підготовці до зберігання, керуючись вказівками додатку до Керівництва |
| 3.5. Перевірити рівень і при необхідності дозаправити масло в систему змащення двигуна | Рівень і марка масла повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації машини |
| 3.6. Замінити масло в системі змащення двигуна | Заміняти незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини Заміняти в строки, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.7. Промити фільтри системи змащення двигуна | Промивати незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.8. Перевірити рівень масла в агрегатах трансмісії, при необхідності дозаправити | Перевіряти в обсязі, установленому інструкцією з експлуатації машини |
| 3.9. Замінити масло і мастило в агрегатах, механізмах і приводах трансмісії | Заміняти незалежно від напрацювання двигуна, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 3.10. Замінити робочу рідину і мастило в механізмах приводу зчеплення | Заміняти в строки, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.11. Замінити масло, мастило і робочу рідину в приводах і агрегатах рульового керування і системи гальмування | Заміняти в строки, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.12. Замінити масло в картері роздавальної коробки | Заміняти в строки, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.13. Замінити масло в картері і редукторі водомета | Заміняти в строки, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.14. Змазати підшипники водяних насосів двигунів, нижній кінець валіка карданного вала, підшипники валів вентилятора і датчика обмеження обертів, підшипники натяжних роликів ременів приводу водяних насосів | Змазувати в обсязі і в терміни, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.15. Змазати защіпки рукояток кришок люків спостерігання водія і командира, осі защіпок буксирних крюків, нарізні з'єднання кріплення шанцевого інструменту | Змазувати в обсязі і в терміни, установлені інструкцією з експлуатації машини |
| 3.16. У випадку постановки машини на зберігання після плаву: - змазати нижні шворні поворотних кулаків і зовні шарніри колісних тяг рульової трапеції; - перевірити і при необхідності видалити воду з карманів колісних редукторів; - змазати ланцюги, приводу і осі балансирів додаткових коліс пристрою для подолання окопів і траншей | Роботи виконувати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини |
| 4. Консервація вузлів та агрегатів |
| 4.1. Законсервувати кулемети | Консервувати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини і інструкції з експлуатації кулеметів |
| 4.2. Законсервувати не пофарбовані зовнішні металеві поверхні агрегатів, механізмів і засобів зв'язку | Консервувати мастилом К-17 чи маслом НГ-203Б |
| 4.3. Змазати шкіряні ремені | Змазувати тонким шаром касторового масла |
| 4.4. Законсервувати двигун | Консервацію виконувати, керуючись вказівками інструкції з експлуатації машини і додатком до Керівництва |
| 5. Перевірити наявність і стан ЗІП, при необхідності доукомплектувати | Неукомплектованість ЗІП не допускається |
| 6. Зняти АКБ, обслужити і установити на штатні місця в машині 7. Змазати шарнірні з'єднання,які не мають спеціальних точок змащення маслом, яке використовується для двигуна | Обслуговувати, керуючись вказівками “Посібника по свинцевим стартерним акумуляторним батареям” |
| 8. Завантажити у машину боєприпаси | Боєприпаси зберігаються у машинах по рішенню командуючого оперативним командуванням |
| 9. Шини коліс протерти від пилу, закрити чохлами або нанести захисне покриття | Шини закривати при зберіганні машин на відкритих площадках |
| 10. Заповнити формуляр і пред'явити машину і документацію до неї для перевірки |  |
| 11. Опломбувати двері, кришки люків і кришки паливних баків та ін. |  |
| 12. Виважити машину на підставки | Виважувати, якщо строк зберігання понад шість місяців |

?- Контрольні запитання:

- Види зберігання БТОТ.

- Прелічити керівні документи,які регламентують зберігання БТОТ.

- Основні вимоги до машин,які підлягають зберіганню.

- Якому технічному обслуговуванню підлягають машини, що підлягають короткочасному зберіганню?

- Який перелік робіт на машинах зберігання проводиться під час КТО?

- Який порядок зняття машин із зберігання по тривозі?

- Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по системі живлення?

- Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по системі змащення?

- Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по трансмісії машини?

10. Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на короткочасне зберігання по системі змащення?

11. Які роботи проводяться під час постановки БТР-70 на довгочасне зберігання по механізмам управління?

Заняття 8. Технічне обслуговування машин.

Вид заняття: Практичне  заняття з ½ взводу;

Час: 4 години;

# Місце: класс УДС.

Навчально -  виховна мета:

1. Практично виконати окремі операції технічного обслуговування БТР-70, з використанням обладнання, інструменту та приладів в обсязі КО, ЩТО і ТО-1 (ТО-2).

2. Прищеплювати любов до дисципліни, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності прагнення для подальшого самовдосконалення.

Навчальні питання і розподіл часу:

- КО, ЩТО, ТО №1, ТО №2 . Практичне виконання операцій з ТО БТР.

Навчально-матеріальне забезпечення: УДС – 70;

ЗІП БТР – 70

плакати, схеми:

Контрольний огляд БТР;

Щоденне технічне обслуговування БТР;

Технічне обслуговування №1;

Єдина система комплексного обслуговування ОВТ

технічні засоби навчання;

операційні карти

КЕРІВНИЦТВА:

1. БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: ВИ, 1981.

2. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. – М.: ВИ, 1985.

3. Бронетранспортёр БТР – 70. Памятка экипажу по эксплуатации. – М.: ВИ, 1985.

# Навчальна література:

1.Альбом малюнків з дисципліни БТТ. – Миколаїв: МДУ, 2006.

# Зміст заняття та методика його проведення.

При підготовці викладача до проведення заняття необхідно:

з’ясувати тему і зміст навчального матеріалу ;

з’ясувати мету заняття;

підібрати необхідні керівництва і посібники;

продумати схему організації заняття і скласти індивідуальний план його проведення;

підготувати необхідне матеріальне забезпечення (обладнання, інструмент, матеріали, плакати) для проведення заняття;

провести інструктаж помічника керівника заняття;

Перерахування робіт технічного обслуговування супроводжувати показом прийомів їх виконання.

Мету вивчення теми досягати використанням активних методів навчання та можливостей навчально-матеріальної бази.

Новий навчальний матеріал доповідати пояснювально-лекційним методом, методом опитування контролювати засвоєння студентами вивченого матеріалу і домагатися його закріплення.

Основні формулювання, а також цифровий матеріал, обов’язково дати під запис. Цифровий матеріал, таблиці, малюнки давати використовуючи класну дошку, технічні засоби навчання, плакати і стенди класу.

В кінці заняття провести розбір якості виконання роботи і дати завдання на самостійну роботу .

4.  Заняття проводити в боксі УДС на техніці за допомогою інструменту та приладів водія ( ЗІП БТР-70).

5. В кінці заняття провести розбір якості засвоєння матеріалу і дати завдання на самостійну роботу.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

1. Вступна частина – 15 хвил.

1.1. Організаційна частина заняття:

Приймається доповідь командира взводу про готовність особового складу до заняття.

Перевіряється наявність тих хто навчається та їх готовність до заняття.

1.2. Актуалізація опорних знань (навичок) студентів і контроль вихідного рівня знань.

Перевіряється ступінь засвоєння раніш вивченого матеріалу:

заходи безпеки під час виконання робіт по ТО машин

1.3. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття.

1.4. Мотивація навчальної діяльності студентів:

Успіх в сучасному бою досягається знищенням противника вогнем всіх видів зброї і активними, стрімкими діями військ. Сучасний командир механізованого (десантного) підрозділу повинен повністю реалізувати можливості бойової техніки і зброї що є в його розпорядженні, бути в готовності раптово атакувати і рішуче вести бій.

Підтримання БТОТ в боеготовому стані неможливо без своєчасного і якісного проведення робіт з її технічного обслуговування. Тому знати порядок проведення робіт з ТО БТОТ, уміння їх виконувати, або контролювати правильність виконання – це найголовніше завдання в діяльності кожного командира.

1.5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення мети, їх зміст і послідовність

ОСНОВНА  ЧАСТИНА  – 215 хвилин

Перше навчальне питання – 175 хвилин.

Виконання завдань підсумкової контрольної роботи проводити на протязі 40 хв.

\

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №1.

КО, ЩТО, ТО №1, ТО №2 . Практичне виконання операцій з ТО БТР

Оголосити і висвітити файл з найменуванням питання і цільової установкою

Навчальні питання студенти відпрацьовують практично згідно завдання на практичне заняття, в боксі УДС, на машинах, під контролем керівників на трьох навчальних місцях за допомогою операційних карт .

Завдання до практичного заняття:

Виконати наступні операції з технічного обслуговування агрегатів, механізмів та систем БТР:

Навчальне місце №1.

Технічне обслуговування силової установки і електрообладнання БТР

- перевірка заправлення машини паливом, охолоджувальною рідиною і маслом;

- перевірка стану акумуляторних батарей і генераторних установок;

- обслуговування приладів системи запалення;

- перевірка справності і технічне обслуговування приладів системи передпускового підігрівання. Керівник – викладач кафедри.

Навчальне місце №2.

Технічне обслуговування силової передачі і корби  БТР

- перевірка рівня масла в агрегатах трансмісії і дозаправка до норми;

- перевірка і регулювання вільного ходу педалі зчеплення і ходу поршнів робочих циліндрів;

- перевірка роботи і регулювання приводів агрегатів трансмісії;

- перевірка справності і технічне обслуговування корби. Керівник – майстер виробничого навчання.

Навчальне місце №3.

Технічне обслуговування рульового управління, гальмових систем, системи централізованого регулювання тиску в шинах і водометного рушія БТР

- перевірка і при необхідності проведення регулювання сходження коліс;

- перевірка рівня рідини в бачку гідросистеми і головних гальмових циліндрах;

- перевірка тиску повітря в шинах і доведення його до норми;

- перевірка справності і технічне обслуговування водометного рушія БТР;

- перевірка справності і технічне обслуговування ФВУ. Керівник – викладач кафедри.

Перевірку якості засвоєння студентами навчального матеріалу здійснювати безпосередньо по завершенні виконання робіт на навчальному місці, з виставленням оцінок у відомості.

Порядок побудови заняття:

В боксі УДС, безпосередньо на машинах, виконати роботи з ТО механізмів, агрегатів і вузлів БТР, в обсязі КО, ЩТО і окремих операцій номерних видів ТО.

Відпрацювання питань заняття проводити - у складі підгруп на протязі 175 хв. для взводів які навчаються за програмою «Бойове застосування механізованих з’єднань,  військових частин, підрозділів» і 95 хв. для взводів які навчаються за програмою «Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько - піхотних і морської піхоти з'єднань, військових  частин, підрозділів»

Виконання завдань підсумкової контрольної роботи проводити на протязі 40 хв.

Розподіл часу та порядок відпрацювання питань на навчальних місцях, порядок зміни:

| 1 навч. місце. Керівник заняття - викладач | Технічне обслуговування силової установки і електрообладнання БТР | 55/27 хв. Кл. УДС |
| --- | --- | --- |

| 2 навч місце. Керівник заняття - МВН | Технічне обслуговування силової передачі і корби БТР | 55/27 хв. Кл. УДС |
| --- | --- | --- |

| 3 навч. місце. Керівник заняття - викладач | Технічне обслуговування рульового управління, гальмових систем, системи централізованого регулювання тиску в шинах і водометного рушія БТР | 55/27 хв. Кл. УДС |
| --- | --- | --- |

Керівник заняття доводить порядок виконання робіт по технічному обслуговуванню БТР особовим складом взводу на навчальних місцях.

Встановлюється порядок проведення зміни на навчальних місцях.

Заходи безпеки доводяться до ти хто навчається під розпис.

Заходи безпеки під час виконання робіт:

Усі роботи на машинах організуються так, щоб виключити травми особового складу внаслідок недбалого виконання робіт.

Під час виконання робіт дозволяється використовувати тільки справний інструмент.

Перед кожним запуском двигуна слід впевнитися, що ніхто не працює у відділенні силової установки  і  обов'язково подати звуковий сигнал.

Роботи по обслуговуванню машин повинні виконуватися у відповідності з технологічною послідовністю, яка визначена керівними документами та експлуатаційною документацією на машину.

Не можна допускати загублення інструментів, деталей, розкидування ганчір’я на машині і в середині неї.

Кришки усіх люків після відкривання  і закривання  потрібно надійно стопорити.

По закінченні обслуговування весь інструмент слід перевіряти і складати на свої місця.

Робочі місця ретельно прибирати.

3. ЗАКЛЮЧНА  ЧАСТИНА - 7 хвилин.

- Підвести підсумки заняття.

- Привести навчальні місця і класи у вихідне положення.

Методичну розробку виконав:

викладач кафедри військової підготовки                         Самохін О.В