МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Пакет

контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з навчальної дисципліни

СТРІЛЕЦЬКА  ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Спеціальність: : БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:   КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ.

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової

підготовки

полковник (в)                Лозовський М.О..

м. Миколаїв

Анотація до пакету контрольно-комплексних завдань

Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальну та мінімальну кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1  академічна година.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант №1

Питання І рівня складності

1. Мета : навчати особовий склад і підрозділи підтриманню озброєння у постійній бойовій готовності і веденню упереджувального і ефективного вогню відноситься до предмету:

А) загальна тактика;

Б) стрілецька зброя та вогнева підготовка;

В) загальновійськова підготовка.

2. Під час пострілу виділяють періоди:

А) два;                                                        Б) три;                                                      В) чотири;

3. Глибина уражуваного простору залежить:

А) від висоти цілі, наземності траєкторії ,від кута нахилу місцевості ;

Б) від дальності прямого пострілу;

В) від довжини ствола.

4. Вогнепальна зброя поділяється на:

А) особисту і групову;

Б) зброю загального і спеціального призначення;

В) стрілецьку і артилерійську.

5.Третій період називають:

А) попереднім;                                Б) період наслідків газів;                   В) першим або основним.

6. Що називається калібром?:

А) гладкі виступи в каналі ствола зброї

Б) поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї

В) відстань від діаметру між протилежними «полями» (гладкими поверхнями) стволу

7.Деривацією називається:

А) крива лінія, яку описує центр ваги кулі (снаряду) у повітрі

Б) різниця тиску на головну і донну частину кулі

В) відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання

8. Мертвим (неуражуваним) простором називається:

А) частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії

Б) простір  за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі

В) відстань від місцевості протягом якої додільна галузь траєкторії не перевищує висоти цілі

9. Перерахуйте способи визначення СТП:

А) послідовний поділ відрізків та обчислення

Б) спосіб проведення осей розсіювання та послідовного поділу відрізків

В) послідовний поділ відрізків, проведення осей розсіювання та обчислення

10. Від чого залежить початкова швидкість кулі:

А) від маси, температури і вологості порохового заряду, форми і розмірів зерен пороху

Б) від  маси кулі, довжини ствола і щільності заряджання

В) від довжини ствола, маси кулі, маси, температури і вологості порохового заряду, довжини ствола і щільності заряджання

11. . Ствол автомату(ручного кулемету) призначений

А) для придання напрямку польоту кулі

Б) для надання кулі початкової швидкості

В) для придання напрямку польоту та  надання кулі початкової швидкості

12.Балістикою називається наука :

А)  яка вивчає рух кулі (снаряду) при стрільбі.

б)  яка вивчає процеси,котрі здійснюються під час пострілу,особливо під час руху по каналу стволу.

В)  яка вивчає рух кулі (снаряду) у повітрі (після вильоту із каналу стволу)

13 Попередній період продовжується:

А) з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильота кулі з каналу ствола;

Б) від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола;

В) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який швидко змінюється.

14 Основою влучного пострілу є поєднання:

А)стійкого положення зброї і спуску курка

Б)правильного прицілювання і спуску курка

В) стійкого положення зброї, правильного прицілювання і спуску курка

15До зброї нормального калібру відноситься зброя калібром

А) від 5.45 мм до 6.5мм                        Б) від 6.5 мм до 9 мм                      В) від 9мм до 12.7 мм

16.Для визначення відстані до предмету по лінійним розмірам необхідно

А знати дійсні розміри цілі і мати прилади спостереження

Б)) знати дійсні розміри цілі і мати лінійку

В) знати дійсні розміри цілі і мати прицільний пристрій

17.Газова камера у автомата Калашникова призначена для

А) спрямування порохових газів із ствола на газовий поршень затворної рами.

Б) для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму.

В) для регулювання кількості газів  що діють на газовий поршень затворної рами.

18 Кут,який знаходиться між лінією піднесення і горизонтом зброї називається:

А) кутом вильоту	            Б) кутом метання                                В) кутом піднесення.

19/Який із нижче перерахованих способів визначення відстані застосовується під час ведення бою:

А) за допомогою прицільних пристроїв

Б) безпосереднім промірюванням

В) за лінійними розмірами предметів

20 Оцінка «відмінно» за виконання нормативу №13 «Неповне розбирання автомату АК-74» складає:

А) 15 сек                                        Б)17 сек                                                     В) 19 сек

21. .Ствольна коробка автомату  АК-74 служить:

А) для  з’єднання частин і механізмів

Б) для забезпечення закривання каналу ствола затвором та запирання затвора

В) для  з’єднання частин і механізмів ,забезпечення закривання каналу ствола затвором та запирання затвора

22. Найбільшої (максимальної) швидкості куля досягає в кінці періоду на віддаленні

А)10- 15см…..                                     Б) 15-20 см                                                 В)20-30 см

Питання IІ рівня складності

23. Відстань на місцевості  протягом якої додільна галузь траєкторії не перевищує висоти цілі називається глибиною _________________

24. Швидкість, з якою куля залишає канал ствола називається _________________.

25 .Для видалення нагару та при сильному забрудненні зброї застосовується розчин ____________

26. До основних  причин, що викликають знос ствола стрілецької зброї відносяться

___ основні групи: _________, механічного й ____________ характеру

27.Зброя в усіх випадках заряджається тільки по команді __________________________

Питання IIІ рівня складності

28. Розкрийте порядок визначення  відстані за допомогою прицілу ПГО-7В:

29 Перерахуйте основні складові частини автомату АК-74

30. Перерахуйте властивості траєкторії:

.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант№2

Питання I рівня складності

1. До задач вогневої підготовки входять:

А) навчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці;

Б) розвивати здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатив озброєння в  бойовій готовності і повністю реалізувати його бойові можливості при веденні   вогню;

В) вчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці,  вчити особовий склад виконанню вогневих задач у складі підрозділу, вчити командирів  організації, вогневої поразки противника і управлінню вогнем своїх підрозділів.

2. На що впливає температура; вологість порохового заряду:

А) на скорострільність;

Б) на величини початкової швидкості кулі;

В) на точність стрільби.

3. Дальність прямого пострілу залежить:

А) від маси кулі;

Б) від довжини стволу;

В) від висоти цілі і наземності траєкторії.

4. Перший або основний період продовжується:

А) від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола;

Б) з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильота кулі з каналу ствола;

В) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який швидко змінюється.

5. В залежності від способу перезаряджання вогнепальна зброя поділяється:

А) самозарядну і самострільну;

Б) неавтоматичну, напівавтоматичну, автоматичну;

В) спеціального та загального призначення.

6. Сила опору повітря викликається 3 основними причинами:

А) тертям повітря, виникнення завихрення, виникнення балістичної хвилі;

Б) швидкістю польоту, форми і калібру кулі;

В) обертальним рухом кулі, опором повітря і зниженням під дією сили тяжіння.

7. Розкрийте поняття «поле нарізів» у вогнепальної зброї

А) поглиблення у каналі стволу нарізної зброї

Б) це відстань на протязі якої нарізи виконують (роблять) повний оберт

В) ділянки, що виступають між сусідніми нарізами

8. Кутом падіння називається:

А) кут, який знаходиться між дотичною до траєкторії в точці падіння і горизонтом зброї

Б) кут, який знаходиться між лінією піднесення і горизонтом зброї

В) кут, який знаходиться між лінією прицілювання і горизонтом зброї

9.. Прямим пострілом називається:

А) постріл, при якому лінія прицілювання і лінія піднесення зброї співпадають

Б) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху

В) постріл, при якому кут падіння не перевищує кут метання

10. Прикритим простором називається:

А) частина простору за укриттям, яку не бачить стрілець

Б) простір за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі

В) частина невидимого простору на якому вражаються цілі при даній траєкторії

11.. Третій період називають:

А) попередній 	  Б) період наслідків газів	  В) перший або основний

12. Автомат Калашникова АК-74 складається із основних частин:

А) дев’яти 	    Б) десяти	                                           В)  одинадцяти

13/ Внутрішньою балістикою  називаєтья  наука:

А)  яка вивчає рух кулі (снаряду) при стрільбі.

Б)  яка вивчає процеси,котрі здійснюються під час пострілу,особливо під час руху по каналу стволу.

В)  яка вивчає рух кулі (снаряду) у повітрі (після вильоту із каналу стволу)

14.До зброї малого калібру відноситься зброя калібром

А)до 9мм	Б)до 6.5 мм	В)до 5.45мм

15..Для визначення відстані до предмету за кутовими розмірами предметів необхідно

А) знати дійсні розміри цілі і мати лінійку

Б) знати дійсні розміри цілі , мати прилад спостереження( знати скільки тисячних частин кола займає предмет у приладі) і знати формулу тисячної.

В) знати дійсні розміри цілі   ,мати лінійку і знати формулу тисячної.

16. На які показники  впливає початкова швидкість кулі:

А) на дальність польоту та дальність прямого пострілу; на вбивчу та пробивну дію;

Б) на скорострільність зброї;

В) зменшує вплив зовнішніх умов на її політ

17.Дульний гальмо-компенсатор автомату призначений для:

А)підвищення кучності бою;

Б) зменшення енергії віддачі

В) підвищення кучності бою та зменшення енергії віддачі;

18.Кут  вильоту вважається негативним :

А)   коли вісь каналу ствола вище її положення перед пострілом

Б)   коли вісь каналу ствола нижче її положення перед пострілом

В)  коли вісь каналу ствола в момент вильоту кулі (снаряду) змінюється.

19.Виготовлення до  стрільби включає:

А)прийняття положення для стрільби та заряджання зброї

Б)заряджання та прикладка зброї;

В) прийняття положення для стрільби , заряджання та прикладка зброї;

20. Кут,який знаходиться між лінією піднесення і лінією метання  називається:

А) кутом вильоту	Б) кутом метання	В) кутом піднесення.

21. Причини, що викликають знос ствола, можна поділити на три основні групи:

А) механічного і термічного характеру.

Б) хімічного та термічного характеру…….

В) хімічного, механічного і термічного характеру

22. Початкова швидкість кулі впливає на дальність польоту кулі, дальність прямого  пострілу, , зменшує …

А) убивчу                                б)  пробивну силу                                  в) убивчу і пробивну силу

Питання IІ рівня складності

23. Частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії називається  ______________

24. Швидкість, з якою куля залишає канал стволу називається _______________

25. Дульний гама-компенсатор служить для підвищення кучності при стрільбі ___________ та зменшення _______________.

26.Кришка ствольної коробки автомату Калашникова АК-74 запобігає запобігає забрудненню ____________ і ____________,що в ній знаходяться.

27.На вихідному  та вогневому рубежі студенти починають діяти тільки по _________________

Питання IIІ рівня складності

28.Розкрийте порядок визначення відстаней по лінійним розмірам предметів.

29.Розкрийте періоди пострілу та надайте їх зміст та коротку характеристику:

30. Розкрийте поняття  «Рівна мушка»

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант № 3

Питання І рівня складності

1. Вогневою виучкою стрільця (вогневим злагодженням підрозділу) називається:

А) здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне озброєння у  бойовій готовності і повністю реализовувати його вогневі можливості при веденні вогню в різноманітних умовах бою;

Б) уміння вести упереджувальний та ефективний вогонь по знищенню   противника у сучасному бою;

В) впевненість у своїй зброї, фізична витривалість і морально-психологічна стійкість в бою.

2. Від чого залежність початкова швидкість кулі:

А ) від маси, температури  і вологості порохового заряду, форми і розмірів зерен пороху;

Б) від маси кулі довжини ствола і щільності заряджання;

В) від довжини ствола, маси кулі; маси, температури і вологості порохового заряду;    форми і розмірів зерен пороху; щільності заряджання.

3. Прикритим простором називається:

А) частина простору за укриттям, яку не бачить стрілець;

Б) простір за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі;

В) частина невидимого простору на якому вражаються цілі при даній траєкторії.

4. Другий період продовжується:

А) з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильота кулі з каналу ствола;

Б) під час руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який швидко змінюється;

В) від моменту вильоту кулі з каналу ствола до моменту припинення впливу порохових газів на кулю.

5. Клас використання енергії відведених газів:

А) група віддачі затвору: стволу, всієї зброї;

Б) група відведення газів через отвір у стінці ствола, відведення через дуло; через дно гільзи;

В)група зброї  з вільним затвором, напіввільним затвором, з затвором самовідкриття.

6. Величина сили опору повітря залежить від:

А) тертя повітря, виникнення завихрення, виникнення балістичної хвилі;

Б) швидкістю польоту, форми і калібру кулі;

В) обертальним рухом кулі, опором повітря і зниженням під дією сили тяжіння.

7.Траєкторією називається

А) відхилення напрямку польоту від прямолінійного у напрямку нарізів стволу

Б) крива лінія, яку описує центр ваги  кулі(снаряда)  при польоті в повітрі

В) пряма лінія, що є продовженням осі каналу ствола наведеної зброї

8. Кутом метання називається:

А) кут, який знаходиться між лінією піднесення і лінією метання

Б) кут, який знаходиться між лінією піднесення і горизонтом зброї

В) кут, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї

9. Глибина уражуваного простору залежить:

А) від висоти цілі, наземності траєкторії від кута нахилу місцевості

Б) від дальності прямого пострілу

В) від довжини стволу

10. Під час пострілу виділяють періоди:

А) три                                 Б) чотири	В) п’ять

11. Скільки основних частин і механізмів включає будова 40 мм ручного протитанкового гранатомета РПГ-7:

А) двох	Б) чотирьох	В)  шести

12..Зовнішньою балістикою  називаєтья  наука:

А)  яка вивчає рух кулі (снаряду) при стрільбі.

б)  яка вивчає процеси,котрі здійснюються під час пострілу,особливо під час руху по каналу стволу.

В)  яка вивчає рух кулі (снаряду) у повітрі (після вильоту із каналу стволу)

13.Полум'ягасник  ручного кулемета призначений для:

А) підвищення кучності бою та зменшення енергії віддачі;

Б) підвищення кучності бою

В)зменшення величини полум’я під час стрільби.еншення

14.До стрілецької  зброї великого калібру відноситься зброя калібру

А) до 12.7мм	Б) до 14.5 мм	В) до 20 мм

15..Для визначення відстані по співвідношенню звуку і світла необхідно знати:

А)  час між спалахом і звуком що надійшов від противника

Б)  час між розривом снаряду і спалахом від пострілу.

В)  час між спалахом і свистом снаряду або кулі що пролітає біля вас

16.. Чим визначається зміст кожного розділу вогневої підготовки:

А) навчальною програмою, вимогами Курсу Стрільб;

Б) вимогами наказів МО України, організаційно-методичними вказівками  Главкома Сухопутних військ.

В) визначається навчальною програмою, котра уточнюється вимогами наказів  Міністра Оборони, організаційно-методичними вказівками Главкома СВ України,  наказами та директивами Командувачів напрямків, вимогами Курсу Стрільб і  іншими керівними документами.

17.Влучність стрільби забезпечується:

А) точним приведеням зброї до нормального бою (пристрілка зброї);

Б) відмінною виучкою стрільця та ретельним збереженням зброї і боєприпасів;

В) точним приведенням зброї до нормального бою, ретельним збереженням  зброї і боєприпасів та відмінною виучкою стрільця.

18.Кут  вильоту вважається позитивним:

А)   коли вісь каналу ствола вище її положення перед пострілом

Б)   коли вісь каналу ствола нижче її положення перед пострілом

В)  коли вісь каналу ствола в момент вильоту кулі (снаряду) змінюється.

19 Швидкість кулі в точці падіння називається:

А)  початковою	Б)  кінцевою	В)  дульною.

20 Через фізіологічні особливості око стрільця не може одночасно бачити ,розташовані на різній відстані

А)  дві точки	Б)  три точки	В)  чотири точки

21. Для чищення та змащення зброї використовується  рідке рушниче мастило при температурі повітря від

А)+50 С та нижче                  б) від -50 до +50  	в) +50 С та вище

22. Затвор автомата АК-74 служить для

А) досилання патрона в патронник

Б) запирання ствола затвором і вилучення  гільзи патрона.

В) досилання патрона в патронник, запирання ствола затвором і вилучення  гільзи патрона.

Питання   ІІ рівня складності

23. Здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне озброєння в бойовій готовності і  повністю реалізувати його вогневі можливості при веденні вогню в  різних умовах бою  називається  ____________________.

24..Основними причинами, що знижують влучність стрільби є _________ у виборі точки прицілювання, ____________ і  цілика  під час виготовлення до стрільби та виконанні _____________.

25.Внутрішня балістика – це наука, яка займається вивченням процесів, які відбуваються під ______________ ,особливо в каналі стволу.

26. Частина прикритого простору ,на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії.

називається ___________________ простором.

27. Припинення стрільби може бути ___________ і________________.

Питання   IІІ рівня складності

28. Розкрийте порядок визначення  відстані за допомогою криючої величини мушки автомата.:

29. Розкрийте загальні якості вогнепальної зброї:

30. Перерахуйте затримки, які виникають під час стрільби з АК-74:

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант № 4

Питання І рівня складності

1. Чим визначається зміст кожного розділу вогневої підготовки:

А) навчальною програмою, вимогами Курсу Стрільб;

Б) вимогами наказів МО України, організаційно-методичними вказівками  Главкома Сухопутних військ.

В) визначається навчальною програмою, котра уточнюється вимогами наказів  Міністра Оборони, організаційно-методичними вказівками Главкома СВ України,  наказами та директивами Командувачів напрямків, вимогами Курсу Стрільб і  іншими керівними документами.

2. На які показники  впливає початкова швидкість кулі:

А) на дальність польоту та дальність прямого пострілу; на вбивчу та пробивну дію;

Б) на скорострільність зброї;

В) зменшує вплив зовнішніх умов на її політ.

3. Влучність стрільби забезпечується:

А) точним приведеням зброї до нормального бою (пристрілка зброї);

Б) відмінною виучкою стрільця та ретельним збереженням зброї і боєприпасів;

В) точним приведенням зброї до нормального бою, ретельним збереженням  зброї і боєприпасів та відмінною виучкою стрільця.

4. Третій період продовжується:

А) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який швидко змінюється;

Б) від моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу ствола;

В) від моменту вильоту кулі з каналу ствола до моменту припинення впливу порохових газів на кулю.

5. Автоматична стрілецька зброя поділяється на зброю:

А) особисту і групову;

Б) спеціального і загального призначення;

В) самозарядну і самострільну.

6. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають:

А) настильною;

Б) навісною;

В) спряжною.

7.. Пострілом називається

А) Викидання кулі (снаряду)  з каналу  ствола зброї енергією газів, що виникають підл час згорання порохового заряду.

Б) політ кулі (снаряду) після закінчення впливу порохових газів

В) обертання кулі (снаряду) в бік нарізів стволу

8. Точкою вильоту  називається:

А) точка перетинання траєкторії з поверхнею цілі

Б) центр дулового зрізу стволу

В) точка на цілі або поза нею, в яку наводиться зброя

9 Уражуваним  прикритим простором називається:

А) частина прикритого простору, на якому ціль може бути уражена

Б) частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при  даній траєкторії

В) відстань на місцевості  протягом якої додільна галузь  траєкторії не перевищує висоти цілі

10 Тисячною називається:

А) центральний кут, дуга якого дорівнює 1/6000 кола або 1/1000  радіуса

Б) центральний кут, дуга якого дорівнює 1/1000 кола або 1/6000  радіуса (дальності)

В) центральний кут, дуга якого дорівнює 6,28/6000 кола радіуса (дальності

11 Попередній період продовжується:

А) від моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу ствола

Б) від початку горіння пороховог7о заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола

В) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, що швидко змінюється

12 Газова камера ручного кулемета призначена для:

А) спрямування порохових газів із ствола на газовий поршень затворної рами.

Б) зменшення величини полум’я під час пострілу

В) приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму.

13. Пострілом називається

А) Викидання кулі (снаряду)  з каналу  ствола зброї енергією газів, що виникають під час згорання порохового заряду.

Б) політ кулі (снаряду) після закінчення впливу порохових газів

В) обертання кулі (снаряду) в бік нарізів стволу

14.Рушниче мастило застосовується при температурі повітря

А)+5 градусів і вище

Б)+ 5 градусів і нижче

В)від +5 градусів до -5 градусів.

15.Для визначення відстані за допомогою криючої мушки автомата необхідно

А) знати криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів , дійсні розміри мішені та мати зброю з механічним прицілом.

Б) знати дійсні розміри цілі , криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів та мати прилад спостереження

В)знати дійсні розміри мішені , знати формули тисячної та мати зброю з механічним прицілом

16..Прицільний пристрій автомату призначений для:

А) наведення автомату під час стрільби на різні відстані;

Б).визначення відстані до цілей;

В) визначення відстані до цілей та наведення автомату під час стрільби на різні відстані

17. Ручний кулемет Калашникова РПКС-74  вважається:

А) індивідуальною зброєю;

Б)  зброєю відділення;

В) зброєю підрозділу

18.Газова трубка зі ствольною накладкою служить для:

А)  зручності дій та захисту автоматника від  опіків.

Б)  направлення руху затворної рами з затвором.

В) для спрямування затворної рами з газовим поршнем ї для кріплення сошки.

19Ударно-спусковий механізм автомату АК-74 служить для:

А) спуску курка з бойового взводу або взводу автоспуску,нанесення удару по ударнику,забезпечення ведення вогню,припинення стрільби,,запобігання пострілів при незапертому затворі,для постановки зброї  на запобіжник.

Б) спуску курка з бойового взводу або взводу автоспуску,виконання удару по бойку та для встановлення зброї на запобіжник.

В) спускукурка з бойового взводу і взводу автоспуска, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незамкненому затворі і для постановки зброї на запобіжник

20.Кут,який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї називається:

А) кутом вильоту

Б) кутом метання

В) кутом піднесення.

21.Зброя, яка стріляє кулею ( снарядом) малого калібру до 20 мм називається

А)стрілецькою                        б)великокаліберною                       в)артилерійською

22. Згідно закону розсіювання точки зустрічі (пробоїни) розміщуються

А)нерівномірно,           б) симетрично,.                в) нерівномірно  симетрично, не безмежно

Питання IІ рівня складності

23. Простір за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі називається ____________________

24. Величина початкової швидкості кулі залежить від  довжини ___________; маси кулі; маси  температури  й вологості ______________; форми й розмірів ______________.

25. Відстань від точки вильоту до перетину траєкторії з лінією прицілювання називається _______________ дальністю.

26. Вогнепальна зброя в залежності від способу перезаряджання: поділяється на __________________, напівавтоматичну та  _____________

27. Тисячною(поділкою кутоміра) називається центральний кут,дуга якого дорівнює1/______кола або 1/____________ радйуса(дальності).

Питання IIІ рівня складності

28.  На які бойові властивості стрілецької зброї впливає збільшення початкової швидкості кулі і від чого залежить її величина:

29 Розкрийте порядок визначення відстані до цілі за співвідношенням швидкості світла і звуку.:

30. Розкрийте складові здійснення стрільби з автомату  Калашникова

Комплексна контрольна робота   №1

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за правільне рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 |  |
| 1 | Б | В | А | В |  |
| 2 | В | А | В | А |  |
| 3 | А | В | Б | В |  |
| 4 | В | В | А | В |  |
| 5 | Б | Б | А | В |  |
| 6 | В | А | А | Б |  |
| 7 | В | В | Б | А |  |
| 8 | А | А | В | Б |  |
| 9 | В | Б | А | А |  |
| 10 | В | Б | Б | А |  |
| 11 | В | Б | Б | Б |  |
| 12 | А | Б | А | А |  |
| 13 | Б | Б | В | А |  |
| 14 | В | Б | В | А |  |
| 15 | Б | Б | А | А |  |
| 16 | В | А | В | Б |  |
| 17 | А | В | В | Б |  |
| 18 | В | Б | А | А |  |
| 19 | А | В | Б | А |  |
| 20 | А | А | А | А |  |
| 21 | В | В | А | А |  |
| 22 | Б | В | В | В |  |

Питання ІІ рівня складності

| 23 | Відстань на місцевості протягом якої додільна галузь траєкторії не перевищує висоти цілі називається глибиною уразливого простору _. | Частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії називається мертвим. . | Здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне озброєння в бойовій готовності і повністю реалізувати його вогневі можливості при веденні вогню в різних умовах бою називається вогневою виучкою. | Простір за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі називається прикритим. . . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Швидкість, з якою куля залишає канал ствола називається початковою . | Швидкість, з якою куля залишає канал стволу називається початковою. | Основними причинами, що знижують влучність стрільби є помилки у виборі точки прицілювання, установки прицілу і цілика під час виготовлення до стрільби та виконанні пострілу. | Величина початкової швидкості кулі залежить від довжини ствола; маси кулі; маси температури й вологості порохового заряду; форми й розмірів зерен пороху. |  |
| 25 | .Для видалення нагару та при сильному забрудненні зброї застосовується розчин РЧС. 26. 27. | Дульний гама-компенсатор служить для підвищення кучності при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі . | Внутрішня балістика – це наука, яка займається вивченням процесів, які відбуваються під _час пострілу ,особливо в каналі стволу | Відстань від точки вильоту до перетину траєкторії з лінією прицілювання називається прицільною дальністю |  |
| 26 | До основних причин, що викликають знос ствола стрілецької зброї відносяться - три основні групи: хімічного, механічного й термічного характеру | Кришка ствольної коробки автомату Калашникова АК-74 запобігає запобігає забрудненню механізмів і частин,що в ній знаходяться. | Частина прикритого простору ,на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії. називається мертвим (неуражуваним) простором | Вогнепальна зброя в залежності від способу перезаряджання: поділяється на неавтоматичну, напівавтоматичну та автоматичну. |  |
| 27 | Зброя в усіх випадках заряджається тільки по команді керівника занять. | .На вихідному та вогневому рубежі студенти починають діяти тільки по _ команді керівника занять | Припинення стрільби може бути тимчасовим і повним. | Тисячною(поділкою кутоміра) називається центральний кут,дуга якого дорівнює1/6000 кола або 1/1000 радйуса(дальності). |  |

| Питання ІІIрівня складності |
| --- |
| 28 | Необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розміщалася між суцільною горизонтальною і похилою пунктирною лініями. (. Штрих шкали, який розміщений над ціллю, показує відстань до цілі, яка має висоту 2.7 м. Якщо ціль, має висоту менш (більше) чим 2,7 м, то необхідно з відстані, що визначили по шкалі, відняти (додати) поправку, яка рівна добутку числа десятих метра, різниці в висоті цілі на постійне число 4 і на цифру шкали, що розміщена над ціллю | .Порядок визначення відстаней по лінійним розмірам предметів. -Для визначення відстані за лінійними розмірами необхідно 1.Виміряти за допомогою лінійки розмір предмета,відстань до якого заміряють. -2.поділити величину предмета (в сантиметрах) на розміри,заміряні за допомогою лінійки в міліметрах і помножити на коефіцієнт 5. Д= В9см) / в(мм)×5-це буде відстань в метрах. | Порядок визначення відстані за допомогою криючої величини мушки автомата.: 1. На100метрів мушка автомата закриває -25 см цілі =на Х метрів вона буде закривати-А сантиметрів (розмір цілі) ТомуД (х)=А(розмір цілі) помножити на 100 і розділити на 25 | збільшення початкової швидкості збільшує дальність польоту кулі, дальність прямого пострілу, убивчу і пробивну дію, зменшує вплив зовнішніх умов на її політ Б) величина початкової швидкості кулі залежить від довжини ствола, маси кулі, маси, температури й вологості порохового заряду; форми й розмірів зерен пороху, щільності заряджання |  |
| 29 | основні складові частини автомату АК-74 1.ствол зі ствольною коробкою,прицільним пристроєм,прикладом і пістолетною рукояткою 2.кришка ствольної коробки 3.затворна рама з газовим поршнем 4.затвор 5.зворотній механізм 6.газова трубка зі ствольною накладкою 7.ударно-спусковий механізм 8.цівка 9.магазин 10дульний гальмо-компенсатор Крім того є багнет-ніж. | Під час пострілу виділяють 4 послідовних періоди: А) Попередній – продовжується від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола. В каналі ствола виникає тиск необхідний для зсування кулі з місця і подолати опір її оболонки врізанню в нарізи ствола. Цей тиск називається тиском форсування (250-500кг/см2) Б) перший або основний - продовжується від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який швидко змінюється. Тиск газів швидко підвищується і досягає найвищої величини. Цей тиск називається максимальним. Швидкість руху кулі досягає приблизно ¾ початкової. В) Другий період – продовжується від моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі із каналу ствола. Тиск падає швидко 300-900 кг/см2. Швидкість кулі в момент вильоту кулі з каналу ствола трохи менше початкової | Загальні якості вогнепальної зброї: 1) могутність стрільби – вимірюється кількістю енергії снарядів (куль), які влучили в ціль в одиницю часу 2) могутність артилерії – дальнобійність, кучність бою, влучність, крутизна траєкторії, скорострільність і могутність снарядів біля цілі 3) маневреність – зручність транспортування, застосування на будь-якій місцевості, можливість ведення гнучкого вогню. 4) надійність - безвідказність, міцність деталей, безпека, «живучість», протяжність роботи, простота у звернені і легкість в навчанні по володінню цією зброєю 5) економічність – характеризується його ціною і досягається простотою будови його деталей та механізмів, | При визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом і звуком, який дійшов, пострілу в секундах. Помножуючи швидкість звуку 330 м/с на час, можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить 1 км Д=Vм/сек ×t сек |  |
| 30 | Властивості траєкторії: -додільна галузь коротша і крутіша за догірну - кут падіння більший, за кут метання - кінцева швидкість кулі менша, ніж початкова - найменша висота польоту кулі при стрільбі під великими кутами метання – на додільній галузі траєкторії, а при стрільбі під невеликими кутами метання – в точці падіння - час руху кулі по догірній галузі траєкторії менше, ніж на додільній - траєкторія кулі, що обертається, внаслідок пониження кулі під дією сили тяжіння і деривації являє собою лінію двоякої кривизни | «Рівна мушка» Мушка повинна бути посередині прорізу,а вершина на рівні з верхніми краями гривки прицільної планки. | Затримки при стрільбі з автомату -Неподача патрона -Утикання патрона -Осічка -Невилучення гільзи -Прихват або невідбиття гільзи | Здійснення стрільби(пост рілу) включає Установку прицілу,цілика і перевідника на потрібний вид вогню,прикладку, прицілювання,спуск курка з бойового взводу та утримання автомату під час стрільби. |  |

\

\

\

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

| Прізвище, ім’я, по-батькові: |  |
| --- | --- |
| Курс: |  | Група: |  | Варіант: |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 7 |  | 13 |  | 19 |  |
| 2 |  | 8 |  | 14 |  | 20 |  |
| 3 |  | 9 |  | 15 |  | 21 |  |
| 4 |  | 10 |  | 16 |  | 22 |  |
| 5 |  | 11 |  | 17 |  |  |  |
| 6 |  | 12 |  | 18 |  |  |  |

Питання IІ рівня складності

23._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Питання IIІ рівня складності

28._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ____________________________

Викладач __________________________ (ПІБ)

Експерт ____________________________ (ПІБ)