МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

Полковник(в)                       А.М.БАХТІН

„ ____”________________ 20__ року.

Пакет

контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з навчальної дисципліни

СТРІЛЕЦЬКА  ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Спеціальність: : БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:   КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ.

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив:  викладач кафедри військової

підготовки

полковник (в)                Лозовський М.О..

м. Миколаїв

Анотація до пакету контрольно-комплексних завдань

Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальну та мінімальну кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1  академічна година.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1-2-3 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

# Варіант №1

# Питання І рівня складності

1.Третій період називають:

А) попереднім;                                Б) період наслідків газів;                   В) першим або основним.

2.Деривацією називається:

А) крива лінія, яку описує центр ваги кулі (снаряду) у повітрі

Б) різниця тиску на головну і донну частину кулі

В) відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання

3. Від чого залежить початкова швидкість кулі:

А) від маси, температури і вологості порохового заряду, форми і розмірів зерен пороху

Б) від  маси кулі, довжини ствола і щільності заряджання

В) від довжини ствола, маси кулі, маси, температури і вологості порохового заряду, довжини ствола і щільності заряджання

4. Мертвим (неуражуваним) простором називається:

А) частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії

Б) простір  за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі

В) відстань від місцевості протягом якої додільна галузь траєкторії не перевищує висоти цілі

5 Перерахуйте способи визначення СТП:

А) послідовний поділ відрізків та обчислення

Б) спосіб проведення осей розсіювання та послідовного поділу відрізків

В) послідовний поділ відрізків, проведення осей розсіювання та обчислення

6.Боєкомплект кулемету ПКТ складає патронів:

А) 250                                                     Б) 600                                                     В) 2000

7.Патрон зі звичайною кулею складається:

А) оболонка, свинцева сорочка, осердя, запалювальний склад

Б) оболонка, свинцева сорочка, осердя

В) оболонка, свинцева сорочка, осердя, стакан, трасуюча суміш

8.До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

А) кожух ствола з полум’ягасником                Б) бойова личинка	                     В) копір

9..Вивірювання механічного прицілу станкового гранатомета СПГ-9М виконується:

А) тільки за допомогою перевірочної мішені

Б) за допомогою перевірочної мішені та віддаленої точки( не ближче 800 м).

В) тільки  за допомогою віддаленої точки( не ближче 800 м).

10.Для оцінки одноманітності прицілювання на скорочені відстані вдень за допомогою указки магнітної застосовуються отвори діаметром:

А) 3 мм-відмінно,5 мм-добре,10 мм-задовільно

Б). 3 мм-відмінно,5 мм-добре,8 мм-задовільно

В)  6 мм-відмінно,10 мм-добре,20 мм-задовільно

11.7,62 мм гвинтівочний патрон зразка 1908 року з бронебійно-запалювальною кулею має окрас головної частини

А)зелений	           Б) червоний з зеленим	      В) червоний з чорним

12.Прицільна дальність стрільби прямою наводкою із гранатомета СПГ-9М  (метрів):

А) 500                                Б)700                                      В)1300

13..Автоматчична дія  гранатомету АГС-17 заснована на:

А)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться зканалу ствола до газового поршня.

Б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

В)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвору

14. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через::

А) 1-1,8 с                                                 Б)  1,1-2 с	В)  3,2-4,2 с

15. Кулемет ПК складається з основних частин

А) шести;	           Б) восьми;	В) десяти

16.Звичайні кулі призначені:

А) для ураження живої сили противника

Б) для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м

В) для ураження живої сили і запалювання дерев’яних споруд

17 Радіус поразки осколками гранати РГД-5 складає:

А) до 25 метрів                       Б) до 50 метрів                            В) до 100 метрів

18. Для визначення відстані до предмету по лінійним розмірам необхідно

А знати дійсні розміри цілі і мати прилади спостереження

Б)) знати дійсні розміри цілі і мати лінійку

В) знати дійсні розміри цілі і мати прицільний пристрій

19. При виконанні нормативу №14 «Збирання автомата після неповного розбирання» час на  оцінку «добре» складає (сек):

А)27                                                      Б)25                                                 В) 32)

20. Виконання пострілу вимагає таких дій стрільця  :

А) виготовлення до стрільби, прицілюванняі спуск курка.

Б) виготовлення до стрільби ,прицілювання, затримка дихання .

В) виготовлення до стрільби, прицілювання, затримка дихання і спуск курка

21. Корегування вогню по боковому напрямку виконується звичайним шляхом виносу точки прицілювання на величину відхилення центра групування куль або рикошетів від цілі

А) на виміряну величину у протилежний бік.

Б)   на виміряну величину у сторону відхилення

В)  зміною точки прицілювання по висоті

22.  Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через::

А) 1-1,8 с                            Б)  1,1-2 с                                     В)  3,2-4,2 с

# Питання ІІ рівня складності

# 23. Ортоскопи, бічне скло, стрілецькі тренажери – це прилади, що використовуються для _________________ правильності прицілювання чи виконання_________________

24. Люлька слугує основою для кріплення ____________, відкатників, коробко утримувача ПКТ, гільзоланкозбірника, механізмів ______________ і огородження стрільця.

25. Грати на вікнах кімнати для зберігання зброї повинні мати чарунки ______________ з діаметром прута  ___________ мм

26.  Схил мушки призначений для контролю ____________________ прицільної планки при прицілюванні

27.     Капсюль запалу УЗРГМ запалюється в _________________ гранати , а вибух її відбувається через ______________ сек після кидання

Питання ІІI рівня складності

28. Порядок визначення  відстані за допомогою прицілу ПГО-7В:

29. Перерахуйте затримки, які виникають під час стрільби з кулемета ККМ

30 У яких випадках обовязково виконується перевірка бою (вивірки прицілів).

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1-2-3  семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант № 2

Питання І рівня складності

1. Внутрішньою балістикою  називаєтья  наука:

А)  яка вивчає рух кулі (снаряду) при стрільбі.

Б)  яка вивчає процеси,котрі здійснюються під час пострілу,особливо під час руху по каналу стволу.

В)  яка вивчає рух кулі (снаряду) у повітрі (після вильоту із каналу стволу)

2. На які показники  впливає початкова швидкість кулі:

А) на дальність польоту та дальність прямого пострілу; на вбивчу та пробивну дію;

Б) на скорострільність зброї;

В) зменшує вплив зовнішніх умов на її політ

3..Стійкість гранати в польоті забезпечується:

А) наявністю стабілізатора.

Б) наявністю стабілізатора і обертання гранати в польоті зі швидкістю 8-10 оборотів на хвилину.

В)наявністю « рульової машинки»і маршового двигуна.

4.. Кут,який знаходиться між лінією піднесення і лінією метання  називається:

А) кутом вильоту	Б) кутом метання	В) кутом піднесення.

5.. Причини, що викликають знос ствола, можна поділити на три основні групи:

А) механічного і термічного характеру.

Б) хімічного та термічного характеру…….

В) хімічного, механічного і термічного характеру

6/. Автомат Калашникова АК-74 складається із основних частин:

А) дев’яти                                               Б)десяти                                      В )одинадцяти

7.Зворотньо-бойова пружина з направляючим стрижнем  кулемета ПК призначена

А) для повернення затворної рами із затвором у переднє положення

Б) для повернення затворної рами із затвором у переднє положення і надання ударнику енергії ,  необхідної для розбиття капсуля.

В) для приведення в дію затвора і спускового механізму

8...Автоматчична дія кулемета АГС-17 заснована на:

А)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться зканалу ствола до газового поршня.

Б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

В)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвору

9. Час спрацювання запалу УЗРГМ складає:

А) 1-1,8 с

Б)  2-2,5 с

В)  3,2-4,2 18

10. Осколкова граната ОГ-9ОГ-9 складається із6

А)   головної частини,стабілізатора і підривника.

Б)  головної частини,реактивного двигуна з стабілізатором та підривника

В) порохового заряду,головного підривника миттєвої дії та осколкової гранати.

11. . До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

А) кожух ствола з полум’ягасником

Б) бойова личинка

В) копір

12. Ключі від ставниць і кімнати для зберігання зброї мають
бути постійно

А) у чергового роти ,   
Б) у старшини роти

В) у командира підрозділу

13.Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується:

А)веденням суворого номерного обліку,організацією оборони і паркової служби,проведенням протипожежних заходів,дотриманням режимів таємності і маскування згідно статуту.

Б) проведенням заходів,що забезпечують захист озброєння від ушкоджень та руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачають приведення його в повну бойову готовність у встановлений термін.

В) правильною і своєчасною підготовкою до збереження(консервацією) контролем за станом озброєння і технічним обслуговуванням,як при підготовці так і в період зберігання.

14. Поточне обслуговування стрілецької зброї ТО проводиться:

А) після певного періоду використання;

Б) при підготовці до стрільби, негайно після стрільби, нарядів і занять, щоденно у бойовій обстановці і не рідше раз у 7 днів, якщо зброя не використовувалась;

В) при переводі зброї на режим літньої або зимньої експлуатації

15.  Призмовий прилад ТНПО-115 призначений для:

А) подачі цілевказівок;

Б) виявлення цілей вночі;

В) спостереженням за полем бою

16. Розкрийте призначення ортоскопа до оптичних приладів.

А)   для навчання  правильності прицілювання чи виконання_пострілу.з стрілецької зброї.

Б)   для перевірки правильності прицілювання при навчанні стрільбі зі зброї з оптичним та електронно-оптичним прицілами.

В)  для перевірки правильності й одноманітності прицілювання на відстані дійсного постріл при навчанні стрільбі зі стрілецької зброї

17. .. Вивірка прицільних пристроїв(прицілів) виконується:

А) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.

Б) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій ,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки.

В) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки

18.  Час спрацювання запалу УЗРГМ складає:

А) 1-1,8 с                                 Б)  2-2,5 с                                      В)  3,2-4,2 с

19. Для визначення відстані до предмету за кутовими розмірами предметів необхідно

А) знати дійсні розміри цілі і мати лінійку

Б) знати дійсні розміри цілі , мати прилад спостереження( знати скільки тисячних частин кола займає предмет у приладі) і знати формулу тисячної.

В) знати дійсні розміри цілі   ,мати лінійку і знати формулу тисячної

20..При виготовленні до стрільби. Якщо зброя відхилилась вліво , то відповідно цьому необхідно корпус перемістити також

А) вліво                                   Б) вправо                             В)змінити вогневу позицію

21.  При виконанні нормативу №14 «Збирання автомата після неповного розбирання» час на  оцінку «відмінно» складає (сек):

а)27                                                      Б)25                                                 В) 32)

22. Необхідно пам’ятати, що око людини не може одночасно чітко бачити

А) мушку і ціль

Б) проріз прицільної планки  і ціль

В) всі три точки (проріз прицільної планки  , мушку і ціль).

Питання ІІ рівня складності

23.. При вивірюванні гранатомета АГС-17 по віддаленій точці,перехрестя ствола і прицілу наводять в_______________ розміщену на відстані  _____________________

24. Ящик (виробу КЯ-88) призначений для навчання стрільбі без __________________________ зброї і гранатометів.

25. Збереження озброєння полягає в проведенні заходів, які забезпечують захист озброєння від ушкоджень й руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачаючи приведення  ____________________________________

26. До основних частин _________________ входять-затвор з ударником, викидачем та запобіжником

27.До основної  затримки, яка виникає під час стрільби з ручного гранатомету  РПГ-7 відноситься _______________

Питання ІІI рівня складності

28.Перерахуйте керівні документи з експлуатації озброєння.

29. Розкрийте  склад (комплекту)командирського ящику КЯ-83

30.Розкрийте класифікацію оптичних приладів за основним призначенням

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1-2-3  семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант№3

Питання І рівня складності

1...Зовнішньою балістикою  називаєтья  наука:

А)  яка вивчає рух кулі (снаряду) при стрільбі.

б)  яка вивчає процеси,котрі здійснюються під час пострілу,особливо під час руху по каналу стволу.

В)  яка вивчає рух кулі (снаряду) у повітрі (після вильоту із каналу стволу)

2.Швидкість кулі в точці падіння називається:

А)  початковою	Б)  кінцевою	В)  дульною.

3.Для визначення відстані по співвідношенню звуку і світла необхідно знати:

А)  час між спалахом і звуком що надійшов від противника

Б)  час між розривом снаряду і спалахом від пострілу.

В)  час між спалахом і свистом снаряду або кулі що пролітає біля вас

4. Ручний протитанковий гранатомет для ведення стрільби обладнаний прицілом

А)  ПСО-1	Б)  ПАГ-17	В)  ПГО-7В

5. Затвор автомата АК-74 служить для

А) досилання патрона в патронник

Б) запирання ствола затвором і вилучення  гільзи патрона.

В) досилання патрона

6. Основними  характеристиками  оптичних приладів є:

А)  окуляр,об’єктив,система лінз,кутомірна сітка.

Б)    збільшення, поле зору, роздільна здатність, величина вхідної і вихідної зіниць, перископічність , дальність бачення.

В)    розглядання об’єктів та визначення характеру  цілі, визначення відстані до цілі,точність подання цілевказівок,корегування вогню

7.При виконанні нормативу №14 «Збирання автомата після неповного розбирання» час на  оцінку «добре» складає (сек):

а)27                                                      Б)25                                                 В) 32.

8.Для чищення та змащення зброї використовується  рідке рушниче мастило при температурі повітря від

А)+50 С та нижче                  б) від -50 до +50  	в) +50 С та вище

9. . До основних частин кулемета КПВТ відносяться

А) бойова личинка

Б) ствол з газовим поршнем

В) повзунок

10.  Допоміжні патрони за призначенням класифікуються на:

А) звичайні та спеціальні;

Б) холості, учбові, спортивні із підсиленим зарядом, високого тиску;

В) трасуючі, запалювальні, бронебійні, пристрілені (розривні)

11. Механізм самоліквідації (дистанційний пристрій) гранати РГН (РГО) забезпечує безпеку підриву гранати після кидка впродовж

А) 1-1,4 секунд.                      Б) 1-1,8 секунд.                     В) 3,2-4,2 сек

12. Які дві характеристики розкривають влучність стрільби:

а) технічна справність і якісне приведення зброї до нормального бою;

б) кучність бою, тобто відповідність фактичного розсіювання куль встановленим нормам та точність поєднання СТП з точкою куди прямує вогонь;

в) встановлення такого прицілу при котрому на усі дальності стрільби забезпечується нормальна влучність стрільби.

# 13.  Тримач магнітний призначений для:

а) показу видимого співвідношення розмірів прицільного пристосування і цілі на різноманітних відстанях;

б) пояснення правил корегування стрільби;

в) утримання прицільних пристосувань (мушки, сітки прицілу) на металевій поверхні стрілецької та гранатометної лінійки

14. Скільки основних частин і механізмів включає будова 40 мм ручного протитанкового гранатомета РПГ-7:

А) двох	Б) чотирьох	В)  шести

15. Для визначення відстані по співвідношенню звуку і світла необхідно знати:

А)  час між спалахом і звуком що надійшов від противника

Б)  час між розривом снаряду і спалахом від пострілу.

В)  час між спалахом і свистом снаряду або кулі що пролітає біля вас

16. Спуск курка виконується одночасно з затримкою подиху.

А). одночасно з затримкою подиху.

Б)  після затримки подиху

В)  до затримки подиху

17.При виготовленні до стрільби, якщо гвинтівка спрямована нижче точки прицілювання, то слід увесь корпус

А)подати назад, не пересуваючи ліктів з місця,

Б) корпус подати вперед, не пересуваючи ліктів з місця

В) пересуваючи лікті з місця,подати назад.

18. Кришка ствольної коробки механізмом перезаряджання належить до основних частин

А)Кулемета КПВТ                  Б)гранатомета АГС-17                 В)кулемета ПКМ

19. Наслідком помилки  «мілка мушка»будуть розміщення пробоїн

А)лівпруч мішені              Б)вище мішені                     В) нижче мішені

20 корегування вогню може проводитись

А) по боковому напрямку.

Б) по віддаленню

В) по боковому напрямку і по віддаленню.

21. . Бінокль Б 6*30 складається з частин:

А) двох;                                     Б) трьох;                              В) шести.

22.Підготовка до стрільби з стрілецької зброї включає:

А) прийняття положення для стрільби

Б) заряджання зброї

В) прийняття положення для стрільби та заряджання зброї

Питання ІI рівня складності

23 Оцінка «відмінно» за технічний стан стрілецької зброї і гранатометів виствляється,якщо вся зброя підрозділу справна, «добре»-якщо несправних зразків не більше_____________із числа  числа перевірених.

24 Дозволяюча здатність – найменший кут між двома віддаленими сусідніми точками спостережуваного предмета, зображення яких в зоровій трубі виходить ________________

25.Командир роти повинен перевіряти озброєння раз ____________________

26. До основних характеристик оптичних приладів відноситься_ __________, -поле зору,- величина ______________ і вихідної зіниць, -світлосила, світлопропускання,

27. При прямуванні машини не в бойових умовах башта може бути повернена стволами кулеметів _____________або ____________ і _________по-похідному

Питання ІІI рівня складності

23. Перерахуйте основні частини і механізми гвинтівки СГД:

25.Гранатомет СПГ-9М складається з наступних основних частин:

26. Як визначається оцінка за одноманітність (кучність) стрільби за допомогою указки магнітної вдень?

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1-2-3  семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Варіант № 4

Питання І рівня складності

1 Попередній період продовжується:

А) від моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу ствола

Б) від початку горіння пороховог7о заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола

В) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, що швидко змінюється

2. Пострілом називається

А) Викидання кулі (снаряду)  з каналу  ствола зброї енергією газів, що виникають під час згорання порохового заряду.

Б) політ кулі (снаряду) після закінчення впливу порохових газів

В) обертання кулі (снаряду) в бік нарізів стволу

3.Для визначення відстані за допомогою криючої мушки автомата необхідно

А) знати криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів , дійсні розміри мішені та мати зброю з механічним прицілом.

Б) знати дійсні розміри цілі , криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів та мати прилад спостереження

В)знати дійсні розміри мішені , знати формули тисячної та мати зброю з механічним прицілом

4.Зброя, яка стріляє кулею ( снарядом) малого калібру до 20 мм називається

А)стрілецькою                        б)великокаліберною                       в)артилерійською

5Снайперська гвинтівка СГД  складається з основних частин:

А) десяти

Б) дванадцяти

В) чотирнадцяти

6.Рушниче мастило застосовується при температурі повітря

А)+5 градусів і вище

Б)+ 5 градусів і нижче

В)від +5 градусів до -5 градусів.

7Спусковий механізм кулемета ПК служить

А) спуска курка з бойового зводу чи із зводу автоспуску , нанесення удару по ударнику,  забезпечення ведення автоматичного вогню, припинення стрільби

Б) для утримання затворної рами на бойовому .зводі , спуска її з бойового зводу і постановки кулемета на запобіжник.

В) для розбиття капсуля і вилучення  з патронника гільзи або патрона.

8.Газова трубка зі ствольною накладкою служить для:

А)  зручності дій та захисту автоматника від  опіків.

Б)  направлення руху затворної рами з затвором.

В) для спрямування затворної рами з газовим поршнем ї для кріплення сошки.

9Ударно-спусковий механізм гранатомета РПГ-7 служить для:

А) спуску курка з бойового взводу або взводу автоспуску,нанесення удару по ударнику,забезпечення ведення вогню,припинення стрільби,,запобігання пострілів при незапертому затворі,для постановки зброї  на запобіжник.

Б) спуску курка з бойового взводу або взводу автоспуску,виконання удару по бойку та для встановлення зброї на запобіжник.

В) спускукурка з бойового взводу і взводу автоспуска, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незамкненому затворі і для постановки зброї на запобіжник

10. Згідно закону розсіювання точки зустрічі (пробоїни) розміщуються

А)нерівномірно,           б) симетрично,.                в) нерівномірно  симетрично, не безмежно

11. Як поділяються бойові набої  за дією куль:

А) бойові та  допоміжні

Б) звичайні і спеціальні

В) малокаліберні і великокаліберні

12. Автоматчична дія кулемета КПВТ заснована на:

А)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться з каналу ствола до газового поршня.

Б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

В)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвор

13. .Капсюль запалуУЗРГМ-2 запалюється :

А)   в момент кидання гранати

Б)   через 1.1-.1.8 сек

В)   через  3,2 – 4.2 сек

14. Ящик командирський призначений:

А) для навчання стрільбі без витрат боєприпасів із стрілецької зброї та гранатометів;

Б) для навчання стрільбі із стрілецької зброї на скорочені відстані;

В) для навчання стрільбі із стрілецької зброї на дійсні відстані.

15. Перископічний приціл ПП-61 АМ встановлюється

А)    замість командирського денного приладу ТПКУ-2Б

Б)     праворуч командирського приладу ТПКУ -2 Б

В)     на кулеметній установці бронетранспортера.

# 16.. Перевищення контрольної точки 7,62 мм  автомату  АКМ над точкою прицілювання становить:

А) 13 см.;                                           Б) 16 см.;                            В)25см

17..Електростріляючий механізм  гранатомета СПГ-9М призначений для :

А)  для забезпечення безпеки гранатомета при неповністю закритому затворі.

Б) для виконання пострілу.

В) для створення електричного імпульсу , необхідного для підпалювання порохового заряду.

18. Для визначення відстані за допомогою криючої мушки автомата необхідно

А) знати криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів , дійсні розміри мішені та мати зброю з механічним прицілом.

Б) знати дійсні розміри цілі , криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів та мати прилад спостереження

В)знати дійсні розміри мішені , знати формули тисячної та мати зброю з механічним прицілом

19. Влучність залежить від:

А) правильної підготовки та  прицілювання, затримки дихання і натиску на спусковий гачок

Б)  правильної підготовки, затримки дихання і натиску на спусковий гачок

В) правильного прицілювання, затримки дихання і натиску на спусковий гачок

20. При виготовленні до стрільби, якщо гвинтівка спрямована вище точки прицілювання, то слід увесь корпус

А)подати назад, не пересуваючи ліктів з місця,

Б) корпус подати вперед, не пересуваючи ліктів з місця

В) пересуваючи лікті з місця,подати назад.

21. Наслідком помилки  «велика мушка»будуть розміщення пробоїн

А)лівпруч мішені             Б)вище мішені                    В) нижче мішені

22. При виконанні нормативу №13 «Неповне розбирання автомату» час на  оцінку «добре» складає (сек):

А)15                                                      Б)17                                               В) 19

. .                                                  Питання ІI рівня складності

23. Механізм повороту башти призначений для наведення баштової установки у ____________________ площині.

24.Забороняється залишати на лінії вогню _________________ або з відкритим ___________________ зброю;

25. При стрільбі реактивною протитанковою гранатою РПГ-18 віддача ____________

26. Окуляром називається оптична система, повернена в бік предмета, який  розглядається, і призначена для _________________________.

27. Гранатомет АГС-17 складається з наступних основних частин. тіло гранатомета, ,-станок, , _____________.

Питання ІІI рівня складності

28. Перерахуйте властивості траєкторії:

29. Якими заходами забезпечується  збереження озброєння під час експлуатації?

30.Розкрийте порядок заряджання кулемета КПВТ

Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

| ЧКЗ | Рівень складності | Питання | Бали по 50-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 12-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 4-х бальной шкале | Максимал сума балів за рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧКЗ-1 | І | 1 | 1 | 22 бала | 0,34 | 7,5 балів | 0,15 | 3,5 бала |
|  |  | 2 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 3 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 4 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 5 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 7 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 8 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 9 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 10 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 11 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 12 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 13 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 14 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 15 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 16 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 17 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 18 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 19 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 20 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 21 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 22 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
| ЧКЗ-2 | ІІ | 23 | 2,6 | 13 балів | 0,4 | 2 бала | 0,18 | 0,9 бала |
|  |  | 24 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
|  |  | 25 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
|  |  | 26 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
|  |  | 27 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
| ЧКЗ-3 | ІІІ | 28 | 5 | 15 балів | 0,82 | 2,5 бала | 0,2 | 0,6 бала |
|  |  | 29 | 5 |  | 0,82 |  | 0,2 |  |
|  |  | 30 | 5 |  | 0,82 |  | 0,2 |  |
| Загальна сума балів |  |  | 50 балів |  | 12 балів |  | 5 балів |

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

за 1-2-3  семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

| Прізвище, ім’я, по-батькові: |  |
| --- | --- |
| Курс: |  | Група: |  | Варіант: |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 7 |  | 13 |  | 19 |  |
| 2 |  | 8 |  | 14 |  | 20 |  |
| 3 |  | 9 |  | 15 |  | 21 |  |
| 4 |  | 10 |  | 16 |  | 22 |  |
| 5 |  | 11 |  | 17 |  |  |  |
| 6 |  | 12 |  | 18 |  |  |  |

Питання ІІ рівня складності

23._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Питання ІІI рівня складності

28._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ____________________________

Викладач __________________________ (ПІБ)

Експерт ____________________________ (ПІБ)

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за правільне рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 |  |
| 1 | Б | Б | А | Б |  |
| 2 | В | А | В | Б |  |
| 3 | В | А | А | Б |  |
| 4 | А | А | А | В |  |
| 5 | В | В | А | Б |  |
| 6 | В | Б | А | В |  |
| 7 | Б | Б | В | В |  |
| 8 | А | В | А | В |  |
| 9 | А | В | В | Б |  |
| 10 | А | А | А | Б |  |
| 11 | В | А | В | В |  |
| 12 | В | А | А | А |  |
| 13 | В | А | А | Б |  |
| 14 | А | Б | В | А |  |
| 15 | Б | В | А | В |  |
| 16 | А | Б | А | А |  |
| 17 | А | В | А | В |  |
| 18 | Б | В | Б | А |  |
| 19 | А | Б | В | А |  |
| 20 | В | А | В | Б |  |
| 21 | А | Б | А | Б |  |
| 22 | А | В | В | Б |  |

Питання ІІ рівня складності

| 23 | . Ві Ортоскопи, бічне скло, стрілецькі тренажери – це прилади, що використовуються для навчання правильності прицілювання чи виконання_пострілу. 2 | При вивірюванні гранатомета АГС-17 по віддаленій точці,перехрестя ствола і прицілу наводять в точку розміщену на відстані 500 метрів. | Оцінка «відмінно» за технічний стан стрілецької зброї і гранатометів виствляється,якщо вся зброя підрозділу справна, «добре»-якщо несправних зразків не більше3%із числа числа перевірених. | Механізм повороту башти призначений для наведення баштової установки у горизонтальній площині. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | . Люлька слугує основою для кріплення кулеметів , відкатників, коробко утримувача ПКТ, гільзоланкозбірника, механізмів перезаряджання і огородження стрільця | Ящик (виробу КЯ-88) призначений для навчання стрільбі без стрільби із стрілецької зброї і гранатометів. і гранатометів. | Дозволяюча здатність – найменший кут між двома віддаленими сусідніми точками спостережуваного предмета, зображення яких в зоровій трубі виходить оремими | .Забороняється залишати на лінії вогню заряджену або з відкритим затвором зброю; ; |  |
| 25 | Грати на вікнах кімнати для зберігання зброї повинні мати чарунки 150×150__мм_ з діаметром прута _10 мм | Збереження озброєння полягає в проведенні заходів, які забезпечують захист озброєння від ушкоджень й руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачаючи приведення його у повну бойову готовність у встановлений час. . | Командир роти повинен перевіряти озброєння раз на місяць | При стрільбі реактивною протитанковою гранатою РПГ-18 віддача відсутня |  |
| 26 | Схил мушки призначений для контролю горизонтального положення прицільної планки при прицілюванні | До основних частин пістолету ПМ входять -затвор з ударником, викидачем та запобіжником | До основних характеристик оптичних приладів відноситься_ збільшення, -поле зору,- величина вхідної і вихідної зіниць, -світлосила, світлопропускання, | Окуляром називається оптична система, повернена в бік предмета, який розглядається, і призначена для його побудови. |  |
| 27 | Капсюль запалу УЗРГМ запалюється в момент кидання гранати , а вибух її відбувається через 3,2-4,2 сек після кидання | До основної затримки, яка виникає під час стрільби з ручного гранатомету РПГ-7 відноситься осічка. | При прямуванні машини не в бойових умовах башта може бути повернена стволами кулеметів вперед або назад і закріплена по-похідному | Гранатомет АГС-17 складається з наступних основних частин. тіло гранатомета, ,-станок, , прицільний пристрій( ,ПАГ-17) |  |

| Питання ІІI рівня складності |
| --- |
| 28 | Для визначення відстані по далекомірній шкалі оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розміщалася між суцільною горизонтальною і похилою пунктирною лініями. (. Штрих шкали, який розміщений над ціллю, показує відстань до цілі, яка має висоту 2.7 м. Якщо ціль, має висоту менш (більше) чим 2,7 м, то необхідно з відстані, що визначили по шкалі, відняти (додати) поправку, яка рівна добутку числа десятих метра, різниці в висоті цілі на постійне число 4 і на цифру шкали, що розміщена над ціллю | 1-Статут внутрішньої служби,-,-Настанови зі стрілецької зброї,- технічний опис та інструкція з експлуатації об’єкта(бронеобєкта),- Інструкція організації обліку, збереження і видачі стрілецької зброї та набоїв у Збройних Силах України -Наказ МО України № 000 від ___ грудня 20___ року „Про затвердження інструкції по організації обліку, зберіганню і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних силах України”,- Наказ командуючого оперативно-тактичного напрямку | Основні частини гвинтівки СВД 1-.ствол зі ствольною коробкою відкритим прицілом і прикладом 2.- кришка ствольної коробки 3.зворотній механізм 4 – затворна рама 5 – затвор 6 – газова трубка з регулятором 7 – газовий поршень 8 – штовхач 9 – пружина 10 – ствольні накладки (права і ліва) 11 – ударно-спусковий механізм 12 – запобіжник 13 – магазин 14 – щока прикладу 15 – оптичний приціл 16 – багнет-ніж | Властивості траєкторії: додільна галузь коротша і крутіша за догірну - кут падіння більший, за кут метання - кінцева швидкість кулі менша, ніж початкова - найменша висота польоту кулі при стрільбі під великими кутами метання – на додільній галузі траєкторії, а при стрільбі під невеликими кутами метання – в точці падіння - час руху кулі по догірній галузі траєкторії менше, ніж на додільній - траєкторія кулі, що обертається, внаслідок пониження кулі під дією сили тяжіння і деривації являє собою лінію двоякої кривизни |  |
| 29 | затримики при стрільбі кулемету ККМ не доходження затворної рами у попереднє положення 2 – осічка 3 – невилучення гільзи 4 – прихват гільзи 5 – поперечний розрив гільзи 6 – неповний відхід затворної рами назад 7 – мимовільна стрільба | До складу (комплекту)командирського ящику КЯ-83 входять -ящик укладочний; -скло бічне; -– тримач магнітний;– мушка; вкладиш; фіксатор прицілювання; - – екран;- – лінійка стрілецька; лінійка гранатометна; – викрутка; – указка магнітна;– секундомір; – сітка прицільна;– імітатор стрільби; – ЗІП; – схил мушки;– ліхтар;– ортоскоп до оптичних приладів | Станковий гранатометСПГ-9 ствол з затвором, електростріляючий механізм,-прицільний пристрій-(ПГОК-9,ПГН,),-станок,-колісний хід,-. | Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується -веденням суворого номерного обліку -організацією охорони і паркової служби -. проведенням протипожежних заходів. -. дотриманням режимів таємності і маскування згідно Статуту |  |
| 30 | Перевірка бою виконується при надходженні до підрозділу після ремонту та заміни частин, які могли б замінити його бій; при виявленні під час стрільби значних відхилень куль (гранат); при постановці зброї на зберігання. В умовах бойової обстановки – періодично під час кожної можливості. | Класифікація оптичних приладів -прилади розвідки і спостереження (біноклі,стереотруби); -прилади вимірювання дальності(далекоміри); -прилади вимірювання кутів,напрямків і перевищення; -приціли і прилади для наведення(коліматори,панорами)4 -навігаційні прилади; -прилади оптичного звязку; -фотографічні і спостережувально-фотографічні прилади; | Оцінка за одноманітність (кучність) стрільби за допомогою указки магнітної вдень? -відмінно», якщо всі наколи вмістились в коло діаметром 3 мм; -- «добре», якщо всі наколи вмістились в коло діаметром 5 мм; -- «задовільно», якщо всі наколи вмістили в коло діаметром 10 мм якщо середня точка влучення, визначене за трьома відмітками, віддалена від контрольної точки не більш ніж на 5 мм? | 1- придати КПВТ максимальний кут підвищення і загальмувати підйомний механізм; 2- ввести кінець стрічки в приймач до захвату її подаючими і фіксуючими пальцями; 3- відвести руків’я перезаряджання назад і поставити затвор на шептало; 4- повільно перевернути руків’я пневмозаряджання у вихідне положення; 5- спустити затвор з шептала, натиснувши на електроспуск або на спусковий важіль; 6- знову поставити кулемет на шептало і повільно повернути руків’я перезаряджання у вихідне положення |  |