МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник (в)                          А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Пакет

контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з навчальної дисципліни

ВіЙСЬКОВА ТОПОГРАФіЯ

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ ОФІЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІСТ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ\ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: ст. викладач кафедри військової

підготовки

полковник (з)                           Глущенко В.С.

2019 – 2020 навчальний рік

Анотація до пакету контрольно-комплексних завдань

Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ”

Пакет охоплює зміст дисципліни тільки за 1семестр навчання. Питання КЗ формулюються у вигляді питань, постановка яких характерна для тестів, що дасть можливість встановити рівень знань і умінь з теми 1 «Орієнтування на місцевості». В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, проводити аналіз та пов’язувати теорію з практикою.

При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вирішує питання яке відповідає рівню його підготовленості. Якість виконання контрольного завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.

.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

за 1 семестр навчання

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Елементи місцевості: 1. Рінинна, горбувата, гірська. 2. Рельєф, місцеві предмети; 3. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. |
| --- | --- |
| 2 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 3 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| 4 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами |
| 6 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика легкопересічної місцевості. 1. Природні перешкоди займають менше 10% площі. 2. Природні перешкоди займають менше 15% площі. 3. Природні перешкоди займають менше 20% площі. |
| 16 | Характеристика відкритої місцевості. 1. Проглядається до 70% площі. 2. Проглядається до 75% площі. 3. Проглядається до 80% площі. |
| 17 | Характеристика легкопрохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Сонця. 1. 15 град/год 2. 20 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час) 1. О 6 годині. 2. О 7 годині. 3. О 8 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+35 |
| 22 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=К/В*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості |
| 6 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. Лісова, кущова, травяна. Деревяна, кущова, травяна. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика середньопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають близько 15% площі. 2. Природні перешкоди займають близько 20% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 30% площі. |
| 16 | Характеристика напіввзакритої місцевості. 1. Проглядається до 40% площі. 2. Проглядається до 50% площі. 3. Проглядається до 60% площі. |
| 17 | Характеристика прохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 10 град/год 2. 15 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час). 1. О 7 годині. 2. О 8 годині. 3. О 9 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=К/В*100 2. Д=В/К*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 6 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: 1. Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика сильнопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають більше 30% площі. 2. Природні перешкоди займають більше 40% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 50% площі. |
| 16 | Характеристика закритої місцевості. 1. Проглядається до 20 % площі. 2. Проглядається до 25 % площі. 3. Проглядається до 30% площі. |
| 17 | Характеристика важкопрохідної місцевості. 1. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Доступна для руху машин з невеликою швидкістю, обмежує маневр і рух кількох машин по одному сліду. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 5 град/год 2. 15 град/год 3. 20 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на заході (літній час). 1. О 19 годині. 2. О 20 годині. 3. О 21 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 2 годині. 2. О 3 годині. 3. О 4 годині. |
| 21 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=К/В*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за прав. рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0,5 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 0,5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0,5 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 0,5 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 0,5 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 0,5 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 0,5 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 0,5 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 0,5 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 0,5 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 0,5 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 0,5 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 0,5 |
| 21 | 2 | 3 | 2 | 0,5 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 0,5 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 0,5 |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 0,5 |

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Контрольна робота з дисципліни ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |
| Курс________ | Група_________ |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)

Експерт__________________ (ПІБ)