Заняття 11.5: Практична робота з перевірки бою та приведення  до нормального бою стрілецької зброї(на прикладі автомата АК-74).

Вид заняття: практичне з ½ взводу

Час: 2 години

# Місце:	_клас.

# Навчально -  виховна  мета:

- розглянути порядок здійснення перевірки та приведення до нормального бою стрілецької зброї (на прикладі АК-74);

- розглянути порядок і правила ведення облікової документації по приведенню стрілецької  зброї до нормального бою; визначити призначення та  порядок використання контрольно – перевірочних  мішеней;

- практично виконати приведення  стрілецької зброї до нормального бою та перевірку прицільних пристроїв автомату Калашникова АК-74;

- переконати студентів у необхідності знання правил приведення до нормального бою стрілецької зброї;  виховувати впевненість в надійності зброї, прищеплювати психологічну стійкість до напруженої роботи з стрілецькою зброєю.

Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв.

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Сутність приведення зброї до нормального бою………………………………..30 хв.

2. Перевірочна мішень та порядок її використання.………..……….………..  10 хв.

3. Розрахунки по визначенню кучності та влучності стрільби. Схематичне оформлення рішення по приведенню автомату до нормального бою.……….25 хв.

Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.

Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди,   схеми, слайди, методичний відеоматеріал,  автомат АК-74 - 3 од., приладдя, плащ- палатка- 3 шт., планшети та методичні розробки з порядком вивірки стрілецької зброї -12 шт, навчально –тренувальні карти з послідовністю виконання виконання приведення стрілецької зброї до нормального бою, мушковод-1 од., вивірочна мішень, прицільний станок ПС-54 - 3 од.

# Навчальна література:

1. Настанова зі стрілецької  справи. 5,45- мм автомати  Калашникова( АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н та 5,45- мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74, РПК-74Н,РПКС-74Н) Київ, 2005 р. (стор.65-71).

2. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Порядок перевірки та приведення до нормального бою стрілецької зброї (АК-74, ККМ, СГД, ПМ)» Ю.В.Туртаєв,  Миколаїв, 2017;

4. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

5. Основи експлуатації озброєння. Посібник. Лозовський М.О., Линьов О.Б.

6. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

# Зміст заняття та методика його проведення.

Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При  підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття. Необхідно якісно підготувати навчально-матеріальне забезпечення та обладнання класу.

Висвітлення навчальних  питань потрібно підтверджувати  показом порядку приведення до нормального бою  зразку вивчаємої зброї  та  відеоматеріалом на екрані. У ході проведення заняття викладач повинен широко використовувати наочність, презентацію та класну дошку. При проведенні вивірки  залучати тих, хто навчається до кожної одиниці наявної  зброї. Заняття проводиться методом практичного відпрацювання перевірки бою автомату Калашникова АК-74. Для цього завчасно  готуються контрольні зразки мішеней з варіантами пробоїн. По ним ті хто навчається навчаються визначати СТП, величини переміщення мушки автомату  та доповідають свої рішення викладачу по приведенню зброї до нормального бою. Викладач перевіряє  правильність визначення СТП, величину поправок для приведення СТП до узгодження з контрольною точкою та дає команду на подальші дії. Студенти за допомогою мушководів переміщають на обчислену величину мушку зброї. Викладач  перевіряє порядок дій тих, хто навчається.

З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим питанням проводити перевірку правильності дій. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями технічної підготовки.

Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення,  почуття впевненості у своїх діях).

I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин

Перше  навчальне питання. Сутність приведення зброї до нормального бою.

Стрільба під час перевірки бою і приведенні зброї до нормального бою повинна виконуватись самими військовослужбовцями із закріпленої зброї або кращими стрільцями, відібраними командиром підрозділу, при цьому повинні бути присутні командири відділень і майстер-зброяр (технік) з необхідним інструментом.

Перевірка бою і приведення зброї до нормального бою виконується стрільбою патронами із звичайною кулею одної партії на відстані 100 м до пристрілочної мішені. Стрільба виконується по перевірочній мішені або по чорному прямокутнику розмірами 35 см по висоті і 25 см по ширині, які закріплені на щиті білого кольору 1 м і шириною 0,5 м., на дальності 100 м. З прицілом „3”.

Основною вважають стандартну контрольно-перевірочну мішень  , призначену для перевірки та приведення до нормального бою  стрілецької зброї .

Точкою прицілювання вважається середина нижнього обрізу мішені, а контрольною (точкою влучення) пепретин вертикальної лінії з  лінією, паралельною горизонту зброї, що знаходиться на певній відстані  від нижнього краю мішені.

Щити з мішенями встановлюються суворо вертикально (за допомогою відвісу), з точкою прицілювання приблизно на рівні голови стріляючого. Точкою прицілювання є середина нижнього краю перевірочної мішені відрізаною по білій лінії відповідному даному виду зброї. За КТ (нормальне положення СТП) приймається центр кругів на пристрілочній мішені.

Стрільба з автоматів виконується із положення лежачі з упору. В якості упору може бути використаний мішок з піском або тирсою.

Перед стрільбою зброя повинна бути ретельно оглянута, усунені всі несправності, перевірені установки газового регулювальника (вони повинні відповідати найменшому розподілу); кріплення полум’ягасника, дульного гальма -  компенсатора повинні бути надійні і не мати качання.

Важливим питанням для правильної оцінки бою зброї є кількість пробоїн, по яких визначається середня точка попадання (СТП). Чим більше буде зроблено пострілів, тим точніше можна визначити положення СТП тим з більшою надійністю положення СТП можна приймати за центр розсіювання і робити висновки про бій зброї. Однак розрахунки показують, що після чотирьох пострілів точність визначення СТП підвищується лише трохи. Тому при перевірці бою зброї одиночними пострілами достатня точність знаходження СТП досягається за допомогою   чотирьох пробоїн.

Прийнятим таким чином число пострілів при перевірці бою зброї  дозволяє також зробити правильний висновок про кучність  бою зразка зброї , що перевіряється. Для оцінки кучності бою застосовується габарит у формі кола певного діаметра для кожного виду зброї. Цей габарит кучності є кордоном площі нормального розсіювання куль на дальність 100 м при стрільбі у несприятливих умовах відмінними стрілками пристрільщиками зброї. Діаметр габариту визначений дослідно - теоретичним шляхом і рівний для автоматів і кулеметів при перевірці бою одиночним вогнем - 15 см .

Якщо після першої стрільби виявиться, що розсіювання перевищує встановлені норми, допускається повторна стрільба, оскільки збільшення розсіювання могло статися по причинах, що залежать від пристрільщика.

При оцінці кучності бою потрібно пам'ятати, що при чотирьох одиночних пострілах можливе відхилення однієї з чотирьох пробоїн за встановлений габарит кучності по причинах, що залежать від пристрільщика, а не від зброї. Отже, таку пробоїну не можна брати до уваги при подальшому визначенні СТП пробоїну називають такою, що відхилилася відхилилась. Першою і головною ознакою пробоїни, що явно відхилилася є її розташування поза габаритом кучності. Другою ознакою при оцінці пробоїни, що явно відхилилася є віддалення її від середньої точки попадання знайденою по трьох кучно розташованих пробоїнах на відстані більше 2, 5 радіуси розсіювання цих трьох пробоїн.

При задовільній кучності визначається другий критерій нормального бою точність поєднання середньої точки попадання з контрольною точкою. Зрозуміло, що найкращий результат по точності бою був би тоді, коли центр розсіювання виявився, би в контрольній точці. Однак досить добитися розташування СТП від контрольної точки в таких межах, які, по-перше, забезпечували б необхідну від зброї дійсність вогню на всі дальності, і по-друге, дозволяли б здійснити приведення зброї до нормального бою без великої витрати патронів і часу.

Габарити точності складають по радіусу величину в половину тисячної дальності стрільби, тобто  на дальність 100 м - 5 см . Практика показала, що стрільба із зброї, приведеної до нормального бою за  таких нормативах точності, є досить ефективною. Якщо, наприклад, при перевірці бою на дальність 100 м отримане відхилення СТП від контрольної точки на максимально допустиму величину  становить 5 см, то на дальність 400 м відхилення від центра цілі буде відповідати  20 см. Це відхилення СТП не виходить за межі навіть дрібної цілі (типу грудної фігури) і практично не позначається на дійсності вогню.

Якщо середня точка попадання відхилилася вгору від контрольної точки, то це означає, що великий кут прицілювання і що при прицілювання ствол був направлений вище, ніж це необхідне. У цьому випадку зменшення кута прицілювання без зміни установки прицілу проводиться шляхом вгвинчування мушки (тобто збільшенням висоти мушки). При відхиленні середньої точки попадання вниз від контрольної точки висоту мушки треба зменшити (вкрутити мушку); при відхиленні праворуч - пересунути мушку праворуч; при відхилення ліворуч - пересунути мушку ліворуч, тобто мушку перемішувати в ту сторону, куди відхилилася СТП  від  контрольної точки.

Друге  навчальне питання. Перевірочна мішень та порядок її використання.

Основною вважають стандартну контрольно-перевірочну мішень, призначену для перевірки та приведення до нормального бою  стрілецької зброї .

Точкою прицілювання вважається середина нижнього обрізу мішені, а контрольною (точкою влучення) пепретин вертикальної лінії з  лінією, паралельною горизонту зброї, що знаходиться на певній відстані  від нижнього краю мішені.

Автомат,  ручний кулемет (АКМ, РКК, СКС) – 25 см

Гвинтівка СГД – 16 см

Кулемет  КК, ручних кулеметів під гвинтівочний патрон – 15 см

5,45-мм автомата АК-74 – 13 см

Пістолети та револьвери R = 12,5 см

12,7-мм кулемета  ДШК R = 10 см

5,45-мм ручний кулемет РКК – 11 см

Примітка: для вивірки оптичного прицілу ПСО-1 снайперської гвинтівки. Необхідно на прямокутник наклеїти білу полоску паперу шириною 2 см для того щоб навести верхній кутник прицілу у середину верхнього краю полоски. Гвинтівка закріпляється у станку.

Щити з мішенями встановлюються суворо вертикально (за допомогою відвісу), з точкою прицілювання приблизно на рівні голови стріляючого. Точкою прицілювання є середина нижнього краю перевірочної мішені відрізаною по білій лінії відповідному даному виду зброї. За КТ (нормальне положення СТП) приймається центр кругів на пристрілочній мішені.

Також приведення зброї до нормального бою можна здійснювати по чорному прямокутнику розмірами 35 см по висоті і 25 см  по ширині), яка закріплена на щиті  білого кольору  висотою 1 м і шириною 0,5 м.

Точкою прицілювання вважається середина нижнього обрізу мішені,  відрізаною при стрільбі з АК-74 по горизонтальній лінії “6” (13 см), а при стрільбі із РКК-74 - по горизонтальній лінії “8” (11 см), а контрольною точкою (нормальне положення СТП) вважається середина кола.

Третє навчальне питання. Розрахунки по визначенню кучності та влучності стрільби. Схематичне оформлення рішення по приведенню автомату до нормального бою.

При задовільній кучності визначається другий критерій нормального бою точність поєднання середньої точки попадання з контрольною точкою. Зрозуміло, що найкращий результат по точності бою був би тоді, коли центр розсіювання виявився, би в контрольній точці. Однак досить добитися розташування СТП  від контрольної точки в таких межах, які, по-перше, забезпечували б необхідну від зброї дійсність вогню на всі дальності, і по-друге, дозволяли б здійснити приведення зброї до нормального бою без великої витрати патронів і часу.

Габарити точності складають по радіусу величину в половину тисячної дальності стрільби, тобто  на дальність 100 м - 5 см . Практика показала, що стрільба із зброї, приведеної до нормального бою за  таких нормативах точності, є досить ефективною.

Якщо середня точка попадання відхилилася вгору від контрольної точки, то це означає, що великий кут прицілювання і що при прицілювання ствол був направлений вище, ніж це необхідне. У цьому випадку зменшення кута прицілювання без зміни установки прицілу проводиться шляхом вгвинчування мушки (тобто збільшенням висоти мушки). При відхиленні середньої точки попадання вниз від контрольної точки висоту мушки треба зменшити (вкрутити мушку); при відхиленні праворуч - пересунути мушку праворуч; при відхилення ліворуч - пересунути мушку ліворуч, тобто мушку перемішувати в ту сторону, куди відхилилася СТП  від  контрольної точки.

Приклад

| Вид зброї | Попередній результат | Кінцевий результат |
| --- | --- | --- |
| АК-74 | П 6,5+9,5 6 | Л1-0,5 6 |

1. Наносимо КТ відповідновиду зброї по таблиці  пункт 4;

2. Визначаємо кучність бою зброї (згідно таблиі   пункт 6 ) (6 –  габарит розсіювання (кучність) відносно СТВ 1 – 6 см , що меньше ніж Ø кола 15 см.);

3. Якщо четверта пробоїна віддалена від СТВ трьох пробоїн більш ніж 2,5 радіуса кола, який вмістить ці три пробоїн,  визначаємо СТВ 1  трьома пробоїнами;

4. Визначаємо відстань від СТВ 1 до вертикальної лінії що проходить через КТ

(П 6,5 – СТВ 1 праворуч 6,5 см.);

5. За допомогою мушковода переміщаємо мушку на 3 поділки лімба праворуч  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку») СТВ 2 переміщається на 7,5 см. ліворуч (див. мушковод);

6. Визначаємо відстань від СТВ 2 до горизонтальної лінії (+ 9,5 – угору 9,5 см.);

Примітка: Будемо рахувати, що під час повторної стрільби усі чотири пробоїни влучили в круг діаметром 6 см.

7. За допомогою мушковода переміщаємо мушку угору на ½  оберта  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку») СТВ 3 переміщається на 10 см вниз (див. мушковод);

8. Визначаємо відхилення СТВ 3 від КТ. Якщо СТВ 3 не виходять за параметри круга радіусом 5 см  заносимо параметри в картку якісного стану зброї.

Де:  Л 1 –  СТВ 3 ліворуч 1 см.;     − 0,5 – СТВ 3 вниз 0,5 см.;

6 –  6 см ( див. примітку.)

Запис  в формулярі

| Дата | Результат | Підпис |
| --- | --- | --- |
| 12.11.07 | Л 1 ─ 0,5 6 | Капітан Яковлев |

Таблиця

Основні параметри за якими проводиться перевірка бою

та приведення до нормального бою стрілецької зброї

| № | Параметри | Види зброї |
| --- | --- | --- |
|  |  | АКМ | АК-74 | РКК | РКК-74 | ККМ | СГД з ПСО-1 | ПМ |
|  | Щит розміром (м) | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 |
|  | Прямокутник, або коло по якому проводиться стрільба (см) | 25 х 35 | 25 х 35 | 25 х 35 | 25 х 35 | 25 х 35 | 20 х 30 | коло ǿ 25 |
|  | Приціл/ (цілик) | 3/- | 3/- | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | - |
|  | Точка прицілювання нижній край прямокутника | нижній край кола |
|  | Контрольна лінія від точки прицілювання прямокутника (см) (переводна) | 25 | 13 | 25 | 11 | 15 | 16 | 12,5 |
|  | стрільба: - одиночним вогнем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | - чергами | - | - | 8 (2-3 черг) | 8 (2-3 черг) | 10 (3-4 черг) | - | - |
|  | густість бою нормальна: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одиночним вогнем проб в колі ǿ см | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 8 | 4 проб ǿ 15 |
|  | - чергами, проб в колі ǿ см | - | - | 6 проб ǿ 20 | 6 проб ǿ 20 | 8 проб ǿ 20 | - | - |
|  | відхилення СТВ пробоїн від контр. точки | 3 проб 5 см | 3 проб 5 см | 3 проб 5 см | 3 проб 5 см | 3 проб 5 см | 4 проб 3 см | 3 проб 5 см |
|  | 1 мм переміщення мушки (ціліка для ПМ) змінює положення СТВ ліво (праворуч) | 26 см | 26 см | 18 см | 18 см | 15 см | 16 см | 19 см |
|  | 1 оберт мушки змінює положення СТВ вверх вниз | 20 см | 20 см | 14 см | 14 см | 12 см | 16 см | заміна цілика |

# ІІІ. Заключна частина -5 хвилин

- Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета.

- Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

- З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.

Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Яка сутність приведення зброї до нормального бою?

2) Як визначається кучність стрільби?

3) Як визначається влучність стрільби?

- Дати відповіді на питання слухачів.

- Дати завдання на самостійну підготовку:

  - З’ясувати порядок перевірки та приведення стрілецької  зброї до нормального бою;

  - Законспектувати :  особливості приведення до нормального бою кулемета КК, снайперської гвинтівки СГД та кулемету РКК-74;

  - Викреслити: схему «Порядок  перевірки та приведення до нормального бою автомату АК-74» та обгунтувати і пояснити письмово розрахунки;

  - Під час самостійної роботи використовувати посібник «Основи експлуатації озброєння» Лозовський М.О., Линьов О.Б. , матеріали інтернет-видань.

6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.

# Text boxes

У ГОРІЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ:

1 поділка лімба

зміщує  СТВ (на дальності 100м)  на:

4,2 см (для АКС-74У);

2,5 см (для АК-74, АКМ);

1,8 см (для РКК-74, РКК);

1,5 см (для ККМ);

1,7 см (для СГД);

У ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ:

¼ оберта мушки

зміщує  СТВ (на дальності 100м)  на:

8,0 см (для АКС-74У);

5,0 см (для АК-74, АКМ);

3,5 см (для РКК-74, РКК);

2,9 см (для ККМ);

3,2 см (для СГД);