Тема 11. Організація експлуатації, зберігання, військового ремонту повітрянодесантної техніки.

Заняття №5. Призначення, склад промислового обладнання та виробничі можливості ремонтної майстерні ПДТ.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з призначенням, складом промислового обладнання та виробничими можливостями ремонтної майстерні ПДТ та порядком її розгортання.

Час: 4 години.

Місце: клас.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Інструкція №008-62 з військового ремонту, с.84-95.

- Керівництво з повітрянодесантної техніки (РВДТ-80), додатки №29,30,            М.: Військ.вид., 1980.

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Призначення, склад промислового обладнання ремонтної майстерні ПДТ.

- Прилад ПР-200. Призначення, будова, принцип роботи. Порядок перевірки міцності тканини куполів на приладах.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Для проведення ремонту і технічного обслуговування ПДТ в з'єднанні (частини) обладнаються ремонтні майстерні (додатки 29 і 30 РВДТ-80), у яких передбачаються окремі приміщення: для ремонту парашутів, парашутних систем, десантного обмундирування й іншого майна, виготовленого з текстильних матеріалів; ремонту і технічного обслуговування приладів і автоматичних пристроїв; ремонту і технічного обслуговування парашутних платформ і парашутно-реактивних систем; зарядки реактивних двигунів; технічного обслуговування і ремонту рятувальних човнів і жилетів.

Розміри приміщень майстерні і їхнє устаткування повинні відповідати виробничо-технічним вимогам по ремонту і технічному обслуговуванню ПДТ, а також вимогам заходів безпеки й охорони праці при виконанні виробничих робіт.

На приладі ПР-200 віпробують тканини куполів при необхідності перевіркі іх на міцність у випадках: закінчення строку служби або зберігання, сумнівної міцності тканини, руйнування тканини в обємі військового ремонту, наявності плям невідомого походження, випробування тканини відремонтованих парашутів на міцність методом продавлювання.

Основні технічні дані

- Прилад працює під тиском стисненого повітря в 5 атмосфер (робочий тиск), що надходить через редукуючий прилад від стандартного балона.

ПРИМІТКА: Робочий тиск приладу в 5 атмосфер встановлюється для тканин купольної групи з міцністю на розрив (стандартної смужки 50 х 200мм) до 80кг, для тканин з міцністю на розрив 80-110кг робочий тиск приладу встановлюється 6,5 атмосфер.

- Випробування на приладі продавлювання характеризують міцність тканин по тиску, зафіксованому манометром і стрілки прогину (за шкалою чутливого елемента).

- Випробування тканини проводиться на куполі, без вирізу зразків, 
з навантаженням випробовуваних ділянок до норми кондиції міцності.

- Тривалість навантаження випробовуваних ділянок тканин: 
а) бавовняних - до 12 сек; 
б) шовкових - до 14 сек; 
в) капронових - до 15 сек:

- Робоча площа випробуваної ділянки тканини - 100кв.см.

Будова приладу ПР-200 (мал.1-2).

1.	Станина (1). У виїмку станини закладають тканину купола при випробуванні на ділянці, віддаленої від нижньої кромки купола.

2.	Чутливого елемента, що складається з:

- рухомої шкали з двома кульками (2). Шкала має вимір до 60мм і ціну поділки 0,5мм;

- стрілки (3);

- стрижня зі щупом (4);

- блочка (5);

- шкивка (6);

- вилки переключення (7):

- пластинки (8);

- важеля стопорного (9);

- важеля гальмового (10);

- пружини (11);

- бавовняного шнура (11а) Д-0,75-1,0 ТУ МЛП 1387-47. Шнур з'єднує шківок зі стрижнем.

3. Зажимного механізма (мал.2), що складається зі:

- штурвала (12);

- черв'яка (13);

- гайки (14);

- прокладки (15);

- металевого диска (16);

- мембрани (17);

- притискної шайби (18);

- колокола (19).

4.	Пристосування попереднього натягу тканини (20).

ПРИМІТКА: Для оберігання тканини від руйнівння під час здавлювання при навантажуванні її тиском на торець колокола (19) наклеюють клеєм 88 чи БФ-6 (БФ-2) гумове кільце або на пристосування попереднього натягу тканини накладають гумове коло 0,60мм (мал.2а).

5. Регулятора подачі повітря, що складається з:

- запорної голки з маховичком (21);

- випускного клапана (22).

6. Системи воздухопровода (мал.1), що складається з:

- тройніка (23);

- трубок з накидними гайками (24).

7. Манометра (25) зі шкалою поділки на 10кг/см2, ціна поділки 0,05кг/см2

8. Лампи місцевого освітлення (26).

мал.1 Будова приладу ПР-200

мал.2 Будова приладу ПР-200

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години під час “військового дня”.