Тема 12. Організація десантування підрозділів.

Заняття №2. Класифікація аеродромів. Їх основні елементи. Обладнання майданчиків вертольотів.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з класифікацією аеродромів, їх основними елементами, вимогами до обладнання майданчиків вертольотів.

Час: 2 години.

Місце: клас.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Аеромобільний (парашутно-десантний) взвод (відділення) під   час   десантування   та   в  різних   видах   бойових   дій. Порядок  та  зміст  роботи  командира  взводу  (відділення).",  Миколаїв, КВП МНУ, 2011, с.9

Зміст завдання: законспектувати у зошити питання:

- Класифікація аеродромів. Основні елементи стаціонарного військового аеродрому.

- Вимоги до обладнання майданчиків вертольотів.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Класифікація аеродромів:

аеродром 1 класу

- має радіо та світлотехнічне обладнання ,що забезпечує польоти в складних метео умовах(туман , погана видимість ) днем та вночі .

- склади різного призначення

- службові приміщення

- ангари і майстерні

- засоби  технічного обслуговування літаків (ремонтні майстерні)

- військове містечко для проживання особового складу аеродрому

- ВПС більше 3000м

аеродром  2 класу

- має радіо та світлотехнічне обладнання ,що забезпечує польоти в складних метео умовах(туман , погана видимість ) днем та вночі .

- склади різного призначення(ПММ, боєприпаси )

- службові приміщення

- ангари і майстерні

- засоби  технічного обслуговування літаків (ремонтні майстерні)  ,засоби ТО

- військове містечко для проживання особового складу аеродрому

- ВПС 2400-3000м

аеродром 3 класу

- має радіотехнічне обладнання, що забезпечує польоти днем у простих метео умовах.

- склади різного призначення

- службові приміщення.

- ВПС менш ніж 2400м

аеродром 4 класу (не обладнаний аеродром)

- стаціонарного обладнання не має

- обладнання доставляється з спеціальних складів та авіаційних баз.

аеродром класа "d"

- аеродром , ВПС завчасно обладнані на ділянці автомобільного шосе.

Основні елементи стаціонарного військового аеродрому.

Всі аеродроми постійного базування авіації мають бетонну або асфальтобетонну взльотно - посадкову смугу (ВПС) завдовжки 2400-3000м і шириною 30-45м. Аеродроми призначені для базування двох або більш ескадрилей. Паралельно ВПС обладнані стернові доріжки розміром 2400x23м, які у разі потреби можуть бути використані для зльоту і посадки літаків. Всі аеродроми, обладнані радіотехнічними системами ближньої навігації і мають світлотехнічне обладнання і системи радіолокаційної посадки, що забезпечують польоти в складних метео умовах.

Склады ПММ розташовуються розосереджено в декількох місцях. Забезпечують  ведення бойових дій авіації, що базується, протягом 7 діб. Додаткові запаси палива (ще на 23 діб) розміщуються на спеціальних складах в районах, звідки вони можуть бути доставлені на аеродром не більше ніж за 24 години.

Склади звичайних боєприпасів - сховища із залізобетонних і сталевих конструкцій  обваловані шаром  грунту до 70см. Розраховані на одноразову дію ударної хвилі з надмірним тиском 0,7кг/см. Для кожної ескадрильї передбачається створення до 3 складів.

Пункти управління польотами - напівпідземного типа з несучими елементами конструкцій, розрахованими на одноразову дію ударної хвилі з надмірним тиском 1,8 кг/см .

Склади ядерних боєприпасів (за умов їх зберігання) - стандартні напівпідземні сховища розраховані на 10-15 ядерних бомб, розташовуються на відстані 50-60м один від одного. Здатні витримати дію ударної хвилі з надмірним тиском 2 кг/см2.

Елементи пасивної оборони - передбачає будівництво розосереджених стоянок літаків і укриттів на них - посилені залізобетонні укриття арочного типа для захисту від поразки звичайною зброєю літаків бойової авіації.

Вимоги до обладнання майданчиків вертольотів.

Посадочні майданчики для вертольотів призначаються, як правило, безпосередньо у районах зосередження десанту, або поблизу них. Розміри площадок (до 1,5км в довжину і 0,5-0,7км в ширину) повинні дозволяти одночасне розміщення на кожній не менше ескадрильї вертольотів і їх зліт. Запасні аеродроми (посадочні площадки) використовуються у випадку виходу зі строю основних.

Для прийому вертольотів у вихідних районах для десантування, районах зосередження заздалегідь обладнуються площадки посадки. Центр площадки позначається буквою Н білого кольору (взимку червоного).

Схема стаціонарного військового аеродрому.

(варіант)

|  | Умовні знаки позначення аеродромів: - загальне позначення; |
| --- | --- |
|  | - третього класу з ЗПС 1200-1700м; |
|  | - другого класу з ЗПС 1800-2400м; |
|  | - першого класу з ЗПС 2500-3000м; |
|  | - позакласні з ЗПС 3500м і більше; |
|  | - ґрунтовий; |
|  | - гідроаеродром |
|  | аеродромна ділянка дороги із зазначенням її ширини (50м) і довжини (2200м), яка підготовлена для зльоту і посадки літаків |
|  | майданчик посадочний |

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години під час “військового дня”.