Тема 12. Організація десантування підрозділів.

Заняття №3. Методика складання розрахунку на десантування.

Вид заняття: групове заняття – 2 год.

самостійна робота – 2 год.

Навчальна і виховна мета:

- Дати студентам теоретичні знання щодо методики складання розрахунку на десантування.

- Ознайомити студентів з варіантами завантаження бойової техніки і вантажів, підготовлених до десантування у повітряні судна.

- Сформувати у студентів практичні навички зі складання розрахунку на десантування.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: клас.

Література:

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Аеромобільний (парашутно-десантний) взвод (відділення) під   час   десантування   та   в  різних   видах   бойових   дій. Порядок  та  зміст  роботи  командира  взводу  (відділення).",  Миколаїв, КВП МНУ, 2011, с.152-161.

Дидактичні засоби навчання: мультимедійне обладнання.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 150хв.:

- Документи, які розробляються з підготовки  підрозділів до десантування. Порядок складання розрахунку на десантування.

- Визначення польотної ваги бойової техніки і вантажів, підготовлених до десантування.

- Варіанти завантаження бойової техніки і вантажів, підготовлених до десантування у повітряні судна.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання. Документи, які розробляються з підготовки  підрозділів до десантування. Порядок складання розрахунку на десантування.

Підрозділи десанту, що десантуються з одного аеродрому одним вильотом транспортної авіації, складають аеродромну групу. Один із командирів підрозділів, як правило, командир батальйону (роти), які входять до складу аеродромної групи, призначається старшим і відповідає за своєчасну підготовку всіх підрозділів аеродромної групи до десантування та бойових дій.

Старший аеродромної групи (командир підрозділу) разом із начальником передової команди військової частини (підрозділу) транспортної авіації ПС або АА проводять рекогносцировку аеродрому (посадочних майданчиків), в ході якої уточнюють: місця стоянки літаків (вертольотів) під час завантаження озброєння, техніки, запасів матеріальних засобів десанту та посадки особового складу в літаки (вертольоти), їх бортові номери, військові звання та прізвища командирів екіпажів і випускаючих у кожному літаку; розподіл особового складу, озброєння, техніки та вантажів по літаках; строки, маршрути та порядок виходу підрозділів із району очікування на аеродром для завантаження й посадки; порядок і сигнали початку завантаження; організацію зв’язку із командиром частини транспортної авіації ПС або АА; організацію комендантської служби.

На основі даних рекогносцировки штаб підрозділу, командир якого є старшим аеродромної групи, спільно з начальником передової команди військової частини (підрозділу) транспортної авіації ПС або АА розробляють у вигляді схеми план завантаження озброєння і техніки та посадки особового складу в літаки (вертольоти).  Крім того розробляються:

Розрахунок на десантування – заступником командира батальйону з повітрянодесантної підготовки згідно вказівок командира батальйону.

Планова таблиця на десантування – командиром десанту і узгоджується командиром (представником) частини військово-транспортної авіації.

У плані, як правило, визначається: район очікування аеродромної групи, маршрути виходу на аеродром (посадочну площадку), місця стоянки літаків (вертольотів) під час завантаження озброєння, військової техніки, вантажів та особового складу в літаки (вертольоти), їх бортові  номери; розподіл особового складу, озброєння, військової техніки та вантажів по літаках (вертольотах); розташування пунктів управління аеродромної групи та військової частини (підрозділу) ВТА або АА; порядок і сигнали початку завантаження озброєння, військової техніки та вантажів, посадки особового складу; організація комендантської служби; заходи маскування.

На основі плану командири підрозділів десанту складають листи завантаження на десантування особового складу і бойової техніки (вантажів) із повітряного судна або посадочні листи на десантування особового складу із повітряного судна, якщо особовий склад десантується без техніки.

Друге навчальне питання. Визначення польотної ваги бойової техніки і вантажів, підготовлених до десантування.

На парашутних платформах типа П – 7

Польотна вага визначається, як сумарна вага безпосередньо самої бойової техніки (вантажів), засобів десантування і матеріальних засобів. Вага засобу десантування складається з ваги платформи (без колісного ходу і деталей швартування), ваги парашутної багатокупольної системи, ваги витяжної парашутної системи і ваги деталей швартування.

Польотна вага бойової техніки і вантажів, підготовлених до десантування на парашутних платформах П-7, за умов безпечного виходу платформи з літака і вантажопідйомності платформи, може складати від 3750 до 9500кг.

Наприклад: визначення польотної ваги автомобіля ГАЗ-66 довантаженого боєприпасами і підготовленого до десантування на парашутній платформі П-7.

Gпольотний= GГАЗ-66+ Gдозавантаження  + Gплатформи П-7  + GМКС-5-128Р + GВПС-8 +Gзасобів швартування,

де: -   GГАЗ-66= 3640кг

- Gдозавантаження = 1200кг

- Gплатформи П-7 = 1110кг

- GМКС-5-128Р= 700кг

- GВПС-8= 47кг

- Gзасобів швартування = 364кг

- Gпольотний  = 1200 + 1110 + 700 + 47 + 364 = 7061кг

Вагові характеристики засобів десантування:

| № | Найменування засобів десантування | вага (кг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Платформа П-7 без коліс і деталей швартування | 1110 (30 |
| 2 | Парашутна система МКС – 5 – 128Р: | - чотирьох купольний варіант - п’яти купольний варіант | 590 700 |
| 3 | Парашутна система МКС – 350 – 9: | - восьми купольний варіант - дев’яти купольний варіант | 532 594 |
| 4 | Витяжна парашутна система ВПС | 47 |
| 5 | Деталі швартування залежно від варіанту завантаження | 215-430 |

Вагові характеристики озброєння, техніки, вантажів, що десантуються:

| № | Найменування засобів десантування | вага техніки(кг) | вага засобів швартування (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМД | 6500-7060 | 277 |
| 3 | БТР-Д | 6750 | 230 |
| 4 | ГАЗ-66 | 3640 | 364 |
| 5 | ГАЗ-66 з до завантаженням 1200кг | 4840 | 364 |
| 6 | Р-142 | 5425 | 324 |
| 7 | УАЗ | 2700 | 320 |
| 8 | Д-30 | 3290 | 274 |
| 9 | ЗУ-23-2 | 950 | 256 |
| 10 | Ящики з боєприпасами | 4500-5000 | 160-215 |
| 11 | Паливо в резервуарі Р-6 | 5354 | 265 |
| 12 | Паливо в резервуарі МРД | 3800 | 300 |
| 13 | Паливо в резервуарі Р-4 | 3730 | 265 |
| 14 | Паливо в резервуарі РА (2 шт.) | 1895х2=3790 | 254 |
| 15 | Паливо в резервуарі РА (3шт.) | 1895х3=5685 | 300 |
| 16 | Паливо в бочках на 200літрів | 193кг1шт | 215 |
| 17 | Продовольство | 4500 | 293 |
| 18 | Речове майно | 4500 | 250 |
| 19 | Медичне майно | 2400 | 250 |
| 20 | Паливо в каністрах на 20літрів | 18,4кг1шт | 250 |
| 21 | Авто майстерня РМ-ВДВ | 5500 | 372 |
| 22 | Паливозаправник ТЗ | 5800 | 429 |

На парашутно-реактивних системах типу ПРСМ

При визначенні польотної ваги виробів БМД, БТР-Д  і машин на їх базі, необхідно розрізняти бойову, ту що десантується і польотну вагу.

Бойова вага – це вага машини з екіпажем, повністю укомплектованої озброєнням і  спеціальним обладнанням, боєприпасами, ЗІП (без брезенту), що возиться, сухими пайками, ПММ, охолоджуючою і робочими рідинами в повному об’ємі. Вага одного члена екіпажа приймається рівним 100кг.

Бойова вага вказаних виробів визначається заводами виробником:

| № | Тип техніки | Бойова вага (кг) | Екіпаж (чол.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінімальний | максимальний |  |
| 1 | БМД-1 (об’єкт 915) | 7200 | 7380 | 7 |
| 2 | БМД-1К (об’єкт 915К) | 7100 | 7280 | 6 |
| 3 | БМД-1П (об’єкт 915П) | 7722 | 7762 | 7 |
| 4 | БМД-1ПК (об’єкт 915ПК) | 7642 | 7662 | 6 |
| 5 | БМД-2 (об’єкт 916) | 8000 | 8200 | 7 |
| 6 | БМД-2К (об’єкт 916К) | 7900 | 8100 | 6 |
| 7 | БТР-Д (об’єкт 925) | 8110 | 8150 | 14 |
| 8 | БТР-ДР (об’єкт 925Р) | 8000 | 8200 | 6 |
| 9 | БТР-ДС (об’єкт 925С) | 8000 | 8200 | 5 |
| 10 | САУ (об’єкт 2С9) | 7800 | 8200 | 4 |
| 11 | БТРД (об’єкт 926) | 7860 | 7880 | 6 |
| 12 | об’єкт 932 | 7480 | 7880 | 3 |
| 13 | СА-20 | 7410 | 7450 | 7 |

Вага, що десантується – це фактична вага машини, наданої для підготовки до десантування. Вона визначається шляхом віднімання з бойової ваги – ваги екіпажа і ваги знятих комплектуючих елементів машини.

При визначенні ваги різниці палива від максимальної заправки вага 1-го літра приймається рівною 0,85кг.

У разі потреби вага, що десантується може бути визначена зважуванням. Зважування проводити 3 рази на вагах, мають ціну розподілу не більше 20кг і перевірених перевіряючим Держнагляду. За фактичну вагу приймається середньоарифметична величина від 3-х зважувань. При довантаженні машин озброєнням, боєприпасами і майном, не передбачених відомістю специфікацій відповідних виробів, сумарна вага до завантаження додається до ваги, що десантується.

На парашутних безплатформених систем ПБС(925)

Польотна вага об’єктів десантування визначається як сумарна вага безпосередньо самої техніки, що десантується і ваги засобів десантування.

# Польотна вага виробу 915 (915К, 915П, 915ПК, 916, 916К) із змонтованими засобами десантування ПБС кг. У тому числі вага засобів десантування (ПБС) складає 1068кг. 	Вага одного члена екіпажа, який десантується усередині машини – 100кг. 	Польотна вага виробу 925 із засобами десантування (ПБС) 9150кг.

Друге навчальне питання(. Варіанти завантаження бойової техніки і вантажів, підготовлених до десантування у повітряні судна.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Аеромобільний (парашутно-десантний) взвод (відділення) під   час   десантування   та   в  різних   видах   бойових   дій. Порядок  та  зміст  роботи  командира  взводу  (відділення).",  Миколаїв, КВП МНУ, 2011, с.154-159.

Зміст завдання: з’ясувати розміщення засобів забезпечення прийняття десанту на площадку приземлення, замалювати навчальні питання:

- Схема розміщення засобів забезпечення прийняття десанту на площадку приземлення.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Парашутні  платформи   П-7

Польотна вага об’єктів десантування вказана з урахуванням довантаження їх різною кількістю боєприпасів і інших матеріальних засобів.

Допускається у варіантах завантаження замість парашутних платформ П-7 з автомобілями ГАЗ-66 встановлювати платформи П-7 з автомобілями ГАЗ-3301, а замість парашутних платформ П-7 з виробами 915(БМД) і 925(БТР-Д) розміщувати ці вироби на парашутних безплатформених системах ПБС (925) на тих же настановних кублах монорельсу.

| Варіант № | Найменування техніки, вантажів | польотна вага | номер встановленого отвору | к-ть чол. | Розміщення розрахунку в літаку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | об’єкт 915 об’єкт 915 об’єкт 915 | 9300/8500 9300/8300 9300/8500 | 1 5а 9а | 21 | На борт. сидіннях–12 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 2 | об’єкт 925 об’єкт 925 об’єкт 925 | 9000/8500 9000/8500 9000/8500 | 1 6 11 | 7(14) | На борт. сидіннях–6 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 3 | об’єкт 925 об’єкт 915 об’єкт 915 | 9000/8500 9300/8500 9300/8500 | 1 5а 9а | 21 | На борт. сидіннях–12 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 4 | об’єкт 925 об’єкт 925 об’єкт 915 | 9000/8500 9000/8500 9300/8500 | 1 6 11 | 7(14) | На борт. сидіннях–6 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 5 | об’єкт 925 об’єкт 925 ГАЗ-66 | 9000/8500 9000/8500 7100/7730 | 1 6 10 | 11(18) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 6 | об’єкт 925 об’єкт 925 УАЗ | 9000/8500 9000/8500 4100 | 1 6 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 7 | Р-141 об’єкт 915 об’єкт 915 | 7850/7550 9300/8500 9300/8500 | 1 6 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 8 | БМ об’єкт 915 об’єкт 915 | 7960 9300/8500 9300/8500 | 1 6 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч.. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 9 | Р-141 об’єкт 925 об’єкт 925 | 7850/7550 9000/8500 9000/8500 | 1 6 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 10 | об’єкт 925 об’єкт 925 ЗУ-23 | 9000/8500 9000/8500 4400 | 1 6 9а | 21 | На борт. сидіннях–12 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 11 | Р-141 ГАЗ-66 УАЗ | 7850/7550 7100/7730 4500/4040 | 1 5б 9а | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 12 | Р-141 об’єкт 925 ГАЗ-66 | 7850/7550 9000/8500 7100/7730 | 1 6 10 | 11(18) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 13 | Р-141 об’єкт 925 ЗУ-23 | 7850/7550 9000/8500 4400 | 1 6 9а | 21 | На борт. сидіннях–12 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 14 | Р-141 об’єкт 925 УАЗ | 7850/7550 9000/8500 4500/4040 | 1 5а 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 15 | ЗУ-23 об’єкт 925 ЗУ-23 | 4400 9000/8500 4400 | 1 6 9а | 21 | На борт. сидіннях–12 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 16 | Р-141 об’єкт 915 УАЗ | 7850/7550 9300/8500 4500/4040 | 1 5а 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 17 | ГАЗ-66 ГАЗ-66 об’єкт 925 | 7100/7730 7100/7730 9000/8500 | 1 6 11 | 7(14) | На борт. сидіннях–6 ч.. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 18 | РМ ВДВ ТЗ2-66Д УАЗ | 7700 7700 4500/4040 | 1 6 10 | 11(18) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 19 | Р-141 ГАЗ-66 об’єкт 925 | 7850/7550 7100/7730 9000/8500 | 1 6 11 | 7(11) | На борт. сидіннях–6 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 20 | об’єкт 925 Д-30 Д-30 | 9000/8500 5800 5800 | 1 5а 9а | 21(22) | На борт. сидіннях–12чел. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 21 | об’єкт 925 ГАЗ-66 ЗУ-23 | 9000/8500 7100/7730 4400 | 1 5б 9а | 21 | На борт. сидіннях–12чел. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп-1ч. |
| 22 | ГАЗ-66 ГАЗ-66 ГАЗ-66 | 7100/7730 7100/7730 7100/7730 | 1 6 11 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп 1ч. |
| 23 | Р-141 ГАЗ-66 боєприпаси | 7850/7550 7100/7730 6200/5500 | 1 6 10 | 17(22) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч.. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 24 | ГАЗ-66 ГАЗ-66 ЗУ-23 | 7100/7730 7100/7730 4400 | 1 6 10 | 17(18) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 25 | ГАЗ-66 ЗУ-23 ЗУ-23 | 7100/7730 4400 4400 | 1 5а 9а | 21 | На борт. сидіннях–12чел. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 26 | Р-141 ГАЗ-66 | 7850/7550 7100/7730 | 1 6 | 17 | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. |
| 27 | Р-141 ГАЗ-66 ЗУ-23 | 7850/7550 7100/7730 4400 | 1 6 10 | 17(18) | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 28 | БМ-21В ГАЗ-66 БМ-21В | 7900/7200 7100/7730 7900/7200 | 1 6 12 | 3(4) | На борт. сидіннях–2 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 29 | БМ-21В ЗУ-23 БМ-21В | 7900/7200 4400 7900/7200 | 1 5а 9а | 21(22) | На борт. сидіннях–12 ч. На цент. Сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 30 | боєприпаси боєприпаси боєприпаси боєприпаси | 6200/5500 6200/5500 6200/5500 6200/5500 | 1 4 8 12 | 11(16) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 31 | Резервуар:Р-6 Р-4 РА2М(3ш) РА2М(2ш) | 7560/6700 5880/5260 7860/6990 5860/5280 | 1 4 8 12 | 11(16) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 32 | Бочки 200л. Резервуар Р-6 Р-4 МРД | 5950/5370 7570/6710 5880/5260 5050/4490 | 1 4 8 12 | 11(16) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп 1ч. |
| 33 | Медичне майно Продовольство Речове майно Продовольство | 4300/4100 6500/6300 4600/4400 6500/6300 | 1 4 8 12 | 11(16) | На борт. сидіннях–10 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |

Парашутно-реактивні системи ПРСМ-915(925)

| Варіант № | Найменування техніки, вантажів | польотна вага | номер встановленого отвору | к-ть чол. | Розміщення розрахунку в літаку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 915,916 915,916 915,916 | 8050/7400 8700/8400 8050/7400 8700/8400 8050/7400 8700/8400 | 1 5а 9а | 17 | На борт. сидіннях–8 ч. На цент. сидіннях-8 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 2 | 925,СА-20 925,СА-20 925,СА-20 | 8690/7740 8500/7900 8690/7740 8500/7900 8690/7740 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 3 | 2С9 2С9 2С9 | 8950/8550 8950/8550 8950/8550 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 4 | 1В119 926 926 | 8640/8440 8600/8200 8600/8200 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 5 | 925,СА-20 932 915,916 | 8500/7900 8880/8480 8050/7400 8700/8400 | 1 5б 10 | 5(12) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 6 | 925,СА-20 926 915,916 | 8690/7740 8500/7900 8600/8200 8050/7900 8700/8400 | 1 5б 10 | 5(12) | На борт. сидіннях–4 ч.. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 7 | 2С9 2С9 1В119 | 8950/8550 8950/8550 8640/8440 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 8 | 925Р 925Р 925Р | 8690/7740 8690/7740 8690/7740 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 9 | 2С9 2С9 925,СА-20 | 8950/8550 8950/8550 8690/7740 8500/7900 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 10 | 2С9 2С9 925,925Р | 8950/8550 8950/8550 8690/7740 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп 1ч. |
| 11 | 925,СА-20 915,916 925,СА-20 | 8690/7740 8500/7900 8050/7900 8700/8400 8690/7740 8500/7900 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях – 4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 12 | 925 915,916 915,916 | 8690/7740 8050/7900 8700/8400 8050/7900 8700/8400 | 1 6 10 | 5(12) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 13 | 2С9 915,916 915,916 | 8950/8550 8050/7900 8700/8400 8050/7900 8700/8400 | 1 6 10 | 5(12) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп – 1ч. |
| 14 | 915 916 2С9 2С9 | 8050/7900 8700/8400 8950/8550 8950/8550 | 1 5а 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 15 | 2С9 2С9 2С9 | 8950/8550 8950/8550 8950/8550 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 16 | 915,916 2С9 915,916 | 8050/7900 8700/8400 8950/8550 8050/7900 8700/8400 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 17 | 915,916 925,925Р 2С9 | 8050/7900 8700/8400 8690/7740 8950/8550 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 18 | 915,916 925,925Р 925,925Р | 8050/7900 8700/8400 8690/7740 8690/7740 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 19 | 915,916 932 2С9 | 8050/7900 8700/8400 8880/8480 8950/8550 | 1 5б 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 20 | 2С9 1В119 | 8950/8550 8640/8440 | 1 6 | 39 | На борт. сидіннях–22чел. На цент. Сидіннях-16 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 21 | 915,916 1В119 915,916 | 8050/7900 8700/8400 8640/8440 8050/7900 8700/8400 | 1 5а 10 | 5(12) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 22 | 915,916 2С9 1В119 | 8050/7400 8700/8400 8950/8550 8640/8440 | 1 5а 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 23 | 915,916 925,925Р 1В119 | 7400/8700 8690/7740 8640/8440 | 1 5а 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 24 | 926 2С9 | 8600/8200 8950/8550 | 1 6 | 39 | На борт. сидіннях–22чол. На цент. сидіннях-16 ч. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |

Парашутно-безплатформені системи ПБС-915(925)

| Варіант № | Найменування техніки, вантажів | польотна вага | номер встановленого отвору | к-ть чол. | Розміщення розрахунку в літаку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 915 915 915 | 8050/7400 8050/7400 8050/7400 | 1 5а 9а | 21 | На борт. сидіннях–22чол. На цент. Сидіннях-16 ч. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |
| 2 | 925 925 925 | 8690/7740 8690/7740 8690/7740 | 1 9а 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4чел. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 3 | 925 915 925 | 8690/7740 8050/7400 8690/7740 | 1 6 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4чел. На сидіннях біля 14 шп -1ч. |
| 4 | 925 915 915 | 8690/7740 8050/7400 8050/7400 | 1 6 10 | 5(10) | На борт. сидіннях–4чел. На сидіннях біля 14 шп- 1ч. |

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо методики проведення розрахунків на десантування підрозділу засобами ВТА.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.

Розрахунок на десантування 1пдб військової частини А0000 (варіант)

| Підрозділи, аеродромна група | Особовий склад | Озброєння | Автомобілі | Всього техніки | Вантаж | Всього вантажу | Кількість літаків | № авіаційної частини | Аеродром (майданчик) приземлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По штату | Десантується | Не десантується | Д-30 | 82 мм Мін. | СПГ | ПЗРК | ДШ | АГС- 17 | ПКМ | СВД | Урал - 4320 | Уаз - 469 | БТР - 70 |  | Боєприпаси | на о/с | На транспорті |  | Мі - 8 | Іл - 76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На о/с | При озброєнні | На транспорті | Окремо на літаках | Мед. майно | Продовольство | Мед. майно | Продовольство | Інший вантаж |  | Під о/с | Під техніку | Під вантаж | ВСЬОГО | Під о/с | Під техніку | Під вантаж | ВСЬОГО |  |  |

Начальник штабу 1пдб _______________________________________________________________

Заступник командира 1пдб з ПДП ______________________________________________________

Планова таблиця десантування 1пдб військової частини А0000 (варіант)

| Склад аеродромної групи | Кількість особового складу, озброєння та бойової техніки | Посадочний майданчик, номер частини армійської авіації, кількість і тип вертольотів | Профіль прольоту | Час | Майданчик приземлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зльоту з посадочного майданчика | проходження вихідного рубежу | виходу на рубіж розходження | висадки |  |
| УЗГОДЖЕНО Старший авіаційний представник ______________________________________ “____” ____ . _______ р. | Командир 1 пдб (старший аеродромної групи) ____________________________________________ “____” ____ . _______ р. | Начальник штабу в/ч А0000 ___________________________________________ “____” ____ . _______ р. |

План завантаження бойової техніки та розміщення особового складу 1пдр у вертольоти (варіант)

| Частина армійської авіації | № вертольоту, тип | Підрозділ, кількість особового складу, озброєння та боєприпасів | Старший десантування | Командир екіпажу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Командир 1пдб _____________________

Старший авіаційний начальник _____________________

План завантаження 1пдб військової частини А0000 у вихідному районі десантування

(варіант)

# Командир 1пдб _____________________

Старший авіаційний начальник ______________________________

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).