Тема 12. Організація десантування підрозділів.

Заняття №4. Тактико-технічні характеристики, можливості  вертольотів та літаків військово-транспортної авіації з десантування.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з тактико-технічними характеристиками, можливостями  вертольотів та літаків військово-транспортної авіації з десантування.

Час: 2 години.

Місце: клас.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Аеромобільний (парашутно-десантний) взвод(відділення) під час десантування та в різних видах бойових дій" Миколаїв, КВП МНУ, 2011

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Тактико-технічні характеристики літаків військово-транспортної авіації, їх можливості  з десантування.

- Тактико-технічні характеристики вертольотів, їх можливості  з десантування.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Тактико-технічні дані вертольоту Мі-8 (модифікація – Мі-8МТ)

- тип - середній багатоцільовий  вертоліт;

- навантаження – максимальне перевозиме в кабіні – 4000 кг., на зовнішніх підвісках – 3000 кг.;

- кількість десантників – посадочним засобом – 24, парашутним – 16;

- озброєння (транспортний варіант) – кулемети 7,62 мм та 12,7 мм, блоки з РС калібру 57 і 80 мм, бомби калібру 250 кг., установка ПТУР 9М17П „Скорпион”, 9М114 „Штурм” і 9М120 „Вихрь”, а також УР класу повітря-повітря „Игла-В”.

- двигуни – два ГТД ТВЗ – 117МТ мощу по 1875 л.с.;

- ЛТХ – максимальна швидкість – 250 км/г., крейсерська – 225 км/г., швидкість підйому – 4,5 м/с, практична стеля – 4500 м, бойовий радіус – 350 км;

- вага: порожнього – 7160 кг, максимальна взльотна – 12000кг.

- розміри: діаметр несучого вінта 21,29м., довжина з вражаючими вінтами 25,24м., висота 5,65м, площа обметаєма несучими вінтами -  356кв.м.

Тактико-технічні дані літаків АН-2, ІЛ-76:

| Характеристика | АН-2 | ІЛ-76 |
| --- | --- | --- |
| Модифікація Тип Екіпаж Озброєння Максимальне навантаження Кількість десантників: посадочним засобом парашутним засобом Двигуни ЛТХ: максимальна швидкість максимальна стеля дальність польоту з максимальним навантаженням дальність польоту з навантаженням 20000 кг Максимальна взльотна маса Розмір: розмах крила довжина висота площа крила | АН-2м легкий військово-транспортний літак 3 чоловіка - 1500 кг 12 10 один АШ-62ИР 250 км/г 5,5 км 600 км 5500 кг 18,18/14,2 м 13,1 м - 71,52 кв.м | ІЛ-76МД стратегічний військово-транспортний літак 7 чоловік дві 23мм пушки ГШ-23Л 50000 кг 140 чоловік 123 чоловік чотири ТРДД Д-30КП по 12000кгс 850 км/г 15500м 3650 км 7300 км 190000 кг 50,5 м 46,59 м 14, 76 м 300 кв.м |

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години під час “військового дня”.