Тема 2. Матеріальна частина парашутно - вантажної системи ОКС-4 сер.4. і парашутно - десантної  тари ПДУР-47, ПДММ-47, УПДММ-65.

Заняття №1.  Призначення та тактико-технічні характеристики, загальна будова вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4.

Вид заняття: групове заняття.

Навчальна і виховна мета:

- Надати теоретичні знання щодо призначення, тактико-технічних і експлуатаційних характеристик, будови, схема роботи в повітрі вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4, правил її експлуатації та зберігання.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.1, Військ.вид. 1986р.

- Технічний опис та інструкція з експлуатації вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Дидактичні засоби навчання: мультимедійний пристрій, слайди.

Матеріальне забезпечення: комплект учбових ОКС-4 сер.4.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 70хв.:

- Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, будова вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4.

- Схема роботи вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4 в повітрі, правила її експлуатації та зберігання.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання. Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, будова вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4.

Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

Тактико-технічні дані:

Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять:

- витяжна ланка;

- стабілізуючий парашут;

- основний парашут;

- чохол купола основного парашута;

- парашутна камера;

- перехідна ланка;

- гальмовий парашут;

- шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125;

- парашутна сумка;

- паспорт.

Витяжна ланка

Витяжна ланка (мал.1) довжиною 3м призначена для розчековки кишені і введення в дію стабілізуючого парашута та вводить у дію дистанційний прилад ДП-4. Ланка виготовлена зі стрічки ЛТКМкрП-27-1200.

На одному кінці ланки мається петля, до якої кріпиться обривний шнур, з'єднаний зі стабілізуючим парашутом, і шнур для введення в дію дистанційного приладу ДП-4, на іншому кінці мається причіпний карабін для приєднання витяжної ланки до троса літака. На відстані 480мм від кінця з петлею на витяжною ланці нашита додаткова петля.

Стабілізуючий парашут

Стабілізуючий парашут (мал.2) призначений для надання об’єкту, що десантується стійкого положення в повітрі після його відділення від літака до розкриття купола основного парашута.

Стабілізуючий парашут виконує функції витяжного парашута, якщо не встановлений дистанційний прилад ДП-4.

Купол стабілізуючого парашута площею 0,35кв.м. має форму восьмигранної усіченої піраміди з полюсним отвором і виготовлений з бавовняної тканини АСТ або капронового матеріалу.

До купола стабілізуючого парашута пристрочено 8 строп, утворених чотирма нерозрізними капроновими шнурами № ШКП-90. Довжина стропи від нижньої кромки купола до коуша - 1000мм. До вуздечки стабілізуючого парашута прив'язується обривний шнур.

Основний парашут.

Купол основного парашута площею 69,1кв.м. (мал.3) призначений для уповільнення швидкості зниження і приземлення квадратної форми зі зрізаними кутами виготовлений з капронової полотнини і зшита з 10 полотнищ. Полотнища зшиті швом в замок.

Для збільшення міцності на купол із зовнішньої сторони нашитий підсилювальний каркас з капронових стрічок ЛТКП-13-70 і ЛТКП-25-200) або ЛТКОУП-25-150. Нижня кромка посилена стрічкою ЛТКП-25-200, або               ЛТКОУП-25-150 з дворазовим підгинанням тканини.

На нижній кромці купола розташовано вісім кишень, що сприяють швидкому наповненню купола та 22 петлі для кріплення строп до купола. Купол має 22 стропи виготовлених з ШТК-150 (ШТК-200), з них дві подвійні, утворені нерозрізаними шнурами під номерами 1 і 22. Середини шнурів зведені в коуш, а кінці прикріплені до петель купола. Довжина строп у вільному стані від нижньої крайки купола до коуша - 6,7м.

На нижній кромці купола, ліворуч від строп, зазначений порядковий номер стропи. У центрі купола, із зовнішньої сторони, настрочені дві підсилювальні стрічки, на які настрочена петля-вуздечка. Петля-вуздечка призначена для кріплення купола до кілочка столу або укладального полотнища при укладанні купола і для приєднання шнура, що з'єднує чохол з куполом.

| мал.1 Витяжна ланка | мал.2 Стабілізуючий парашут | мал.3 Основний парашут |
| --- | --- | --- |

Чохол купола основного парашута

Чохол купола (мал.4) збільшує час розкриття парашута, що зменшує динамічне навантаження в момент наповнення купола повітрям. Крім того, чохол запобігає від пере хльосту купола парашута його стропами на початку наповнення повітрям і упорядковує його розкриття. Він виготовлений з віскозної полотнини, пофарбованого в жовтогарячий колір, і має форму рукава довжиною 4,1м. Для збільшення міцності чохол посилений бавовняними стрічками міцністю 150кг, що у верхній частині утворять петлю-вуздечку. До верхньої кромки чохла купола пристрочений клапан із дванадцятьма сотами, призначеними для укладання шнура, що з'єднує чохол з куполом.

Парашутна камера

Парашутна камера (мал.5) призначена для укладання парашутної системи і забезпечення послідовності введення. Парашутна камера виготовлена з авіазенту, має циліндричну форму і складається з двох відділень.

Перше відділення утворене основою парашутної камери і призначено для укладання основного купола в чохлі. По нижньому краї парашутної камери з зовнішньої сторони нашиті стільники з ранцевого шнура і дві діаметрально розташовані петлі з 40мм капронової стрічки. На нижній кромці парашутної камери нашиті кільця і стягуюча петля.

Друге відділення парашутної камери утворено кільцевим клапаном, що пришити до основи парашутної камери і призначено для укладання строп основного купола і гальмового парашута.

| мал.5 Камера парашутна | мал.6 Парашут гальмовий |
| --- | --- |

На нижній кромці кільцевого клапана поставлені блочки для просмикування в них нитки, що стягає кільцевий клапан після укладання гальмового парашута. Для посилення парашутної камери з зовнішньої сторони її нашиті підсилювальні тасьми з 40мм бавовняної тасьми, що у верхній частині утворять вуздечку парашутної камери, призначену для з'єднання парашутної камери з чохлом купола і стабілізуючим парашутом.

З зовнішньої сторони камери і кільцевого клапана нашиті стільники для укладання ланки розкриття, кишеня для збереження стабілізуючого парашута і ручка.

Гальмовий парашут.

Гальмовий парашут (мал.6) призначений для гасіння початкової швидкості падіння вантажу за час витягування і розкриття всієї парашутної системи.

Купол гальмового парашута площею 2,45кв.м. квадратної форми зі зрізаними кутами і з полюсним отвором виготовлений з капронової полотнини і зшитий із двох полотнищ. Для збільшення міцності купол має підсилювальний каркас з капронової стрічки міцністю 150кг.

На нижній кромці купола розташовано 24 петлі для кріплення строп до купола. Купол має 24 стропи, утворених 12-ма нерозрізними шнурами. Середини шнурів зведені в коуш, а кінці прикріплені к петлям купола.

Стропи виготовлені з капронового шнура міцністю 150кг. Довжина стропи у вільному стані від нижньої крайки купола до коуша дорівнює 1,4м. У полюсній частині купола мається дві петлі для прив'язування підтримуючого шнура.

Перехідна ланка.

Перехідна ланка призначена для приєднання коуша основного купола до вантажу.

Перехідна ланка виготовлено з капронового шнура кільцевого перетину міцністю 700кг у шість додавань або зі стрічки міцністю 600кг у вісім додавань, або з капронової стрічки ЛТКМП-36-2500 у два додавання, з'єднаних одним рядком. На перехідну ланку одягнений запобіжний чохол з міткалю довжиною 3,8м.

На кінцях перехідної ланки мається дві петлі: велика петля призначена для приєднання до коуша основного купола, мала петля — для приєднання вантажу.

Довжина перехідної ланки з петлями — 2,8м.

Шнури

З’єднувальний шнур довжиною 2,5м з капронового шнура кільцевого перетину міцністю 700кг призначений для з'єднання парашутної камери з коушем стабілізуючого парашута і для розчекування камери м'якого мішка, для чого на сполучному шнурі пришита шпилька-чека.

При дистанційному скиданні парашутна камера з'єднується з коушем стабілізуючого парашута з’єднувальним шнуром через фасонну шайбу приладу ДП-4.

Підтримуючий шнур ШХБ-40  довжиною 2,5м призначений для приєднання петель полюсної частини гальмового парашута до великої петлі перехідної ланки.

Обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м призначений для з'єднання петлі витяжної ланки з вуздечкою стабілізуючого парашута.

Шнур ШХБ-40 довжиною 0,35м призначений для зв'язування коуша гальмового парашута з малою петлею перехідної ланки.

Шнур ШХБ-125 в два складення довжиною 4,2м призначений для з'єднання чохла з куполом призначений для усунення втрати парашутної камери, що стабілізує парашута і чохла купола після розкриття купола парашута. Один кінець шнура прив'язується за петлю-вуздечку основного купола, а іншої — за сполучний шнур, що з'єднує камеру зі стабілізуючим парашутом.

Друге навчальне питання. Схема роботи вантажної парашутної системи          ОКС-4 сер.4 в повітрі, правила її експлуатації та зберігання.

Введення вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4  в дію витяжною ланкою.

При відділенні об’єкта десантування від літака витяжна ланка, закріплена одним кінцем на літаку, обриває нитку на клапані кишені стабілізуючого парашута і вводить стабілізуючий парашут у дію. Обривний шнур, що з'єднує витяжну ланку зі стабілізуючим парашутом обривається. Стабілізуючий парашут за вуздечку парашутної камери стягує її і вводить у дію спочатку гальмовий парашут, потім витягує стропи із сот парашутної камери і витягує основний купол у чохлі, стягує чохол з купола, після чого відбувається наповнення основного купола.

На початку дії гальмового парашута нитка, що кріпить світло маяк, обривається, і світло маяк падаючи, розкручує шнур, зонт розкривається, щогла випрямляється і світло маяк включається.

При підході до землі, спочатку приземляється світло маяк, потім об’єкт десантування.

Стабілізуючий парашут, парашутна камера і чохол парашута знижуються разом з основним куполом, прив'язані до нього шнуром, що з'єднує  чохол з куполом.

Введення парашута в дію за допомогою дистанційного приладу ДП-4

При відділенні об’єкта десантування від літака витяжна ланка, закріплена одним кінцем на літаку, обриває нитку на клапані кишені стабілізуючого парашута і вводить його в дію. Одночасно витяжна ланка висмикує бойову чеку дистанційної трубки ТМ-24Б. Обривний шнур, що з'єднує стабілізуючий парашут з витяжною ланкою, обривається. До спрацьовування дистанційної трубки, установленої на заданий час, об’єкта десантування знижується на стабілізуючому парашуті.

Після спрацьовування дистанційної трубки ніж приладу ДП-4 перерізає шнур, що стягає камеру м'якого мішка і дає можливість стабілізуючому парашуту ввести в дію парашутну систему, причому в цьому випадку стабілізуючий парашут, парашутна камера і чохол купола знижуються окремо від системи, тому що при дистанційному скиданні шнур для з'єднання чохла з куполом не застосовується.

Правила експлуатації і зберігання вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4.

ПДТіМ в складі з'єднання (частини) зберігається в комплекті, суворо по номенклатурам і категоріям.

Вантажні парашутні системи ОКС-4 сер.4, закріплені за підрозділами і підготовлені до десантування, зберігаються, як правило, у контейнерах, обладнаних на автомобільних причепах.

Парашутні сумки і контейнери опечатуються печатками командирів підрозділів.

Вантажні парашутні системи ОКС-4 сер.4, не закріплені за підрозділами, укладаються в переносні сумки на складське збереження і розміщаються на стелажах в один ряд по висоті по типах і рокам виготовлення. Відстань між ними повинне бути не менш 3-5 см.

Перед укладанням на складське збереження парашутні системи оглядаються та укомплектовуються.

Купола парашутних систем складаються по полотнищах, стропи збираються нескінченою петлею і укладаються в переносні сумки. Полотнище з заводським клеймом повинно знаходитися зверху купола. Стабілізуючий, гальмовий парашути, парашутна камера і решта складових системи складаються в ці ж переносні сумки. На шнурах, що стягує горловини сумок, кріпляться бирки з указівкою найменування виробу, заводського номера і дати останнього технічного огляду. Весь комплект парашутної системи зберігається в одному місці, на стелажі, в один ряд по висоті.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо призначення, тактико-технічних і експлуатаційних характеристик, будови, схема роботи в повітрі вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4, правил її експлуатації та зберігання.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.

# Text boxes

мал.4 Чохол купола:

1 - петля – вуздечка;

2 - клапан