Тема 2. Матеріальна частина парашутно - вантажної системи ОКС-4 сер.4. і парашутно - десантної  тари ПДУР-47, ПДММ-47, УПДММ-65.

Заняття №3. Призначення та тактико-технічні характеристики, склад універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4.

Вид заняття: групове заняття.

Навчальна і виховна мета:

- Надати теоретичні знання щодо призначення, складу універсальних парашутно-десантних ременів  ПДУР-47 сер.4.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.1, Військ.вид. 1986р.

- Технічний опис та інструкція з експлуатації універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Дидактичні засоби навчання: мультимедійний пристрій, слайди.

Матеріальне забезпечення: комплект учбових ПДУР-47 сер.4.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 70хв.:

- Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, будова універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4.

- Схема роботи універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4 в повітрі, правила їх експлуатації та зберігання.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, будова універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4.

Парашутні десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4  призначені для десантування озброєння, боєприпасів та інших вантажів вагою до 120кг в заводський укупорці з літаків ВТА.

Тактико-технічні дані:

Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування	…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….	не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.

В комплект ПДУР-47 серії 4 входить:

- Десантні універсальні ремені		- 1 комплект;

- Ремені кріплення парашутної системи	- 1 комплект;

- Парашут ОКС-4 серії 4			- 1 од.;

- Світломаяк СД-02-10			- 1 од.;

- Дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б		                     - 1 од.;

- Ремінь додатковий                                  - 1 од.;

- Паспорт	   				           - 1 од.

Десантні універсальні ремені (мал.1) призначені для з’єднання парашута з вантажем та для утримання вантажу під час спуску на відстані від наповненого купола. Виготовлені ремені зі стрічки ЛТК-44-1600 і складаються з: несучих ременів - ременя з пряжкою і ременя з карабіном, регулюючої перемички, ременя кріплення довгого,   ременя додаткового.

Основні ремені довжиною 2,93м застрочені з капронової стрічки                   ЛТК-44-1600 в два складення і поділяються на ремінь з пряжкою та ремінь з карабіном.

Ремінь з пряжкою на 1000мм коротше ременя з карабіном. В обидва ременя на одній відстані вшити пряжки з перемичкою. Пропущений крізь пряжку з перемичкою вільний кінець ременя створює петлю за допомогою якої затягується вантаж. В ремінь з карабіном вшитий шнур ШХБ-125 призначений для затягування петлі, яка утворена двома ременями та запобігає просуванню коуша купола по ременям при його розкритті. Десантні універсальні ремені забезпечують транспортування та скидання вантажив в тарі розміром                    від 0,6 до 2,5м по довжині та від 0,3 до 0,6м по висоті і діаметру.

Перемичка регулююча служить для з’єднання між собою двох несучих ременів, затягнутих на вантажі та регулює відстань між ними.

Ремінь кріплення довгий служить для затягування, в напрямку перпендикулярному до затягування вантажу несучими ременями і як регулююча перемичка служить для приєднання до вантажу парашутної площадки.                Довжина ременя – 3,54м.

Додатковий ремінь застосовується при затягуванні вантажу більшого розміру. Загальна довжина складає 4,54м.

Ремені кріплення парашутної системи служать для кріплення до вантажу парашутної системи. Ремені кріплення складаються з фанерної діафрагми двох ременів з тесьми ЛРТ-22-225 довжиною 2м, кишені для стабілізуючого парашута, чотирьох металевих кілець та шнура для прив’язування ременів до діафрагми.

| мал.1 Десантні універсальні ремені | мал.2 Діафрагма з ременями кріплення |
| --- | --- |
| 1, 2 - несучі ремені; 3 – довгий ремінь кріплення; 4 – регулююча перемичка; 5 - додатковий ремінь | 1 - діафрагма; 2 - ремені кріплення; 3 - кишеня; 4 - кільця; 5 - шнури прив’язки |

Діафрагма (мал.2) являє собою диск з фанери завтовшки 8-10мм який має чотири діаметрально протилежних по краю діафрагми малих отвору та чотири великих. з’єднувальний ланець між ременями кріплення та десантними універсальними ременями, служить підкладкою під парашутну систему. На кожен ремінь нашити дві пряжки з перемичкою а в середині ременів нашити по два упора на відстані 30мм один від одного. Перед створенням регулюючих петель на кожен ремінь одягається кільце діаметром 18мм. Кишеня для стабілізуючого парашуту пошита з авіазенту. На неї нашити дві шлейки і клапан с двома отворами, крізь які пропускаються шлейки при закритті кишені клапаном й контряться серцевиною ШХБ-125.

Друге навчальне питання. Схема роботи універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4 в повітрі, правила їх експлуатації та зберігання.

Схема роботи універсальних парашутно-десантних ременів ПДУР-47 сер.4 в повітрі визначається способом введення в дію вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4  - витяжною ланкою або за допомогою дистанційного приладу ДП-4  і аналогічна її роботі.

Вимоги до зберігання вантажної парашутної системи ОКС-4 сер.4 були визначені раніш (див. заняття №1).

Парашутно-десантні універсальні ремені зберігаються в комплектах у штабелях висотою не більш 2 м.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо призначення та тактико-технічних характеристик, загальної будови парашутно-десантних ременів ПДУР-47.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.