Тема 2. Матеріальна частина парашутно - вантажної системи ОКС-4 сер.4. і парашутно - десантної  тари ПДУР-47, ПДММ-47, УПДММ-65.

Заняття №4. Призначення, склад дистанційного приладу ДП-4 та дистанційної трубки ТМ-24Б.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з призначенням, складом дистанційного приладу ДП-4 та дистанційної трубки ТМ-24Б.

Час: 3 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка», ч.1, Військ. Видав. 1986 р.,            с. 317-318.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012, с. 101 – 103.

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Призначення, основні технічні характеристики, порядок роботи дистанційного приладу ДП-4 та дистанційної трубки ТМ-24Б.

- Установка дистанційного приладу ДП-4 та дистанційної трубки ТМ-24Б на об'єкт десантування.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б призначений для забезпечення затримки введення в дію основного парашута. Дистанційний прилад (мал.1) складається з корпуса, ножа, прокладки, фасонної шайби та пробки.

Дистанційна трубка ТМ-24Б (мал.2) встановлюється на дистанційний прилад. Дистанційна трубка вводиться в дію висмикуванням бойової  чеки за допомогою шнура, з'єднаного з витяжною ланкою.

Стягти петлі ременів кріплення шнуром ШХБ-125 так, щоб він перетинав центральну частину об'єкта двома гілками, кінці шнура зав'язати (мал.3,4). Підвести під галузі шнура корпус приладу ДП-4 і укласти їх так, щоб кожна гілка проходила через пару вирізів корпуса. Надягти на патрубок корпуса фасонну шайбу і загвинтити пробку.

| мал.1 | мал.2 | мал.3 |
| --- | --- | --- |
| Дистанційний прилад ДП-4 | Дистанційна трубка ТМ-24Б | Установка ДП-4 |
| 1 - корпус, 2 - ніж, 3 - прокладка, 4 - фасонна шайба, 5 - пробка |  | 1 – шнур ШХБ-125; 2 – ремені кріплення; 3 – отвори корпуса; 4 – пробка; 5 – фасонна шайба |

Відв'язати від коуша стабілізуючого парашута сполучний шнур, просмикнути його кінці в бічні отвори фасонної шайби ДП-4 і зав'язати без перекосу фасонної шайби (мал.5). Кінці шнура прив'язати до коушу стабілізуючого парашута й підтягти ремені кріплення.

| мал.4 Схема монтажу ДП-4 | мал.5 Установка трубки ТМ-24Б |
| --- | --- |
| 1 - стабілізуючий парашут; 2 - шнур з’єднувальний; 3 - коуш стабілізуючого парашута; 4 - фасонна шайба; 5 – прилад ДП-4; 6 - шпилька-чека; 7 - вуздечка парашутної камери | 1 - бойова чека; 2 - шнур з’єднувальний; 3 - шнур ШХБ-40 для висмикування бойової чеки; 4 - льняна нитка №9,5/6; 5 – запобіжна шпилька |

До петлі витяжної ланки прив'язати шнур ШХБ-40 довжиною 0,7м для висмикування бойової чеки. Після установки трубки до вушка бойової чеки прив'язати інший кінець шнура ШХБ-40, законтрувати бойову чеку серцевиною ШХБ-125 в одне складання, а потім витягнути запобіжну шпильку (мал.5).

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години під час “військового дня”.