Тема 2. Матеріальна частина парашутно - вантажної системи ОКС-4 сер.4. і парашутно - десантної  тари ПДУР-47, ПДММ-47, УПДММ-65.

Заняття №6.  Призначення, склад світло маяка СД-02-10.

Вид заняття: самостійна робота(.

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з призначенням, складом світло маяка СД-02-10.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка», ч.1, Військ. Видав. 1986 р.,            с. 400-402.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012, с. 117 – 118, 134-135.

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Призначення, основні технічні характеристики, будова, порядок роботи світло маяка СД-02-10 після приземлення.

- Монтаж світло маяка СД-02-10 на об'єкт десантування.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Світло маяк СД-02-10 призначений для швидкого находження вантажу після його приземлення як вдень так і вночі.

Тактико-технічні дані:

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років

До складу світло маяка входить:

## зонт, мачта, пакувальний мішок, чотири світофільтри, п’ять прапорців та два гальванічних елементи              1-КС-3-У-3а.

## мал.1 Світло маяк СД-02-10:

## 1 - зонт;

## 2 - щогла;

## 3 - пакувальний мішок;

## 4 - світлофільтри;

## 5 - кольорові прапорці;

## 6 – трубка;

## 7 – шнур з’єднання  маяку з вантажем.

Зонт

Зонт призначений для надання мачті вертикального положення. Зонт складається з основи, виготовленої з бавовняного матеріалу та металевого корпусу зі спицями. Спиці придають зонту напівсферичну форму. В корпусі зонта вгвинчена трубка  для розташування в неї двох круглих гальванічних елементів.

До трубки прив’язаний шнур ШККП-12-450 довжиною 6м для з’єднання зонта з вантажем.

Щогла

Щогла призначена для утримання нагорі сигнальної лампочки та прив’язування до її вершини сигнального прапорця. Щогла складається з ланок, які одягнути на металевий трос. На нижній основі щогли є трубка з ковпачком. В трубці розташовані пружини натягування троса і контакт включення. Ковпачок призначений для з’єднання щогли з трубкою корпуса зонта. На верхньому кінці щогли знаходиться патрон, у якому  розміщується електролампочка напругою 3,6В. Від цоколю лампочки відходить дріт, який другим кінцем з’єднується з контактом включення. Другим провідником служить маса щогли. На патрон для захисту лампочки від пошкоджень нагвинчується лінза. В лінзі розташовується світлофільтр.

Світлофільтри та прапорці

Світлофільтри виробляються з кольорового целофану і служать для кращого знаходження вантажу у нічний час. Світлофільтри є чотирьох кольорів: червоний, зелений, синій, жовтий.

Прапорці виготовлені з капронової тканини білого, червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів та призначені для полегшення знаходження вантажу вдень.

Робота світло маяку.

Під час розкриття у повітрі лямка підвіски вантажу натягується і нитка кріплення світло маяку рветься, визволяючи світло маяк.  Падаючи, світло маяк розмотує шнур, зонт розкривається і мачта розпрямляється. Під час зниження та приземлення світло маяк остається прив’язаний до вантажу.  Мачта після приземлення приймає вертикальне положення і вказує місце знаходження вантажу.

Монтаж світло маяка СД-02-10 на об'єкт десантування.

Підготовка світло маяка до монтажу на об’єкт десантування.

- для підготовки світло маяка до експлуатації необхідно:

- розпустити світло маяк (якщо він складений);

- розкрутити щоглу та трубу корпуса зонта;

- взяти два круглих гальванічних елемента, зачистити контакти;

- вставити елементи в трубку корпуса зонта ковпачками в напрямку щогли;

- прикрутити щоглу до трубки корпусу зонта, при цьому лампочка повинна загорітися;

- відкрутити лінзу, надіти на щоглу та закріпити;

- вставити світлофільтри в лінзу і накрутити її на патрон;

- скласти щоглу, перегинаючи її в місцях, відмічених червоною емаллю. (складання проводити від вершини до основи , після складання електро лампочка повинна погаснути);

- скласти зонт, прижав його до зібраної щогли та замотати шнуром.

- вкласти світло маяк, фільтри та прапорці в мішок.

- перед монтажем світло маяка до об’єкту, необхідно перевірити його роботу та знову скласти.

Монтаж світло маяка СД-02-10 на парашутну камеру.

Для монтажу світло маяку  СД-02-10 необхідно його туго обмотати шнуром і покласти біля парашутної камери у коуша основного купола. Вільний кінець шнура прив'язати до коуша основного купола (мал.2). Один кінець шнура світло маяка зав'язати вільною петлею розміром 30-40мм, надягти на шпильку-чеку, розташовану з правої сторони камери, і пропустити його між камерою і лямкою підвісної системи. Цю операцію робити до контрування шпильки-чеки ланки розчекування з двома шпильками. Аналогічно зав'язати і законтрувати шпилькою-чекою другий шнур світло маяка на лівій половині камери.

мал.2 Монтаж світло маяку

1 - шнур світло маяку; 2 - коуш основного купола; 3 - шпилька-чека

Правила експлуатації та зберігання світло маяка СД-02-10.

Зберігання світло маяка в складеному стани допускається не більш трьох місяців. Тривале зберігання світло маяка повинно бути з випрямленою щоглою.

Зберігання світло маяка повинне бути в приміщеннях, придатних для зберігання ПДТ.

Допускається  зберігання світло маяка з відгвинченою щоглою, при цьому лінзу та кінець трубки необхідно обгорнути папером

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години під час “військового дня”.