Тема 2. Матеріальна частина парашутно - вантажної системи ОКС-4 сер.4. і парашутно - десантної  тари ПДУР-47, ПДММ-47, УПДММ-65.

Заняття №8. Призначення, склад маркерного передавача Р-255МП. Пошук вантажів за допомогою приймача Р-254М.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з призначенням, складом маркерного передавача Р-255 МП, порядком пошуку вантажів за допомогою приймача Р-254М

Час: 4 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Підготовка і десантування озброєння, бойової техніки і вантажів парашутним способом на парашутних платформах, парашутно - реактивними і безплотформними системами, засоби без парашутного десантування підрозділів", Миколаїв, КВП МНУ, 2017.

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Призначення, основні технічні характеристики, порядок роботи маркерного передавача Р-255 МП після приземлення.

- Пошук вантажів за допомогою приймача Р-254М.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Маркерний передавач Р-255МП - призначений для позначення на майданчику приземлення вантажів, озброєння, та бойової техніки, що десантується та збору особового складу на майданчику приземлення.

Тактико-технічні дані:

- передавач працює в телефонному режимі з частотою модуляцій на одній, стабілізованій кварцом частоті в діапазонні від 37 до 51 та 95МГц (весь діапазон перекривається різними  серіями передавачів з інтервалом 50 кГц).

- передавач, працює на штирову антену, забезпечує дальність прийому сигналу пошуковим приймачем Р-254М не менш 4км.

- акумуляторна батарея КНП-3,5 забезпечує безперервну роботу передавача     не менше 5 годин.

- вага передавача 5 кг.

Порядок підготовки та роботи маркерного передавача Р-255 МП.

Передавач, встановлюється на монтажній пластині, кріпіться на об’єкті, що десантується за допомогою монтажного комплекту. Найкращім розташуванням антени буде те, при якому вона розташована над металевою частиною  об’єкту .

При установці передавача в зонті антену необхідно складати, починаючи з верхньої частини. Місце складування позначене білою фарбою. Зонт кріплять до об’єкту за допомогою косинки.

Перед установкою передавача на об’єкті необхідно впевнитись в його працездатності, для цього потрібно видернути чеку та по закінченню 3 хвилин натиснути кнопку КОНТРОЛЬ - при цьому повинна загорітися лампочка.

Після десантування об’єкта та його знаходження передавач необхідно вимкнути шляхом встановлення чеки в його гніздо.

Пошук вантажів з допомогою приймача  Р-254М та Р-255ПП.

Пошук оснований на використанні направлених якостей магнітної антени приймача.

При віддалені передавача на 2-3 км напрямок на нього визначається по максимальному звуку.  З початком пошуку слід почути сигнал передавача , для чого,  стоячи на місті повільно розвернутися на 360 градусів (навколо себе) , та приблизно визначити сторону  отримання сигналу  по максимальному його звуку. Для уточнення напрямку встати обличчям до сторони отримання сигналу та зачекати 10-15с. Після цього необхідно швидко повернутися корпусом вправо та вліво в межах 90 градусів, визначити напрямок, при яких сигнал зникає. Напрямок на передавач визначається як середина кута рівній чутності. Визначивши напрямок, потрібно рухатися в бік передавача, уточнюючі напрямок через кожні 200-300м.

По мірі наближення до передавача уточнювати напрямок потрібно частіше.

Якщо сигнал чути в інтервалі, більше 180 градусів, напрямок на передавач визначається за допомогою попереднього знаходження мінімуму чутності сигналу. Для цього необхідно зупиниться, повернутись обличчям в орієнтовну сторону знаходження передавача, почекати 10-15с. та швидко повернутися на         180 градусів; повертаючись далі в межах 90 градусів, визначити напрямок максимальної чутності. Точно визначивши напрямок мінімальної чутності та обравши орієнтири в цьому напрямку, потрібно розвернутися строго на                   180 градусів, вибрати новий орієнтир та продовжувати пошук передавача.

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години під час “військового дня”.