Тема 3. Матеріальна частина парашутно-вантажних систем ПДСБ-1 сер.2 і           ПГС-500 сер.2.

Заняття №1.  Призначення та тактико-технічні характеристики, загальна будова парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.

Вид заняття: групове заняття.

Навчальна і виховна мета:

- Надати теоретичні знання щодо призначення, тактико-технічних і експлуатаційних характеристик, будови, схема роботи в повітрі парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2, правил її експлуатації та зберігання..

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.1, Військ.вид. 1986р.

- Технічний опис та інструкція з експлуатації парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Дидактичні засоби навчання: мультимедійний пристрій, слайди.

Матеріальне забезпечення: комплект учбових ПДСБ-1 сер.2.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 150хв.:

- Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, будова парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.

- Схема роботи парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2 в повітрі, правила її експлуатації та зберігання.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, будова парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.

Парашутна десантна система ПДСБ-1 сер.2 (мал.1) призначена для парашутного десантування сталевої звареної 200-літрової бочки ГОСТ6247-52 з пальним або мастильними матеріалами.

Тактико-технічні дані:

Вага ПДСБ-1 з 200л. бочкою, заповненою ПММ…………….. 245±3кг

Швидкість польоту літака………………………………………  до 400 км/год

Висота десантування…………………………………………….. від 300 до 8000м

Швидкість зниження на стабілізуючому куполі……………… до 65м/сек.

Швидкість приземлення на основному куполі……………….. 10-13м/сек.

Швидкість вітру біля землі……………………………………… до 10м/сек.

Вага парашутної системи……………………………………….. 15±1кг;

Вага поясів і опори бочки……………………………………….. 19±1,5кг;

Габаритні розміри парашутної   камери з укладеними основним

і стабілізуючим куполами:  - діаметр…………………………. 600мм

- висота…………………………… 170мм

Час, необхідний для укладання……………………………….... не більш 30хв.

Час, необхідний для монтажу ПДСБ-1 на бочку………………не більш 10хв.

Час, необхідний для демонтажу…………………………………не більше 2хв.

Кількість застосувань…………………………………………… 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………….12 років

Переукладання ПДСБ-1, складених для бойового застосування і які зберігаються в складських умовах, проводиться через 9 місяців; парашутно-десантні системи, змонтовані на бочках і які зберігаються в польових умовах, повинні демонтуватися і переукладатися через 1 місяць.

До складу ПДСБ-1 входить (мал.2) :

1. Купол 55кв.м (основний) – 1к-т.

2. Купол 1,5кв.м (стабілізуючий) – 1к-т.

3. Парашутна камера - 1 од.

4. Чохол - 1 од.

5. Ланка з’єднувальна

6. Підвісна система -1к-т.

7. Роз’єм з приладом ППК-Угр. і ватним чохлом

8. Пояси і опора бочки -1к-т.

9. Ланка витяжна

10. Ланка розчекування з трьома шпильками

11. Ланка розчекування приладу ППК-Угр.

12. Ланка розчекування з двома шпильками

13. Світло маяк СД-02-10

Додаткові деталі : обривний шнур - 14, 15, 16;

шнур стягуючий - 17; кільце шнурове.

18 . Переносні сумки – велика і мала

19. Паспорт

Основний купол.

Основний купол 55кв.м. (мал. 3) призначений для безпечного спуска бочки. Купол має форму правильного 28-кутника і складається з чотирьох секторів. Кожен сектор складається з п'яти полотнищ. Купол виготовлений з капронового полотна: три полотнища, починаючи від нижньої кромки, виготовлені з капронового полотна  більшою повітропроникністю, а два центральних – з капронового полотна з меншою повітропроникністю. Для зменшення динамічних навантажень при наповненні купола центральна його частина має конструктивну повітропроникність загальною площею 1,84м2, що складає 3,3% від площі купола.

На купол нашиті каркасні капронові стрічки ЛТКП-25-200, що утворять каркас у виді прямокутної сітки, а в нижньої кромки купола вони утворюють 28 петель для кріплення строп. Проти кожної стропи на нижню кромку нашиті стягуючі капронові стрічки ЛТКП-25-200, що упорядковують наповнення купола і додають йому раціональну форму в процесі зниження. Купол має 28 строп, виготовлених з капронового шнура 10КП і зведених в один коуш. У шийки коуша стропи розділені червоним шнуром на дві частини (мал.3А). Довжина кожної стропи від нижньої кромки до коуша 8,35м. У полюсній частині купола нашитий полюсної комір і каркасною тасьмою утворена вуздечка. Вага купола 7,659кг.

| мал. 3 Основний купол | мал.4 Стабілізуючий парашут |
| --- | --- |
| 1 - купол; 2- конструктивні отвори; 3 - каркасні капронові стрічки; 4 - стропи; 5 – коуш; 6 – червоний шнур; 7 - полюсної комір; 8 – вуздечка. | 1- основа; 2 - боковина; 3 - підсилювальні кругові стрічки; 4 - підсилювальні радіальні стрічки; 5 - стропи. |

Стабілізуючий купол

Стабілізуючий купол 1,5кв.м (мал.4) призначений для гасіння початкової швидкості скинутої з літака бочки, а також для забезпечення стійкого її зниження . Купол має форму усіченого конуса. Основа  і боковина виготовлені з капронового полотна. Центральна частина основи купола посилена накладкою з тієї ж тканини. На купол нашиті підсилювальні кругові і радіальні капронові стрічки ЛТКП-25-200. Стропи у кількості 16 штук довжиною – 1,3м виготовлені з капронового шнура шнур 10КП і зведені в один коуш.

Парашутна камера

Парашутна камера (мал.5) призначена для розміщення основного і стабілізуючого куполів, з’єднувальної ланки і роз’єму. Камера виготовлена з вантажного авіазенту і посилена поперечними капроновими стрічками                 ЛТКП-26-600.

Камера має форму циліндра зі зрізом і розділеною перегородкою 1 на два відсіки 2 для розміщення основного купола, що забезпечують упорядковане введення в дію купола, а також зберігають задану форму камери. Для стабілізуючого купола і з’єднувальної ланки в парашутній камері відведений спеціальний відсік 3 із клапаном 4, у якому розміщається і коуш камери 5 зі стропами, утвореними зі стрічок ЛТКП-43-900.

Для розміщення строп основного купола на камері передбачені подвійні трубчасті соти 6, що розташовані з двох сторін камери і закриваються фартухом 7. З торцевої сторони стропи закриваються клапанами 8.

У центрі камери спеціальний паз для розміщення роз’єму розділяє подвійні соти на дві групи. Для утримання роз’єму в пазу камери на фартуху нашитий клапан з турнікетами і люверсами 9, що за допомогою петель 10, що також нашиті на фартух, зачековується ланкою розчекування з трьома шпильками. Для приєднання ланки розчекування приладу  ППК-Угр. у пазу є петля 11.

На фартух нашита тасьма з блочками 12, за допомогою яких фартух притягається лляною ниткою до клапана з блочками 13, а з боків - кільця 14 для прив'язки фартуха до камери. На клапані 15 маються вікна 16, а на клапані 17 маються зйомні гумові соти 18 для зачековки основного купола, укладеного у відсіки.

З внутрішньої сторони на дні 19 камери нашита петля 20 для прив'язки обривного шнура купола.

Під малими клапанами 21 маються кільця 22, через які пропускаються кільця, що з'єднують камеру з підвісною системою камери.

Чохол

Чохол (мал.6) призначений для упорядкування введення в дії стабілізуючого купола. Чохол 1 виготовлений з капронової тканини і має форму рукава довжиною 1,1м. Уздовж чохла настрочена підсилювальна капронова стрічка 2 ЛТКП-26-600, що перегинається коло верхньої основи утворює петлю 3, за допомогою якої чохол приєднується до петлі витяжної мотузки.

Коло нижньої основи кінці стрічки підгинаються, утворюючи дві петлі 4, призначені для надягання чохла на купол. У нижній частині чохла настрочено п'ять сот 5 для укладання строп і з’єднувальної ланки. На стрічці основи сот дано таврування сот арабськими цифрами (1 - 5).

У підігнутий верхній край основи чохла пропущена шнур-зав'язка 6 для затягування чохла.

Ланка з’єднувальна

З’єднувальна ланка (мал.7) призначена для приєднання парашутної камери до стабілізуючого купола і віддалення його від бочки на відстань, що забезпечує нормальну роботу в незбуреному потоці. Ланка 1 довжиною 4м  виготовлена з капронового шнура ШККТП-36-2500.

На ланці є петля з втулкою 2 для приєднання роз’єму, петля 3 для приєднання петлею-удавкою ланки розчекування з двома шпильками, розвилка 4 для приєднання петлею-удавкою ланки розчекування з трьома шпильками, кінцева петля 5 з накладкою червоного або жовтогарячого кольору 6 для приєднання петлею-удавкою коуша парашутної камери і кінцева петля 7 для приєднання стабілізуючого купола. Вага стренги — 0,82кг.

| мал.7 Ланка з’єднувальна | мал.8 Роз’єм з ППК-Угр. |
| --- | --- |

Роз’єм

Роз’єм (мал.8) призначений для введення в дію основного купола на заданій висоті. Вага роз’єму 2,069кг.

У роз’єм входять: замок 1, прилад ППК-4грП або ППК-Угр 2, змонтовані жорстко в корпусі 3. Замок має три важелі, з яких перший 4 призначений для з'єднання роз’єму з підвісною системою, другий проміжний 5 і третій 6, що замикається гвинтом-шпилькою 7 приладу. На корпусі мається отвір 8 для пропуску приєднаного до камери ланки розчековки з гнучкою шпилькою приладу ППК-4грП  або ППК-Угр, отвір 9 для контровки гвинта-шпильки. На корпусі змонтований палець 10 для приєднання ланки стабілізуючого купола і накладка 11 для кріплення приладу ППК-4грП або ППК-Угр. Накладка дозволяє контролювати установку шкали висот і шкали часу приладу. Ричажний замок спрацьовує  від  приладу  ППК-4гр.П або ППК-Угр.

Підвісна система

Підвісна система (мал.9) призначена для монтажу (кріплення) укладеної парашутної системи на бочку і приєднання основного і стабілізуючого куполів до верхнього поясу. Вага підвісної системи — 0,99кг.

Підвісна система складається з лямки 1, виготовленої з капронового шнура ШККТП-36-2500 і двох стрічок із пряжками 2, виготовленими з капронової стрічки ЛТКП-25-1000.

На двох кінцях лямки маються кільця 3 діаметром 52мм, за допомогою яких підвісна система приєднується до ричажного замка роз’єму, а в місцях перегину маються коушні шайби 4, за допомогою яких підвісна система приєднується до вушок верхнього поясу.

У середині 5 лямки 1 підвісної системи утворюється петля для приєднання до коушу основного купола (середина лямки відзначена поперечною зиґзаґ стрічкою).

Наконечники 6 стрічок із пряжками служать для з'єднання підвісної системи зі скобами верхнього пояса. Пряжки 7 служать для регулювання довжини стрічок при притяганні укладеної парашутної системи до днища бочки.

| мал.9 Підвісна система | мал.10 Пояса та опора бочки |
| --- | --- |

Пояси та опора бочки

Комплект поясів і опори бочки (мал.10) складається з опори 1, верхнього 2 і нижнього 3 поясів.

Опора 1 призначена для розподілу ударного навантаження на всю конструкцію бочки (і, зокрема, на обичайку бочки) при приземленні і роботі парашутної системи. Опора являє собою кульовий сегмент, виконаний з пиломатеріалів хвойних порід ДСТ-8486-57. Опора має пази 4 для фіксації нижнього пояса й уступ 5 для центрування по бочці. Вага опори — 10,9кг.

Верхній пояс 2 призначений для кріплення укладеної парашутної системи до 200-літрової сталевої звареної бочки і передачі зусиль від стабілізуючих і основного куполів до нижнього пояса, опорі і днищу бочки. Верхній пояс складається з металевого пояса 6 з тендером 7, двох вушок 8, двох скоб 9 і двох металевих стяжок 10. До верхніх отворів вушок за допомогою шпильок 11 з фіксуючим стопором кріпиться підвісна система. До нижніх отворів вушок кріпляться стяжки за допомогою пальців 12 шайбами 13 і зі шплінтами 14              (мал.10.А). Скоби мають фігурні отвори для кріплення наконечників стрічки підвісної системи.

Нижній пояс 3 призначається для кріплення опори до днища без горловини і передачі зусиль парашутної системи від верхнього пояса на опору. Нижній пояс складається з кільцевого металевого пояса 15 з тендером, двох поперечних поясів 16 з тендерами і двох вушок 17. Поперечні пояси служать для обхвату опори. До вушок нижнього пояса за допомогою шпильок з фіксуючим стопором приєднуються стяжки верхнього пояса. Тендери (мал.10.Б) верхнього і нижнього поясів служать для стягування і щільного прилягання поясів до бочки. Вага верхнього і нижнього поясів — 7,97кг.

Ланка розчекування з трьома шпильками

Ланка розчекування має три шпильки-чеки (мал.11), призначені для розчекування клапана парашутної камери, що закриває роз’єм. Виготовлено ланку розчекування з капронової стрічки ЛТКП-26-600. Довжина ланки 580мм. Ланка розчекування за допомогою петлі 3 приєднується петлею-зашморгом до розвилки стренги. Вага ланки розчекування — 0,046кг.

Ланка розчекування з двома шпильками

Ланка розчекування (мал.12) має дві шпильки-чеки, призначені для розчекування стрічок підвісної системи, за допомогою яких камера кріпиться до вантажу. Ланка розчекування виготовлена з капронової стрічки ЛТКП-26-600. Довжина кожної гілки ланки 420мм. Ланка розчекування за допомогою петлі приєднується петлею-удавкою до малої петлі стренги.

Вага ланки розчекування - 0,038кг.

| мал.11 Ланка розчекування з трьома шпильками | мал.12 Ланка розчекування з двома шпильками |
| --- | --- |
| 1 - ланка розчекування; 2 - шпилька - чека; 3 - петля |

Ланка розчекування приладу ППК-4гр.П або ППК-Угр

Ланка розчекування приладу ППК-4гр.П або ППК-Угр виготовлено з бавовняного шнура ШХБ-60 і має гнучку шпильку від приладу ППК-4гр.П або ППК-Угр. Гнучка шпилька петлею-удавкою з'єднується зі шнуровим кільцем, що також петлею-удавкою приєднується до петлі парашутної камери. Довжина ланки 250мм у складеному виді.

Ланка витяжна

Витяжна ланка довжиною 3м призначена для розчекування клапанів відсіку парашутної камери, де розміщається стабілізуючий купол і витягання стабілізуючого купола з нього. Витяжна ланка виготовлена з капронового шнура ШККТП-27-1200.

Витяжна ланка має дві петлі і карабін. Ділянка ланки між карабіном і внутрішньою петлею укладена у чохол з бавовняної стрічки кільцевого перетину ЛХБШ-35-260.

За допомогою петлі ланка приєднується до вуздечки чохла стабілізуючого купола, за допомогою карабіна — до подовжувача троса літака.

Додаткові деталі

Обривний шнур виготовлений з бавовняного шнура ШХБ-40 довжиною 0,8м призначений для прив'язки полюсної вуздечки основного купола до петлі парашутної камери.; довжиною 0,6м призначений для стягування клапанів відсіку, у якому розміщається стабілізуючий купол. Шнур пропускається через петлю витяжної ланки; довжиною 0,2м призначений для стягування бічних клапанів парашутної камери з одночасним протаскуванням його через петлю коуша основного купола.

Шнур довжиною 1м виготовлений з бавовняного шнура ШХБ-40 і призначений для зв'язування шести кілець парашутної камери з відповідними кільцями на фартуху попарно.

Серцевина шнура ШХБ-125 довжиною 3м призначена для контровки шпильок, а також для прив'язки малих клапанів до кілець камери. Нитка стяжки клапанів довжиною 3м із льняної нитки № 9,5/6 призначена для стяжки клапанів відсіків парашутної камери, у яких розміщаються основний і стабілізуючий куполи, а також для прив'язки лямки підвісної системи до кілець камери.

Кільце шнурове довжиною 160мм із капронового шнура 10КП міцністю 200кг призначене для з'єднання стрічки підвісної системи з кільцями парашутної камери і швидкого від'єднання останньої від бочки.

Переносна пакувальна сумка

Переносна пакувальна сумка призначена для зберігання і перенесення в ній частин парашутної системи: основного і стабілізуючого куполів, з’єднувальної ланки, роз’єму, підвісної системи, парашутної камери, ланок розчекування, витяжної ланки  запасних деталей.

Сумка виготовлена з вантажного авіазенту і має розміри 720x820 мм. Сумка має дві ручки для перенесення і кишеню. У верхній частині сумка стягується шнуром ШХБ-125. Вага сумки — 0,584кг.

Друге навчальне питання. Схема роботи парашутно-десантної системи ПДСБ-1 в повітрі, правила її експлуатації та зберігання.

Взаємодія складових частин ПДСБ-1 у повітрі.

При відділенні бочки від літака витяжна ланка, закріплена одним кінцем у літаку розчековує клапани парашутної камери, що утримують чохол зі стабілізуючим куполом, і вводить останній у дію.

У процесі введення в дію стабілізуючого купола включається прилад роз’єму. При спрацьовуванні приладу роз’єму звільняє лямки підвісної системи, що стабілізує купол розчековує шнурові кільця, що утримують парашутну камеру, відокремлює камеру від бочки і приводить у робоче положення                 світло маяк.

З парашутної камери послідовно витравлюються стропи й основний купол, після чого відбувається наповнення основного купола, що забезпечує зниження бочки з вертикальною швидкістю 10-13м/сек.

Парашутна камера разом з роз’ємом знижується окремо на стабілізуючому куполі. Для виявлення об'єкта в нічний час діє світло маяк.

Правила експлуатації та зберігання ПДСБ-1.

Парашутно-десантні системи (ПДСБ) зберігаються покладеними в камери і змонтованими на діафрагми на полках стелажів в один ряд, а на підстілажниках — у два ряди по висоті. Опори і пояси систем можуть зберігатися разом з бочками. Нарізні сполучення поясів повинні бути законсервовані, а інша їх частина обгорнута пергаментним папером. Бочки, підготовлені для десантування, зберігаються зі змонтованими на них опорами і поясами. Верхні пояси на бочках затягуються не цілком.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо призначення та тактико-технічних характеристик, загальної будови парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.

# Text boxes

мал.6

мал.5