Тема 3. Матеріальна частина парашутно-вантажних систем ПДСБ-1 сер.2 і           ПГС-500 сер.2.

Заняття №6. Варіанти компоновки вантажів на платформі парашутно-вантажної системи ПГС-500 сер.2.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з варіантами компоновки вантажів на платформі парашутно-вантажної системи ПГС-500 сер.2.

Час: 3 години.

Місце: клас.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Доповнення до технічного опису та інструкція з експлуатації ПГС-500 сер.2

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Варіанти компоновки вантажів на платформі парашутно-вантажної системи ПГС-500 сер.2.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Ящики з 85, 100, 122 або 152-мм артпострілами

Розміри одного ящика з 85-мм артпострілами 1060х460х190 мм, вага – 66кг. Загальна вага вантажу – 396кг, польотна вага ПГС – 489кг. Розміри одного ящика з 100-мм артпострілами 1210х410х210 мм, вага – 84кг. Загальна вага вантажу – 504кг, польотна вага ПГС – 597кг. Розміри одного ящика з 122-мм артпострілами 840х370х200 мм, вага – 55кг. Загальна вага вантажу – 330кг, польотна вага ПГС – 423кг. Розміри одного ящика з 152-мм артпострілами 830х480х290 мм, вага – 77кг. Загальна вага вантажу – 462кг, польотна вага ПГС – 555кг.

Розмістіть 6 ящиків з артпострілами (мал.1) на верхній основі платформи з сотоблоками в два ряди по висоті, дном вниз. Довгою стороною ящики розташовуйте уздовж короткої сторони основи платформи, замками у середину.

мал.1 Розміщення ящиків з 85, 100, 122, 152-мм артпострілами

20-літрові  металеві  каністри (бідони)

Розміри однієї 20-літрової металевої каністри 345х165х470 мм, вага – 25кг (заповненої водою). Загальна вага вантажу – 500кг, польотна вага ПГС – 593кг.

20 каністр (бідонів) встановити на верхню основу платформи з сотоблоками в один ряд по висоті. Каністри розташуйте великою стороною уздовж більшої сторони платформи в 4 ряди, а по ширині платформи - по 5 штук (мал.2).

Чотири ремені, які розташовані уздовж короткої сторони платформи, перед затягуванням пропустіть під ручки каністр (бідонів).

мал.2 Розміщення 20-літрових каністр

Ящики з консервами в металевих  банках №9

або ящики з мінами ТМК-2

Розміри одного ящика з консервами в металевих банках №9 679х330х200 мм, вага - 32кг. Загальна вага вантажу - 384кг, польотна вага ПГС - 477кг. Розмір одного ящика з мінами ТКМ-2 625х380х180 мм, вага - 36кг. Загальна вага вантажу - 476кг, польотна вага ПГС - 569кг.

12 ящиків з консервами або 12 ящиків з мінами ТМК  покладіть на верхню основу платформи з сотоблоками в два ряди по висоті. Довгою стороною ящики розташуйте уздовж основи платформи з сотоблоками (мал.3).

мал.3 Розміщення ящиків

Коробки з польовим раціоном № 17-С

Розмір одної коробки з польовим раціоном №17-С 420х320х170 мм, вага – 17,1кг. Загальна вага вантажу – 482кг, польотна вага ПГС-575кг.

27 коробок польових раціонів № 17-С покладіть на верхню основу платформи з сотоблоками в три ряди по висоті, ширині і довжині платформи. Довгою стороною коробки розмістіть уздовж основи платформи (мал.4). Перед затягуванням ременів по боковому контуру вантажу проложить дерев'яні рами для додання жорсткості. Рами не повинні мати незломлених цвяхів і гострих виступаючих частин.

мал.4 Розміщення коробок з польовим раціоном №17-С

Ящики з медичним майном ( ящики з 57- мм  мінами)

Розмір одного ящика з медичним майном в комплекті (типу: В-1, В-3, В-4, В-6, В-8, В-9, Д-1) 770х500х380мм, вага – 47-68кг. Загальна вага вантажу – 400кг, польотна вага ПГС – 493кг. Розмір одного ящика з 57-мм мінами 800х570х200мм, вага – 50кг. Загальна вага вантажу – 400кг, польотна вага ПГС – 493кг.

мал.5 Розміщення ящиків з медичним майном

8 ящиків з медичним майном або 8 ящиків з 57мм мінами покладіть на верхню основу платформи з сотоблоками в два ряди по висоті, довгою стороною ящики розташуйте уздовж основи  платформи (мал.5). Ящики виходять за довгу сторону основи на 50-80мм з кожного боку.

Ящики з інженерним майном (мотопилка «Дружба», землерийна машина, шанцевий інструмент і т.п.) або ящики з інженерними приладами

Розмір ящика з інженерним майном (приладами) 1350х1000х800 мм, вага – 400кг. Польотна вага ПГС – 493кг.

Ящик поставте на верхню основу платформи з сотоблоками довгою стороною уздовж платформи (мал.6).

Ящик виготовляється своїми силами з пакувальних рам платформ. Ящик не повинен мати незломлених цвяхів і гострих виступаючих частин.

мал.6 Розміщення ящика з інженерним майном

Розміщення ящиків з мінами TМ-57 і ТМ-46  (120-мм мінами)

Розміри одного ящика з мінами 625х380х180 мм, вага – 62кг. Загальна вага вантажу – 372кг, польотна вага ПГС – 465кг. Розміри одного ящика з 120-мм мінами 960х350х220мм, вага – 45кг. Загальна вага вантажу – 380кг, польотна вага ПГС – 473кг.

Покладіть 6 ящиків з мінами ТМ-57 і ТМ-46 на верхню основу платформи з  сотоблоками  в  один  ряд по висоті,  або  8 ящиків з 120- мм мінами в два ряди довгою стороною по ширині платформи (мал. 7).

мал.7 Розміщення ящиків із 120-мм мінами.

Розміщення ящиків з сухим пайком (польовим раціоном в ящиках)

Розміри одного ящика з сухим пайком 380х380х250мм, вага – 10,5кг. Загальна вага вантажу – 420кг, польотна вага ПГС – 513кг. Розміри одного ящика з польовим раціоном 480х380х280мм, вага –          23-25кг. Загальна вага вантажу – 450кг, польотна вага ПГС – 543кг.

мал.8 Розміщення ящиків з сухим пайком

Розмістіть 36 ящиків з сухим пайком на верхню основу платформи форми з сотоблоками в чотири ряди по висоті (мал.8) або 18 ящиків з польовим раціоном в три ряди по висоті та в два по довжині. Перед затяжкою ременів по контуру вантажу підложить дерев’яні рами для надання жорсткості вантажу.

Розміщення ящиків з хімічним майном

Розміри одного ящика з РДГ-2 або  ДМ-11 610х450х400 мм,  вага – 34-39кг.  Загальна   вага  вантажу – 490кг,  польотна  вага  ПГС – 513кг.

Покладіть 8 ящиків з РДГ-2 і 6 ящиків ДМ-11 на верхню основу платформи з сотоблоками в два ряди по висоті.

Коротку сторону ящика з РДГ розташуйте в два ряди уздовж довгої сторони платформи, а з ДМ - в два ряди (мал.9). Перед затягуванням ременів по боковому контуру вантажу прокладіть дошки завтовшки 15-20мм (від пакувальних рам платформ) для додання жорсткості вантажу. Дошки повинні бути без цвяхів і металевих кутів.

мал.9 Розміщення ящиків з хімічним майном

Після розміщення вантажів на платформі проводиться попереднє затягування ременів на пряжках (мал.10). Стрічками петель бокових швартовочних ременів притягуються бокові лямки підвісної системи до вертикальних ременів, після чого остаточно затягуються усі швартовочні ремені і вільні ремені складуються та підв’язуються шнуром ШХБ-20.

мал.10 Вантаж зашвартований на ПГС-500.

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години під час “військового дня”.