Тема 3. Матеріальна частина парашутно-вантажних систем ПДСБ-1 сер.2 і           ПГС-500 сер.2.

Заняття №7. Порядок завантаження парашутної десантної тари в літак (вертоліт).

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з порядком завантаження парашутної десантної тари в літак (вертоліт).

Час: 3 години.

Місце: клас.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.1, Військ.вид. 1986р., с.358-359

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012, с.153

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Порядок завантаження парашутної десантної тари в літак (вертоліт).

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Завантаження і швартування у літаку ПГС-500 сер.2.

Автомашина, завантажена чотирма платформами ПГС-500 серії 2 заднім ходом подається до порога вантажного люка літака так, щоб між цілком відкинутим заднім бортом і порогом люка літака був зазор 0,15-0,2м. Система  ПГС-500 серії 2 подається на ланцюзі транспортера ТГ-12М, довгою стороною по ходу транспортера, камерою стабілізуючого купола до кабіни льотчика і встановлюється в задніх упорів  транспортера, що до моменту завантаження знаходяться на відстані 1,5м  від порога люка літака. Рекомендується завантажувати в один літак системи або ПГС-500 серії 2, або ПГС-500С.

| мал.1 | мал.2 |
| --- | --- |
| 1 – швартувальні пристосування; 2 – швартувальні лямки; 3 – замок; 4 – упор ; 5 – подовжувач; 6 – ланка розкриття; 7 – трос ПРП |

Перша платформа встановлюється на ліву магістраль транспортера, друга — на праву, причому зазор між платформами бажано робити якнайменше. За допомогою транспортера дві платформи подаються в люк на відстані 1,5 - 2м від порога люка.

Виконується швартування двох платформ швартовочними лямками в наступному порядку:

1. Чотири швартовочні лямки транспортера зачепити карабінами за задні упори.

- На кожну доріжку транспортера на відстані 30-40мм від краю платформи установити чотири замки.

- Пришвартувати за допомогою двох швартовочних лямок і двох замків ліву платформу і затягти швартувальним  пристосуванням  (мал.1). Простежити за тим, щоб парашутна камера з укладеним основним куполом і камера зі стабілізуючим куполом знаходилися між швартовочними лямками.

Аналогічно пришвартувати праву платформу. Далі попарно завантажуються інші платформи і швартуються тими самими  швартовочними лямками.По закінченні швартування всіх платформ причепити карабіни витяжних ланок через подовжувачі (мал.2) за бортовий трос літака, попередньо пропустивши витяжні ланки під швартовочні лямки, розташовані з боку бортів літака.

Загальний час, необхідний для повного завантаження літака АН-12,                  не більш  2,5 годин.

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години під час “військового дня”.