Тема 4. Матеріальна частина важкої повітрянодесантної техніки.

Заняття №1. Загальні відомості про десантні парашутні системи для десантування техніки.

Вид заняття: лекція.

Навчальна і виховна мета:

- Узагальнити знання про десантні парашутні системи для десантування техніки.

- Систематизувати знання щодо розподілу повітрянодесантної техніки за їх призначенням, характеристиками і порядком бойового застосування.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Література:

- Настанова з повітрянодесантної служби. (НПДС-2006).

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.2,3 Військ.вид. 1986р.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ "Підготовка і десантування озброєння, бойової техніки і вантажів парашутним способом на парашутних платформах, парашутно - реактивними і безплатформеними системами. Десантування підрозділів посадочним способом",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Дидактичні засоби навчання: мультимедійний пристрій, слайди.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 70хв.:

- Загальні відомості про десантні парашутні системи на платформах.

- Загальні відомості про без платформні десантні парашутні системи.

- Загальні відомості про десантні парашутні реактивні системи.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

За часів командування відомого командувача Генерала армії МАРГЕЛОВА В.П. (з 1954 по 1979р.) в кінці 60-х років в повітрянодесантних військах СРСР були створені нові зразки бойової техніки БМД-1 і БТРД, які могли десантуватися парашутним способом, а також з появою літаків АН-12, АН-22 «Антей» які спроможні були здійснювати їх десантування розпочалось створення нових зразків повітрянодесантної техніки - парашутних платформ ПП-128-5000,  П-7 з              МКС-5-128М та парашутних реактивних систем ПРСМ – 915(925) з ОКС-540 (ОКС-540 сер. 3-4), які могли здійснювати десантування разом з екіпажем (система „Кентавр” і „Реактавр”).

Разом з переозброєнням ВТА літаками Іл-76 (з 80-х років) та можливим озброєнням ЗСУ літаками вітчизняного виробництва АН-70 (проходять випробування), на озброєння були прийняті більш сучасні парашутні системи для десантування техніки - парашутні платформи П-7м з МКС-5-128Р,  парашутні безплатформені системи ПБС-915(916) з МКС-350-9„Шельф”, розроблені нові парашутні системи  „Бахча” (Росія) і інші.

Техніка та вантажі десантуються з повітряних суден на парашутних або парашутно-реактивних системах. Кількість основних куполів (реактивних двигунів), які застосовуються для десантування одного об’єкта, визначається у залежності від ваги десантуємої техніки або вантажу.

Десантування техніки та вантажів проводиться за допомогою транспортерів або рольгангових доріжок, які встановлюються у вантажних кабінах повітряних суден.

Перше навчальне питання Загальні відомості про десантні парашутні системи на платформах.

Парашутна платформа П-7 з багатокупольною системою МКС-5-128Р призначена для парашутного десантування бойової техніки і військових вантажів корисною вагою від 2000 до 7300 кг (польотною вагою від 3750 до 9300 кг)                    з літаків Ан-12Б, Ан-22, Ан-124, Ан-70,  Іл-76.

Тактико-технічні дані

Вага платформи без коліс і деталей швартування, кг:

для літака Ан-12Б ………………………………………………………1220±30

для літака Ан-22…………………………………………………………1110±30

для літака Іл-76………………………………………………………….1110±30

Вага парашутної системи МКС-5-128Р, кг:

чотирьох купольні ………………………………………………………590

п’яти купольні ………………………………………………………….. 700

Вага коліс (передніх, задніх, бокових) і буксирного повідка,кг…… 250

Вага засобів швартування, кг:

зенітна установка ЗУ-23 ……………………………………………….. 256

гармата Д-30 …………………………………………………………….. 274

виріб "915" ………………………………………………………………. 277

виріб "ДПП-40" …………………………………………………………..380

виробів "Р-142", "Р-141Р, "Р-141П" …………………………………….324

автомобіля УАЗ-469рх…………………………………………………..163

гармата СД-44Н ………………………………………………………….170

виріб "9М33М2" ("9М33М3") …………………………………………. 600

виробів "9Ф37В" і "БМ-21В" ……………………………………………400

виріб "925" ……………………………………………………………….. 297

автомобіля ГАЗ-66Б з виробом "9М28" ………………………………. 230

автомобіля ГАЗ-66 з 85мм, 122мм пострілами, ПГ-7, ПГ-9 ………..   364

автомобіля УАЗ-450 з радіостанцією Р-843 …………………………  320

автомобіля УАЗ-469 зі СПГ-9Д. ……………………………………….165

установки АСУ-57 ……………………………………………………… 180

виробів "МРС-ДАТ", "РМ-ВДВ" ………………………………………  372

ящиків з боєприпасами 85мм, 122мм, ПГ-7, 9М112М, ПГ-9, 9М28,

9М112, 9К310, 9М112М2, РПГ-26(22),РПГ-18………………………..160-215

автомобіля ГАЗ-66 на виносних майданчиках……………………….  321

паливозаправника ТЗ-2-66Д …………………………………………..  429

резервуар МРД-4……………………………………………………….   300

резервуар Р-6……………………………………………………………   265

резервуар Р-4…………………………………………………………….  265

резервуар РА-2М (2 од.)………………………………………………… 254

резервуар РА-2М (3 од.)………………………………………………….300

бочки 200-литрові……………………………………………………….  215

продовольство …………………………………………………………..  293

речове майно…………………………………………………………….  250

медичне майно…………………………………………………………..   250

Розміри  платформи

Довжина платформи, мм:

з буксирним повідком …………………………………………………..   6916

без буксирного повідка …………………………………………………   4216

Ширина платформи на колесах, мм:

у транспортному положенні …………………………………………….  3194

у положенні для закачування в літак……………………………………. 2602

Висота платформи, мм:

на колесах з боку переднього колеса …………………………………… 676

на колесах з боку задніх коліс …………………………………………… 698

без коліс, для літака Ан-12Б……………………………………………… 262

без коліс, для літаків Ан-22 і Іл-76………………………………………. 193

Колія, мм:

задніх коліс ………………………………………………………………... 1630

бічних (транспортувальних) коліс ………………………………………. 2642

База, мм ……………………………………………………………………. 3567

Дорожній просвіт, мм:

для літака Ан-12Б…………………………………………………………. 362

для літаків Ан-22 і Іл-76 ………………………………………………….. 440

Швидкість польоту по приладу при тактичному скиданні платформи

| Вага платформи,кг | Швидкість польоту, км/год |
| --- | --- |
|  | для літака Ан-12Б | для літака Ан-22 | для літака Іл-76 |
|  |  | одиночно | серією |  |
| від 3750 до 7400 від 7400 до 9300 | 320-400 320-380 | 310-400 310-400 | 340-400 340-400 | 260-400 260-400 |

Висота скидання, м:

максимальна  ……………………………………………………………… 1500

мінімальна  ……………………………………………………………… 500

над рівнем площадки приземлення з можливим перевищенням площадки приземлення над рівнем моря, м ……………………………………… до 2500

Вертикальна швидкість зниження платформи перед приземленням на основних куполах парашутної системи, м/с, ……………………………………. не більше 8

Підготовка техніки та вантажів до десантування на парашутних платформах включає:

- укладку багатокупольних парашутних систем;

- підготовку парашутних платформ, техніки та вантажів до завантаження i швартування;

- завантаження i швартування техніки i вантажів на парашутні платформи;

- монтаж багатокупольних парашутних систем, установку автоматичних пристроїв i піротехнічних засобів;

- контрольну перевірку бойової техніки i вантажів, підготовлених до десантування;

- завантаження парашутних платформ з технікою та вантажами у повітряне судно;

- передполiтний огляд техніки i вантажів на парашутних платформах, завантажених у повітряне судно.

З метою упорядкування робіт та здійснення належного контролю всі роботи з підготовки техніки та вантажів до десантування розподіляються на окремі етапи та операції, виконання яких проводиться за командою та під контролем командирів підрозділів i офіцерів повітрянодесантної служби.

Швартовка техніки та вантажів на парашутні платформи в залежності від обставин може проводитись в районах зосередження військових частин (підрозділів), у вихідних районах для десантування, в районі очікування або на аеродромах, а також безпосередньо у розташуванні військової частин із наступною доставкою їх до повітряних суден у зашвартованому (підготовленому до десантування) вигляді.

У всіх випадках площадки для швартовка визначаються поблизу шляхів, які забезпечують доставку завантажених платформ до повітряних суден. З метою покращення контролю зі швартування техніки та вантажів розміри площадок для швартування повинні бути компактними i в той же час відповідати вимогам маскування та захисту від зброї масового ураження.

На площадці швартування техніки та вантажів обладнуються місця для розвантаження платформ з автотранспорту; лінії розстановки платформ, техніки, вантажів; пункти спорядження автоматичних пристроїв i піротехнічних засобів; місця розташування особового складу та автотранспорту.

Парашутні платформи з багатокупольними парашутними системами i засобами швартування транспортуються в райони підготовки їх до десантування, як правило, на автопоїздах з максимальною готовністю до застосування. В залежності від  обстановки платформи можуть доставлятись на аеродром із зашвартованою на них технікою та вантажами в повній готовності до завантаження у повітряне судно.

Розвантаження платформ із автопоїздів проводиться силами обслуги або спеціально призначеними військовослужбовцями із використанням автомобільних кранів та інших засобів механізації, які забезпечують швидке i безпечне розвантаження платформ на ґрунт.

Контрольну перевірку готовності парашутних платформ з технікою та вантажами до завантаження у повітряні судна проводять офіцери, які призначені командиром військової частини зі складу допущених до цієї роботи наказом по з’єднанню (військовій частині).

Перевірка проводиться безпосередньо на місцях підготовки парашутних платформ до десантування.

Парашутні платформи подаються до повітряних суден i завантажуються у порядку встановлення їх у повітряні судна, починаючи від носової частини.

Завантаження парашутних платформ у повітряне судно, їх кріплення до монорельсу (до штанги i магістралей транспортера) виконується силами i засобами екіпажу повітряного судна під керівництвом командира екіпажу. Монтаж витяжних парашутних систем, кріплення карабінів витяжних шнурів виконується силами обслуги під контролем борттехніка (бортінженера).

Завантаження техніки та вантажів, які десантуються у повітряне судно, може здійснюватись із землі (бетону) або з кузова автомобіля  (платформи, причепа)електротельферами або завантажувальними електролебідками.

Після завантаження техніки та вантажів, які десантуються у повітряне судно i остаточної підготовки їх до десантування, техніки з авіаційного десантного обладнання (далі – АДО) та командири супроводжувальних обслуг, спеціально призначені офіцери повітрянодесантної служби сумісно з  бортовими техніками з АДО проводять передполiтний огляд десантного обладнання повітряних суден, техніки та вантажів, що десантуються, за спеціально розробленою методикою для кожного типу засобів десантування, оглядають пристрої i вузли десантного обладнання, перевіряють замикання замків ЗКП та установочні щілини, що забезпечують безпечний вихід техніки та вантажів із повітряних суден. Офіцери повітрянодесантної служби, командири супроводжуючої обслуги оглядають та перевіряють пристрої i вузли засобів десантування завантаженої техніки та вантажів, які забезпечують нормальну роботу після виходу техніки із повітряного судна.

Після закінчення перевірки та визначення готовності парашутних платформ до десантування особи, які проводили перевірку, проставляють у завантажувальних листах під графою: “ Готовність парашутної платформи до десантування перевірив ” свої прізвища i підпис. Один екземпляр завантажувального листа залишається у командира екіпажу повітряного судна, інший здається у штаб військової частини, яка десантується.

Друге навчальне питання. Загальні відомості про без платформні десантні парашутні системи.

Парашутна безплатформена система ПБС-915(916) комплекс "Шельф" призначена для парашутного десантування БМД-1(БМД-2) вагою не більш 8568кг у повної комплектацій і з повним заправленням з літаків Іл-76 і Ан-70, оснащених рольганговим обладнанням, на швидкостях польоту при скиданні 260-400 км/год, з висот над площадкою приземлення (приводнення) 500-1500м і з перевищенням площадки над рівнем моря до 2500м.

ПБС-915 працездатна в будь-який час року і доби у всіх мікрокліматичних районах.

Тактико-технічні дані

Вага ПБС, підготовленої для десантування, кг ……………………. 1177 + 52

у тому числі, кг:

парашутна система МКС-350-9……………………………………… 608 + 6

гайдропная система орієнтації ГСО-4……………………………….. 80 + 10

система, що амортизує, АС-2 …………………………………………220 + 10

комплект підвісної системи …………………………………………...65 + 5

комплект монтажних частин ………………………………………….150 + 20

витяжна парашутна система ВПС-8 ………………………………….47 + 5

пристрій видачі сигналу УВС-2 ………………………………………7 + 1

Вага ПБС, змонтованої по-похідному, кг ……………………………1275 + 60

Габаритні розміри ПБС з машиною:

1) підготовленої для десантування (на мінімальному кліренсі), мм:

довжина …………………………………………………………………5400 + 50

ширина…………………………………………………………………...2630 + 50

висота…………………………………………………………………….2390 + 200

2) змонтованої по-похідному (на максимальному кліренсі), мм:

довжина …………………………………………………………………5400 + 50

ширина…………………………………………………………………...2630 + 50

висота…………………………………………………………………….2800 + 100

Призначений термін служби, включаючи термін збереження,

за умови заміни замка кріплення платформи через 5 років,

у тому числі термін збереження в консервації 3 роки, років ………10

Призначений ресурс за умови заміни складальних одиниць,

що вийшли з ладу після застосування і деталей з комплекту

запасних частин, застосувань на сушу ……………………………….. 5

на воду……………………………………………………………………1

Підготовка техніки до десантування на парашутних безплатформених системах (далі – ПБС) включає:

- підготовку техніки до монтажу на неї ПБС;

- укладку  парашутних систем та монтаж їх на парашутні площадки;

- підготовку амортизуючої системи;

- монтаж ПБС для зберігання i транспортування її на техніці “по-похідному”;

- переведення ПБС з похідного стану у бойовий (положення для завантаження у повітряне судно).

Парашутні безплатформені системи зберігаються i перевозяться у похідному стані на техніці, яка десантується.

У місцях підготовки аеродромних груп до десантування безплатформені парашутні системи переводяться із похідного положення у положення для завантаження у повітряне судно. Рух техніки до повітряних суден проводиться у максимальній готовності i у порядку черги її завантаження у повітряні судна.

Завантаження техніки, яка підготовлена до десантування на БПС, аналогічно завантаженню парашутних платформ. За умов несправності електротельферів та електролебідок завантаження бойової техніки може проходити своїм ходом. Після завантаження та остаточної підготовки у повітряному судні командир підрозділу разом із борттехніком (бортінженером) проводить передполiтний огляд готовності техніки до десантування.

Третє навчальне питання. Загальні відомості про десантні парашутні реактивні системи.

Парашутно-реактивна система ПРСМ-915 (ПРСМ-925) —  без платформний парашутно-десантний засіб, призначений для десантування спеціально підготовлених вантажів і бойової техніки з літаків Іл-76 і Ан-22, обладнаних рольганговим устаткуванням, або з літака Ан-12Б, обладнаного транспортером ТГ-12М.

Тактико-технічні дані

Висота скидання над площадкою приземлення, м……………  500-1500

Перевищення площадки приземлення над рівнем моря, м…… 500-2500

Швидкість   літака   при   скиданні, км/год:

з літака Іл-76	………………………………………….. 260-400

з літака Ан-22……………………………………………………..  320-380 (280-400)

з літака Ан-12Б……………………………………………………. 350-400 (340-400)

Вертикальна швидкість зниження на основному парашуті,  м/с …….. 16 - 23

Вертикальна швидкість приземлення машини,   м/с…………… 5,5 (3,5-5,5)

Припустима (при скиданні) швидкість   вітру   у  землі,   м/с ...... 8	(10)
Реактивна сила блоку ПРД при температурі заряду ±50°С, …… від 18750 до 30000

Діапазон температур заряду і повітря °С…………………….. +50

Польотна  вага об’єкту з  ПРСМ,кг ………..……………….7400-8050 (8000-8800)

Польотна вага ПРСМ, кг

загальна …………………………………………………………… 1060+20 (1300+30)

ВПС-8	………………………………………………… 47

ОКС-540ПР серії 3	………………………………………….. 200+5

споряджений   блок   ПРД  ……………………………………….. 480±5 (640 + 10)

споряджений     один     двигун…………………………………… 85

неспоряджений    один   двигун…………………………………… 47,3

пороховий   заряд  …………………………………………………. 32,5

воспламенитель ……………………………………………………. 0,297

гаситель……………………………………………………………... 4,5

блок  електроживлення   з  електричними   кабелями…………… 27+1

монтажна площадка з огородженням електропроводки………… 50+2 (40 + 1)

два щупи з приладами  …………………………………………….. 27+2 (32 + 2)

комплект     лиж     з     кормовими кронштейнами  ………………170+5 (180+2)

центральний   силовий   вузол ………………………………………80+2 (80+3)

підставка під ствол	……………………………………………. 2,7

Габарити, мм:

блок основного парашута в складеному стані…..1420x820x610 (1420x850x610)

блок ПРД у термоізоляторі ……………………1120x1100x430 (1180x1440х430)

лижі	………………………………4270х278х272 (4720x278x272)

щуп,   довжина   мінімальна   (складений)………... 4010 + 10

щуп,  довжина  максимальна   (витягнутий)………14400 + 50	                  підвісна  система…………………………………….15800+200

центральний   силовий   вузол ……………………... 5270x600x360 (5744x600x350)

Гарантійний термін служби, років …………………5

Технічний   ресурс  застосування  раз, не більш	…. 7

Підготовка техніки до десантування на парашутно-реактивних системах (далі - ПРС) включає:

- підготовку техніки до монтажу на неї парашутно-реактивних систем;

- укладку парашутних систем;

- підготовку блоків порохових реактивних двигунів (далі - ПРД);

- монтаж парашутних систем i блоків ПРД на парашутні площадки;

- монтаж складових частин ПРС для зберігання i транспортування її на техніці         “ по похідному ”;

- переведення складових частин ПРС з похідного стану у стан для завантаження у повітряне судно.

Парашутно - реактивні системи зберігаються i перевозяться у похідному стані на техніці, яка десантується.

У місцях підготовки аеродромних груп до десантування парашутно -   реактивні системи переводяться із похідного положення у положення для завантаження у повітряне судно, визначається i встановлюється довжина щупів.

Рух техніки до повітряних суден проводиться у максимальній готовності i у порядку черги її завантаження у повітряні судна. Біля вантажних люків повітряних суден проводиться кінцева підготовка техніки до завантаження її у повітряні судна.

Завантаження техніки, що підготовлена до десантування на ПРС, аналогічно завантаженню парашутних платформ. Після завантаження та остаточної підготовки у повітряному судні командир підрозділу разом із борттехніком (бортінженером) проводить передполiтний огляд готовності техніки до десантування. Закінчивши огляд, командир підрозділу знімає запобіжні ковпачки із щупів, віддає їх борттехніку (бортінженеру) та оформляє завантажувальний лист

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.