Тема 4. Матеріальна частина важкої повітрянодесантної техніки.

Заняття №4. Призначення та тактико-технічні характеристики, загальна будова витяжної парашутної системи ВПС-8.

Вид заняття: групове заняття.

Навчальна і виховна мета:

- Надати теоретичні знання щодо призначення, складу витяжної парашутної системи ВПС-8.

- Ознайомити студентів з порядком підготовки витяжної парашутної системи ВПС-8 до бойового застосування, правилами її експлуатації і зберігання.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Література:

- Настанова з повітрянодесантної служби. (НПДС-2006).

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.2 Військ.вид. 1986р.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ "Підготовка і десантування озброєння, бойової техніки і вантажів парашутним способом на парашутних платформах, парашутно - реактивними і безплатформеними системами. Десантування підрозділів посадочним способом",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Дидактичні засоби навчання: мультимедійний пристрій, слайди.

Матеріальне забезпечення: учбовий стенд витяжної парашутної системи ВПС-8.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 70хв.:

- Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, загальна будова витяжної парашутної системи ВПС-8.

- Схема роботи витяжної парашутної системи ВПС-8 при витягуванні об’єкту десантування із літака та в повітрі, правила її експлуатації і зберігання.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання Призначення, тактично-технічні, експлуатаційні характеристики, загальна будова витяжної парашутної системи ВПС-8.

Витяжна парашутна система ВПС-8 призначена для витягу з літаків ВТА методом зриву виробів П-7, ПБС-915, ПРСМ-915(916,925), КСД із наступним введенням у дію додаткового парашута та основної парашутної системи..

Тактико-технічні дані:

Швидкість польоту літака…………………………………………… 300- 400км/год

Висота десантування	над рівнем моря…………………………… 300 - 8000м

Максимальне навантаження при введенні в дію витяжного купола площею 8 м2

на швидкостях польоту 400 км/год. ………………………………… 6500 кгс

Тягове зусилля купола 8 м2 при швидкості польоту:

- 300 км/год ………………………. 2750 + 600 кгс;

- 350 км/год  ……………………… 3500 + 600 кгс;

- 400 км/год ………………………. 4500 + 600 кгс.

Напрямок тягового зусилля купола 8 кв2, що не виходить за межі

конуса коливань ланки з кутом при вершині ……………………… не більш 14°.

Діапазон робочих …………………………………………………….. + 60о С;

Загальна вага витяжної парашутної системи ……………………… 47 + 5 кг.

Вага системи, підвішеної на замок …………………………………. 42 + 2 кг.

Габаритні розміри складеної парашутної системи:

- довжина ………………………… 500 + 50 мм,

- висота …………………………… 500 + 50 мм,

- ширина ………………………….. 350 + 50 мм.

Термін служби ……………………………………………………….. 12 років.

Термін зберігання без переукладання у складеному стані :

- на складі…………………………. 12 місяців

- установлені на літаку…………… 1 місяць

Технічний ресурс …………………………………………………….... 5 застосувань.

Ланка витяжна

Витяжна ланка (мал.2) призначена для введення в дію гальмового полотнища після спрацьовування замка ДЕР-2-47 чи ДЕР-3-54.

Витяжна ланка складається з ланки й амортизатора і має дві петлі. Ланка виготовлена зі шнура ШТКП-12-450, амортизатор - з ранцевого шнура ШРкр. Амортизатор служить для фіксування ланки в неробочому стані. Ланка з амортизатором для запобігання від механічних ушкоджень закрито чохлом, зі стрічки ЖБМкр-35-260. Мала петля розчековує кишені гальмового полотнища, велика петля приєднується до замка ДЕР-2-47.

мал.2 Ланка витяжна

- –  мала петля, 2 – чохол, 3 – амортизатор ШРкр, 4 – велика петля.

Полотнище гальмове

Гальмове полотнище (мал.3) призначено для запобігання провалювання упакування при відході від літака, для витравлювання ланки зі сот упакування і для зниження упакування. Гальмове полотнище виготовляється з капронового авіазенту і складається з основи гальмового полотнища з дном, кишень і пружин з кільцем.

Для більш ефективного наповнення кишень повітряним потоком на нижній крайці основи мається металеве кільце, а на чотирьох кишенях - по пружині. Для прив'язки полотнища до упакування на основі маються петлі з ЛТКП-26-600. На кишенях маються петлі для стягування і зачековки їх. Основа полотнища з внутрішньої сторони зв'язана двома зав'язками зі ШХБ-60.

мал.3 Гальмове полотнище: 1 – основа, 2 – кишені, 3 – петлі для зачекування кишень, 4 – кільце, 5 – пружина, 6 – петлі для з’єднання гальмового полотнища з упакуванням, 7 – зав’язка ШХБ-60

Упакування

Упакування (мал.4) призначено для укладання в нього купола 8 кв2 і частини ланки.

Упакування виготовлене з капронового авіазенту Б и плащової полотнини. Упакування має мішок, у який укладається купол 8 кв2. На мішку нашиті петлі з кільцями для його стягування і зачековки і петля, що служить для стягування основи упакування. Між основою упакування і мішком розташована нижня основа і боковини з перемичками, що утворять соти. На основу упакування нашиті ремені зі стрічки ЛТКП-44-1600: два ремені з пряжками і два - без пряжок. Ременями пластина твердості кріпиться до упакування. На основу упакування нашиті петлі з ЛТКП-26-600 для прив'язі гальмового полотнища і для стягування покладеного упакування з бокових і торцевих сторін. Дві петлі червоного кольору і чотири петлі сірого кольору служать для прив'язки ланки на упакуванні. На упакуванні мається дві ручки з напівльняної стрічки ЛНЛкр-43-325 для перенесення упакування.

мал.4 Упакування: 1 – ремені без пряжок, 2 – основа упакування, 3 – ручка,               4 – петля кріплення гальмового полотнища, 5 – петлі з кільцями для стягування упакування з торцю, 6 – петлі для стягування упакування, 7 – петлі червоного кольору, 8 – ремінь з пряжкою, 9 – мішок, 10 – кільця для стягування мішку,               11 – соти, 12 – петлі сірого кольору.

Петля капронова

Петля капронова (мал.5) призначена для зачекування мішка упакування, у якому розміщається купол 8 кв2. Двома вільними кінцями петля прив'язується до одному з кілець мішка (для запобігання втрати).

Виготовлено петлю зі шнура ШКП-200 довжиною 0,1 м. довжина вільних кінців петлі 9,5 мм.

мал.5 Петля капронова.

Пластина жорсткості

Пластина твердості (мал.6) призначена для підвішування витяжної парашутної системи до замка ДЕР-2-47 чи ДЕР-3-54 літаків. Виготовлена зі сталі 30ХГСА і має антикорозійне покриття. У центрі пластини мається вушко, за допомогою якого упакування підвішується до замка ДЕР-2-47. По краях пластини маються отвори для просмикування в них ременів упакування. У пластині виконано два поглиблення, призначені для фіксації в них упорів замка ДЕР-2-47. Для фіксації замка ДЕР-3-54 на пластині встановлюються знімні бобишки.

мал.6 Пластина жорсткості

1 – вушко, 2 – прокольні отвори, 3 – зйомна бобика, 4 – заглиблення.

Купол 8кв.м. зі стропами.

Купол площею 8кв.м, (мал. 7) призначений для витягу виробу з вантажної кабіни літака.

Купол має форму усіченого конуса з великою основою вгорі і складається з основи купола, боковини і строп з коушем. Виготовлений з капронової тканини: основа - у два шари, боковина - в один. Підсилювальний каркас складається з радіальних і кругових стрічок ЛТКП-25-450. Радіальні стрічки в нижньої кромки закінчуються кінцями до яких приєднуються 60 строп із ЛТКП-25-450 довжиною 3,47м. Стропи зведені в коуш, що укладений у чохол. Купол має полюсний отвір діаметром 0,364м, на яке нашите полюсне полотнище.

| мал.7 Купол 8кв.м. зі стропами | мал.8 Чохол запобіжний |
| --- | --- |
| 1 – основа, 2 – боковина, 3 – стропи, 4 – коуш строп, 5 – нижня кромка, 6 – полюсний отвір | 1 – посилю вальний каркас, 2 – зав’язки |

Чохол запобіжний

Запобіжний чохол (мал. 8) призначений для запобігання зачеплення вузла з'єднання коушів купола 8кв.м. і ланки за стропи купола і від механічних ушкоджень. Чохол виготовлений із плащової полотнини з підсилювальним каркасом зі стрічки ЛТКкрП-26-600.

У краї чохла просунута зав'язка зі шнура ШКП-200 для кріплення його на коушах ланки і купола 8кв.м.

Ланка ВПС-8.

Ланка довжиною 50м (мал.9) призначена для з’єднання ВПС-8 та ЗКП і забезпечення стійкої роботи ВПС-8 у повітряному потоці. Ланка виготовлена зі стрічки ЛТКП-26-600 у 28 додавань або стрічки ЛТКП-27-1600 у 10 додавань. Стрічки закриті чохлом з авіазенту Б. Ланка має два коуша: один, м'який приєднується до коуша купола 8кв.м., інший - з металевою шайбою, приєднується до замка ЗКП.

На відстані 1,1 м від м'якого коуша на ланці мається петля зі шпилькою-чекою, призначеної для зачековки мішка упакування. На відстані 10; 14; 19; 24.5; 30,5; 36,5; і 39,5 і від коуша з металевою шайбою маються петлі з цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7, що визначають положення виробу у вантажній кабіні.

мал.9 Ланка ВПС-8.

1 – м’який коуш, 2 – шпилька-чека, 3 – чохол, 4 – петля з цифрою, 5 – стрічки ЛТКП-26-600 (або стрічки ЛТКП-27-1600), 6 – коуш з металевою шайбою.

Зав'язки

Зав'язка ШХБ-125 довжиною 1,1м призначена для стягування петель бічної сторони упакування.

Зав'язка ШХБ-60 довжиною 1,3м призначена для стягування і зачековки упакування з боку виходу ланки.

Зав'язка ШХБ-60 довжиною 0,7м призначена для стягування упакування з боку мішка упакування.

Зав'язка ШТКП-12-450 довжиною 2,5м призначена для приєднання гальмового полотнища до упакування.

Зав'язка ШХБ-20 довжиною 0,7м призначена для стягування і зачековки кишень гальмового полотнища.

Паспорт.

Паспорт призначений для запису зведень про приймання, передачу, експлуатацію і ремонті витяжної парашутної системи. Паспорт є невід'ємною частиною витяжної парашутної системи. Правила ведення викладені в самому паспорті.

Сумка переносна

Сумка переносна призначена для збереження, перенесення і транспортування ВПС-8. Сумка виготовлена з авіазенту Б и має дві ручки для перенесення. Верхня кромка сумки стягується шнуром ШХБ-125. Ширина сумки 1,24 м, довжина 1,365м.

Інструменти і приладдя

Укладання витяжної парашутної системи проводиться на укладальному столі розміром: довжина - 9м, ширина 1м, висота - 1м із гладкою  поверхнею чи на укладальному полотнищі.

мал.10 Перелік інструмента:

1 - пруток укладальний, 2 - лінійка укладальна, 3 - кільце шнурове, 4 - зав'язка ШХБ-125 (довжина 2,5м), 5 - зав'язка ШХБ-20 (довжина 7м), 6 - нитка контрувальна, 7 - полотнище укладальне (1од. на 5 систем), 8 - зав'язка             ШХБ кр-36 (довжина 1м), 9 - прокладка (25шт. на 10 систем), 10 – трамбування, 11 – пристрій для затягування ременів.

Друге навчальне питання. Схема роботи витяжної парашутної системи          ВПС-8 при витягуванні об’єкту десантування із літака та в повітрі, правила її експлуатації і зберігання.

Витяжна парашутна система вводиться в дію в момент натискання в літаку кнопки скидання вантажу. При цьому спрацьовує замок ДЕР-2-47 (ДЕР-3-54), на якому за допомогою вушка пластини жорсткості кріпиться упакування з куполом 8кв.м. При відділенні упакування від замка витяжна ланка, закріплена одним кінцем на замку ДЕР-2-47 розчековує кишені гальмового полотнища. Кишені наповняються повітрям і гальмове полотнище тягне упакування від літака. Ланка розчековує упакування і, витягуючи зі стільників, вводить у дію купол 8кв.м. Наповнивши купол, через ланку витягує з вантажної кабіни виріб і вводить у дію додатковий витяжний парашут і основну парашутну систему. Упакування з пластиною жорсткості знижуються на гальмовому полотнищі.

Транспортування витяжних парашутних систем допускається будь-яким видом транспорту.

Технічні огляди витяжних систем проводяться перед кожним укладанням і переукладанням. ВПС-8 які зберігаються в неукладеному стані, повинні просушуватися один раз у 12 місяців.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо призначення та тактико-технічних характеристик, загальної будови витяжної парашутної системи ВПС-8.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.

# Text boxes

мал.1 Витяжна парашутна система ВПС-8

у розгорнутому (а) та в зібраному вигляді (б)

- ланка витяжна

- полотнище гальмове

- упакування

- пластина жорсткості

- купол зі стропами

- чохол запобіжний

- ланка ВПС

- сумка переносна мала

- сумка переносна велика

- петля капронова

- зав'язки

- інструменти і приладдя

- паспорт