Тема 4. Матеріальна частина важкої повітрянодесантної техніки.

Заняття №5. Порядок монтажу витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку ВТА.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з порядком монтажу та огляду витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку ВТА перед зльотом.

Час: 3 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка», ч.2, Військ. Видав. 1986 р.,            с. 247-252.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Підготовка і десантування озброєння, бойової техніки і вантажів парашутним способом на парашутних платформах, парашутно - реактивними і безплотформними системами, засоби без парашутного десантування підрозділів", Миколаїв, КВП МНУ, 2017.

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Монтаж витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку ВТА.

- Порядок огляду парашутної системи ВПС-8 перед зльотом літака.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Монтаж витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку ВТА.

Монтаж витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку здійснює екіпаж літака в складі двох чоловік. Монтаж ВПС-8 складається з наступних операцій:

- огляд і підготовку ВПС-8 до монтажу;

- приєднання витяжної ланки до замка ДЕР-2-47;

- приєднання замка ДЕР-2-47 до пластини жорсткості (мал.1);

- монтаж блоків ВПС-8 в нішах гермостворки (мал.2-3);

Перед монтажем у літаку перевірте наявність витяжної ланки і правильність її монтажу на упакуванні витяжної системи. Положить витяжну систему на підлогу вантажної кабіни поблизу місця, у якому вона монтується, так, щоб ланка була звернена убік польоту літака. Упакуванням і кільцям гальмових полотнищ необхідно додати еліптичну форму. На упакування покладіть замок так щоб стрілка, позначене на замку, була спрямована убік виходу ланки з упакування. Велику петлю витяжної ланки просмикніть у вушко замка й утворіть вузол. Вузол цілком не затягуйте.

Покладіть упакування пластиною жорсткості догори. Зведіть замок. Візьміть його двома руками і поставте так, щоб важіль замка заходився над вушком пластини твердості. Стрілка замка ДЕР-2-47 повинна бути спрямована у бік виходу ланки. Надавіть на замок так, щоб важіль замка ввійшов у вушко пластини жорсткості, і замкніть замок. Упори замка вставте в поглиблення на пластині жорсткості і виверніть передній упор до повного зіткнення з пластиною жорсткості, а задній упор встановлений на постійну довжину і законтрований. Зніміть зав'язку червоного кольору. Слабину витяжної ланки заправте під зав'язку приєднання гальмового полотнища до упакування біля пластини жорсткості.

Візьміть упакування з витяжною системою і замком ДЕР-2-47 за переносні ручки і вставте в балочний держатель БД2-76 ніші 1, розташований на створці. Витяжна система повинна бути розташована вниз гальмовим полотнищем. Контроль правильності установці забезпечується за допомогою сигналізаторів. Так само підвішуються упакування витяжних систем для 2, 3. і 4 виробів. При розміщенні упакувань у нішах 3 і 4 між ними ставиться прокладка.

Ланка від упакування, розташованої в ніші 1, прокладете зверху вниз по упакуванню і прив'яжіть до крайової петлі на основі упакування ниткою контровочной у два складення. Підніміть ланку догори по упакуванню і прив'яжіть його до другої червоної петлі на упакуванні. Потім вільний кінець ланки опустите вниз, підведіть до вушка на гермостворке і прив'яжіть зав'язкою ШХБ-20. Для виключення переплутування ланок упакувань при монтажі їх на гермостворке на бортах линяй прокладки пофарбовані різною фарбою:

- для виробів 1 і 2 - у білий колір (на гермостворці маються вушка з 1 по 5);

- для виробів 3 і 4 - у жовтий колір (на гермостворці маються вушка з 9 по 14).

Прив'яжіть ланки до інших вушок на гермостворках прямим вузлом шнуром ШХБ-20. При переході ланки від гермостворки до вертикальної стінки залишіть слабину ланки 0,5 м для забезпечення підйому гермостворки. При монтажі ланок ВПС-8 необхідно керуватися трафаретом "Прокладка ланок ВПС", що знаходиться на гермостворці. Ланки, що прокладаються по бортах (для усіх виробів), прив'яжіть зав'язками ШХ5-20 до вушок прямим вузлом по лінії прокладка ланок із кроком 1000 + 100 мм.

Ланки витяжних систем для виробів 1 і 2 прокладайте по білих лініях, що проходить по бокових сидіннях: по лівому борті для виробу 1, і по правому для виробу 2. Ланки витяжних систем для виробів 3 і 4 прокладайте по жовтих лініях, що проходить по середині бортів: по лівому борті для виробу 3, по правому борті для виробу 4. Коуш ланки приєднаєте до скоби замка ЗКП. Прив'яжіть ланку до монорельсу літака Іл-76 на відстані 0,15 - 0,5 м від замка ЗКП зав'язкою ШХБ-125. При наявності слабини ланки зайву довжину складіть зігзагообразно на відстані не більш 1,5 м і прив'яжіть двома зав'язками ШХБ-20 за отвір замків бортових сидінь. Після повного монтажу ВПС-8 перевірте правильність прив'язки і послідовність ланок, наявність слабини довжиною 0,5 м при переході від гермостворки до вертикальної стінки, наявність прокладок.

мал.1 Приєднання замка Дер-2-47 до пластини жорсткості.

1 - замок Дер-2-47, 2 – велика петля витяжної ланки, 3 – стрілка, 4 – задній упор, 5 – зав’язка ШХБ-20, 6 – мала петля витяжної ланки, 7 – передній упор.

мал.2 Монтаж блоків ВПС-8 в нішах гермостворки.

1 – слабина ланки довжиною 0,5м, 2 – блок ВПС-8 від 1-ого об’єкту, 3 - блок ВПС-8 від 3-ого об’єкту, 4 – монорельс, 5 – гермостворка, 6 – блок ВПС-8 від 4-ого об’єкту; 7 – блок ВПС-8 від 2-ого об’єкту.

мал.3 Монтаж витяжної ланки ВПС-8 від замка ЗКП у літаку Іл-76.

а – в Іл-76м, б – в Іл-76

1 – резиновий шнур, 2 – зав’язка ШХБ-20, 3 – зав’язка ШХБ-125.

Монтаж ВПС-8 методом "ЦУГ"

Підготовку ВПС-8 і всього комплексу об’єкту, що десантується першим, проводиться в звичайному порядку. Монтаж ВПС-8 на гермостворку літака проводить екіпаж літака. При десантуванні "ЦУГ" монтаж ВПС на об’єкт  здійснює екіпаж машини у наступному порядку:

- зняти ВПС-8 з парашутної площадки, пропустити через петлі основи упакування стяжку зі шнура ШТКП-12-450 довжиною 2,5 м у два складення, стягти її та зв'язати. Обрізати кінці, що залишилися, на 30 мм. Поставити закріпки капроновими нитками 9 КрП у два складення, виконавши 5 стібків, пропустити під стяжкою стяжний пояс перпендикулярно площини, що проходить через ручки упакування.

- підвісити упакування на стяжному поясі за площадку на попередній у порядку десантування машині і затягти кінці швартовочного ременя. Заправити кінці стяжного пояса під ремені, підв'язати шнуром ШХБ-20.

- підв'язати зав'язку до площадки поруч із точкою підвіски упакування на стяжному поясі. Слабину ланки заправити в упакування, підв'язати упакування за ручку до площадки і до кронштейна машини ШХБ-125. Слабину ланки підв'язати ШХБ-125 до монорельсу літака на відстані 300 - 400 мм від штока ЗКП і перевірити приєднання ланки ВПС до замка ЗКП.

Порядок огляду парашутної системи ВПС-8 перед зльотом літака.

Перед зльотом перевіряється:

а) зняття зав'язки ШХБ кр-36 з петель кишені гальмового полотнища;

б) відповідність зав'язки кишень гальмового полотнища типу літака;

в) відповідність положення стрілки на замку ДЕР-2-47 з напрямком польоту;

г) правильність прокладки і прив'язка ланки по гермостворці, тросам і бортам вантажної кабіни;

д) правильність прив'язки ланки зав'язкою ШХБ-125 до монорельсу на відстані 0,3-0,4м від замка ЗКП

е) з'єднання ланки з замком ЗКП.

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 2 години під час “військового дня”.