Тема 4. Матеріальна частина важкої повітрянодесантної техніки.

Заняття №8.   Завантаження техніки та вантажів , підготовлених до десантування посадочним способом у повітряні судна. Визначення центру ваги.

Вид заняття: самостійна робота(

Навчальна і виховна мета:

- Ознайомити студентів з порядком завантаження техніки та вантажів, підготовлених до десантування посадочним способом у повітряні судна.

Час: 3 години.

Місце: клас.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література:

- Настанова з повітрянодесантної служби. (НПДС-2006).

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ " Підготовка і десантування озброєння, бойової техніки і вантажів парашутним способом на парашутних платформах, парашутно - реактивними і безплотформними системами, засоби без парашутного десантування підрозділів", Миколаїв, КВП МНУ, 2017.

Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:

- Варіанти завантаження техніки та вантажів, підготовлених до десантування посадочним способом у повітряні судна.

- Визначення центру ваги.

Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

Навчальний матеріал:

Типові варіанти завантаження озброєння та техніки у вертольоти Мі-6,

Мі-8 для десантування посадочним способом.

| № п/п | Варіанти завантаження | Кількість | Вага (тони) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одиниць | Загальна |
| для вертольотів типу Мі-6 |
| 1 | Р-141 Особового складу | 1 4 | 6,0 0,1 | 6,0 0,4 |
| 2 | Р-142 Особового складу | 1 5 | 5,7 0,1 | 5,7 0,5 |
| 3 | Р-440 Особового складу | 1 4 | 5,8 0,1 | 5,8 0,4 |
| 4 | Г-66 ЗУ-23 б/п к ЗУ-23 Особового складу | 1 1 15 5 | 3,6 1,0 56 0,1 | 3,6 1,0 0,8 0,5 |
| 5 | Г-66 б/п к ЗУ-23 Особового складу | 1 26 ящиків 2 | 3,6 56 0,1 | 3,6 1,5 0,2 |
| 6 | Г-66 Д-30 б/п к Д-30 Особового складу | 1 1 10 ящиків 2 | 3,6 3,3 80 кг 0,1 | 3,6 3,3 0,8 0,2 |
| 7 | Г-66 б/п к Д-30 Особового складу | 1 20 ящиків 2 | 3,6 80 кг 0,1 | 3,6 1,6 1,2 |
| 8 | УАЗ-452 Мед. майно Особового складу | 2 - 6 | 1,9 2+0,3 0,1 | 3,8 0,6 0,6 |
| для вертольотів типу Мі-8 |
| 1 | Особового складу | 24 | 0,1 | 2,4 |
| 2 | УАЗ-469 АГС-17 б/п к АГС-17 Особового складу | 1 2 5 ящ. + 6 коробов 4 | 1,6 31 кг 52 кг +14,5 кг 0,1 | 1,6 0,06 0,26+0,9 0,4 |
| 3 | УАЗ-469 82 мм М б/п к 82 мм М Особового складу | 1 2 8 ящ. + 8 лотков 4 | 1,6 61 кг 48 кг +12,5 кг 0,1 | 1,6 0,12 0,38+0,1 0,2 |
| 4 | УАЗ-469 б/п к 82 мм М Особового складу | 1 10 ящ. 2 | 1,6 48 кг 0,1 | 1,6 0,48 0,2 |
| 5 | УАЗ-469 СПГ-9 б/п к СПГ-9 Особового складу | 1 1 3 ящ.+ 2 ящ. 4 | 1,6 64,5 кг 57 кг + 63 кг 0,1 | 1,6 0,06 0,13 + 0,17 0,4 |

Розрахунок центру ваги для автомобільної техніки

Центр ваги автомобіля визначається по формулам:

- для 2 – х осного автомобіля без грузу

ЦТ1= Р1*Х1-Р2*L1+P2*Х1

де: Р1- нагрузка на передню ось

Х1- відстань від передньої осі до ЦТ

Р2- нагрузка на задню ось

L1- база машини.

Звідси:    Х1 = Р2*L1

Робщ.

Р общ.= Р1 + Р2

- для 2 – х осного автомобіля з грузом

# ЦТ2= Р1*Х2-Р2*L1+P2*Х2

Х2 = Р2*L1

Робщ.

СХЕМА

розміщення центрів ваги

1. На автомобілі на лівій стороні наносяться два положення центра ваги

с грузом і без груза.

Визначається центр ваги хрестами, справа від них вказується повна вага автомобіля відповідно до грузу чи без грузу.

- Центр ваги наноситься на висоті (м).

УАЗ – 462,452,3151 – 0,7 м

ГАЗ – 53, 66              - 1,0 м

ЗІЛ – 130, 131            -  1,5 м

УРАЛ – 4320, 43202  -  1,5 м

- На ремонтних машинах та других спец. машинах центр ваги знаходиться аналогічно базовим автомобілям з грузом.

Розміщення центрів ваги від передньої осі автомобіля

| Марка машини | З номінальним грузом | Без груза |
| --- | --- | --- |
|  | ЦТ , м | повна вага, кг | ЦТ , м | повна вага, кг |
| Г-66 з лебідкою | 1,68 | 5970 | 1,18 | 3640 |
| Г-66 без лебідки | 1,75 | 5800 | 1,27 | 3470 |
| Р – 142 | 1,55 | 5600 | - | - |
| Р – 141 | 1,68 | 5900 | - | - |
| ГАЗ – 53 | 2,65 | 5520 | 2,20 | 3200 |
| Зіл - 130 | 2,77 | 9500 | 1,93 | 4300 |
| Зіл – 131 | 2,70 | 10400 | 2,08 | 6700 |
| Урал - 4320 | 2,92 | 13840 | 2,10 | 8020 |
| Урал - 43202 | 2,99 | 15120 | 2,17 | 7900 |
| УАЗ – 3151 | 1,30 | 2150 | 1,10 | 1650 |
| УАЗ – 469 | 1,30 | 2150 | 1,10 | 1650 |

# Footnotes

(Примітки - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години під час “військового дня”.

# Text boxes

ЦТ      3640

ЦТ      3640

Х1

Х2

ЦТ1

ЦТ2