Тема 6. Матеріальна частина спеціального спорядження парашутиста – десантника і рятувальних засобів для здійсненні стрибків з парашутом на воду.

Заняття №4.  Призначення, склад підготовка до стрибку малого човна авіаційного рятувального МЛАС-1-об і плота рятувального надувного ПСН-1.

Вид заняття: групове заняття.

Навчальна і виховна мета:

- Надати теоретичні знання щодо призначення, складу малого човна авіаційного рятувального МЛАС-1-об і плота рятувального надувного ПСН-1.

- Ознайомити студентів з правилами підготовки до стрибку малого човна авіаційного рятувального МЛАС-1-об і плота рятувального надувного ПСН-1, порядком їх використання.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 2 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП.

Література:

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.1, Військ.вид. 1986р.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Дидактичні засоби навчання: мультимедійний пристрій, слайди.

Матеріальне забезпечення: комплект учбових малого човна авіаційного рятувального МЛАС-1-об і плота рятувального надувного ПСН-1.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 70хв.:

- Призначення, основні технічні характеристики, склад і загальна будова, порядок підготовки до стрибку малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

- Призначення, основні технічні характеристики, склад і загальна будова, порядок підготовки до стрибку плота рятувального надувного ПСН-1.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання.  Призначення, основні технічні характеристики, склад і загальна будова, порядок підготовки до стрибку малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

Авіаційний рятувальний човен МЛАС-1-об (мал.1) є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримання людини на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

Тактико-технічні дані:

Габаритні розміри човна у наповненому стані:

Довжина……………………………………………………. 1890мм

ширина: корма/ніс…………………………………………. 960/540мм

висота:   корма/ніс…………………………………………. 255/160мм

Вага човна в комплекті з балоном………………………… 3,5кг

Об’єм наповненого човна…………………………………. 150л

Робочий тиск газу в оболонці	……………………………. 1-4мм рт.ст.

Експлуатаційна завантаженість………………………….. 100кг;

Температура середовища…………………………………. +50-30оС;

Час наповнення човна…………………………………….. 1-3 хв.

Кількість вуглекислоти в балоні…………………………. 285-300г.

В комплект авіаційного рятувального човна входить :

1 - Човен (у тому числі):

а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном

б) ручний міх

в) черпак

г) плавучий якір

д) набір гумових пробок.

2 - Сумка для транспортування

3 - Паспорт на човен

мал.1 Авіаційний рятувальний човен МЛАС-1-об:

1- борта; 2- днище; 3- балон з вуглекислотою; 4- ручний міх; 5- кишеня для міху;      6- випускний вентиль; 7- поручні; 8- плавучий якір; 9- черпак; 10- конусні пробки у мішечку; 11- кишеня балону; 12- водо баластний мішок; 13- номер човна.

Човен має надувні борти та не надувне днище. Човни виготовлюються зі діагонально-дубльованої прогумованої шовкової тканини, пофарбованої в оранжевий колір. Борти являють собою оболонку без відсіків, утворену шістьома склеєними між собою усіченими конусами та циліндрами з прогумованої тканини.

До оболонки бортів приклеєне не надувне днище. Для зручності розміщення людини в човні та для кращої його стійкості в кормовій частині оболонка бортів має більший діаметр, ніж в носовій, та крім того кормова частина зроблена дещо ширше носової. З метою надання човну стійкості під час посадки в нього з води в кормовій частині до днища приклеєний водо баластний  мішок, а на борту човна наклеєні дві пари стрічкових поручнів.

Балон з висотно-напірним клапаном знаходиться у спеціальної кишені яка наклеєна на кормовій частині та приєднана до човна за допомогою штуцера з гайкою.  Після викидання човна із вантажного контейнеру ГК-30-Ум від ваги човна натягується витяжний шнур та зривається чека на вуглекислотному балоні і оболонки бортів автоматично наповнюються вуглекислим газом. Для травлення газу з оболонки під час підготовки човна до укладання в його кормовий частині вмонтовано випускний вентиль з пробкою яка прив’язана до вентиля.

Ручний міх змонтований на лівому борту човна, що дозволяє за необхідністю піддувати оболонки повітрям. Міх виготовлений з прогумованої тканини та має гумовий клапан, який працює з липестковим клапаном та сталевою пружиною. Міх не зйомний, закріплений на човні за допомогою гумової трубки, яка вклеєна в оболонку. В неробочому стані міх укладається у кишеню, наклеєну на оболонку.

Плавучий якір із тканини, призначений для утримання човна в плоскості вітру (поперек хвиль) та для зменшення швидкості дрейфу. Плавучий якір прив’язаний за допомогою стропи довжиною 3м до шайби у кормовий частині човна. Плавучий якір завжди тримати всередині човна.

Черпак  призначений для вичерпування води яка накопичилася у човні, об’ємом 1,4л виготовлений з того же матеріалу що й човен, прив’язаний стропою довжиною 1,5м до шайби наклеєній в кормовий частині.

Чотири конусні пробки двох розмірів призначені для тимчасового закриття пробоїн діаметром до 25мм. Пробки знаходяться у мішечку який прив’язаний до одного з поручнів.

Друге навчальне питання.  Призначення, основні технічні характеристики, склад і загальна будова, порядок підготовки до стрибку плота рятувального надувного ПСН-1.

Пліт рятувальний надувний одномісний ПСН-1 є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для  підтримання парашутиста-десантника на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

Тактико-технічні дані:

Вага плота……………………………………………………….. не більш 3,1кг

Розміри плота у наповненому стані: довжина……………….. 1720/1500 мм

ширина…………………… 530/900 мм

висота…………………….. 150/720 мм

Об’єм надувних бортів (однокамерний)……………………… 90л

Робочий тиск газу в бортах…………………………………….. 0,08-0,1 кгс/см2

Експлуатаційна завантаженість…………………………………120кг

Температура середовища……………………………………….. від + 50о до – 30оС

Час наповнення плота від балону при температурі +50оС……1хв.

при температурі +25оС….… 1,5 хв.

при температурі – 30оС……. 5хв.

Ємкість балону…………………………………………………….0,3л

Вага балону……………………………………………………….. не більш 510г.

Термін експлуатації плота……………………………………….. 5 років.

В комплект плота входить :

1 – Пліт (у тому числі):

а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном

б) ручний міх

в) губка

г) плавучий якір

2 - Сумка для транспортування

3 - Паспорт на пліт

Пліт має надувні борти, надувний захисний чохол та не надувне днище (з надувним містком). Пліт виготовлюється із діагонально-дубльованої прогумованої тканини, оранжевого кольору.

Борти являють собою оболонку без відсіків з прогумованої тканини. До оболонки бортів приклеєне не надувне днище з надувним містком. Для зручності розміщення людини в плоту та для кращої його стійкості в кормовій частині оболонка бортів має два відсіки, які запобігають перевертанню плота при посадці в нього, крім того кормова частина зроблена дещо ширше носової. Для запобігання нахльостування у пліт води, при сильних хвилях, до нього приклеєний захисний чохол, який закривається за допомогою текстильної застібки. Захисний чохол та місток надуваються після посадки людини у пліт через спеціальні трубки з клапанами. На борти плота наклеєні дві пари поручнів з капронової стрічки для зручності посадки людини у нього.

З метою надання плоту стійкості під час посадки в нього з води в кормовій частині до днища приклеєний водо баластний мішок.

Балон з висотно-напірним клапаном служить для автоматичного наповнення плота.

Для травлення газу з оболонки під час підготовки плота до укладки у вантажний контейнер ГК-30-Ум, в його кормовій частині вмонтовано випускний вентиль.

Ручний міх змонтований на лівому борту плота, що дозволяє за необхідністю наповнювати оболонки повітрям.

Плавучий якір із тканини прив’язаний за допомогою стропи довжиною 3м, призначений для утримання плота в поперек хвиль та для зменшення швидкості дрейфу.

Губка, яка  прив’язана стропом довжиною 1,5м, призначена для вилучення води, яка накопичується у плоту.

При експлуатації плота проколи, не великі пориви та розклейки швів (не більш 120мм) – можна заклеїти накладкою із прогумованої тканини та  дати просохнути 10 – 15хв. Результати ремонту вписуються у паспорт.

Порядок підготовки до стрибку на воду МЛАС-1-об і ПСН-1.

До підготовленого та складеного для стрибків на воду контейнера ГК-30-У приєднати клапан з подушкою для укладання під нього човна (плота) та накласти її на портплед, закриваючи переносні ремені, клапан подушки відкинути (мал.2). Перед укладанням човна (плота) під клапан необхідно стравити з нього повітря. Для цього потрібно вивернути пробку і туго скатати човен (пліт), після чого пробку завернути. Накладаючи борти човна (плота) один на другий, човен (пліт) скласти так, щоб його ширина не перевищувала ширину подушки контейнера ГК-30-У. Човен (пліт) уложити на подушку так, щоб балон знаходився у правої бокової кишені головкою до укладеної з’єднувальної ланки, при цьому черпак, якір та ручний міх не повинні знаходитися на балоні.

Вільний кінець шнурового пристрою контейнера ГК-30-У пропустити крізь вушко запобіжника та закріпити на ньому прямим вузлом, розташовуючи вузол на відстані 500мм від кінця шнура (мал.3), пропускаючи кінець шнура у отвір двох плечового важеля, закріпити на ньому шнур прямим вузлом. Відстань між вузлами не повинна бути менш 110мм. Кінець шнура, який залишився прив’язати до петлі кріплення човна. Відстань між вузлами повинна бути не менш 180мм. Потім на човен (пліт) накласти клапан, підвернути його бокові сторони, обгортаючи човен (пліт) та затягнути клапан контейнера ГК-30-У. При затягуванні клапанів під човен (пліт) підігнути його передню частину, убираючи всі складки, заправити кишені клапану всередину(мал.4).

| мал.2 | мал.3 |
| --- | --- |
| Монтаж човна МЛАС-1-об |
| 1- подушка; 2 - вантажний контейнер; 3 - шнуровий устрій; 4 - клапан; 5 - штуцер; 6 - важіль пусковий; 7 - ручки; |

| мал.4 | Монтаж шнурового пристрою | мал.5 |
| --- | --- | --- |
| 1 - шнуровий пристрій; 2 - клапан; 3 - подушка, 4 - карабін; 5 - силові стрічки |

Кінець шнурового пристрою з карабіном вивести з під клапану праворуч та зачепити карабін за край портпледа (мал.5). Після підгонки підвісної системи основного парашута і монтажу вантажного контейнера до неї надіти запобіжний пояс, пропустив його у вікна головної лямки основного парашута.

При здійсненні стрибків на воду з рятувальним човном МЛАС-1-об (плотом ПСН-1) накладка шнурового пристрою контейнера ГК-30-У пришивається до комбінезону парашутиста-десантника.

Правила експлуатації та зберігання МЛАС-1-об і ПСН-1.

Рятувальні човни (плоти) зберігаються в опалювальних сховищах, у переносних сумках на стелажах в один ряд по висоті. Перед закладкою на збереження вони укомплектовуються і пересипаються тальком. Клапани балонів, заправлених вуглекислотою, закриваються захисними чохлами й обертаються матерією для запобігання жилетів від ушкодження. Вентиля балонів пломбуються.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо призначення, складу  малого човна авіаційного рятувального МЛАС-1-об і плота рятувального надувного ПСН-1.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.