Заняття 7.2: Підготовка кулемета Калашникова (ККМ) до стрільби.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

Література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.161-185;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм кулемети Калашникова ПК, ПКМ, ПКМС, ПКБ, ПКМБ, ПКТ Київ, 2005 р. с.69-77.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

9.  Стрілецька зброя та вогнева підготовка ч.І. Горчаков Л.О.  Миколаїв, 2006, с. 117-135.

Завдання: розглянути роботу частин і механізмів при заряджанні та веденні вогню з кулемета; визначити порядок чищення та змащування, а також  запасний інструмент та приладдя  кулемета; зясувати затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення; розглянути способи пересування з кулеметом  та способи ведення вогню.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робота частин і механізмів при заряджанні та веденні вогню з кулемета. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.182-183. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм кулемет Калашникова КК. |
| 2 | Чищення та змащування . ЗІП кулемета. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.183-184. - Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм кулемет Калашникова КК. |
| 3 | Способи пересування з кулеметом та ведення вогню. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.184-185. - Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм кулемет Калашникова КК. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Робота частин і механізмів при заряджанні та веденні вогню з кулемета.

Стан частин і механізмів до заряджання

Затворна рама з газовим поршнем і затвором під дією поворотно-бойової пружини знаходяться в передньому стані; газовий поршень - в трубці газової камери; канал ствола закрито затвором. Поворотно-бойова пружина має найбільший стиск.

Робота частин і механізмів при зарядженні.

Для зарядження кулемета необхідно:

- повернути рукоятку кулемета ліворуч;

- покласти стрічку на основу так, щоб перший патрон тільки зайшов за кільця витятувача;

- закрити кришку стальної коробки;

- відвести за рукоятку перезарядження затворну раму назад до відказу, поставити її на бойовий взвод;

- подати рукоятку перезарядження вперед до відказу.

При відведенні рукоятки назад - відводити затворну раму назад, стискуючи поворотно-бойову пружину.  Зачепи витягувача виймають зі стрічки патрон і переносять його назад. Патрон під впливом важеля подачі спускається в приймальне вікно основи приймача та стає перед досилателем затвору.

Спусковй важіль під дією затворної рами спускається донизу; як тільки затворна рама своїм бойовим взводом пройде шептало спускового важеля, спусковий важіль під дією своєї пружини підіймається вгору; при поворотній дії затворна рама стає на бойовий взвод. Кулемет заряджено.

Робота частин і механізмів при стрільбі

Для відкриття вогню необхідно:

- повернути прапорець запобіжника вперед;

- натиснути на спусковий гачок;

- спусковий гачок, зацепом натисаує на спусковий важіль і виводить його шептало з-під бойового взводу затворної рами;

- затвор виштовхує патрон з приймального вікна основи приймача, досилає його в патронник і закривае канал ствола;

- палець заскакує за чергову ланку стрічки;

- зацепи витятувача заскакують за край дна гільзи чергового патрона;

- бойок ударника виходить з отвіра в основі затвора та розбиває капсуль патрона - відбувається постріл.

Подальша дія проходить під впливом порохових газів, те ж, що й при відведенні затворної рами за рукоятку.

Призначення газового регулятора та його робота.

Регулятор служить для регулювання кількості порохових газів, що діють на поршень затворної рами. Він має два отвори (довгастий і круглий) для випуску газів з газової камери назовні, два виступи з фіксаторами для утримання регулятора на патрубку, пази для заходу виступів гільзи, застосовуваної для повороту регулятора при його перестановці з одного ділення  на інше.

Регулятор кулемета ПКТ має три канавки різної глибини для відводу порохових газів з каналу ствола в патрубок газової камери, головку з трьома вирізами для фіксатора, позначеними цифрами 1, 2, 3, дві кільцеві проточки для поліпшення обтюрації порохових газів, різь для нагвинчування гайки регулятора, проріз (отвір) для шпильки, що утримує гайку в необхідному положенні.

З нових кулеметів (до настрілу 2—3 тис. пострілів) стрільба ведеться при установці регулятора на поділку (цифру) 2. Потім цей регулятор установлюється на поділку 1 і, якщо немає затримки, стрільба ведеться на цій установці. Установка регулятора на цифру 3 робиться при стрільбі в затруднених умовах експлуатації, коли маються затримки в стрілянині, пов'язані з недоходом рухливих частин у крайнє заднє положення.

Газовий  регулятор

а- кулемета ПК (ПКМ); б – кулемета ПКТ; 1 – отвір для випуску газів; 2 – виступи; 3 – фіксатор; 4 – пази для проходу закраїни гільзи; 5 – регулятор; 6 – гайка регулятора; 7 – проріз для викрутки; 8 – шпилька; 9 – отвір в кільцевій проточці для шпильки; 10 – різь для гайки; 11 – кільцеві проточки; 12 – головка; 13 – вирізи для фіксатора; 14 – канавки для відводу порохових газів; 15 – проріз для шпильки.

Друге навчальне питання. Чищення та змащування. ЗІП кулемета. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення.

Огляд кулемета проводиться: щодня; перед виходом на заняття,  перед стрільбою; під час чищення.

Поточне обслуговування (чищення і змащення) кулемета виконується під безпосереднім керівництвом  командира відділення обслугою (кулеметником):

- при підготовці до стрільби;

- після стрільби бойовими і холостими патронами негайно по закінченні  стрільби на стрільбищі (у полі); при цьому слід почистити і змастити ствольну коробку, канал ствола, газову камеру, затворну раму з газовим поршнем і затвор; остаточне чищення кулемета робиться після повернення зі стрільби.

- після занять у полі без стрільби — після повернення з занять;

- у бойовій обстановці і на тривалих навчаннях — щодня в періоди затишку бою і під час перерв навчанні;

- якщо кулемет не застосовувався - не менше одного разу на тиждень, а в умовах жаркого і сухого клімату - через 2-4 дні.

Після чищення кулемет змастити. Мастило наносити тільки на добре очищену і суху поверхню металу негайно після чищення, щоб не допустити впливу вологи на метал.

Чищення і змащення кулемета проводяться під безпосереднім керівництвом командира відділення. Командир відділення зобов'язаний: визначити ступінь необхідного розбирання, чищення і змащення; перевірити справність приладдя і доброякісність матеріалів для чищення; перевірити правильність і якість зробленого чищення і дати дозвіл на змащення і складання; перевірити правильність зробленого змащення і складання кулемета.

Офіцери зобов'язані періодично бути присутніми при чищенні кулемета і перевіряти правильність його проведення.

При казарменому чи табірному розташуванні чищення кулемета робити в спеціально відведених  місцях на обладнаних для цієї мети столах, а в бойовій обстановці і на навчаннях — на чистих підстилках, дошках, фанері і т.д.

На стрільбищі після стрільби кулемет чистити у відведених для цього місцях розчином РЧС чи рідким рушничним мастилом. Чищення кулемета   розчином РЧС робити тільки під керівництвом офіцераабо  старшини підрозділу.

Кулемет, вичищений на стрільбищі рідким рушничним мастилом, після повернення в казарму необхідно вичистити розчином РЧС.

У польових умовах чищення і змащення кулемета виконується тільки рідким рушничним мастилом.

Для чищення і змащення кулемета застосовуються:

- рідке рушничне мастило - для чищення кулемета і змащення каналу ствола, частин і механізмів при температурі повітря від +5 до —50°С;

- рушничне мастило - для змащення каналу ствола, частин і механізмів кулемета після їх чищення; це мастило застосовується при температурі повітря вище +5°С;

- розчин РЧС—для чищення каналу ствола та інших частин.

Примітка . Розчин РЧС виготовляється в підрозділі у кількості, необхідній для чищення зброї протягом однієї доби.

Склад розчину:

— вода, придатна для пиття, - 1 л;

— вуглекислий амоній — 200 г;

— двохромовокислий калій (хромпік) — 3—5 г.

Невелику кількість розчину дозволяється зберігати не більш ніж 7 діб в скляних посудинах, закупорених пробкою, у темному місці і на відстані від нагрівальних приладів. У металеві маслянки розчин РЧС наливати забороняється;

— ганчір’я чи папір КВ-22 - для обтирання, чищення і змащення кулемета;

— пакля (коротке льоноволокно), очищена від костриці, - тільки для чищення.

Для зручності чищення пазів, вирізів і отворів застосовувати дерев'яні палички.

Чищення кулемета виконується в такому порядку:

1) підготувати матеріали для чищення і змащення;

2) розібрати кулемет;

3) оглянути приладдя  і підготувати його для використання під час  чищення;

4) прочистити канал ствола.( Канал ствола чистити з боку патронника, відокремивши попередньо полум’ягасник, якщо проводилася стрільба. Покласти ствол у вирізи стола для чищення зброї чи на звичайний стіл, а при відсутності стола ствол покласти на чисту підстилку.)

Для чищення каналу ствола рідким рушничним мастилом скласти паклю у вигляді цифри 8, перехрестям вісімки накласти на кінець протирки й укласти волокна паклі уздовж стрижня протирки; при цьому кінці паклі повинні бути коротші стрижня протирки, а товщина шомпола повинна бути такою, щоб протирка з паклею вводилася в канал ствола невеликим зусиллям руки; просочити паклю рідким рушничним мастилом. Увести шомпол у канал ствола; плавно, не згинаючи шомпола, просунути його по всій довжині каналу ствола кілька разів. Вийняти шомпол, перемінити паклю, просочити її і у тім же порядку прочистити канал ствола кілька разів. Після цього ретельно обтерти шомпол і протерти канал ствола чистою сухою паклею, а потім чистим ганчір’ям. Оглянути ганчір’я; якщо на ньому будуть помітні сліди нагару (чорність) чи іржі, забруднення, продовжувати чищення каналу ствола. Якщо ганчір’я після протирання вийшло з каналу ствола чистим, тобто без чорності від порохового диму чи нагару жовтого кольору від іржі, ретельно оглянути канал ствола , звертаючи особливу увагу на кути нарізів, чи не залишилося в них нагару.

Чищення каналу ствола розчином РЧС робити йоржиком, нагвинченим на шомпол і змоченим у розчині. Чищення розчином РЧС продовжувати доти, поки йоржик чи пакля, ганчір’я  не будуть виходити зі ствола чистими (без нагару і зелені). Наступного дня перевірити якість зробленого чищення; якщо при протиранні каналу ствола чистим ганчір’ям на ньому буде виявлений нагар, зробити чищення в тім же порядку.

По закінченні чищення нарізної частини каналу ствола в такому ж порядку вичистити патронник і полум’ягасник.

Примітка. Якщо при чищенні протирка із шомполом застрягне в каналі ствола, потрібно ввести в канал небагато розігрітого рідкого рушничного мастила і через кілька хвилин спробувати вийняти шомпол. Якщо шомпол не виймається, ствол відправити в артилерійську ремонтну майстерню, а на кулемет поставити запасний ствол.

Газову камеру і регулятор промити рідким рушничним мастилом чи розчином РЧС і прочистити паклею (ганчір’ям) за допомогою викрутки і дерев'яних паличок. Газову камеру і регулятор після чищення розчином РЧС насухо протерти ганчір’ям, оглянути канал ствола, щоб у ньому не залишилося розчину РЧС і сторонніх предметів.

Ствольну коробку, трубку газового поршня, затворну раму, газовий поршень, затвор чистити ганчір’ям, просоченим рідким рушничним мастилом чи розчином РЧС, після чого їх насухо протерти. Якщо для чищення після стрільби застосовується рідке рушничне мастило, газовий поршень, трубку газового поршня, а також циліндричні вирізи затвора покрити мастилом чи обгорнути їх на 3—5 хв ганчір’ям, змоченим мастилом. Після цього за допомогою паличок видалити затверділий пороховий нагар і насухо їх протерти.

Змащення кулемета виконується  в такому порядку:

Змазати канал ствола. Нагвинтити на шомпол протирку і накласти на неї ганчір’я, просочене мастилом. Увести протирку в канал ствола з боку патронника і плавно просунути її два-три рази по всій довжині ствола, щоб рівномірно покрити канал ствола тонким шаром мастила. Змазати патронник.

Всі інші металеві частини і механізми кулемета і станка за допомогою промасленого ганчір’я покрити тонким шаром мастила. Зайве мастило сприяє забрудненню частин і може викликати затримки при стрільбі. Дерев'яні частини не змазувати.

По закінченні змащення скласти кулемет. При складанні кулемета звертати увагу на номери, що є на частинах, для того щоб не переплутати їх з частинами інших кулеметів.

Після складання кулемета перевірити роботу його частин і механізмів, вичистити і змастити коробки з патронними стрічками і приладдям,   показати командиру відділення.

У холодну пору року при температурі +5°С і  нижче кулемет змащувати тільки рідким рушничним мастилом. При переході з одного мастила на інше потрібно ретельно видалити старе мастило з частин кулемета.

Для видалення мастила необхідно виконати повне розбирання кулемета і промити всі металеві частини у рідкому рушничному мастилі, не допускаючи, щоб мастило залишилося на витках пружин, у кутах пазів та в інших важкодоступних місцях; потім обтерти їх чистим ганчір’ям.

Примітка . Застосування рушничного мастила при температурі повітря нижче +5°С замість рідкого рушничного мастила забороняється. Допускається щорічне застосування рідкого рушничного мастила в районах з невисокими температурами в літній період.

Кулемет, внесений з морозу в тепле приміщення, чистити через  10—20 хв (після того, як він  упріває). Рекомендується перед входом у тепле приміщення зовнішні поверхні кулемета обтерти ганчір’ям, просоченим рідким рушничним мастилом.

Кулемет, що здається на склад на тривале зберігання,необхідно змастити рідким рушничним мастилом, загорнути в один шар інгібованого, а потім в один шар парафінованого паперу.

З І П       кулемета    Калашникова.

Приладдя служить для розбирання, складання, чищення і змащення кулемета.

До приладдя належать: шомпол, протирка, йоржик, викрутка, вибивач, пенал, викидач і маслянка.

Шомпол застосовується для чищення і змащення каналу ствола, патрубка газової камери, трубки поршня, каналу затворної рами, а також каналів і порожнин ствольної коробки й інших частин кулемета. Шомпол складається з трьох ланок, що згвинчуються одна з одною. На одному кінці він має головку для з'єднання з піною (шомпол кулемета ПКТ на одному кінці має ручку), на іншому — щілину для просмикування дрантя чи клоччя і різь для нагвинчування протирки чи йоржика.

Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола.

Йоржик застосовується для чищення каналу ствола розчином РЧС.

Викрутка і вибивач застосовуються при розбиранні, складанні і чищенні кулемета. На викрутці є: дві крайки для чищення патрубка газової камери, виріз (ключ) на торці для вгвинчування (вигвинчування) мушки і бічний виріз для закріплення протирки на шомполі.

Пенал служить для збереження протирки, йоржика, викрутки і вибивача. Він закривається кришкою. Пенал застосовується як рукоятка шомпола при чищенні кулемета і викрутки при вгвинчуванні (вигвинчуванні) гвинтів і мушки. Пенал має два круглих отвори для приєднання шомпола, овальний і прямокутний отвори для приєднання викрутки.

Приладдя

1 — шомпол кулеметів ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ і ПКМВ; 2 — шомпол кулемета ПКТ; 3 — протирка;  4 — йоржик;  5 — викрутка; 6 - вибивач; 7 — пенал з кришкою; 8 — витягач;  9 — маслянка до  кулемета  ПКТ;   10 і 11 — рамка і втулка для стрільби холостими патронами.

Викидач застосовується для викидання з патронника частини гільзи, що залишилася, у випадку її поперечного розриву.

Маслянка розміщається в прикладі. Вона має кришку з йоржиком для змащення частин кулемета. Маслянка до кулемета ПКТ служить для зберігання мастила і переноситься в сумці.

Запасні частини, інструмент і приладдя кулемета ПКТ укладають в сумку і завжди утримують при кулеметі.

Затримки при стрільбі з кулемета та способи їх усунення

Для попередження затримок при стрільбі необхідно:

- постійно тримати кулемет у повній справності;

- своєчасно оглядати, чистити та змащувати;

- перед стрільбою протирати канал ствола;

- при стрільбі та при русі оберігати кулемет від забруднення та ударів;

- у бою прочищувати газові шляхи та злегка змазувати затвор та затворну раму;

- не доводити ствол до перегріву.

Затримки під час стрільби способи  та їх усунення.

| Затримки та їх усунення | Причини затримок | Способи усунення |
| --- | --- | --- |
| 1. Недоходження затворної рами в попереднє положення. | 1. Забруднення ствольної коробки або патронника, нагар в патрубці газової камери. 2. Пом'ятість або забруднення патрона чи стрічки. | Змазати патронник, тертящієся частини, патрубок газової камери. Замінити патрони та стрічку. |
| 2. Осічка. | 1. Несправність патрону. 2. Несправність ударнику. З. Забруднення кулемета та захолонення змазки. | Оглянути патрон, якщо не має пом'ятин на капсулі, прочистити патроннік та тертящієся частини. При поломці або зносі ударника відправити в майстерню. |
| З. Невитягування гільзи. | 1. Несправність викидувача, або його пружини. 2. Забруднення патронніка або патрона, зрив зокраїни гільзи. | Якщо гільза не витягується, поміняти ствол. У випадку зриву зокраїн гільзи прочистити патроннік, змазати патрони в стрічці, переставити регулятор на меньше ділення. При несправності викидувача або пружини відправити в майстерню. |
| 4. Перехоплення гільзи. | 1. Забруднення тертящіхся частин газових шляхів або патронніка. 2. Несправність віддзеркалюючого виступу або штовхателя щитка. 3. Несправність відкидувача або його пружин. | Віддалити гільзу із ствольної коробки та продовжити стрільбу. При повторенні затримки змазати тертящієся частини і патроннік. При несправності викидувача, пружини віддзеркалюючого виступу, штовхателя щитка КК відправити в майстерню. |
| 5. Поперечний розрив гільзи. | 1. Великий зазор між казеним зрізом ствола та затвора. 2. Несправність затвора . | Перезарядяти кулемет. Якщо дульця гільзи залишилося у патронніку, витятти її за допомогою витятувача. При повторенні затримки змістити ствол назад. |
| 6.Неповний відхід за творної рами. | 1. Забруднення тертящіхся частин. 2. Заклинювання стрічки в патронній коробці. Перекос стрічки у приймачі. | Перезарядити кулемет. Оглядіти укладання стрічки в коробку. Якщо затримка повторюється, переставити ретулятор на більше ділення. |
| 7. Мимовільна стрільба. | 1. Несправність спускового механізму. 2. Оточення бойового взводу. 3. Забруднення кулемета, захолонення змазки. 4. Несправності елект-роспуску. | Припинити стрільбу, притиснувши рукою стрічку до приймача. Розрядити кулемет, оглядіти шептало, бойовий взвод, якщо вони справні, переставити регулятор на більше ділення та змазати тертящієся частини. |
| 8. Незахоплення або загублення патрона зацепами витягувача. | 1. Несправість зачепів витятувача. 2. Осідання пружини пальця подачі або пружини верхніх пальців. | Витянути гільзу з патронніка, перезарядити кулемет і продовжувати стрільбу. При повторені затримки оглядіти зацепи витягувача і пружини пальця подачі та верхніх пальців, якщо вони справні, кулемет відправити до майстерні. |

Третє навчальне питання. Способи пересування з кулеметом  та ведення вогню.

Способи пересування з кулеметом і ведення вогню.

|  | Порядок пересування з кулеметом. |
| --- | --- |
|  | Способи перенесення кулемету: а – однією рукою; б – двома руками. |
|  | Положення кулеметника при встановленні кулемета на землю. |
|  | Опора руками об землю при прийнятті положення для стрільби лежачі. |
|  | Положення для стрільби лежачі. |
|  | Положення рук при стрільбі лежачі. |