Заняття 7.6: Підготовка пістолета Макарова до стрільби.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

Література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.186-193;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова зі стрілецької справи. 9 мм пістолет Макарова (ПМ).

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

# Завдання: розглянути роботу частин і механізмів при заряджанні та веденні вогню з пістолета Макарова; визначити порядок проведення  огляду та  підготовки до стрільби пістолета і патронів, а також  комплектність  та порядок збереження; зясувати затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робота частин і механізмів при заряджанні та веденні вогню з пістолета. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.187-188. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Настанова зі стрілецької справи. 9 мм пістолет Макарова (ПМ). |
| 2 | Огляд та підготовка до стрільби пістолета і патронів. Порядок їх збереження. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.187,189,193. - Настанова зі стрілецької справи. 9 мм пістолет Макарова (ПМ). |
| 3 | Затримки, які виникають під час стрільби із пістолета та способи їх усунення. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.192-193. - Настанова зі стрілецької справи. 9 мм пістолет Макарова (ПМ). |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Робота частин і механізмів при заряджанні та веденні вогню з пістолета.

Пістолет, простий за будовою і в застосуванні завжди готовий до дії. Пістолет - зброя самозарядна, так як його перезарядка під час стрільби проходить автоматично.

Робота автоматики пістолета заснована на принципі використання енергії віддачі вільного затвора. Затвор із стволом щеплення не мають. Надійність каналу ствола при пострілі досягається великою масою затвору і силою повернення пружини. В пістолеті ударно-спусковий механізм куркового типу самовзводний, що дозволяє відкривати вогонь баз попереднього взведення курка безпосереднім натиском на хвіст спускового гачка. Безпека в поводженні з пістолетом забезпечується запобіжником.

Принцип роботи механізмів і частин пістолета ПМ під час стрільби

Для виконання пострілу необхідно натиснути вказівним пальцем на спусковий гачок. Курок при цьому наносить удар по ударнику, який розбиває капсуль патрона. У результаті цього запалюється пороховий заряд і утворюється велика кількість порохових газів. Куля за рахунок тиску порохових газів викидається з каналу ствола. Затвор під тиском газів, що передаються через дно гільзи, відходить назад, утримуючи викидачем гільзу і стискаючи зворотню пружину. Гільза при зустрічі з відбивачем викидається назовні через вікно затвору.

Затвор при відході у заднє крайнє положення повертає курок в цапфах назад і ставить його на бойовий звід. Відійшовши назад до відказу, затвор під дією зворотньої пружини повертається вперед. При русі вперед затвор досилачем проштовхує з магазину черговий патрон і досилає його у патронник. Канал стволу зачинений вільним затвором; пістолет знов готовий до пострілу.

Для виконання слідуючого пострілу необхідно відпустити спусковий гачок, а потім знов натиснути на нього. Таким чином стрільба буде вестись до повного використання патронів в магазині.

Після використання всіх патронів з магазину затвор стає на затворну затримку і залишається в задньому положенні.

Друге навчальне питання. Огляд та  підготовка до стрільби пістолета і патронів. Порядок їх збереження.

Для з’ясування стану зброї, її справності і бойової готовності проводяться періодичні огляди пістолетів в терміни, що встановлені Статутом внутрішньої служби. (Командир взводу – не менше одного разу на два тижні).

Кожний військовослужбовець повинен оглядати пістолет щодня, перед виходом на заняття, перед стрільбою та під час чищення.

При щоденному огляді перевірити:

- відсутність іржі, подряпин, забоїн і тріщин;

- справність затвору, магазину, ударно-спускового механізму, запобіжника і затворної затримки;

- справність мушки і цілика;

- чи надійно утримується магазин в основі рукоятки;

- чистоту каналу ствола.

Підготовка пістолета до стрільби:

- оглянути пістолет у розібраному вигляді;

- оглянути зібраний пістолет;

- оглянути патрони;

- зарядити магазин;

- безпосередньо перед стрільбою прочистити та витерти насухо канал ствола.

Третє навчальне питання. Затримки, які виникають під час стрільби із пістолета та способи їх усунення.

Пістолет при правильному використанні, уважному догляді й зберіганні є надійною і безвідмовною зброєю. Слід зазначити, що при довгому використанні внаслідок зносу частин і механізмів, а частіше при неохайному використанні та при неуважному догляді, можуть виникнути затримки при стрільбі з пістолета, і щоб забезпечити безвідмовність у роботі необхідно:

- правильно готувати пістолет до стрільби:

- своєчасно оглядати, чистити й змазувати пістолет;

- своєчасно проводити ремонт;

- перед стрільбою оглянути патрони;

- оберігати пістолет від забруднення й ударів.

| Затримки | Причини затримок | Засоби їх усунення |
| --- | --- | --- |
| 1. Осічка. | Капсуль патрона несправний. Згущення мастила або забруднення каналу під ударником. Не повністю загвинчений гвинт рукоятки. | Перезарядити пістолет. Оглянути й почистити пістолет. Загвинтити гвинт рукоятки до кінця. |
| 2. Недокриття патрона затвором. | Забруднення патронника пазів рамки й чашечки. Ускладнений рух викидача через забруднення пружини викидача або гніту. | Довести затвор уперед поштовхом руки. Оглянути й прочистити пістолет. |
| З. Недодача або непросування патрона в патронник. | Забруднення магазину і рухомих частин пістолета. Погнутість верхніх частин корпуса магазина. | Перезарядити пістолет. Замінити магазин. |
| 4. Защемлення гільзи затвором. | Забруднення рухомих частин пістолета. Несправність викидача, його пружини або відображувача. | Викинути защемлену гільзу. Відправити пістолет до майстерні. |
| 5. Автоматична стрільба. | Загущення мастила. Знос бойового зводу курка. Послаблення або знос пружини шептала. | Оглянути й почистити пістолет. Відправити пістолет у майстерню. |