Заняття 9.6: Приведення озброєння БТР до нормального бою різними способами.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

Навчальна література:

1. Бронетранспортер  БТР-70 (техничний  опис та інструкція по експлуатації) М, 1988  стор.15-16, 48-50.

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Л.Горчаков.Миколаїв, 2012, стор.244-259;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова по 14,5- мм крупнокаліберному кулемету ККВТ. К,2005р, стор.6-25.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

Завдання: розглянути послідовність вивірки кулеметів та прицілу БТР по віддаленій точці; визначити  порядок складання контрольної мішені для вивірки кулеметів БТР; з'ясувати затримки, які виникають  під час стрільби із кулеметів ККВТ та ККТ  та способи їх усунення.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послідовність вивірки кулеметів та прицілу БТР по віддаленій точці. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков - Бронетранспортер БТР-70 (техничний опис та інструкція по експлуатації) М, 1988. - Настанова по 14,5- мм крупнокаліберному кулемету ККВТ. К,2005р. |
| 2 | Складання контрольної мішені для вивірки кулеметів БТР. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков - Настанова по 14,5- мм крупнокаліберному кулемету ККВТ. К,2005р. |
| 3 | Затримки, які виникають під час стрільби із кулеметів ККВТ та ККТ та способи їх усунення. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков - Настанова по 14,5- мм крупнокаліберному кулемету ККВТ. К,2005р. - Бронетранспортер БТР-70 (техничний опис та інструкція по експлуатації) М, 1988. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Послідовність вивірки кулеметів та прицілу БТР по віддаленій точці.

У бойовій обстановці вивірка кулеметів і прицілів проводиться періодично при кожній можливості.

Вивірка кулеметів  за допомогою віддаленої точки виконується по добре видимому предмету,який знаходиться на відстані не ближче 800 м.

Вивірка кулеметів і прицілів провадиться перед кожній стрільбою, а також після заміни прицілу або трубок холодного пристрілювання (ТХП).

Вивірка кулеметів і прицілу виконується в такому порядку:

1) Встановити БТР на горизонтальній площадці з твердим грунтом, при цьому повздовжня вісь повинна збігатися з напрямком стрільби. Тиск у шинах коліс бронетранспортеру повинен бути однаковим і дорівнювати нормальному. Двигун зупиняється, включається перша передача і машина стає на ручне гальмо.

2) Вставити ТХП у стволи кулеметів (у кулемета ККТ попередньо відокремити пломенегасник) до упора, підняти сигнальні прапорці трубок вгору і простежити, щоб нитка сітки трубок знаходилась у вертикальному положенні .

3) Спостерігаючи через окуляр ТХП, навести кулемет ККВТ на вибраний  предмет і загальмувати установку.Верхній кутник прицілу повинен співпадати з точкою наведення стволу.

4) Якщо зазначеного суміщення немає, те необхідно зробити переміщення прицілу  ПП-61 АМ  в шахті башти БТР   за допомогою механізмів вивірки.

5) Для суміщення вершини кутника сітки прицілу ПП-61 АМ  з вибраною точкою необхідно:

- послабити дві гайки кріплення прицілу;

- переміщуючи приціл руками, сполучити вершину кутника сітки прицілу з вибраною точкою;

- закріпити приціл у цьому положенні спочатку зажимним гвинтом, попередньо ослабивши  його стопор, а потім гайками кріплення прицілу; поступово повертаючи зажимний  гвинт, закріпити зажимний гвинт стопором.

6) Перевірити, куди спрямовані перехрестя ТХП кулемета ККТ. Перехрестя ТХП і контрольної точки (вибраного предмета ) повинні співпадати.

Якщо  лінії візування збігаються з відповідними відмітками на контрольній точці, то вивірювання на цьому закінчується, а кулемети і приціл вважаються вивіреними. Якщо зазначеного суміщення немає, те необхідно зробити переміщення кулемета ККТ і прицілу на установці за допомогою механізмів вивірки.

Наприклад: перехрестя ТХП кулемета ККТ спрямовано правіше і вище відмітки «ККТ» на контрольній точці, тоді треба послабити на 1-2 оберти:

- лівий чіп горизонтального гвинта механізму вивірки і, загвинчуючи правий чіп, сполучити вертикальну нитку перехрестя ТХП з відміткою «ККТ» на мішені, загвинтити лівий чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо відмітки «ККТ»;

- нижній чіп задньої стійки механізму вивірки  і, загвинчуючи верхній чіп, сполучити горизонтальну нитку перехрестя ТХП з відміткою «ККТ» на контрольній точці , загвинтити нижній чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо відмітки «ККТ» відносно контрольної мішені.

Друге навчальне питання. Складання контрольної мішені для вивірки кулеметів БТР.

Для побудови контрольної мішені необхідно:

- до щита, виставленому в 20 м, прикріпити білий лист паперу з перехрестям і оцінкою «ККВТ»;

- вставити в канал стволів кулеметів ТХП і за допомогою механізмів наводки сполучити перехрестя ТХП кулемета ККВТ із перехрестям на контрольній мішені;

- загальмувати механізми наводки;

- на контрольній мішені за допомогою указок, візуючи через трикутник сітки прицілу і за допомогою ТХП кулемета ККТ, задати точку візування прицілу (ПП) і точку осі каналу ствола кулемета («ККТ»). Положення кожній із цих точок на мішені варто визначити, як середню точку з трьох оцінок.

Указки, що застосовуються при складанні контрольних мішеней.

Контрольна мішень повинна зберігатися в машині або в командира взводу (роти).

Третє навчальне питання. Затримки, які виникають  під час стрільби із кулеметів ККВТ та ККТ  та способи їх усунення.

Затримки під час стрільби з кулемета ККВТ  і способи їх усунення

| Найменування затримки і її прояв | Причини затримки | Способи усунення |
| --- | --- | --- |
| Неповне відходження рухомих частин назад Рухомі частини під час руху назад зупинилися у проміжному поло-женні . Слабий накол кап-суля патрона, осічка або недокриття Рухомі частини підій-шли в переднє поло-ження, патрон досла-ний в патронник, але пострілу немає. Невідбиття останньої гільзи Рухомі частини в передньому положенні гільза відійшла назад до патронника. Заклинення ланки стрічки в приймачі Рухомі частини в передньому положенні, стрічка з патронами перекошена в прий-мачі. | Забруднення рухомих частин. 2. Несправність патрона. 1. Несправність патрона. 2.Потрапив сторонній предмет між стволом і бойовою личиною або між остовом затвора і бойовою личиною. 1.Поломка чи осадження пружини подавача. 2.Закруглення чи наплив металу на за плечиках подавача і на упорі подавача. 1. Несправність ланки стрічки. | 1.Почистити і змастити кулемет. 2.Відкрити кришку ствольної коробки і усунути несправний патрон. 1.Відвести затвор назад , поставивши його на шептало і продовжувати стрільбу . 2.Усунути сторонній предмет. 3.Розібрати затвор, збільшити вихід бойка або замінити бойок. 4.Почистити затвор і надульник і змастити частини, що труться. 1.Замінити пружину подавача. 2.Замінити подавач чи упор пружини подавача. 1.Відкрити кришку ствольної коробки і поправити стрічку. 2.Замінити несправну стрічку. |

Затримки під час стрільби з кулемета ККТ  і способи їх усунення

| Найменування затримки і її прояв | Причини затримок | Способи усунення |
| --- | --- | --- |
| Недохід затворної рами в переднє положення. Затворна рама, не дійшовши в переднє положення, зупинилася, черговий патрон у патроннику, зачепи викидача не захопили патрон у приймачі | Забруднення ствольної коробки чи патронника, нагар у патрубку газової камери. Пом’ятість чи забруднення патрона чи стрічки | Не розбираючи кулемет, змазати патронник, частини, що труться, патрубок газової камери. З першою нагодою прочистити кулемет чи замінити ствол. Замінити патрони чи стрічку |
| Осічка. Затворна рама в передньому положенні, патрон у патроннику, пострілу не відбулося Невитяг гільзи. Затворна рама зупинилася в проміжному положенні, гільза залишилася в патроннику і черговий патрон уткнувся в неї кулею Прихват гільзи. Гільза, яка витягнута з патронника, залишається в ствольній коробці чи защемляється в її вікні затвором Поперечний розрив гільзи. Затворна рама не дійшла в переднє положення, тому що передня частина гільзи, що розірвалася, залишилася в патроннику і не дозволяє ввійти в нього патронові, що досилається | Несправність патрона. Несправність ударника. Забруднення кулемета Несправність викидача чи його пружини. Забруднення патронника чи патрона, зрив закраїни гільзи Забруднення тертьових частин, газових шляхів чи патронника. Несправність відбивного виступу чи штовхальника щитка. Несправність викидача чи його пружини Великий зазор між казенним зрізом ствола і затвором. Несправність патрона | Оглянути витягнутий з патронника патрон і при відсутності глибокої вм'ятини на капсулі прочистити затвор, патронник і тертьові частини, а при поломці чи зносі ударника кулемет відправити в ремонтну майстерню Якщо гільза при перезарядженні з патронника не витягається, вибити її шомполом чи замінити ствол. У випадку зриву закраїни гільзи прочистити патронник, переставити регулятор на менший розподіл. При несправності викидача чи його пружини кулемет відправити в ремонтну майстерню Вирвати гільзу зі ствольної коробки і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки змазати тертьові частини і патронник. При несправності викидача, його пружини, відбивного виступу чи штовхальника щитка кулемет відправити в ремонтну майстерню Якщо при перезарядженні кулемета викинутий патрон витяг передню частину гільзи, стрільбу продовжувати. Якщо передня частина гільзи залишилася в патроннику, витягти її за допомогою викидача гільзи чи замінити ствол. Для витягування передньої частини гільзи треба розрядити кулемет, уставити викидач у патронник, спустити затворну раму з бойового зводу і енергійно відвести її назад. При повторенні затримки змістити ствол назад, для чого вибити шпильку гвинта замикача ствола, вигвинтити викруткою гвинт на один оберт і вставити шпилькузатворну раму з бойового зводу і енергійно відвести її назад. При повторенні затримки змістити ствол назад, для чого вибити шпильку гвинта замикача ствола, вигвинтити викруткою гвинт на один оберт і вставити шпильку |
| Неповний відхід затворної рами назад. Затворна рама зупинилася в проміжному положенні, патрон, викинутий із приймача, залишився в зачепах викидача Мимовільна стрільба. При відпусканні спускового гачка (кнопки електроспуску чи спускового важеля) стрільба не припиняється | Забруднення тертьових частин. Заклинення стрічки в патронній коробці. Перекіс стрічки в приймачі Несправність спускового механізму. Округлення бойового зводу затворної рами. Забруднення кулемета, застигання мастила. Несправності електроспуску | затворну раму з бойового зводу і енергійно відвести її назад. При повторенні затримки змістити ствол назад, для чого вибити шпильку гвинта замикача ствола, вигвинтити викруткою гвинт на один оберт і вставити шпильку За рукоятку перезарядження затворну раму поставити на бойовий звід і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки, розрядивши кулемет, оглянути укладання і правильність спорядження стрічки. Якщо стрічка покладена і споряджена правильно, переставити регулятор на більший розподіл. При першій нагоді прочистити і змазати кулемет Зупинити стрільбу, пригорнувши рукою стрічку до приймача. Розрядити кулемет, оглянути шепталу і бойовий звід. Якщо вони справні, переставити регулятор на більший розподіл і змазати тертьові частини. Роз'єднати штепсельне рознімання електроспуску і продовжувати стрільбу за допомогою спускового важеля. При повторенні затримки кулемет відправити в ремонтну майстерню |
| Відмова електроспуску. При натисканні на кнопку електроспуску не відбувається спуску затворної рами з бойового зводу | Низька напруга бортової мережі машини. Відсутність контакту в штепсельному розніманні електроспуску | Продовжувати стрільбу, користуючись спусковим важелем. Перевірити з'єднання штепсельного рознімання. З першою нагодою перевірити ланцюг електроспуску й усунути несправності |