МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  кафедри  військової  підготовки

полковник (з)

А.М.БАХТІН

„ ____”___________________ 20____ року.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення заняття

з навчальної дисципліни

ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА

(найменування або шифр навчальної дисципліни)

Змістовий модуль КСП.15.02

Тема 9. Матеріальна частина десантного метеорологічного комплекту(ДМК). Розгортання ДМК і визначення атмосферних параметрів.

| спеціальність | ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В |
| --- | --- |
|  | АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І |
|  | МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ |
|  | ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ (ВОС-021300) |
| кваліфікація | ОФІЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____”________________20_____ р.

Протокол №_____

Розробив: викладач   Кучирина С.М.__________

(посада,    науковий ступінь,    вчене   звання,

військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

м. Миколаїв

Тема 9. Матеріальна частина десантного метеорологічного комплекту(ДМК). Розгортання ДМК і визначення атмосферних параметрів.

Навчальні та виховні цілі:

- Дати студентам теоретичні знання щодо призначення, тактико-технічних і експлуатаційних характеристик, будови десантного метеорологічного комплекту, правил його експлуатації та зберігання.

- Ознайомити студентів з правилами розгортання ДМК і визначення атмосферних параметрів.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Послідовність проведення занять та розрахунок часу

| № п/п | Найменування занять | Вид занять | Кількість годин | Місце проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матеріальна частина десантного метеорологічного комплекту(ДМК). Розгортання ДМК і визначення атмосферних параметрів. | групове заняття | 4 | спеціалізований клас ПДП (в/ч А0224) |

Загальні положення щодо організації та методики проведення занять

- Вивчення даної теми спрямованої на отримання студентами теоретичних знань щодо призначення, тактико-технічних і експлуатаційних характеристик, будови десантного метеорологічного комплекту, правил його експлуатації та зберігання, ознайомлення студентів з правилами розгортання ДМК і визначення атмосферних параметрів.

- Під час підготовки до проведення занять викладач повинен керуватися програмою вивчення, тематичним планом, настановою з повітрянодесантної служби НПДС-2006, а також вказівками завідувача кафедри.

- Підготовку до занять здійснювати у складі учбової групи в часи самостійної підготовки та самостійних занять студентів. Підсумком роботи викладача і студентів на самостійних підготовках є повна готовність групи до заняття.

- Заняття з вивчення матеріальної частини десантного метеорологічного комплекту проводити у спеціалізованому класі ПДП з використанням його обладнання і видачею матеріалу через мультимедійний пристрій або з використанням навчальної бази в/ч А0224.

- В ході заняття після кожного навчального питання проводити розбір, а закінчити заняття загальним розбором, де довести студентам: ступінь засвоєння навчального матеріалу даного заняття та досягнення навчальної мети, оцінки за роботу студентів, питання які необхідно допрацювати студентам самостійно, а також порядок підготовки до наступного заняття.

Тема 9.  Призначення та тактико-технічні характеристики, загальна будова десантного метеорологічного комплекту (ДМК). Розгортання ДМК та визначення атмосферних параметрів.

Вид заняття: групове заняття.

Навчальна і виховна мета:

- Дати студентам теоретичні знання щодо призначення, тактико-технічних і експлуатаційних характеристик, будови десантного метеорологічного комплекту, правил його експлуатації та зберігання.

- Ознайомити студентів з правилами розгортання ДМК і визначення атмосферних параметрів.

- Виховувати у студентів повагу до повітрянодесантної техніки, впевненість у її безвідмовній роботі.

Час: 4 години.

Місце: спеціалізований клас ПДП (в/ч А0224).

Література: Настанова з повітрянодесантної служби. (НПДС-2006),        Технічний опис та інструкція з експлуатації  десантного метеорологічного комплекту (ДМК).

Дидактичні засоби навчання: мультимедійне обладнання.

Матеріальне забезпечення: ДМК – 1к-т.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 70хв.:

- Призначення, ТТХ, склад десантного метеорологічного комплекту.

- Розгортання ДМК та визначення атмосферних параметрів.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання. Призначення, ТТХ, склад ДМК.

Десантний метеорологічний комплект (ДМК) призначений для виміру в польових умовах наступних параметрів метеорологічних елементів:

- миттєва швидкість вітру,

- напрямку вітру,

- відносної вологості повітря,

- температури повітря,

- атмосферного тиску,

- метеорологічної дальності видимості.

Технічні дані ДМК:

ДМК має наступні межі й погрішності виміру:

- миттєва швидкість вітру: діапазон виміру 1,5 - 40 м/сек, погрішність виміру            ± (0,5 + 0,05 V) м/сек, де V- миттєва швидкість вимірюваного вітру в м/сек.

- напрямок вітру: діапазон виміру 0 - 360°, погрішність виміру ± 10°.

- відносна вологість повітря: діапазон виміру 30 - 100%, погрішність виміру             ± 7%.

- температура повітря: діапазон виміру від -55°С до +45°С, погрішність виміру ±0,8°С.

- атмосферний тиск: діапазон виміру 560 - 800 мм рт.ст. , погрішність виміру приведена в табл.1.

| Значення атмосферного тиску в мм рт.ст. | Погрішність показників прибору в мм рт.ст. в залежності від температури повітря |
| --- | --- |
|  | +20°С | +50°C | -60°С |
| 790 | ± 1,8 | ± 2,2 | ± 2,6 |
| 760 | ± 1,4 | ± 2,0 | ± 2,0 |
| 730 | ± 1,8 | ± 2,2 | ± 2,6 |
| 700 | ± 2,3 | ± 2,7 | ± 3,1 |
| 670 | ± 2,8 | ± 3,5 | ± 3,6 |
| 640 | ± 3,0 | ± 3,9 | ± 4,3 |
| 610 | ± 3,2 | ± 4,2 | ± 4,9 |
| 570 | ± 3,4 | ± 4,6 | ± 5,4 |

- Метеорологічна дальність: діапазон виміру 0,3 - 10 км, погрішність виміру            ± 25%.

- Час розгортання ДМК — 15 хв.

- Маса всього комплекту — 26 кг.

- Висота метеорологічної щогли — 4м.

- Розміри чорного екрана 400х400 мм.

- Вага і габаритні розміри приладів ДМК

| Найменування приладів | Вага, кг | Габаритні розміри (мм) |
| --- | --- | --- |
| Датчик швидкості і напрямку вітру | 1,5 | 150х280х350 |
| Датчик температури і вологості | 0,9 | -О- 110х110 |
| Вимірник дальності видимості | 0,5 | 45х85х300 |
| Блок живлення | 1,8 | 89х97х152 |
| Покажчик метеорологічних елементів | 14,8 | 210х364х470 |
| Монтажний комплект | 6,5 |  |

Склад ДМК:

- Покажчик метеорологічних елементів………………………. — 1 шт.

- Датчик швидкості і напрямку вітру …………………………. — 1 шт.

- Датчик температури і вологості……………………………...  — 1 шт.

- Вимірювач дальності видимості (ИДВ)……………………... — 1 шт.

- Монтажний комплект, що складається з:

1) метеорологічної щогли (у комплекті)  яка складається з:   — 1 шт.

а) трубки стовбура                                     — 8 шт.

б) тринога                                                    — 1 шт.

в) скоби для кріплення чорного екрана   — 2 шт.

г) чорний екран                                           — 1 шт.

д) стяжки верхні                                         — 1 к-т

е) розтяжки нижні                                      — 1 к-т

ж) вбирні штирі                                          — 3 шт.

2) мірної котушки ……………………………………………..— 1 шт.

3) кабелю 10м …………………………………………………. — 1 к-т.

Шухляда укладальна ЗІП*, яка складається з:……………… — 1 шт.

а) ключ спеціальний № 1                          — 1 шт.

б) викрутка                                                 — 1 шт.

в) лампа А34                                              — 1 шт.

г) мембрана (елемент вологості)             — 1 шт.

д) запобіжник                                            — 2 шт.

е) пластина                                                 — 1 шт.

Компас ………………………………………………………….. — 1 шт.

Пенал, який складається з:…………………………………… — 1 шт.

а) кільце гумове                                          — 1 шт.

б) клапани гумові                                       — 8 шт.

в) трубка поліхлорвінілова 100 мм           — 1 шт.

г) флакон 0,2 л з електролітом для заливання акумуляторів і долівки в процесі експлуатації                                    — 1 шт.

* Постачання одного резервного ЗІП на 10 комплектів ДМК обмовляються договором.

Принцип роботи ДМК.

В основу виміру швидкості і напрямку вітру, температури і вологості повітря ДМК покладений принцип перетворення метеорологічних параметрів у кут повороту безконтактного сельсина датчика.

Друге навчальне питання: Розгортання ДМК , та визначення атмосферних параметрів.

До експлуатації ДМК допускаються особи, що добре знають склад і правила обслуговування і експлуатації електромеханічних метеорологічних приладів.

Категорично забороняється обслуговуючому персоналу виконувати розбирання і зборку ДМК у навчальних цілях.

Усі відомості про роботу ДМК повинні заноситися в технічний формуляр.

При підготовці комплекту до роботи необхідно провести огляд усіх його вузлів і перевірити їх працездатність. При цьому перевіряється:

- комплектність і зовнішній стан (без розбирання приладів);

- легкість зрушення вертушки і флюгерка датчика швидкості і напрямку вітру навколо своїх осей;

- працездатність датчика температури і вологості  перевіряється диханням під захисний кожух, при цьому шкала температури і вологості УМЭ повинна плавно переміщатися і поступово повертатися до первісного положення;

- працездатність усіх датчиків і покажчика метеорологічних елементів — шляхом їхнього почергового підключення;

- напруга харчування — натисканням кнопки.

мал. Порядок розгортання ДМК.

Порядок розгортання ДМК.

- зібрати й установити щоглу. Установку щогли для вимірів робити на відстані не менш 10-кратних перевищень перешкод над датчиками. Для установки щогли необхідно:

а) зняти задню кришку в контейнера і вийняти з її частини щогли;

б) зібрати стовбур щогли з трубок, з'єднавши їх кінцями з однаковим маркіруванням;

в) надягти верхні розтяжки (при тривалій експлуатації необхідно надягти на щоглу і нижні растяжки);

г) установити стовбур у триногу і натягнути растяжки за допомогою гвинтової пари, що мається в нижній трубці стовбура;

д) зняти скоби кріплення датчиків у рамі і вийняти датчики з контейнера.

- зібрати датчик швидкості і напрямку вітру й установити його на верхній трубці стовбура щогли за допомогою хомутика.

- встановити датчик температури і вологості повітря на кронштейні (9, мал. 1) за допомогою засувки.

- встановити щоглу так, щоб стрілка триноги, що збігає з позначенням «З» на трубі, була спрямована на північ. Орієнтування робити за допомогою компасу, з огляду на величину магнітного відмінювання для даного місця.

- перед виміром МДВ необхідно установити на щоглі чорний екран з оксамиту і вибрати правильний напрямок візування (крапку спостереження).

Крапка спостереження повинна знаходитися в 50м. від чорного екрана, при цьому візирний напрямок повинний бути обраний так, щоб екран не знаходився в азимуті, близькому сонцю (чи в протилежному азимуті), і щоб вітер (при вітряній погоді) не бив п обличчя спостерігача.

Екран з чорного оксамиту закріплюється на висоті 1,7-2 м. від землі. Верхня кромка екрана з крапки спостереження повинна проектуватися на тлі неба чи обрію трохи нижче лінії обрію.

Екран не повинний проектуватися на тлі таких високих об'єктів, у яких верхня кромка з крапки спостереження буде вище верхньої кромки екрана більш ніж на половину його довжини.

Якщо за умовами місцевості цю вимогу виконати неможливо, дозволяється робити спостереження з коліна.

Для виміру крапки спостереження (50 метрів від екрана) служить верьовка довжиною 50м , намотана на котушку.

Довжина розмотаної верьовки в обраному напрямку вказує відстань до крапки спостереження.

Експлуатація та проведення вимірювання ДМК.

При проведенні вимірювань необхідно користуватися наступним:

- перемикачем встановити параметр, який потрібно вимірювати;

- включити під світку шкали;

- відлік атмосферного тиску береться з вказівника тиску, який встановлений на панелі вказівника метеорологічних елементів (відлік проводиться по двом стрілкам);

- кнопкою включити живлення. (час включення кнопки повинен бути не менш 4с. для повного відпрацювання системи що слідкує);

- вимірювання метеорологічної дальності видимості проводити його вимірювачем у наступній послідовності : встати у „точці виміру”, зняти захисні ковпачки окуляру, протерти їх стекла фланелевої салфеткою. Обертанням кремальєри, встановити шкалу на „0”. Прилад приставлений окуляром до ока і кремальєрою до низу, направити у вільну точку небосхилу і від коректувати зображення.

мал. Показник метеорологічних елементів

1- корпус; 2 - кришка; 3 - кришка задня; 4 - пульт управління; 5 - ручка переключення вимірних метео елементів; 6 - тумблер включення підсвітки шкал; 7 - кнопка включення УМЕ; 8 - шкала відліку метео елементів; 9 - вольтметр;

10 - показник атмосферного тиску.

При низькій температурі контейнер ДМК слід берегти від переохолодження. При осадках контейнер повинен бути захищений від вологи.

Для забезпечення нормальної та тривалої роботи ДМК необхідно проводити обслуговування приладу в особливості датчиків. Відкриття і обслуговування датчиків проводити у світлому та чистому приміщенні. Промивку та змазку підшипників датчиків проводити при випадках недопустимості помилок в точності вимірювання. Змазку проводити мастилом ОКБ 122-4.

Після кожного використання проводити профілактичні огляди, перевіряючи зовнішній вигляд та працездатність вказівника метеорологічних елементів, датчиків та інших вузлів ДМК.

Періодично, при включенні приладу, перевіряти напруження акумуляторних батарей по вольтметру.

Згортання ДМК.

- обережно нахилити щоглу і зняти датчик вітру, а потім датчик температури і вологості; з датчика вітру зняти флюгарку і вертушку,

- послабити натяг растяжек за допомогою гвинтової пари, що мається в нижній трубці стовбура щогли.

- вийняти з триноги стовбур щогли і розібрати його:

а) укласти трубки одну в іншу;

б) згорнути в трубку чорний екран.

- скласти триногу, обмотавши її шнурами від верхньої растяжки.

Укладання ДМК робити в такий спосіб:

- у задню кришку контейнера укласти шухляду ЗІП, монтажний комплект (розібрану щоглу, кабель, котушку) і знімний диск захисту датчика температури і вологості.

- у нижню частину кришки укласти розібрану щоглу і пристебнути двома застібками.

- у верхню частину кришки укласти сполучний кабель, змотаний у бухту, у середину бухти кабелю укласти мірну котушку, шухляда ЗІП і зйомний диск захисту.

- у раму УМЭ укласти і закріпити:

а) вимірник метеорологічної дальності видимості,

б) датчик швидкості і напрямку вітру зі знятою флюгаркой і вертушкою;

в) датчик температури і вологості; сполучні кабелі укласти між датчиками по краях рами;

г) вертушку уставити між лопатками флюгарки, флюгарку укласти і зафіксувати спеціальною засувкою.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо призначення та загальної будови десантного метеорологічного комплекту (ДМК), його розгортання та визначення атмосферних параметрів.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.