Пакет тестових завдань

з дисципліни „ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА”

спеціальність: бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти  з’єднань, військових частин, підрозділів

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

1. Максимальна висота здійснення стрибка з парашутом Д-6, м:

6000

7000

8000

2. Швидкість, на якій парашут З-5 забезпечує аварійне розкриття, км/год. :

до 140

до 350

до 400

3. Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н) :

не більш 14

не більш 16

не більш 18

4. Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 2с, м :

100

150

200

5. Вага парашутного приладу АД-3У-Д, грам :

600

700

800

6. Кількість строп куполу парашута З-5, шт. :

24

28

30

7. Марка заводу виробника і заводський номер парашута Д-6 знаходяться між номерами строп, №№

1 і 24

1А і 28

1А і 15А

8. Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу стабілізуючої системи парашута Д-6 :

ШХБ-20

ШКП-200

ШКП-150

9. Час спрацьовування приладу АД-3У-Д, с. :

2

3

4

10. Вага парашута Д-6 без парашутної сумки і парашутного приладу, кг :

не більш 10,5

не більш 11

не більш 11,5

11. Максимальна допустима злітна вага парашутиста десантника при здійсненні стрибка з парашутом Д-6, кг :

100

120

140

12. Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо швидкість вітру біля землі, м/с:

не більш 4

не більш 6

не більш 8

13. Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака Ан-2, чоловік :

10

12

16

14. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону зеленого кольору та безперервний гудок сирени звукової сигналізації:

«Приготуватися»

«Пішов»

«Відставити»

15. Для позначення місця припинення укладання у соти ранця стропи парашута З-5 мають чорні мітки від нижньої кромки купола на відстані, м :

1,2

1,5

1,7

16. При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати від загальної кількості строп на куполі парашута Д-6, строп :

до 8

до 10

до 12

17. Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється зачековка камери купола основного парашута стропами і укладання строп у соти :

третього

четвертого

п’ятого

18. Що з переліченого є індивідуальним рятувальним засобом призначеним для підтримки парашутиста-десантника на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду :

ГК-30Ум

АСЖ-58

ПДУР-47

19. Будова парашутного приладу ППК-У відрізняється від АД-3-УД наявністю:

анероїдного пристрою

годинникового механізму

серги

20. Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с :

20 – 30

30 – 40

50 – 60

21. Скільки пар гумових сот для укладання строп закріплені на внутрішній стороні дна ранця парашуту З-5, кількість :

4

6

8

22. Кількість застосувань парашуту З-5 при негайному введенні в дію на швидкості польоту літака від 350 до 400км/ч, раз

1

11

необмежено

Середній рівень

(уміння застосовувати набуті знання)

- тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

1. Вага парашута З-5, кг:

не більш 5,2

не більш 7, 1

не більш 11,5

не більш 15,5

2. Площа купола стабілізуючого парашута, м2 :

1,2

1,5

1,8

2,0

3. При здійсненні стрибка з парашутом Д-6 і введенні його в дію контрувальна нитка затвору двоконусного замка рветься:

першою

другою

третьою

останньою

4. Кількість строп куполу стабілізуючої системи парашута Д-6, шт. :

8

16

24

30

5. Для полегшення укладання купола парашута З-5 зі шнура червоного кольору виготовлена стропа № :

1А

12

14

24

6. Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака            Ан-26 (Ан-32), чоловік :

10

16

24

30

7. Для десантування СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом застосовується :

ГК-30Ум

УПДММ-65

ПДУР-47

ПДММ-47

8. Першу шпильку, що замикає конус ранця запасного парашута З-5 контрять :

ниткою з бавовняної пряжі №30 чорного кольору

серцевиною шнура ШХБ-125

льняною ниткою № 9,5/6

шнуром ШХБ-20

9. При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати на одному вільному кінці підвісної системи парашута Д-6, строп :

не більш 1

не більш 2

не більш 3

не більш 4

10. Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється правильність положення та розміщення купола на ранці, а також розміщення полюсної частини з кишенями :

другого

третього

четвертого

п’ятого

11. Конуси для затягування ранця парашута З-5 розташовані на клапані :

верхньому

нижньому

лівому

правому

- тестові питання закритого типу з множинним вибором

(в яких два і більше правильних відповіді)

1. Які військовослужбовці до здійснення стрибків з парашутом не допускаються :

а)  які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче "добре"

б)  які за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки

в)  які знаходяться у відрядженні

2. Парашутний трамплін складається із трьох площадок, розташованих від землі на висоті, м :

1

1,5

2

2,5

3. Які полотнища секторів куполу парашуту З-5 виготовлені з капронової тканини підвищеної повітропроникності:

1

2

3

4

5

4. Марка заводу виробника і заводський номер парашута З-5 знаходяться між            номерами строп, №№ :

1

12

14

24

5. Підвісна система Д-6 дозволяє підгонку на парашутистів, зі зростом, м:

від 1,5

від 1,7

до 1,7

до 1,9

6. Під час натягування правої стропи керування, натягуються стропи, №№ :

15А

15Б

1А

1Б

7.  Довжина строп куполу стабілізуючої системи парашуту Д-6 складає, см:

50

52

54

56

- тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

1. У кілька складень здійснюється контрування кілець стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута шнуром ШХБ-20 при стрибках з літаків Ан-26 і Іл-76 ?

2

2. Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється контрування двоконусного замка ?

5

3. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону жовтого кольору та короткий гудок сирени звукової сигналізації ?

приготуватися

4. Скільки прямих сот для укладання строп є на основі камери основного парашута  Д-6 ?

11

Високий рівень

(уміння аналізувати та застосовувати набуті знання)

- тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

1. Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 3с, м :

100

150

200

250

2. Термін зберігання парашуту З-5 без переукладання, місяців :

не більш 2-х

не більш 3-х

не більш півроку

не більш року

3. Для парашутного десантування 200л. сталевої бочки з ПММ застосовується :

ПДУР-47

УПДММ-65

ПДСБ-1

МЛАС-1об

4. Для відпрацювання навичок правильних дій парашутиста в повітрі на повітрянодесантному комплексі обладнується тренажер:

стапель підвісних систем

низький макет повітряного судна

трамплін

смуга укріплення гомілкових суглобів

- тестові питання закритого типу з множинним вибором

(в яких два і більше правильних відповіді)

1. Камера стабілізуючої системи парашута Д-6 призначена для укладання  в  ній

основи купола

строп

верхньої  частини  стабілізатора стабілізуючого парашута

2. На малі конуси затвора двоконусного замка монтують:

петлю ланки ручного розкриття

сергу

петлю витяжного механізму парашутного приладу

3. Відомості про укладку парашута записуються в:

паспорті парашута

картці – заміннику парашута

журналі обліку стрибків підрозділу

4. У випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться вище, зобов’язаний:

негайно схопити руками купол парашутиста, який знаходиться нижче нього

ввести в дію запасний парашут

утримувати купол нижнього парашутиста до їх приземлення

відрізати зчеплені стропи загальною кількістю не більше восьми

5. Підвісна система парашута Д-6 складається з:

дві пари вільних кінців

головний обхват,

наспинно-плечовий обхват

два ножних обхвати

6. Під час контролю другого етапу парашуту Д-6 «Укладання купола основного парашута, надягання камери на нього» перевіряються:

правильність укладання купола основного парашута (купол ділиться навпіл, стропи 1А, 1Б і 28 зверху)

положення камери основного парашута на куполі (прямі соти камери зверху, кромка з поперечною підсилювальною стрічкою камери на одному рівні з нижньою кромкою купола, а еластичне кільце всередині на відстані 15 - 20см від нижньої кромки купола)

монтаж парашутного приладу на ранець

7. Що з переліченого є індивідуальним рятувальним засобом призначеним для підтримки парашутиста-десантника на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду :

ГК-30Ум

АСЖ-58

МЛАС-1об

ПДУР-47

- тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

1. Яка стропа куполу З-5 виготовлена зі шнура червоного кольору, номер ?

12

2. Який вигляд має знак, який вказує напрямок вітру біля землі і викладається у центрі площадки приземлення під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом ?

стріли

3. Який документ вручає випускаючий після доповіді про готовність парашутистів до здійснення стрибка з парашутом командирові екіпажу перед посадкою у повітряне судно ?

посадочний лист

4. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону червоного кольору без звукової сигналізації ?

відставити

5. Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється зигзагоподібне укладання строп від чорних міток до нижньої кромки купола і їх положення — нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані ?

третього

6. Який виріб застосовується для десантування з парашутистом-десантником спеціальних вантажів чи радіостанції загальною вагою до 32кг на сушу і на воду:

ГК-30Ум

7. Який тренажер обладнується для відпрацювання навичок в правильному приземленні на повітрянодесантному комплексі ?

трамплін

- тестові питання - ессе відкритого типу

1. Закінчіть речення: Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться двогодинні передстрибкові тренування.

2. Закінчіть речення: Проміжна підвісна система запасного парашута З-5 призначена для з'єднання запасного парашута з підвісною системою основного парашута.

3. Закінчіть речення: Для приєднання проміжної підвісної системи запасного парашута З-5 в головний обхват парашута Д-6 вмонтовані дві скоби кріплення.

4. Закінчіть речення: Керування парашутною системою Д-6 при горизонтальному переміщенні вперед або назад виконується за допомогою вільних кінців.