Пакет тестових завдань

з дисципліни „ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА”

спеціальність: Організація повітрянодесантної підготовки в аеромобільних (повітрянодесантних) і морської піхоти з’єднаннях, військових частинах, підрозділах

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

1. Максимальна висота здійснення стрибка з парашутом Д-6, м:

6000

7000

8000

2. Загальна польотна вага вантажу ПДУР-47 серії 4 (кг.):

100

150

120

3. Максимальна висота десантування ОКС-4 серії 4 (м.):

2000

4000

1000

4. Десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4 виготовлені зі стрічки:

ШКП-200

ЛТК-44-1600

ЛРТ-22-225

5. В комплект ПДММ-47 входять планки жорсткості в кількості (од.):

3

5

7

6. Етап укладки ОКС-4 «Приєднання стабілізуючого парашута» виконується:

третім

четвертим

п’ятим

7. Довжина строп основного парашута ОКС-4  (м):

9

6,7

1,5

8. Мінімальна висота десантування ПДММ-47 при введенні в дію приладом ДП-4 (м.):

150

200

400

9. Кількість строп купола гальмового парашута ОКС-4 серії 4:

16

22

24

10. Вага УПДММ-65 в повному комплекті (кг.):

17,8

42,5

37,8

11. Кількість застосувань ОКС-4 складає (раз):

80

100

200

12. Купол стабілізуючого парашута ОКС-4  має площу (кв.м.):

69,1

2,45

0,35

13. Вага ПДММ-47  в повному комплекті (кг.):

37,8

17,0

42,5

14. Швидкість польоту літака для застосування ОКС-4 (км/год):

550

450

350

15. Довжина строп основного парашута ОКС-4  (м):

9

6,7

1,5

16. Термін зберігання ОКС-4 без переукладки (місяців):

12

3

1

17. Вага ОКС-4 серії 4  в повному комплекті (кг.):

42,5

17,8

11,5

18. Купол основного парашута ОКС-4  має площу (кв.м.):

2,45

69,1

0,35

19. Кількість застосувань УПДММ-65 (раз):

100

30

5

20. Кількість строп купола гальмового парашута ОКС-4 складає (шт):

16

22

24

21. Кількість строп стабілізуючого парашута ОКС-4 складає (шт):

8

22

24

22. Вага ПДУР-47 в повному комплекті (кг.):

17,8

42,5

37,8

23. Швидкість зниження ПДУР-47  на стабілізуючому парашуті (м/с):

7

40

65

24. Купол основного парашута ОКС-4 має форму:

квадрата зі зрізаними кутами

круга

квадрата

25. Купол гальмового парашута ОКС-4  має площу (кв.м.):

2,45

0,35

69,1

26. Кількість застосувань ПДУР-47  (раз):

100

50

30

27. Мінімальна висота десантування ПДММ-47 при введенні в дію витяжною ланкою (м.):

400

200

150

28. Максимальна висота десантування ОКС-4 серії 4 (м.):

2000

4000

1000

29.Загальна польотна вага ПДСБ-1 з 200л. бочкою, заповненою ПММ (кг.)

150

245

320

30. Швидкість зниження на основному парашуті ПДСБ-1 (м/с):

7

13

20

31. Етап укладки ПДСБ-1 «Укладання в парашутну камеру чохла з  стабілізуючим куполом та з’єднувальною  ланкою» виконується:

четвертим

п’ятим

третім

32.Купол основного парашута ПГС-500 має форму:

правильного 28-кутника

квадрата зі зрізаними кутами

усіченого конуса з полюсним отвором

33. Купол стабілізуючого парашута ПГС-500 має форму:

правильного 28-кутника

квадрата зі зрізаними кутами

усіченого конуса з полюсним отвором

34.Етап укладки ПГС-500 «Укладка стабілізуючого купола» виконується:

четвертим

третім

другим

35. Купол основного парашута ПГС-500 має площу (кв.м.):

69,1

2,45

55

36.Купол стабілізуючого парашута ПГС-500  має площу (кв.м.):

2,45

5,25

0,35

37. Швидкість, на якій парашут З-5 забезпечує аварійне розкриття, км/год. :

до 140

до 350

до 400

38. Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н) :

не більш 14

не більш 16

не більш 18

39. Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 2с, м :

100

150

200

40. Вага парашутного приладу АД-3У-Д, грам :

600

700

800

41. Кількість строп куполу парашута З-5, шт. :

24

28

30

42. Марка заводу виробника і заводський номер парашута Д-6 знаходяться між номерами строп, №№

1 і 24

1А і 28

1А і 15А

43. Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу стабілізуючої системи парашута Д-6 :

ШХБ-20

ШКП-200

ШКП-150

44. Час спрацьовування приладу АД-3У-Д, с. :

2

3

4

45. Вага парашута Д-6 без парашутної сумки і парашутного приладу, кг :

не більш 10,5

не більш 11

не більш 11,5

46. Максимальна допустима злітна вага парашутиста десантника при здійсненні стрибка з парашутом Д-6, кг :

100

120

140

47. Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо швидкість вітру біля землі, м/с:

не більш 4

не більш 6

не більш 8

48. Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака Ан-2, чоловік :

10

12

16

49. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону зеленого кольору та безперервний гудок сирени звукової сигналізації:

«Приготуватися»

«Пішов»

«Відставити»

50. Для позначення місця припинення укладання у соти ранця стропи парашута З-5 мають чорні мітки від нижньої кромки купола на відстані, м :

1,2

1,5

1,7

51. При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати від загальної кількості строп на куполі парашута Д-6, строп :

до 8

до 10

до 12

52. Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється зачековка камери купола основного парашута стропами і укладання строп у соти :

третього

четвертого

п’ятого

53. Що з переліченого є індивідуальним рятувальним засобом призначеним для підтримки парашутиста-десантника на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду :

ГК-30Ум

АСЖ-58

ПДУР-47

54. Будова парашутного приладу ППК-У відрізняється від АД-3-УД наявністю:

анероїдного пристрою

годинникового механізму

серги

55. Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с :

20 – 30

30 – 40

50 – 60

56. Скільки пар гумових сот для укладання строп закріплені на внутрішній стороні дна ранця парашуту З-5, кількість :

4

6

8

57. Кількість застосувань парашуту З-5 при негайному введенні в дію на швидкості польоту літака від 350 до 400км/ч, раз

1

11

необмежено

58. Інтервал відділення парашутистів під час здійснення стрибків з літака Ан-2 складає, сек.

0,7– 0,8

2 – 3

4 – 5

59. Інтервал відділення парашутистів під час здійснення стрибків з літака Іл-76 складає, сек.

0,7– 0,8

2 – 3

4 – 5

60. Оберіть на якому зі снарядів ПДК відпрацьовується порядок завантаження парашутистів у повітряне судно, розміщення їх у вантажній кабіні повітряного судна:

низькі макети повітряних суден

стапелі підвісних систем

трампліни

61. Оберіть на якому зі снарядів ПДК відпрацьовуються усі дії парашутиста в повітрі:

низькі макети повітряних суден

стапелі підвісних систем

трампліни

62. Сковзання, яке застосовується для зміни напрямку руху або збільшення швидкості зниження у всіх випадках припиняється на висоті від землі, м.

150

50

не припиняється

63. Для глибокого сковзання, яке застосовується для зміни напрямку руху або збільшення швидкості зниження необхідно:

взяти 3-4 суміжні стропи і підтягнути їх на довжину не більше 2м

вибрати стропи не більше половини їх довжини

натягнути стропи управління

64. Для мілкого сковзання, яке застосовується для зміни напрямку руху або збільшення швидкості зниження необхідно:

взяти 3-4 суміжні стропи і підтягнути їх на довжину не більше 2м

вибрати стропи не більше половини їх довжини

натягнути стропи управління

65. Розкачування парашутиста під час його зниження можна зупинити шляхом:

підтягування строп у крайній верхній точці коливання і тримання їх у такому положенні доки парашутист не опуститься до нижньої точки, а в крайньому протилежному положенні підтягнути протилежні стропи

підтягування 3-4 суміжних строп на довжину не більше 2м в крайньому протилежному положенні коливання

перехрещування вільних кінців підвісної системи

66. Для зменшення горизонтальної швидкості під час зниження, в момент приземлення, в сильний вітер необхідно перед землею якомога більше:

натягнути задні вільні кінці підвісної системи і утримувати їх у такому положенні до зустрічі із землею

натягнути передні вільні кінці парашута і утримувати їх у такому положенні до зустрічі із землею

утримувати перехрещені вільні кінці підвісної системи до зустрічі із землею

67. У разі попадання стабілізуючої системи під руку парашутиста після покидання ним повітряного судна необхідно:

підняти якомога вище вгору ту руку, під яку потрапила стабілізуюча система парашута, якщо це не призвело до звільнення - негайно ввести в дію запасний парашут

зробити спробу перекинутись через голову і негайно ввести в дію основний парашут

шляхом відрізання ножем позбавитися стабілізуючої системи парашута і негайно ввести в дію основний парашут

68. Людські парашути і вантажні контейнери ГК-30 під час здійснення навчально-тренувальних стрибків збираються і здаються на збірні пункти:

особовим складом підрозділів, що десантується

командою для збирання повітрянодесантної техніки

особовим складом рятувальних або спостережних постів на площадці приземлення

69. Паспорта (формуляри) на парашути, парашутно-десантну тару, вантажні контейнери, рятувальні й інші засоби забезпечення десантування ПДТ зберігаються:

у складі ПДТ військової частини

у повітрянодесантній службі військової частини

у підрозділі, за яким вони закріплені

70. З’єднувальна ланка вантажного контейнера ГК-30-У має довжину, м.

15,65

9

0,52

71. Парашутна платформа П-7 з багатокупольною системою МКС-5-128Р призначена для парашутного десантування бойової техніки і військових вантажів корисною вагою, кг.

від 1000 до 5300

від 2000 до 7300

від 3750 до 9300

72. Парашутна безплатформена система ПБС-915(916) комплекс "Шельф" призначена для парашутного десантування БМД-1 (БМД-2) вагою не більш, кг.

9300

8568

7568

Середній рівень

(уміння застосовувати набуті знання)

- тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

1. Вага парашута З-5, кг:

не більш 5,2

не більш 7, 1

не більш 11,5

не більш 15,5

2. Швидкість зниження на основному парашуті ОКС-4 серії 4(м/с):

5

7

9

11

3. Мінімальна висота десантування ПДММ-47 при введенні в дію витяжною ланкою (м.):

400

200

150

100

4. Витяжна ланка ОКС-4 серії 4 має довжину (м):

1

3

5

7

5. Загальна польотна вага вантажу ОКС-4 серії 4 (кг.):

120

150

170

190

6. Максимальна висота десантування ПДУР-47 серії 4 (м.):

1000

2000

3000

4000

7. В комплект УПДММ-65 входять планки жорсткості в кількості (од.):

3

5

7

9

8. Площа купола стабілізуючого парашута, м2 :

1,2

1,5

1,8

2,0

9. При здійсненні стрибка з парашутом Д-6 і введенні його в дію контрувальна нитка затвору двоконусного замка рветься:

першою

другою

третьою

останньою

10. Кількість строп куполу стабілізуючої системи парашута Д-6, шт. :

8

16

24

30

11. Для полегшення укладання купола парашута З-5 зі шнура червоного кольору виготовлена стропа № :

1А

12

14

24

12. Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака            Ан-26 (Ан-32), чоловік :

10

16

24

30

13. Для десантування СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом застосовується :

ГК-30Ум

УПДММ-65

ПДУР-47

ПДММ-47

14. Першу шпильку, що замикає конус ранця запасного парашута З-5 контрять :

ниткою з бавовняної пряжі №30 чорного кольору

серцевиною шнура ШХБ-125

льняною ниткою № 9,5/6

шнуром ШХБ-20

15. При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати на одному вільному кінці підвісної системи парашута Д-6, строп :

не більш 1

не більш 2

не більш 3

не більш 4

16. Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється правильність положення та розміщення купола на ранці, а також розміщення полюсної частини з кишенями :

другого

третього

четвертого

п’ятого

17. Конуси для затягування ранця парашута З-5 розташовані на клапані :

верхньому

нижньому

лівому

правому

18.Перед здійсненням стрибка з парашутом особовому складу повинен бути наданий відпочинок (сон) не менше (годин):

4

5

6

7

19. Паспорта (формуляри) на прилади і автоматичні пристрої ПДТ зберігаються:

у складі ПДТ військової частини

у повітрянодесантній службі військової частини

у підрозділі, за яким вони закріплені

у приладних майстернях

20.Контроль за збереженням ПДТ в підрозділі, її наявністю, якісним станом, комплектністю й обліком заступником командира роти (батареї) - інструктором по ПДП здійснюється:

не рідше одного разу на рік

не рідше одного разу в три місяці

не рідше одного разу на місяць

у дні щомісячних швартувань, укладань і переукладань ПДТ

21. Скільки максимально десантників дозволяється десантувати одночасно на одному канаті СДК КЗБО “Адаптер-М1”,  при встановлені його на балку-консоль, чол.

3

4

5

6

22. Яка мінімальна висота скидання парашутної платформи П-7 з багатокупольною системою МКС-5-128Р, м.

100

500

1000

1500

23. Яка максимальна висота скидання парашутно-реактивної системи ПРСМ-915, м.

1000

1500

2000

2500

24. Яка максимальна швидкість  літака при скиданні парашутної платформи П-7,   ПРСМ-915, ПБС-915, км/год.

200

300

400

500

25. Вага платформи П-7 без коліс і деталей швартування, кг.

810

1220

2000

3750

26. Площа основного куполу БКС-5-128Р,  кв.м.

30

350

540

760

27. Площа куполу витяжної парашутної системи ВПС-8,  кв.м.

1,5

8

30

50

28. Площа основного куполу ПРСМ-915,  кв.м.

83

350

540

760

29. Площа основного куполу ПБС-915 (комплекс Шельф),  кв.м.

83

350

540

760

30. Технічний ресурс спрацювань приладу АД-3У-Д, кількість застосувань:

250

500

750

1000

31. Кількість строп куполу стабілізуючої системи парашута Д-6, шт.

12

16

24

30

32. Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу парашута З-5:

ШХБ – 20

ШКП – 150

ЛТКкрп-26-600

ШКП – 200

33. Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті Д-6, м/с

10-20

20-30

30-40

40-50

34. Максимальний час спрацьовування приладу ППК-У, с.

2

3

4

5

35. Вага парашута Д-6 без парашутної сумки і парашутного приладу, кг.

10.5

11

11,5

12

36. Для полегшення укладання купола парашута Д-6 має помаранчеву муфту стропа № :

1А

12

14

28

- тестові питання закритого типу з множинним вибором

(в яких два і більше правильних відповіді)

1. Які військовослужбовці до здійснення стрибків з парашутом не допускаються :

які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче "добре"

які за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки

які знаходяться у відрядженні

2. Парашутний трамплін складається із трьох площадок, розташованих від землі на висоті, м :

1

1,5

2

2,5

3. Які полотнища секторів куполу парашуту З-5 виготовлені з капронової тканини підвищеної повітропроникності:

1

2

3

4

5

4. Марка заводу виробника і заводський номер парашута З-5 знаходяться між            номерами строп, №№ :

1

12

14

24

5. Підвісна система Д-6 дозволяє підгонку на парашутистів, зі зростом, м:

від 1,5

від 1,7

до 1,7

до 1,9

6. Під час натягування правої стропи керування, натягуються стропи, №№ :

15А

15Б

1А

1Б

7.  Довжина строп куполу стабілізуючої системи парашуту Д-6 складає, см:

50

52

54

56

8. Що перевіряється у другому етапі укладки ОКС-4 «Укладка купола основного парашута» ?

стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися

чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися

правильність заповнення документації

9. Що входить до складу авіадесантного обладнання вертольоту Мі-8 для десантування особового складу:

два троси ПРП

переривач потоків

сидіння для десантників

10. Що НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до складу парашутного приладу АД-ЗУ-Д ?

корпус з деталями

годинниковий механізм

витяжний пристрій

шнур включення приладу з гнучкою шпилькою

анероїдний пристрій

серга

11. Що з переліченого відноситься до засобів десантування бойової техніки:

КЗБО “Адаптер-М1”

ПРСМ-915

П-7 з МКС-5-128Р

12. Напрямок вітру під час здійснення стрибків з парашутом визначається:

за знаками, якими обладнується площадка приземлення (стріла, конус, прапори)

за місцевими ознаками (напрямком диму, положенням куполів парашутистів, які приземлилися раніше та інше)

за курсом польоту повітряного судна

13. Парашутист може розвернутися у повітрі шляхом:

підтягування строп управління

перехрещування вільних кінців підвісної системи

вибирання строп не більше половини їх довжини

14. Якщо після приземлення парашутиста, купол вітром тягне по землі, необхідно погасити купол парашута, наступними способами:

після приземлення швидко встати, забігти за вершину купола парашута

після приземлення не піднімаючись із землі, взяти декілька нижніх строп і, перехоплюючи руками, енергійно тягти їх до себе, доки не згасне купол парашута

за 1-2м від землі до приземлення швидко відкрити розчековочний пристрій для від’єднання вільних кінців підвісної системи парашута

15. У випадку коли парашутист здійснює приземлення на ліс, він повинен:

на висоті до 150м  від  землі розвернутися обличчям у бік перешкоди

зустріти перешкоду ступнями ніг зведених разом

закрити обличчя руками (долонями до себе) від удару об стовбур і гілки дерев

розкинути руки і ноги в сторони для виключення можливості попадання гілок дерев

16. На контрольній лінії старту черговий офіцер повітрянодесантної служби разом з приладистом востаннє перевіряють готовність парашутистів до виконання стрибка з парашутом, звертаючи особливу увагу на:

стан пристосувань, які розкривають парашут

парашутні прилади

підгонку підвісної системи та предметів екіпіровки

17. До легкої повітрянодесантної техніки належать:

парашути (парашутні системи) людські, тренувальні спортивні, рятувальні, десантні, запасні

парашутні прилади

парашутно - вантажні системи і  парашутно-десантна тара

засоби без платформного десантування

18.При збереженні ПДТ до факторів, що найбільш негативно впливають на її міцність й аеродинамічні характеристики є:

вплив сонячного світла

підвищена вологість повітря

зіткнення з кислотами, фарбами, а також вплив парів цих речовин

зміна температури повітря

19.Порядкові (стелажні) номери людських десантних парашутів закріплюються за підрозділами і наносяться на:

переносні сумки

куполи парашутів

ранці парашутів

парашутні прилади

обкладинки паспортів

20.Які з перелічених частин входять до складу тільки морського варіанту вантажного контейнера ГК-30-У:

портплед

клапан з подушкою

устрій шнуровий

упаковка мала

21. Монтаж витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку здійснюється :

в нішах гермостворки за допомогою замка ДЕР-2-47

за площадку на попередній у порядку десантування машині (методом "ЦУГ")

за трос ПРП у вантажній кабіні

22. Після закінчення перевірки і визначення готовності техніки (вантажів), що десантується завантажувальний лист здається :

командиру екіпажу повітряного судна

у штаб військової частини, яка десантується

випускаючому

- тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

1. У кілька складень здійснюється контрування кілець стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута шнуром ШХБ-20 при стрибках з літаків Ан-26 і Іл-76 ?

2

2. Яким за рахунком виконується етап укладки ОКС-4 «Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру» ?

четвертим

3. Скільки ременів входять в комплект УПДММ-65 ?

6

4. Яким за рахунком виконується етап укладки ОКС-4 «Укладка купола і строп у парашутну камеру» ?

третім

5. З якого типу шнура виконаний обривний шнур ОКС-4 ?

ШХБ-60

6. На якому етапі укладки ОКС-4  здійснюється укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери ?

п’ятому

7. Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється контрування двоконусного замка ?

5

8. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону жовтого кольору та короткий гудок сирени звукової сигналізації ?

приготуватися

9. Скільки прямих сот для укладання строп є на основі камери основного парашута  Д-6 ?

11

10. Які цифри нанесені біля люверсів камери основного парашута Д-6 для зручності укладання строп ?

1,2,3,4.

10. Якій категорії відповідає нове ПДТ і М, які ще не були в експлуатації ?

перша

11. Якій категорії відповідає ПДТ і М, які підлягають капітальному (заводському) ремонту, або доробленню за бюлетенями в заводських умовах ?

четверта

12. Якій категорії відповідає ПДТ і М, які непридатні до подальшої експлуатації або будь якого ремонту ?

п'ята

13. На якій платформі застосовується парашутна система БКС-5-128Р  для десантування бойової техніки та військових вантажів?

П-7

14. Яка витяжна парашутна система застосовується для витягу з літаків ВТА методом зриву виробів П-7 з БКС-5-128Р, ПБС-915, ПРСМ-915 (із наступним введенням у дію додаткового парашута та основної парашутної системи  ?

ВПС-8

15. Скільки порохових реактивних двигунів входить у блок ПРД ПРСМ-915 ?

3

Високий рівень

(уміння аналізувати та застосовувати набуті знання)

- тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

1. Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 3с, м :

100

150

200

250

2. Кількість строп купола основного парашута ОКС-4 серії 4:

16

22

24

30

3. Максимальна висота десантування ОКС-4 серії 4 (м.):

1000

2000

3000

4000

4. Швидкість зниження на основному парашуті ОКС-4 серії 4 (м/с):

5

7

9

16

5. Загальна польотна вага вантажу УПДММ-65 (кг.):

120

127

140

150

6. Термін зберігання парашуту З-5 без переукладання, місяців :

не більш 2-х

не більш 3-х

не більш півроку

не більш року

7. Для парашутного десантування 200л. сталевої бочки з ПММ застосовується :

ПДУР-47

УПДММ-65

ПДСБ-1

МЛАС-1об

8. Для відпрацювання навичок правильних дій парашутиста в повітрі на повітрянодесантному комплексі обладнується тренажер:

стапель підвісних систем

низький макет повітряного судна

трамплін

смуга укріплення гомілкових суглобів

9. Регламентні роботи проводяться в наступні терміни:

два рази в рік наприкінці зимового і літнього періодів навчання

один раз на місяць

перед кожним укладанням (переукладанням) і підготовкою техніки до десантування

в терміни зазначені в технічних описах і інструкціях з експлуатації на кожен вид ПДТ

10. Гайдропна система орієнтації ГСО-4 ПБС-915  (комплекс Шельф) вводиться в дію:

після відділення від літака

у момент приземлення

після приземлення і відділення парашутної системи

після приземлення і відділення парашутної системи через 7±1,4с

11. Командир підрозділу закінчивши перед польотний огляд знімає запобіжні чеки з парашутної платформи П-7, ПРСМ-915, ПБС-915 (комплекс Шельф):

у присутності борт-техніка (бортінженера)

у присутності командира екіпажу

у присутності офіцера ПДС

самостійно

12. Які складові частини парашутної платформи П-7 не десантується разом з нею :

замок  кріплення платформи

колеса і буксировочний поводок

вузол автовідцепки

відкидні панелі

13. Довжина ланки ВПС-8 складає, м.

9

12

25

50

14. На якому етапі укладки ОКС-4  здійснюється укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери:

першому

третьому

п’ятому

сьомому

15. Етап укладки ОКС-4 «Укладка купола і строп у парашутну камеру» виконується:

першим

другим

третім

п’ятим

- тестові питання закритого типу з множинним вибором

(в яких два і більше правильних відповіді)

1. Камера стабілізуючої системи парашута Д-6 призначена для укладання  в  ній:

основи купола

строп

верхньої  частини  стабілізатора стабілізуючого парашута

2. На малі конуси затвора двоконусного замка монтують:

петлю ланки ручного розкриття

сергу

петлю витяжного механізму парашутного приладу

3. Відомості про укладку парашута записуються в:

паспорті парашута

картці – заміннику парашута

журналі обліку стрибків підрозділу

4. У випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться вище, зобов’язаний:

негайно схопити руками купол парашутиста, який знаходиться нижче нього

ввести в дію запасний парашут

утримувати купол нижнього парашутиста до їх приземлення

відрізати зчеплені стропи загальною кількістю не більше восьми

5. Підвісна система парашута Д-6 складається з:

дві пари вільних кінців

головний обхват,

наспинно-плечовий обхват

два ножних обхвати

6. Під час контролю другого етапу парашуту Д-6 «Укладання купола основного парашута, надягання камери на нього» перевіряються:

правильність укладання купола основного парашута (купол ділиться навпіл, стропи 1А, 1Б і 28 зверху)

положення камери основного парашута на куполі (прямі соти камери зверху, кромка з поперечною підсилювальною стрічкою камери на одному рівні з нижньою кромкою купола, а еластичне кільце всередині на відстані 15 - 20см від нижньої кромки купола)

монтаж парашутного приладу на ранець

7. Що з переліченого є індивідуальним рятувальним засобом призначеним для підтримки парашутиста-десантника на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду :

ГК-30Ум

АСЖ-58

МЛАС-1об

ПДУР-47

8. Знак у вигляді стріли, який вказує напрямок вітру біля землі викладається в центрі площадки приземлення із полотнищ взимку (на снігу):

білого кольору

чорного кольору

оранжевого кольору

9. Відомості про укладку парашута офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом записуються в паспорті і картці - заміннику, де розписується:

власник парашута

командир підрозділу, що контролює укладку

фахівець повітрянодесантної служби, що перевіряв укладку парашутів

10. Звільнення пряжок силових стрічок і скидання їх з конусів двоконусного замка парашута Д-6 здійснюється при розкритті затвора:

ланкою ручного  розкриття

спрацюванні парашутного приладу

відкритті купола основного парашута

11. Для чого призначений ранець парашута Д-6 ?

для укладання в нього купола основного парашута зі стропами, укладеного в камеру

для укладання в нього частини вільних кінців підвісної системи

розміщення приладу

12. Що перевіряється у четвертому етапі укладки ОКС-4 «Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру» ?

контрування стрічкових петель ниткою в два складення

стягування кільцевого клапана ниткою в два складення

укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери

13. На контрольній лінії старту черговий офіцер повітрянодесантної служби разом з приладистом востаннє перевіряють готовність парашутистів до виконання стрибка з парашутом, у разі виявлення недоліків в укладці парашута він повинен:

усунути парашутистів від здійснення стрибка з парашутом

доповісти про це старшому начальнику

допомагає усувати помилки на парашуті

14. Під час проведення стрибків з парашутом ведеться облік кількості особового складу, який здійснює стрибок з парашутом:

на аеродромі (старті) – відповідальним за облік парашутистів у стартовому журналі

на площадці приземлення - черговим по площадці приземлення у журналі обліку десантування особового складу, техніки, вантажів і роботи матеріальної частини повітрянодесантної техніки на площадці приземлення

на площадці приземлення - командиром підрозділу в журналі обліку стрибків з парашутом

15. Площадка приземлення вибирається відповідно до наступних вимог:

не мати перешкод для приземлення десантників (стовпи, ями, тощо)

мати за межами її кордону (не менше 500 м) безпечну зону, вільну від будівель, залізничних доріг, ліній електропередач, великих водоймищ та інших небезпечних для приземлення перешкод;

мати під’їзні шляхи для автотранспорту

16. Яких елементів не повинно бути на площадці приземлення:

командний пункт чергового по площадці приземлення

знак у вигляді стріли, який вказує напрямок вітру біля землі

рятувальні або спостережні пости

метеорологічний пост

стоянка санітарного автомобіля та автомобілів для перевезення особового складу, парашутів та необхідного майна

17. Польотна вага бойової техніки, що десантується, визначається як сумарна вага:

безпосередньо самої бойової техніки

засобів десантування

матеріальних засобів, ПММ, завантажених разом з бойовою технікою

18. Для організації збору повітрянодесантної техніки на площадках приземлення і аеродромах зльоту призначаються:

старшого відповідального за збір повітрянодесантної техніки  (на кожному аеродромі)

керівника збору повітрянодесантної техніки  (на кожну площадку приземлення)

команди для збирання повітрянодесантної техніки та очеплення площадок приземлення

рятувальні або спостережні пости на площадці приземлення

19. До важкої повітрянодесантної техніки належать:

парашутно - вантажні системи і  парашутно-десантна  тара

парашутні платформи і багатокупольні системи

парашутно - реактивні системи

засоби без платформного десантування

автоматичні пристрої

20.Ремонт ПДТ може проводиться наступними способами:

шляхом заміни окремих частин і деталей, що прийшли в непридатність, запасними

шляхом посилення ослаблених або ушкоджених місць ПДТ (постановка латок, посилень, відновлення зруйнованих рядків і т.д.)

жоден з вказаних способів не підходить

21. Десантний метеорологічний комплект (ДМК) призначений для виміру в польових умовах наступних параметрів метеорологічних елементів:

миттєвої швидкості вітру

напрямку вітру

відносної вологості повітря

температури повітря

атмосферного тиску

висоти нижньої кромки хмар

22. Що з переліченого є засобами без парашутного десантування:

спусковий роликовий пристрій СУ-Р

комплект для спуска системи Кашевника КС–К

комплект зйомного бортового обладнання вертольота "Адаптер 1М"

безплатформена система ПБС-915

- тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

1. Яка стропа куполу З-5 виготовлена зі шнура червоного кольору, номер ?

12

2. Який вигляд має знак, який вказує напрямок вітру біля землі і викладається у центрі площадки приземлення під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом ?

стріла

3. Який документ вручає випускаючий після доповіді про готовність парашутистів до здійснення стрибка з парашутом командирові екіпажу перед посадкою у повітряне судно ?

посадочний лист

4. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону червоного кольору без звукової сигналізації ?

відставити

5. Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється зигзагоподібне укладання строп від чорних міток до нижньої кромки купола і їх положення — нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані ?

третього

6. Який виріб застосовується для десантування з парашутистом-десантником спеціальних вантажів чи радіостанції загальною вагою до 32кг на сушу і на воду:

ГК-30Ум

7. Який тренажер обладнується для відпрацювання навичок в правильному приземленні на повітрянодесантному комплексі ?

трамплін

8. Якій категорії відповідає ПДТ і М, які були та знаходяться в експлуатації, не пошкоджені, а також які пройшли капітальний (заводський) або середній (військовий) ремонт, відповідають технічним вимогам, повністю укомплектовані і придатні до використання за прямим призначенням ?

друга

9. Якій категорії відповідає ПДТ і М, які підлягають середньому (військовому) ремонту, або доробленню за бюлетенями в умовах військових частин ?

третя

10. З якої капронової стрічки виготовляються підвісна система всіх типів парашутів, ремені кріплення парашутних камер ПГС-500 сер.2, ремені кріплення планок жорсткості УПДММ-65, посилення упаковки витяжного купола ВПС-8  ?

ЛТК-44-1600

11. З якого капронового шнура виготовляються стропи основного купола парашутів Д-6, З-5, стропи гальмівного купола ОКС-4 ?

ШКП-150

12. В якому документі робляться відповідні записи про проведення технічного огляду ПДТ із указівкою дати проведення огляду і придатності техніки до експлуатації ?

паспорт

13. Який прилад використовують для проведення випробувань тканини куполів при необхідності перевірки їх на міцність у випадках: закінчення строку служби або зберігання, сумнівної міцності тканини, руйнування тканини в об’ємі військового ремонту, наявності плям невідомого походження, випробування тканини відремонтованих парашутів на міцність методом продавлювання ?

ПР-200

14. Скільки максимально десантників дозволяє евакуювати одночасно на одному канаті СДК КЗБО “Адаптер-М1”, при підвісі його у центрі тяжіння вертольота ?

6

15. Який виріб застосовується для розміщення членів екіпажу під час десантування в середині машини з метою  забезпечення перенесення перевантажень

Казбек-Д

16. Яким знаком позначається центр ваги техніки (справа від нього вказується повна вага з вантажем чи без нього) ?

хрест

17. Який виріб призначений для кріплення парашутної платформи П-7, ПРСМ-915,          ПБС-915 до підлоги літака і звільнення її в момент вступу в роботу витяжного парашута, а також для від'єднання витяжного парашута після виходу парашутних систем з літака ?

ЗКП

18. Скільки щупів входить до складу електроустаткування ПРСМ-915 ?

2

19. Скільки основних куполів входить до складу БКС-350-9 ПБС-915  (комплекс Шельф) ?

9

20. Скільки основних куполів входить до складу БКС-5-128Р ?

5

- 21. Для кріплення казенної частини якого озброєння на нижньому дні вантажної камери УПДММ-65 нашите лямочне гніздо ?

- СПГ-9Д.

22. Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону жовтого кольору та короткий гудок сирени звукової сигналізації?

приготуватися

- тестові питання - ессе відкритого типу

1. Закінчіть речення: Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться

двогодинні передстрибкові тренування.

2. Закінчіть речення: Купол основного парашута ОКС-4 має форму

квадрата зі зрізаними кутами.

3. Закінчіть речення: При затягуванні вантажу більшого розміру у ПДУР-47 серії 4 застосовується

ремінь додатковий.

4. Закінчіть речення: Для приєднання коуша основного купола ОКС-4  до вантажу застосовується

ланка перехідна.

5. Закінчіть речення: Проміжна підвісна система запасного парашута З-5 призначена для з'єднання запасного парашута з

підвісною системою основного парашута.

6. Закінчіть речення: Для приєднання проміжної підвісної системи запасного парашута З-5 в головний обхват парашута Д-6 вмонтовані

дві скоби кріплення.

7. Закінчіть речення: Керування парашутною системою Д-6 при горизонтальному переміщенні вперед або назад виконується за допомогою

вільних кінців.

8. Закінчіть речення: Перехідна ланка ОКС-4 призначена для приєднання коуша основного купола до

вантажу.

9. Закінчіть речення: Стрибки з парашутом у частині, особовий склад якої здійснює стрибки з парашутом організовує:

командир частини.

- 10. Закінчіть речення: Для розміщення і кріплення блоку основного парашута, блоку ПРД і блоку приладів ПРСМ-915 слугує

- монтажна площадка

11. Закінчіть речення: В разі виявлення недоліків в укладці парашута парашутист до стрибка

не допускається, усувати помилки на парашуті ЗАБОРОНЕНО!

12. Закінчіть речення: Звільнення від стрибків з парашутом за станом здоров’я здійснюється

командиром підрозділу на підставі висновку лікаря.

13. Закінчіть речення: На військовослужбовців, які призначені до здійснення стрибків з парашутом, у підрозділах складаються

списки-відомості.

14. Закінчіть речення: Зміна якісного стану (з однієї категорії в іншу) ПДТ і майна здійснюється на підставі

акту технічного стану.

15. Закінчіть речення: Для приєднання вантажного контейнера ГК-30-У до парашутиста-десантника з його складу використовується

пряжка зігнута.