МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Фаховий кваліфікаційний тест

для визначення рівня знань за курс військової підготовки

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

| Спеціальність | СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | СПЕЦІАЛІСТ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової

підготовки

підполковник (з)                           Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): 120 145 240 |
| 2 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: 145 240 290 |
| 3 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи: 50-60 69-70 80-90 |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 (мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
| 5 | Який мінімальний і максимальний тиск (кгс/см2) повітря в шинах БТР-70 ? 0,5 і 2,8 2,8 і 5,5 6,0 і 7,7 |
| 6 | На БТР – 70 встановлені амортизатори: Пневматичні, двойної дії Гідравлічні, телескопічні, двойної дії Газові, телескопічні |
| 7 | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 2,8 6,0-7,7 9.0-9,5 |
| 8 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
| 9 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: М6, М-8 МТ-16п АМГ-10 |
| 10 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 0,8 – 0,9 2,75 – 4 4 – 5,5 |
| 11 | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: По одному на кожному двигуні На правому компресорі На лівому компресорі |
| 12 | Кількість води ( л ) в системі охолодження силової установки БТР-70: 69 70 145 |
| 13 | Гальмівний шлях БТР-70, який рухається зі швидкістю 30 км/год має бути: Не більше 5 м Не більше 10 м Не більше 15 м |
| 14 | Кількість амортизаторів встановлено на БТР -70 ? 16 12 8 |

Середній рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
| 1 | Характеристика приводу стоянкової гальмівної системи БТР-70: Гідравлічний Пневматичний Механічний Ручний |
| 2 | Бачок гідросистеми рульового управління БТР-70 розташований: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
| 3 | Фільтри очищення гідросистеми рульового управління БТР-70 розташовани: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
| 4 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70на експлуатаційному режимі роботи: 30-40 50-60 69-70 80-90 |
| 5 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора БТР-70? Повітряною затулкою Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця |
| 6 | Блок шинних кранів БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса; На ніші переднього лівого колеса Під сидінням водія |
| 7 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Лінійкою По контрольному отвору в картері По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ) По контрольних позначках на Г-подібному ключі |
| Вибрати декілька правильних відповідей. |
| 1 | Облік роботи машин в Збройних Силах ведеться: В годинах В мотогодинах В кілометрах пробігу В кілометрах і мотогодинах |
| 2 | Види зберігання БТОТ: Тимчасове Довгочасне Короткочасне Постійне |
| 3 | Ключи від паркових приміщень зберігаються у: Чергового парку Начальника сховища Чергового частини Старшого водія підрозділу |
| 4 | Ключи від замків запалення та люків машин зберігаються у: Чергового парку Чергового роти Чергового частини Старшого водія підрозділу |
| Доповнити відповідь |
| 1 | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
| 2 | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
| 3 | Коробка передач БТР-70 має чотири передачі уперед і одну назад з синхронізаторами на ІІІ і ІV передачах. |

Високий рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
| 1 | Блок управління передпусковим підігривачем БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса; На ніші переднього лівого колеса Під сидінням водія На задней стенці десантного відділення |
| 2 | Бачок гідросистеми рульового управління БТР-70 розташований: У відділенні керування. Під сидінням командира У відділенні силової установки Під сидінням водія Під лівим сидінням десанту |
| 3 | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 11-13 |
| Вибрати декілька правильних відповідей |
| 1 | Облік роботи машин в Збройних Силах ведеться: В годинах В мотогодинах В кілометрах пробігу В кілометрах і мотогодинах |
| 2 | Види зберігання БТОТ: Тимчасове Довгочасне Короткочасне Постійне Надійне |
| 3 | Фільтровентиляційна установка призначена: Для подачі повітря у відділення управління і десантне машини Вимірювання потужності доз гамма-випромінювання в місцях розміщення виносного блоку Для подачі повітря у силове відділення машини Створення надмірного тиску, а також для очистки повітря від пилу, радіоактивних, отруйних і бактеріальних речовин |
| 4 | Опалювачі БТР-70 розташовани? Зліва від водія Перед командиром БТР Під сидинням десанту Між двигунами в силовому відділенні Зліва в силовому відділенні |
| Доповнити відповідь |
| 1 | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
| 2 | Коробка передач БТР-70 має чотири передачі уперед і одну назад з синхронізаторами на ІІІ і ІV передачах. |
| 3 | Зчеплення кожного двигуна постійно замкнуте, сухе, фрикційне, однодискове. |
| 4 | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
| Доповнити відповідь |
| 1 | Гідроциліндр підсилювача рульового управління встановлюється у відділенні управління справа під ногами командира |
| 2 | Роздавальні коробки БТР-70 розташованя під лівим та правим сидіннями десанту. |
| 3 | Повітряний балон системи ЦРТПШ БТР-70 встановлюється під лівим сидінням десанту |