МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Фонд

контрольних завдань

з навчальної дисципліни

СТРІЛЕЦЬКА  ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Спеціальність: : БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:   КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ.

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: ст. викладач кафедри військової

підготовки

полковник (з)                Лозовський М.О..

м. Миколаїв

Анотація до пакету контрольних завдань

Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальну та мінімальну кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

# Варіант №1

# Питання І рівня складності

1. Мета : навчати особовий склад і підрозділи підтриманню озброєння у постійній бойовій готовності і веденню упереджувального і ефективного вогню відноситься до предмету:

А) загальна тактика;

Б) стрілецька зброя та вогнева підготовка;

В) загальновійськова підготовка.

2Третій період називають:

А) попереднім;                                Б) період наслідків газів;                   В) першим або основним.

3.Деривацією називається:

А) крива лінія, яку описує центр ваги кулі (снаряду) у повітрі

Б) різниця тиску на головну і донну частину кулі

В) відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання

4. Від чого залежить початкова швидкість кулі:

А) від маси, температури і вологості порохового заряду, форми і розмірів зерен пороху

Б) від  маси кулі, довжини ствола і щільності заряджання

В) від довжини ствола, маси кулі, маси, температури і вологості порохового заряду, довжини ствола і щільності заряджання

5. Мертвим (неуражуваним) простором називається:

А) частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії

Б) простір  за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі

В) відстань від місцевості протягом якої додільна галузь траєкторії не перевищує висоти цілі

6 Перерахуйте способи визначення СТП:

А) послідовний поділ відрізків та обчислення

Б) спосіб проведення осей розсіювання та послідовного поділу відрізків

В) послідовний поділ відрізків, проведення осей розсіювання та обчислення

7.Боєкомплект кулемету ПКТ складає патронів:

А) 250                                                     Б) 600                                                     В) 2000

8.До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

А) кожух ствола з полум’ягасником                Б) бойова личинка	                     В) копір

9..Вивірювання механічного прицілу станкового гранатомета СПГ-9М виконується:

А) тільки за допомогою перевірочної мішені

Б) за допомогою перевірочної мішені та віддаленої точки( не ближче 800 м).

В) тільки  за допомогою віддаленої точки( не ближче 800 м).

10.Для оцінки одноманітності прицілювання на скорочені відстані вдень за допомогою указки магнітної застосовуються отвори діаметром:

А) 3 мм-відмінно,5 мм-добре,10 мм-задовільно

Б). 3 мм-відмінно,5 мм-добре,8 мм-задовільно

В)  6 мм-відмінно,10 мм-добре,20 мм-задовільно

11.Вогневі тренування призначені для:

А) поглиблення знань, удосконалення вмінь та навичок;

Б) доведення до автоматизму дій при озброєнні, підготовки навчаємих до виконання вправ навчальних та контрольних стрільб, тренування командирів в управлінні вогнем підрозділу;

В)удосконалення знання матеріальної частини. Виконання вправ підготовчих стрільб

12.7,62 мм гвинтівочний патрон зразка 1908 року з бронебійно-запалювальною кулею має окрас головної частини

А)зелений	           Б) червоний з зеленим	      В) червоний з чорним

12.Прицільна дальність стрільби прямою наводкою із гранатомета СПГ-9М  (метрів):

А) 500                                Б)700                                      В)1300

13..Автоматчична дія  гранатомету АГС-17 заснована на:

А)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться зканалу ствола до газового поршня.

Б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

В)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвору

14. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через::

А) 1-1,8 с                                                 Б)  1,1-2 с	В)  3,2-4,2 с

15. Кулемет ПК складається з основних частин

А) шести;	           Б) восьми;	В) десяти

16.Звичайні кулі призначені:

А) для ураження живої сили противника

Б) для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м

В) для ураження живої сили і запалювання дерев’яних споруд

17.Оцінка за виконання вправи знижується на один бал:

) за перевищення короткої зупинки при стрільбі із стрілецької зброї вдень більше 7 сек.

Б А) якщо одну із цілей  було тільки обстріляно

В) якщо, той хто стріляє, вів вогонь після виходу на рубіж припинення вогню

18. Усі цілі  й об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї класифікуються за наступними  ознаками:

А) місцем розташування, ступінем мобільності, захищеності, складом і зайнятою площею, розмірами.

Б) наземні, повітряні, надводні

В) одиночні й групові, крапкові та майданні

19. Під час стрільби з ручного гранатомету РПГ-7 поправки сумуються (складаються) , якщо:

А)     напрямок руху вітру і цілі співпадають

Б)     напрямок руху цілі і втру –протилежні.

В)     ціль рухається а вітер слабий   (до 4 м/сек )

20. При стрільбі завтомату  АК-74 поправка на помірний  вітер, що дує під кутом 45°до площини стрільби  на відстані 800 м. складає:

А) ППв=Пр-2  /2            Б)ППв=Пр+2     /2                          В в)

2                                      2

21. При виконанні нормативу №1 «Виготовлення до стрільби лежачи під час дій у пішому порядку» на оцінку відмінно складає (сек):

А) 7                                                    Б)8                                             В)10.

22. Рішення вогневої задачі включає:

А) підготовку до стрільби та стрільбу по цілі

Б) попередню і безпосередню підготовку

В) зайняття вогневої позиції і підготовку вихідних даних для стрільби

# Питання ІІ рівня складності

# 23. Ортоскопи, бічне скло, стрілецькі тренажери – це прилади, що використовуються для _________________ правильності прицілювання чи виконання_________________

24 Термін зберігання розчину РЧС не більше _____________ при зберіганні у невеликій кількості   в ______________тарі.

25. Грати на вікнах кімнати для зберігання зброї повинні мати чарунки ______________ з діаметром прута  ___________ мм

26.  Схил мушки призначений для контролю ____________________ прицільної планки при прицілюванні

27.Цілевказівка використовується від місцевого предмета, коли ціль знаходиться в __________________________ предмета

Питання ІІI рівня складності

28. Порядок визначення  відстані за допомогою прицілу ПГО-7В:

29. Перерахуйте затримки, які виникають під час стрільби з кулемета ККМ

30 У яких випадках обовязково виконується перевірка бою (вивірки прицілів).

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант № 2

Питання І рівня складності

1. До задач вогневої підготовки входять:

А) навчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці;

Б) розвивати здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатив озброєння в  бойовій готовності і повністю реалізувати його бойові можливості при веденні   вогню;

В) вчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці,  вчити особовий склад виконанню вогневих задач у складі підрозділу, вчити командирів  організації, вогневої поразки противника і управлінню вогнем своїх підрозділів

2. Внутрішньою балістикою  називаєтья  наука:

А)  яка вивчає рух кулі (снаряду) при стрільбі.

Б)  яка вивчає процеси,котрі здійснюються під час пострілу,особливо під час руху по каналу стволу.

В)  яка вивчає рух кулі (снаряду) у повітрі (після вильоту із каналу стволу)

3. На які показники  впливає початкова швидкість кулі:

А) на дальність польоту та дальність прямого пострілу; на вбивчу та пробивну дію;

Б) на скорострільність зброї;

В) зменшує вплив зовнішніх умов на її політ

4. Кут,який знаходиться між лінією піднесення і лінією метання  називається:

А) кутом вильоту	            Б) кутом метання                          	В) кутом піднесення.

5.. Причини, що викликають знос ствола, можна поділити на

А) механічного і термічного характеру.

Б) хімічного та термічного характеру…….

В) хімічного, механічного і термічного характеру

6.Зворотньо-бойова пружина з направляючим стрижнем  кулемета ПК призначена

А) для повернення затворної рами із затвором у переднє положення

Б) для повернення затворної рами із затвором у переднє положення і надання ударнику енергії ,  необхідної для розбиття капсуля.

В) для приведення в дію затвора і спускового механізму

7.Інструкторська записка затверджується:

А) за один день до проведення заняття

Б) в день проведення заняття

В) за 2-3 дні до проведення заняття

8...Автоматчична дія кулемета АГС-17 заснована на:

А)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться зканалу ствола до газового поршня.

Б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

В)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвору

9. Час спрацювання запалу УЗРГМ складає:

А) 1-1,8 с

Б)  2-2,5 с

В)  3,2-4,2 18

10. Осколкова граната ОГ-9ОГ-9 складається із6

А)   головної частини,стабілізатора і підривника.

Б)  головної частини,реактивного двигуна з стабілізатором та підривника

В) порохового заряду,головного підривника миттєвої дії та осколкової гранати.

11. . До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

А) кожух ствола з полум’ягасником

Б) бойова личинка

В) копір

12.З якою періодичністю проводяться вогневі тренування:

А) 1-2 рази на тиждень

Б) 2-3 рази на тиждень

В) 1-3 рази на тиждень

13.Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується:

А)веденням суворого номерного обліку,організацією оборони і паркової служби,проведенням протипожежних заходів,дотриманням режимів таємності і маскування згідно статуту.

Б) проведенням заходів,що забезпечують захист озброєння від ушкоджень та руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачають приведення його в повну бойову готовність у встановлений термін.

В) правильною і своєчасною підготовкою до збереження(консервацією) контролем за станом озброєння і технічним обслуговуванням,як при підготовці так і в період зберігання.

14. Поточне обслуговування стрілецької зброї ТО проводиться:

А) після певного періоду використання;

Б) при підготовці до стрільби, негайно після стрільби, нарядів і занять, щоденно у бойовій обстановці і не рідше раз у 7 днів, якщо зброя не використовувалась;

В) при переводі зброї на режим літньої або зимньої експлуатації

15.  Призмовий прилад ТНПО-115 призначений для:

А) подачі цілевказівок;

Б) виявлення цілей вночі;

В) спостереженням за полем бою

16. Розкрийте призначення ортоскопа до оптичних приладів.

А)   для навчання  правильності прицілювання чи виконання_пострілу.з стрілецької зброї.

Б)   для перевірки правильності прицілювання при навчанні стрільбі зі зброї з оптичним та електронно-оптичним прицілами.

В)  для перевірки правильності й одноманітності прицілювання на відстані дійсного постріл при навчанні стрільбі зі стрілецької зброї

17. .. Вивірка прицільних пристроїв(прицілів) виконується:

А) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.

Б) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій ,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки.

В) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки

18.  . Для зброї під патрон зразка 5,45 мм. та 7,62 мм. на відстані до 500 м. поправка на рух цілі під кутом 90градусів  складає

А) УПр = Пр-0,5                  Б) УПр = Пр                         В) УПр = Пр+1

19. Під час виконання вправ стрільб із стрілецької зброї  в пішому порядку вночі, керівник стрільби на ділянці повинен перебувати:

А) не ближче 5 м від тих,  хто стріляє

Б) не ближче  10 м від тих,  хто стріляє

В) не ближче 15 м від тих,  хто стріляє

20..Поправка на вітер 4-6 м/с, що дує під кутом 90° на відстані 500 м. при  стрільбі з АК-74 складає:

А) ППв = Пр -2       Б)     В) ППв = Пр – 05

21. . Стрільба оцінюється «незадовільно» незалежно від кількості уражених цілей:

А) якщо під час стрільби із стрілецької зброї, той хто стріляє,  перевищує час короткої зупинки вночі 9 сек.

Б) якщо стрільба не велася, була припинена через відмовлення у роботі мішеневого обладнання

В) якщо під час стрільби із стрілецької зброї, той хто стріляє, грубо порушив вимоги безпеки

22. Стрільба із стрілецької зброї при діях у пішому порядку може вестись

А)з короткої зупинки                          Б)на ходу                         В)з місця або на ходу

Питання ІІ рівня складності

23.. При вивірюванні гранатомета АГС-17 по віддаленій точці,перехрестя ствола і прицілу наводять в_______________ розміщену на відстані  _____________________

24. Ящик (виробу КЯ-88) призначений для навчання стрільбі без __________________________ зброї і гранатометів.

25. Збереження озброєння полягає в проведенні заходів, які забезпечують захист озброєння від ушкоджень й руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачаючи приведення  ____________________________________

26. До основних частин _________________ входять-затвор з ударником, викидачем та запобіжником

27. Спостереження ведеться оглядом місцевості по рубежам від _______до __________, справа___________.

Питання ІІI рівня складності

28.. Розкрийте  склад (комплекту)командирського ящику КЯ-83

29. Розкрийте пункти безпосередньої підготовки стрільби

30.Перерахуйте основні заходи, що проводяться кв при організації вогню

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант№3

Питання І рівня складності

1.Вогневою виучкою стрільця (вогневим злагодженням підрозділу) називається:

А) здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне озброєння у  бойовій готовності і повністю реализовувати його вогневі можливості при веденні вогню в різноманітних умовах бою;

Б) уміння вести упереджувальний та ефективний вогонь по знищенню   противника у сучасному бою;

В) впевненість у своїй зброї, фізична витривалість і морально-психологічна стійкість в бою.

2.Швидкість кулі в точці падіння називається:

А)  початковою	Б)  кінцевою	В)  дульною.

3.Для визначення відстані по співвідношенню звуку і світла необхідно знати:

А)  час між спалахом і звуком що надійшов від противника

Б)  час між розривом снаряду і спалахом від пострілу.

В)  час між спалахом і свистом снаряду або кулі що пролітає біля вас

4. Ручний протитанковий гранатомет для ведення стрільби обладнаний прицілом

А)  ПСО-1	Б)  ПАГ-17	В)  ПГО-7В

5. Основними  характеристиками  оптичних приладів є:

А)  окуляр,об’єктив,система лінз,кутомірна сітка.

Б)    збільшення, поле зору, роздільна здатність, величина вхідної і вихідної зіниць, перископічність , дальність бачення.

В)    розглядання об’єктів та визначення характеру  цілі, визначення відстані до цілі,точність подання цілевказівок,корегування вогню

6.При виконанні нормативу №14 «Збирання автомата після неповного розбирання» час на  оцінку «добре» складає (сек):

А)27                                                      Б)25                                                 В) 32.

7.Для чищення та змащення зброї використовується  рідке рушниче мастило при температурі повітря від

А)+50 С та нижче                  Б) від -50 до +50  	В) +50 С та вище

8. . До основних частин кулемета КПВТ відносяться

А) бойова личинка

Б) ствол з газовим поршнем

В) повзунок

9.  Допоміжні патрони за призначенням класифікуються на:

А) звичайні та спеціальні;

Б) холості, учбові, спортивні із підсиленим зарядом, високого тиску;

В) трасуючі, запалювальні, бронебійні, пристрілені (розривні)

10. Найбільший вплив на дальність польоту кулі мають:

А) відхилення температури, падіння швидкості V°, кут місця цілі (в горах)

Б) напрямок або сила вітру

В) калібр кулі (гранати)

11.. Кожне навчальне  місце повинно забезпечувати:

А) навчання прийомам стрільби і виконання підготовчих вправ

Б) виконання нормативів і підготовчих вправ

В) навчання прийомам стрільби, виконання нормативів і підготовчих вправ

# 12. Які дві характеристики розкривають влучність стрільби:

А) технічна справність і якісне приведення зброї до нормального бою;

Б) кучність бою, тобто відповідність фактичного розсіювання куль встановленим нормам та точність поєднання СТП з точкою куди прямує вогонь;

В) встановлення такого прицілу при котрому на усі дальності стрільби забезпечується нормальна влучність стрільби.

# 13.  Тримач магнітний призначений для:

А) показу видимого співвідношення розмірів прицільного пристосування і цілі на різноманітних відстанях;

Б) пояснення правил корегування стрільби;

В) утримання прицільних пристосувань (мушки, сітки прицілу) на металевій поверхні стрілецької та гранатометної лінійки

14. Скільки основних частин і механізмів включає будова 40 мм ручного протитанкового гранатомета РПГ-7:

А) двох	Б) чотирьох	В)  шести

15. За ступенем захищеності (уразливості) цілі підрозділяються

А) одиночні й групові, крапкові та майданні.

Б) наземні,повітряні,надводні

В) на броньовані, легко броньовані, неброньовані, розташовані в окопах та інших фортифікаційних спорудах, розташовані   відкрит

16. Методи наведення зброї по рухомих цілях

А) супроводу та  очікування

Б)пряме, напівпряме та непряме

В) фронтальне, флангове.

17. Нормальні (табличні або середні умови) для стрільби  із стрілецької зброї .

А) температура повітря +15 градусів ,швидкість цілі що біжить 3-5 м/сек,,вітер помірний під кутом 90 градусів до площини цілі.

Б) температура повітря +15 градусів, вітер помірний під кутом 45 градусів до площини цілі,швидкість руху техніки 12-20 км/год.

В) температура повітря +15 градусів ,швидкість цілі що біжить 3-5 м/сек,,вітер помірний під кутом 90 градусів до площини цілі, швидкість руху техніки 12-20 км/год.

18. Поправка на вітер, що дує піл кутом 45° при стрільбі з кулемета ПК на 650 м. складає:

А)  ППВ=(ПР-2)           Б) ППв = Пр -2   /2      В)ППв=Пр 2

2                                   2                                2

19. В завданні спостерігачу командир вказує

А) сектор спостереження;

Б)полосу спостереження;

В) сектор або полосу спостереження;

20.Виконувати вправи у протигазах повинні:

А) усі ті, хто навчається

Б) тільки ті, хто не входить до складу екіпажу БТР,БМП

В) крім тих, хто носить окуляри

21. Облік наявності боєприпасів у стріляючого ведеться у документах:

А) роздавально-здавальна відомість

Б) відомість обліку результатів навчальних (контрольних) стрільб

В) у роздавально-здавальних відомостях та відомостях обліку результатів стрільби

22.Підготовка до стрільби включає:

А) прийняття положення для стрільби

Б) заряджання автомата

В) прийняття положення для стрільби та заряджання автомата

Питання ІI рівня складності

23 Оцінка «відмінно» за технічний стан стрілецької зброї і гранатометів виствляється,якщо вся зброя підрозділу справна, «добре»-якщо несправних зразків не більше_____________із числа  числа перевірених.

.

24.. Під час визначення сумарної поправки при стрільбі з РПГ-7. Результати поправки на вітер та на упередження руху цілі сумуються, якщо напрямок руху цілі і вітру направлені (____________________) .

25.Командир роти повинен перевіряти озброєння раз ____________________

26. До основних характеристик оптичних приладів відноситься_ __________, -поле зору,- величина ______________ і вихідної зіниць, -світлосила, світлопропускання,

27.При визначенні сумарної поправки на напрямок і силу вітру та напрямок руху цілі при стрільбі із стрілецької зброї – поправки сумуються,якщо напрямок руху цілі і вітру _________________

Питання ІІI рівня складності

23. Перерахуйте основні частини і механізми гвинтівки СГД:

25.Перерахуйте основні складові частини гранатомет  СПГ-9 ДМ

26. Перерахуйте способи цілевказівки?

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Варіант № 4

Питання І рівня складності

1.Чим визначається зміст кожного розділу вогневої підготовки:

А) навчальною програмою, вимогами Курсу Стрільб;

Б) вимогами наказів МО України, організаційно-методичними вказівками  Главкома Сухопутних військ.

В) визначається навчальною програмою, котра уточнюється вимогами наказів  Міністра Оборони, організаційно-методичними вказівками Главкома СВ України,  наказами та директивами Командувачів напрямків, вимогами Курсу Стрільб і  іншими керівними документами.

2 Попередній період продовжується:

А) від моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу ствола

Б) від початку горіння пороховог7о заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола

В) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, що швидко змінюється

3. Пострілом називається

А) Викидання кулі (снаряду)  з каналу  ствола зброї енергією газів, що виникають під час згорання порохового заряду.

Б) політ кулі (снаряду) після закінчення впливу порохових газів

В) обертання кулі (снаряду) в бік нарізів стволу

4.Для визначення відстані за допомогою криючої мушки автомата необхідно

А) знати криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів , дійсні розміри мішені та мати зброю з механічним прицілом.

Б) знати дійсні розміри цілі , криючу величину мушки автомата на відстані 100 метрів та мати прилад спостереження

В)знати дійсні розміри мішені , знати формули тисячної та мати зброю з механічним прицілом

5.Зброя, яка стріляє кулею ( снарядом) малого калібру до 20 мм називається

А)стрілецькою                       Б)великокаліберною                       В)артилерійською

6Снайперська гвинтівка СГД  складається з основних частин:

А) десяти

Б) дванадцяти

В) чотирнадцяти

7.Рушниче мастило застосовується при температурі повітря

А)+5 градусів і вище

Б)+ 5 градусів і нижче

В)від +5 градусів до -5 градусів.

8Спусковий механізм кулемета ПК служить

А) спуска курка з бойового зводу чи із зводу автоспуску , нанесення удару по ударнику,  забезпечення ведення автоматичного вогню, припинення стрільби

Б) для утримання затворної рами на бойовому .зводі , спуска її з бойового зводу і постановки кулемета на запобіжник.

В) для розбиття капсуля і вилучення  з патронника гільзи або патрона.

9Ударно-спусковий механізм гранатомета РПГ-7 служить для:

А) спуску курка з бойового взводу або взводу автоспуску,нанесення удару по ударнику,забезпечення ведення вогню,припинення стрільби,,запобігання пострілів при незапертому затворі,для постановки зброї  на запобіжник.

Б) спуску курка з бойового взводу або взводу автоспуску,виконання удару по бойку та для встановлення зброї на запобіжник.

В) спускукурка з бойового взводу і взводу автоспуска, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незамкненому затворі і для постановки зброї на запобіжник

10. Згідно закону розсіювання точки зустрічі (пробоїни) розміщуються

А)нерівномірно,           Б) симетрично,.               В) нерівномірно  симетрично, не безмежно

11. Як поділяються бойові набої  за дією куль:

А) бойові та  допоміжні

Б) звичайні і спеціальні

В) малокаліберні і великокаліберні

12. Автоматчична дія кулемета КПВТ заснована на:

А)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться з каналу ствола до газового поршня.

Б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

В)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвор

13. .Капсюль запалуУЗРГМ-2 запалюється :

А)   в момент кидання гранати

Б)   через 1.1-.1.8 сек

В)   через  3,2 – 4.2 сек

14. Ящик командирський призначений:

А) для навчання стрільбі без витрат боєприпасів із стрілецької зброї та гранатометів;

Б) для навчання стрільбі із стрілецької зброї на скорочені відстані;

В) для навчання стрільбі із стрілецької зброї на дійсні відстані.

15. Перископічний приціл ПП-61 АМ встановлюється

А)    замість командирського денного приладу ТПКУ-2Б

Б)     праворуч командирського приладу ТПКУ -2 Б

В)     на кулеметній установці бронетранспортера.

# 16.. Перевищення контрольної точки 7,62 мм  автомату  АКМ над точкою прицілювання становить:

А) 13 см.;                                           Б) 16 см.;                            В)25см

17..Електростріляючий механізм  гранатомета СПГ-9М призначений для :

А)  для забезпечення безпеки гранатомета при неповністю закритому затворі.

Б) для виконання пострілу.

В) для створення електричного імпульсу , необхідного для підпалювання порохового заряду.

18.Стрільба по цілі включає:

А) попередню та безпосередню підготовку.

Б) виконання пострілу, спостерігання за результатами та корегування стрільби

В) прикладку, прицілювання, виконання пострілу і утримування зброї під час стрільби

19. Найбільший вплив на напрямок польоту кулі, мають:

А) відхилення температури, падіння швидкості V°

Б) кут місця цілі та напрямок і сила вітру

В) напрямок і сила вітру

20. Поправка на сильний вітер (8-10 м/сек), що дує під кутом 60ºС до площини стрільби при стрільбі із кулемета ПК на відстані 600 м дорівнює:

А  )   ППВ=(ПР-2  )× 2       Б) ППВ= (ПР-2)              В) ППВ=(ПР-4)×2

2                                            2

21 При зосереджувальному вогні порядок ведення наступний:

А) методичний вогонь, побіжний, залпами

Б) фронтальний, фланговий, перехресний

В) кинджальний, фланговий, перехресний

22. Спосіб ведення вогню, з якого виконується вогневе завдання називається стрільбою з місця якщо протяжність короткої зупинки складає:

А) 8-10 с                                    Б) 15-25 с                                       В) більше 30

. .                                                  Питання ІI рівня складності

23. Сумарна поправка дальності на температуру повітря та падіння початкової швидкості.враховується за наступними правилами:. влітку на усі дальності стрільби поправка ______________.,взимку на дальності більше 400 м точка ___________________   цілі.,а при температурі менше -25 градусів приціл збільшується  ________________________

24.Забороняється залишати на лінії вогню _________________ або з відкритим ___________________ зброю;

25. Необхідно пам’ятати, що око людини не може одночасно чітко бачити  всі _______ точки (____________, мушка і_____________).

26. При діях у пішому порядку стрільбаіє стрілецької зброї ведется на ходу(без зупинки,з короткої зупинки) і з місця(лежачи,з коліна і стоячи)

27. Цілевказівка використовується за напрямком руху, коли ціль __________і ясно видна, а бойова машина рухається на ___________________ шляху

Питання ІІI рівня складності

28. Перерахуйте властивості траєкторії:

29.Якими заходами забезпечується  збереження озброєння під час експлуатації?

30.Розкрийте послідовність команди на відкриття вогню із стрілецької зброї

Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

| ЧКЗ | Рівень складності | Питання | Бали по 50-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 12-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 4-х бальной шкале | Максимал сума балів за рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧКЗ-1 | І | 1 | 1 | 22 бала | 0,34 | 7,5 балів | 0,15 | 3,5 бала |
|  |  | 2 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 3 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 4 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 5 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 7 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 8 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 9 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 10 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 11 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 12 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 13 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 14 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 15 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 16 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 17 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 18 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 19 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 20 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 21 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
|  |  | 22 | 1 |  | 0,34 |  | 0,15 |  |
| ЧКЗ-2 | ІІ | 23 | 2,6 | 13 балів | 0,4 | 2 бала | 0,18 | 0,9 бала |
|  |  | 24 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
|  |  | 25 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
|  |  | 26 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
|  |  | 27 | 2,6 |  | 0,4 |  | 0,18 |  |
| ЧКЗ-3 | ІІІ | 28 | 5 | 15 балів | 0,82 | 2,5 бала | 0,2 | 0,6 бала |
|  |  | 29 | 5 |  | 0,82 |  | 0,2 |  |
|  |  | 30 | 5 |  | 0,82 |  | 0,2 |  |
| Загальна сума балів |  |  | 50 балів |  | 12 балів |  | 5 балів |

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни „СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

| Прізвище, ім’я, по-батькові: |  |
| --- | --- |
| Курс: |  | Група: |  | Варіант: |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 7 |  | 13 |  | 19 |  |
| 2 |  | 8 |  | 14 |  | 20 |  |
| 3 |  | 9 |  | 15 |  | 21 |  |
| 4 |  | 10 |  | 16 |  | 22 |  |
| 5 |  | 11 |  | 17 |  |  |  |
| 6 |  | 12 |  | 18 |  |  |  |

Питання ІI рівня складності

23._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Питання ІІI рівня складності

28._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ____________________________

Викладач __________________________ (ПІБ)

Експерт ____________________________ (ПІБ)

Еталони

рішення контрольних завдань

| №№ питань | №№ варіантів | Кількість балів за правільне рішення |
| --- | --- | --- |
|  | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 |  |
| 1 | Б | В | А | В |  |
| 2 | Б | Б | Б | Б |  |
| 3 | В | А | А | А |  |
| 4 | В | А | В | А |  |
| 5 | А | В | Б | А |  |
| 6 | В | Б | Б | В |  |
| 7 | В | В | А | А |  |
| 8 | А | В | Б | Б |  |
| 9 | А | В | Б | Б |  |
| 10 | А | А | А | В |  |
| 11 | Б | А | В | Б |  |
| 12 | В | А | Б | Б |  |
| 13 | В | А | В | В |  |
| 14 | А | Б | Б | А |  |
| 15 | Б | В | В | В |  |
| 16 | А | Б | А | В |  |
| 17 | А | В | В | В |  |
| 18 | А | А | Б | А |  |
| 19 | Б | А | А | В |  |
| 20 | Б | Б | А | Б |  |
| 21 | А | В | В | А |  |
| 22 | А | В | В | В |  |

Питання ІІ рівня складності

| 23 | Ортоскопи, бічне скло, стрілецькі тренажери – це прилади, що використовуються для навчання правильності прицілювання чи виконання_пострілу. 2 | При вивірюванні гранатомета АГС-17 по віддаленій точці,перехрестя ствола і прицілу наводять в точку розміщену на відстані 500 метрів. | Оцінка «відмінно» за технічний стан стрілецької зброї і гранатометів виствляється,якщо вся зброя підрозділу справна, «добре»-якщо несправних зразків не більше3%із числа числа перевірених. . | Сумарна поправка дальності на температуру повітря та падіння початкової швидкості.враховується за наступними правилами:. влітку на усі дальності стрільби поправка не береться.,взимку на дальності більше 400 м точка прицілювання верхній край цілі цілі.,а при температурі менше -25 градусів приціл збільшується на поділку_ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | . Термін зберігання розчину РЧС не більше 7 діб при зберіганні у невеликій кількості скляній_тарі. 3 | Ящик (виробу КЯ-88) призначений для навчання стрільбі без стрільби із стрілецької зброї і гранатометів. | Під час визначення сумарної поправки при стрільбі з РПГ-7. Результати поправки на вітер та на упередження руху цілі сумуються, якщо напрямок руху цілі і вітру направлені в одну сторону . | .Забороняється залишати на лінії вогню заряджену або з відкритим затвором зброю; |  |
| 25 | Грати на вікнах кімнати для зберігання зброї повинні мати чарунки 150×150__мм_ з діаметром прута _10 мм | Збереження озброєння полягає в проведенні заходів, які забезпечують захист озброєння від ушкоджень й руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачаючи приведення його у повну бойову готовність у встановлений час. . | Командир роти повинен перевіряти озброєння раз на місяць | Необхідно пам’ятати, що око людини не може одночасно чітко бачити всі три точки (проріз прицільної планки, мушку і ціль). |  |
| 26 | Схил мушки призначений для контролю горизонтального положення прицільної планки при прицілюванні | До основних частин пістолету ПМ входять -затвор з ударником, викидачем та запобіжником | До основних характеристик оптичних приладів відноситься_ збільшення, -поле зору,- величина вхідної і вихідної зіниць, -світлосила, світлопропускання, ок руху цілі і вітру | При діях у пішому порядку стрільбаіє стрілецької зброї ведется на ходу(без зупинки,з короткої зупинки) і з місця(лежачи,з коліна і стоячи) |  |
| 27 | Цілевказівка використовується від місцевого предмета, коли ціль знаходиться в районі місцевого предмета | Спостереження ведеться оглядом місцевості по рубежам від себе_до противника справа -наліво | При визначенні сумарної поправки на напрямок і силу вітру та напрямок руху цілі при стрільбі із стрілецької зброї – поправки сумуються,якщо напрямки вітру і цілі протилежно нправлені. | Цілевказівка використовується за напрямком руху, коли ціль близько і ясно видна, а бойова машина рухається на прямолінійному участку шляху |  |

| Питання ІІI рівня складності |
| --- |
| 28 | Для визначення відстані по далекомірній шкалі оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розміщалася між суцільною горизонтальною і похилою пунктирною лініями. (. Штрих шкали, який розміщений над ціллю, показує відстань до цілі, яка має висоту 2.7 м. Якщо ціль, має висоту менш (більше) чим 2,7 м, то необхідно з відстані, що визначили по шкалі, відняти (додати) поправку, яка рівна добутку числа десятих метра, різниці в висоті цілі на постійне число 4 і на цифру шкали, що розміщена над ціллю | До складу (комплекту)командирського ящику КЯ-83 входять -ящик укладочний; -скло бічне; -– тримач магнітний;– мушка; вкладиш; фіксатор прицілювання; - – екран;- – лінійка стрілецька; лінійка гранатометна; – викрутка; – указка магнітна;– секундомір; – сітка прицільна;– імітатор стрільби; – ЗІП; – схил мушки;– ліхтар;– ортоскоп до оптичних приладів | Основні частини гвинтівки СВД 1-.ствол зі ствольною коробкою відкритим прицілом і прикладом 2.- кришка ствольної коробки 3.зворотній механізм 4 – затворна рама 5 – затвор 6 – газова трубка з регулятором 7 – газовий поршень 8 – штовхач 9 – пружина 10 – ствольні накладки (права і ліва) 11 – ударно-спусковий механізм 12 – запобіжник 13 – магазин 14 – щока прикладу 15 – оптичний приціл 16 – багнет-ніж | Властивості траєкторії: додільна галузь коротша і крутіша за догірну - кут падіння більший, за кут метання - кінцева швидкість кулі менша, ніж початкова - найменша висота польоту кулі при стрільбі під великими кутами метання – на додільній галузі траєкторії, а при стрільбі під невеликими кутами метання – в точці падіння - час руху кулі по догірній галузі траєкторії менше, ніж на додільній - траєкторія кулі, що обертається, внаслідок пониження кулі під дією сили тяжіння і деривації являє собою лінію двоякої кривизни |  |
| 29 | Затримики при стрільбі кулемету ККМ не доходження затворної рами у попереднє положення 2 – осічка 3 – невилучення гільзи 4 – прихват гільзи 5 – поперечний розрив гільзи 6 – неповний відхід затворної рами назад 7 – мимовільна стрільба | Безпосередня підготовка стрільби включає6 -виявлення і вибір цілі -визначення відстані до цілі Визначення поправок на рух цілі(упередження) -визначення поправок на умови стрільби Визначення сумарних поправок -вибір способу ведення вогню -призначення початкових установок для стрільби | Станковий гранатометСПГ-9 ствол з затвором, електростріляючий механізм,-прицільний пристрій-(ПГОК-9,ПГН,),-станок,-колісний хід,-. | Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується -веденням суворого номерного обліку -організацією охорони і паркової служби -. проведенням протипожежних заходів. -. дотриманням режимів таємності і маскування згідно Статуту |  |
| 30 | Перевірка бою виконується при надходженні до підрозділу після ремонту та заміни частин, які могли б замінити його бій; при виявленні під час стрільби значних відхилень куль (гранат); при постановці зброї на зберігання. В умовах бойової обстановки – періодично під час кожної можливості. | Заходи організації вогню включають: -оцінку місцевості -призначення ориєнтирів і кодування місцевих предметів; -організація розвідки цілей спостереженням -вибір і обладнання вогневих позицій -постановку вогневих завдань підрозділам,машинам,засобам -підготовку вихідних даних для стрільби, -Встановлення сигналів керування вогнем. | Способи цілевказівки залежать від обстановки і можуть бути: -від ориєнтирів -від місцевих предметів -від напрямку руху -наведенням приладу вціль -по карті -трасуючими кулями і снарядами -сигнальними засобами | Послідовність команди на відкриття вогню 1.Кому відкрити вогонь 2.Цілевказівка(одним із способів) 3.Установка прицілу 4.Винос точки приуілювання у поділках цілика(фігурах) 5.Точка прицілювання. Довжина черги, 7.Момент відкриттч вогню |  |