МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Фаховий кваліфікаційний тест

для визначення рівня знань за курс військової підготовки

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової

підготовки

підполковник (з)                           Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): 120 145 240 |
| 2 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: 145 240 290 |
| 3 | Порядок роботи циліндрів двигуна БТР-70: 1-3-5-7-2-4-6-8 1-5-4-2-6-3-7-8 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 4 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи: 50-60 69-70 80-90 |
| 5 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 (мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
| 6 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (мм ) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 |
| 7 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора двигуна ЗМЗ-4905? Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця. |
| 8 | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива двигуна ЗМЗ-4905необхідно проводити при: ТО-1 ТО-2 ЩТО |
| 9 | Який мінімальний і максимальний тиск (кгс/см2) повітря в шинах БТР-70 ? 0,5 і 2,8 2,8 і 5,5 6,0 і 7,7 |
| 10 | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 2,8 6,0-7,7 9.0-9,5 |
| 11 | На БТР – 70 встановлені амортизатори: Пневматичні, двойної дії Гідравлічні, телескопічні, двойної дії Газові, телескопічні |
| 12 | Сходження управляємих коліс БТР-70 має бути у межах: 2 -4 мм 5 -7 мм 11-13 мм |
| 13 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 0,8 – 0,9 2,75 – 4 4 – 5,5 |
| 14 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
| 15 | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: По одному на кожному двигуні На правому компресорі На лівому компресорі |
| 16 | Характеристика рульового приводу БТР -70: Гідравлічний Механічний з гідравлічним підсилювачем Механічний |
| 17 | Злив конденсату з повітряного балону системи ЦРТПШ БТР-70 необхідно проводити при: ТО -2 ЩТО Перед зимним СО |
| 18 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: М6, М-8 МТ-16п АМГ-10 |
| 19 | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів на БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 7-9 11-13 15,5-17,5. |
| 20 | На який тиск (кгс/см) відрегульований запобіжний клапан системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 5,5 6,0-7,7 9.0-9,5. |
| 21 | Зовнішні шарніри колісних тяг рульовій трапеції БТР-70 змащуються: ЛІТОЛ – 24 МТ- 16п АМГ – 10 |
| 22 | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 |
| 23 | Блок шинних кранів БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса На ніші переднього лівого колеса |
| 24 | В якості робочої рідини в амортизаторах БТР-70 застосовується масло: МТ – 16п ЛІТОЛ-24 АМГ – 10 |
| 25 | Гальмівний шлях БТР-70, який рухається зі швидкістю 30 км/год має бути: Не більше 5 м Не більше 10 м Не більше 15 м |
| 26 | Зазор між коромислами і клапанами двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 ( мм ): 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 |
| 27 | Кількість води ( л ) в системі охолодження силової установки БТР-70: 69 70 145. |
| 28 | Чим регулюються мінімальні оберти холостого ходу двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця |
| 29 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Лінійкою По контрольному отвору в картері По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ) |
| 30 | Які шкали має повітряний редуктор системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? „Пуск " і „ Стоп " „Підняти " і „ Опустити" „Накачка" і „ Спуск" |
| 31 | Як перевірити справність торсіона підвіски БТР-70? По величині тиску повітря в кожній шині Припідніманням кожного колеса ломом Візуально після зняття кожного колеса |
| 32 | Кількість амортизаторів встановлено на БТР -70 ? 16 12 8 |
| 33 | Марка палива для БТР-70: ДП А-76 А-92. |

Середній рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
| 1 | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 4 -5 зубців 6-8 зубців 7-9 зубців |
| 2 | Бачок гідросистеми рульового управління БТР-70 розташований: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
| 3 | Фільтри очищення гідросистеми рульового управління БТР-70 розташовани: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
| 4 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи БТР-70. 12-28 18-20 20-22 14-20 |
| 5 | Характеристика приводу стоянкової гальмівної системи БТР-70: Гідравлічний Пневматичний Механічний Ручний |
| 6 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70на експлуатаційному режимі роботи: 30-40 50-60 69-70 80-90 |
| 7 | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна БТР-70: 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 4-5 |
| 8 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора БТР-70? Повітряною затулкою Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця |
| 9 | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 |
| 10 | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 6,0-7,7 кгс/см2 |
| 11 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Лінійкою По контрольному отвору в картері По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ) По контрольних позначках на Г-подібному ключі |
| 12 | Чим регулюються мінімальні оберти холостого ходу двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Дросельними затулками Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця |
| 13 | Зазор між коромислами і клапанами двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 ( мм ): 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 4-5 |
| 14 | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 7,5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 9,5 кгс/см2 |
| 15 | Блок шинних кранів БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса; На ніші переднього лівого колеса Під сидінням водія |
| 16 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 69-70 |
| 17 | Порядок роботи циліндрів двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-5-6-3-4-7-8 1-3-5-7-2-4-6-8 1-5-4-2-6-3-7-8; |
| Вибрати декілька правильних відповідей. |
| 1 | Облік роботи машин в Збройних Силах ведеться: В годинах В мотогодинах В кілометрах пробігу В кілометрах і мотогодинах |
| 2 | Складові частини джерел електроенергії БТР-70: Генератор Реле-регулятор Одна акумуляторна батарея Дві акумуляторні батареї |
| 3 | Фільтровентиляційна установка призначена: Для подачі повітря у відділення управління і десантне машини Вимірювання потужності доз гамма-випромінювання в місцях розміщення виносного блоку Для подачі повітря у силове відділення машини Створення надмірного тиску, а також для очистки повітря від пилу, радіоактивних, отруйних і бактеріальних речовин |
| 4 | Види зберігання БТОТ: Тимчасове Довгочасне Короткочасне Постійне |
| 5 | Ключи від паркових приміщень зберігаються у: Чергового парку Начальника сховища Чергового частини Старшого водія підрозділу |
| 6 | Ключи від замків запалення та люків машин зберігаються у: Чергового парку Чергового роти Чергового частини Старшого водія підрозділу |
| 7 | Автоматична система протипожежного обладнання включається: Автоматично Механічно З пульту водія З пульту командира БТР |
| 8 | Марка масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 М6 МТ-16п М8 МТЗ-15 |
| 9 | Призначення зчеплення: Для тимчасового роз’єднання двигунів з трансмісією ( при зупинці і різкому гальмуванні машини ) Для плавного з’єднання двигунів з трансмісією (при рушанні машини з місця і після перемикання передач ) з забезпеченням надійної передачі крутного моменту до агрегатів трансмісії Для передачі і перетворення по величині і напрямку крутних моментів двигунів до ведучих коліс машини, гребних гвинтів водометного рушія і корби. Для змінювання передаточних чисел в трансмісії |
| 10 | Яка величина прогину ( мм) ременів приводу агрегатів двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс? 4-5 5-7 11-13 15,5-17,5 |
| Доповнити відповідь |
| 1 | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
| 2 | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
| 3 | Рівень масла в роздавальних коробках перевіряється по контрольних мітках на стержневих покажчиках, укручених в картери роздавальних коробок |
| 4 | Коробка передач БТР-70 має чотири передачі уперед і одну назад з синхронізаторами на ІІІ і ІV передачах. |
| 5 | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу |
| 6 | Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів згідно з робочим процесом двигуна |
| 7 | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією |

Високий рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
| 1 | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 4 -5 зубців 6-8 зубців 7-9 зубців 9-11 зубців |
| 2 | Бачок гідросистеми рульового управління БТР-70 розташований: У відділенні керування. Під сидінням командира У відділенні силової установки Під сидінням водія Під лівим сидінням десанту |
| 3 | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 4-5 11-13 |
| 4 | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 11-13 |
| 5 | Як перевіряється рівень масла в картері 2 ведучого моста БТР-70? Лінійкою По контрольному отвору в картері По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ) По контрольних позначках на Г-подібному ключі Візуально |
| 6 | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 7,5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 9,5 кгс/см2 11,5 кгс/см2 |
| 7 | Блок управління передпусковим підігривачем БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса; На ніші переднього лівого колеса Під сидінням водія На задней стенці десантного відділення |
| Вибрати декілька правильних відповідей |
| 1 | Облік роботи машин в Збройних Силах ведеться: В годинах В мотогодинах В кілометрах пробігу В кілометрах і мотогодинах |
| 2 | Ключи від паркових приміщень зберігаються у: Чергового парку Начальника сховища Чергового частини Старшого водія підрозділу Командира частини |
| 3 | Ключи від замків запалення та люків машин зберігаються у: Чергового парку Днювального парку Чергового роти Чергового частини Старшого водія підрозділу |
| 4 | Види зберігання БТОТ: Тимчасове Довгочасне Короткочасне Постійне Надійне |
| 5 | Фільтровентиляційна установка призначена: Для подачі повітря у відділення управління і десантне машини Вимірювання потужності доз гамма-випромінювання в місцях розміщення виносного блоку Для подачі повітря у силове відділення машини Створення надмірного тиску, а також для очистки повітря від пилу, радіоактивних, отруйних і бактеріальних речовин |
| 6 | Складові частини джерел електроенергії БТР-70: Генератор Реле-регулятор Одна акумуляторна батарея Дві акумуляторні батареї |
| 7 | Які матеріали використовують для виготовлення сепараторів акумуляторних батарей? Мипор Ебоніт Деревина Міпласт Стекловолокно |
| 8 | Способи консервації техніки? Чохол Заклейка Замазування Напівчохол Кокон |
| 9 | Матеріали які використовують при консервації техніки? Сіликогель Левоміцетін Ткань ТТ Замазка ЗЗК-3у Цемент Присадка АКОР-1 |
| 10 | Опалювачі БТР-70 розташовани? Зліва від водія Перед командиром БТР Під сидинням десанту Між двигунами в силовому відділенні Зліва в силовому відділенні |
| Доповнити відповідь |
| 1 | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
| 2 | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу |
| 3 | Коробка передач БТР-70 має чотири передачі уперед і одну назад з синхронізаторами на ІІІ і ІV передачах. |
| 4 | Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів згідно з робочим процесом двигуна |
| 5 | Рівень масла в роздавальних коробках перевіряється по контрольних мітках на стержневих покажчиках, укручених в картери роздавальних коробок |
| 6 | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією |
| 7 | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
| 8 | Карданна передача в трансмісії машини призначена для передачі крутного моменту від коробок передач до колісних редукторів». |
| 9 | Коробка відбору потужності /КВП/ призначена для змінення і передачі крутного моменту на редуктор водомету. |
| 10 | Зчеплення кожного двигуна постійно замкнуте, сухе, фрикційне, однодискове,». |
| Доповнити відповідь |
| 1 | Зчеплення призначене для короткочасного відокремлення двигуна від трансмісії, а також для плавного їх з'єднання. |
| 2 | Коробка передач БТР-70 призначена для змінення передаточних чисел в трансмісії з метою отримання тягових зусиль на ведучих колесах і швидкостей руху машини у більш широких межах, ніж це може бути забезпечено за рахунок змінення режимів роботи двигунів. |
| 3 | Колісні редуктори БТР-70 призначени для передачі крутних моментів від ведучих мостів до коліс |
| 4 | Гідроциліндр підсилювача рульового управління встановлюється у відділенні управління справа під ногами командира |
| 5 | Повітряний балон системи ЦРТПШ встановлюється під лівим сидінням десанту |
| 6 | Привод спідометра БТР-70 встановлюється на лівой роздавальной коробці |
| 7 | Роздавальні коробки БТР-70 розташованя під лівим та правим сидіннями десанту. |