Завдання підсумкового заліку

з дисциплін СЗ та ВП, БЗСО та ОБМ

2 варіант

Базовий рівень складності  (10)

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Скільки періодів виділяють під час пострілу?

А) три;

Б) чотири;

В) п’ять

2. Від чого залежить глибина уражувального простору?

А) від висоти цілі, наземності траєкторії, від кута нахилу місцевості;

Б) від дальності прямого пострілу;

В) від співвідношення прикритого простіру до сектору обстрілу.

3. Як розрізняється вогнепальна зброя за призначенням?

А) бойова, навчальна, мисливська, спортивна та спеціального призначення;

Б) особиста і групова;

В) зброя загального і спеціального призначення.

4. Що називається калібром?

А) поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї;

Б) внутрішній діаметр каналу ствола;

В) внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів.

5. Який радіус ураження осколками гранати РГО?

А) до 50 м;

Б) до 100 метрів;

В) до 200 метрів.

6. Яка бойова скорострільність кулемета Калашникова КК (пострілів за хвилину)?

А) 50-100;

Б) 250;

В) 550.

7. Скільки тисячних  між малою та великою поділками шкали бокових поправок сітки прицілу 1 ПЗ-2 ?

А)  0-02

Б)  0-01

В)  0-04

8. Хто допускається до метання бойових гранат ?

А) ті, що засвоїли правила поводження з гранатами, та виконали підготовчі вправи;

Б) ті, що мають попередні навички метання учбових та імітаційних гранат;

В) ті, що за своїми морально-психологічним станом здатні до цього.

9. Для чого призначені трасуючі кулі?

А) для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

Б) для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника і вогневих засобів противника ;

В) для ураження живої сили та вогневих засобів противника.

10. Що відноситься до основних частин кулемета Калашникова (КК) ?

А) затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

Б) газовий регулятор;

В) стрічка з набоями.

Середній рівень складності (16)

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

А) початковою швидкістю кулі;

Б) початковою енергією;

В) четвертим етапом пострілу;

Г) деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

А) кут вильоту;

Б) кут метання;

В) кут падіння;

Г) кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

А) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху;

Б) відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

В) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності.

1. Які існують способи визначення дальності  до цілі?

А) за лінійними розмірами предметів;

Б) за кутовими розмірами предметів;

В) за допомогою прицільного пристрою зброї;

Г) безпосереднім промірюванням;

2. Снайперська гвинтівка

А) Драгомирова;

Б) Дегтярьова;

В) Драгунова;

Г) Драгоманова.

3. Бойковий механізм

А) РПГ-7;

Б) АК-74;

В) ККМ;

Г) СГД.

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Контрольна мішень для вивірки кулеметів БТР встановлюється на від дульного зрізу на

А) 10 м;

Б) 20 м;

В) 50 м;

Г) 100 м.

2. Пороховий заряд в патронах калібру 5,45 мм складається

А) з піроксилінового пороху;

Б) з нітроглицеринового пороху;

В) з бездимного піроксилінового пороху;

Г) з тринітротолуолу.

3. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають:

А) настильною;

Б) навісною;

В) спряженою;

Г) висхідною.

4. Дальність прямого пострілу із кулемета Калашникова ККМ по грудній цілі складає:

А) 400 метрів;

Б) 440 метрів;

В) 460 метрів;

Г) 520 метрів.

Високий рівень складності (14)

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Який радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25?

А) 7 м;

Б) 25 м;

В) 100 м;

Г) 200 м.

2. В який термін повинен проводити огляд озброєння і техніки командир взводу?

А) не менше одного разу на тиждень;

Б) не менше одного разу на  два тижні;

В) не менше одного разу на місяць;

Г) не менше одного разу на півроку.

3. Для ПГ 7 ВМ (важка): ППв =

А) 1 поділка шкали  бокових поправок сітки прицілу

Б) 1.5 поділки шкали  бокових поправок сітки прицілу

В) 2 поділки шкали  бокових поправок сітки прицілу

4. Табличні поправки  стрільби (ППв) при слабкому вітрі, треба

А) залишити без змін

Б) збільшувати в 2 рази

В) зменшувати у 2 рази.

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності

1. Запал гранати РГН –

А) датчик цілі;

Б) накольно - запобіжний механізм;

В) тринітротолуол;

Г) цілик.

2. Калібр 7,62 мм –

А) АКМ;

Б) РКК-74;

В) СГД;

Г) ПМ

Тестові питання з простою  відповіддю

1. При обчисленні   загальної   поправки: результат  ППв (поправки на вітер) та УПР

(упередження) складаються, якщо напрямок руху цілі і напрямок, куди дує вітер протилежні

А) при стрільбі з озброєння БТР

Б) при стрільбі зі стрілецької зброї

В) при стрільбі з гранатометів

2. Криюча величина мушки АК-74 на 100 м складає

А) 75 см;

Б) 25 см;

В) 50 см;

Г) 100 см

3. Дальність, на якій зберігається убивча сила  кулі АК-74

А) 1000 м

Б) 1350 м

В) 1500 м

Г) 3150 м

4. Для підвищення кучності бою при стрільбі  чергами та зменшення енергії віддачі служить

А) полумягасник

Б) надульник

В) дульний гальмо-компенсатор

Г) компенсатор