МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

підсумкового (рубіжного) тесту

(модульна контрольна робота № 1)

з дисципліни

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ___ ” _______ 2020 р.

Протокол № ___

Розробив викладач кафедри

полковник (з) Ю.В. Туртаєв

2020-2021 навчальний рік

Завдання підсумкового (рубіжного) тесту

з дисципліни СЗ і ВП

Модульна контрольна робота № 1 (1семестр)

ВАРІАНТ 1

Базовий рівень складності (6 балів):

Тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

(1 бал питання)

1. Скільки періодів розрізняють під час пострілу?

а) два;

б) три;

в) чотири.

2. Як поділяється за призначенням вогнепальна зброя?

а) бойова, навчальна, мисливська, спортивна, спеціального призначення;

б) особиста і групова;

в) зброю загального і спеціального призначення.

3. Який радіус ураження осколками гранати РГО?

а)  до 25 метрів;

б)  до 50 метрів;

в)  до 100 метрів;

4. Яка бойова скорострільність кулемета КК (пострілів за хвилину)?

а) 50-100;

б) 200;

в) 250.

5. Для чого призначені трасуючі кулі ?

а)  для ураження живої сили противника;

б)  для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

в)  для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника та вогневих засобів противника.

6. На який відстані відбувається взведення головного вибухача гранати ВОГ-17 після виходу гранати з каналу ствола?

а) на відстані 5-10 метрів;

б) на відстані 10-15 метрів;

в) на відстані 10-30 метрів;

Середній рівень складності (14 балів):

Тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

(2 бали питання)

1. Для чого призначений механізм дальнього взведення запалу гранат РГН, РГО?

а) забезпечує спрацьовування детонатору через 3,2 - 4,2 сек.;

б) забезпечує безпечність у службовому положенні й взведенні запалу через 1 – 1,8 сек.;

в) забезпечує спрацьовування запалу при ударі гранати о перешкоду;

г) забезпечує безпечність запалу в службовому положенні.

2.  Для чого призначені патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 і запальними кулями ЗП?

а)  для знищення танків і БТР противника на відстанях до 2000м;

б) запалювання легкозаймистих предметів і пального на відстані до 1500м;

в) для знищення повітряних цілей на висотах до 3000м.;

г) для знищення живої сили та вогневих засобів в укриттях легкого типу.

Тестові питання закритого типу з множинним вибором та на встановлення відповідності

- бали питання)

1. З чого складається постріл ВОГ-17?

а) накольно - запобіжний механізм;

б) осколкова граната;

в) пороховий заряд;

г) головний запальник миттєвої дії.

Тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

- бали питання)

1. Глибина уражувального простору залежить:

а) від висоти цілі;

б) від кута вильоту кулі;

в) від швидкості польоту кулі;

г) від тривалості знаходження цілі в поле зору.

2. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі

а) 1,5 м;

б) 2,2 м;

в) 2,7 м;

г) 3 м.

3. Гранична відстань стрільби АГС-17 складає

а) 1500 м;

б) 1700 м;

в) 2000 м;

г) 2200 м.

4. Вогонь із снайперської гвинтівки найбільш ефективний на відстані

а)  до 1300м.;

б)  до 1000м;

в)  до 800м;

г)  до 500 м.

Високий рівень складності (20 балів):

Тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

- бали питання)

# 1. Через скільки часу механізм дальнього зведення запалу УДЗ забезпечує безпеку в службовому поводженні?

# а). через 1 – 1,8 с з моменту кидка;

б). через 1,2 – 2,2 с з моменту кидка;

в). через 2,2 – 3,2 с з моменту кидка;

г)  через 3,2 – 4,2 с з моменту кидка.

2. На чому базується автоматична дія автомата АК-74 ?

а). на використанні енергії короткого ходу ствола;

б). на використанні енергії свобідного ходу вільного затвору;

в). на використанні енергії порохових газів;

г). на використанні змішаної системи.

Тестові питання закритого типу з множинним вибором та на встановлення відповідності

(2 бали питання)

1. Затвор РКК-74 слугує для:

а) досилання набою в набійник;

б) закривання каналу ствола;

в) розбиття капсуля;

г) викидання гільзи з набійника.

Тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

- бали питання)

1. Ціна поділок шкали кутів прицілювання ПАГ-17 між вершинами кутників становить

а) 10м;

б) 50 м;

в) 100 м;

г) 150 м

2. Убивча сила кулі пістолету ПМ зберігається

а)  до 250 м;

б)  до 350 м;

в)  до 400 м;

г)  до 500 м.

3. Вага пострілу ОГ-7В

а) 2,0 кг;

б) 2,2 кг;

в) 2,6 кг.

г)  4,5 кг.

Тестові питання – ессе відкритого типу

(5 балів питання)

1. Вивірення прицілу АГС-17 (Відповідь передбачає до 10 речень і надається студентом на окремому аркуші для перевірки викладачем)

ВАРІАНТ 2

Базовий рівень складності (6 балів):

Тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

(1 бал питання)

1. Від чого залежить глибина уражувального простору?

а) від висоти цілі, наземності траєкторії, кута нахилу місцевості;

б) від дальності прямого пострілу;

в) від співвідношення прикритого простору до сектору обстрілу.

2. Що називається калібром?

а) гладкі виступи в каналі ствола зброї;

б) поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї ;

в) внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів.

3. Скільки складає дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки?

а) 350 м;

б) 430 м;

в) 625 м

4. Що відноситься до основних частин кулемета КК ?

а) стрічка з набоями.

б) затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

в) газовий регулятор;

5. Скільки складає радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25?

а)  7 м.;

б)  25 м.;

в)  100 м.

6. Що називається прямим пострілом?

а) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання

вище цілі на всьому своєму шляху;

б) відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

в) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності.

Середній рівень складності (14 балів):

Тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

(2 бали питання)

1. Які патрони застосовують для поразки повітряних цілей ?

а) патрони з кулею МДЗ;

б) патрони з кулями Б-32 і ЗП;

в) патрони з кулями БЗТ;

г) патрони з кулями ОФЗТ.

2.  Якому прицілу відповідає позначка П (постійна установка прицілу) СВД?

а)  4

б)  3

в)  2

г)  1

Тестові питання закритого типу з множинним вибором та на встановлення відповідності

- бали питання)

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

а) за лінійними розмірами предметів;

б) за кутовими розмірами предметів;

в) за допомогою прицільного пристрою зброї;

г) безпосереднім промірюванням;

Тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

- бали питання)

1. Бойковий механізм є в:

а) РПГ-7;

б) АК-74;

в) ПКМ;

г) СВД.

2. Далекомірна шкала оптичного прицілу снайперської гвинтівки  СВД розрахована на висоту цілі

а) 1,5 м;

б) 1,7 м;

в) 2,7 м;

г) 2.0 м.

3. Кількість нарізів в стволі  підствольного гранатомету ГП-25

а) 10;

б) 8;

в) 12;

г) 4.

4. Газова трубка зі ствольною накладкою є складовою часиною

а) ПМ;

б) СВД;

в) КПВТ;

г) АК-74.

Високий рівень складності (20 балів):

Тестові питання закритого типу з одним правильним варіантом відповіді

- бали питання)

1. Який калібр гранатомету ГП-25 ?

а) 23 мм;

б) 40 мм;

в) 64 мм;

г)  73 мм

2. Яка довжина головної частини у сучасних кулях?

а). 2,5 – 3,5 калібру;

б). 2 – 1,5 калібру;

в). 1,5 – 1 калібр;

г) 1 – 0,5 калібру.

Тестові питання закритого типу з множинним вибором та на встановлення відповідності

(2 бали питання)

1. Затвор пістолету ПМ має :

а) цілик;

б) вікно для викидання гільз (патронів);

в) мушка;

г) спускова скоба.

Тестові питання відкритого типу з простою відповіддю

- бали питання)

1. Місткість магазин-коробки АГС-17 складає

а)  25 пострілів;

б)  29 пострілів;

в)  30 пострілів;

г)  35 пострілів.

2. Час спрацьовування самоліквідатора УДЗ

а) 1,0 - 1,8 с;

б) 1,3 - 1,8 с;

в) 3,2 - 4,2 с;

г) 4,3 – 5,6 с.

3. Граната РПГ - 18

а) надкаліберна, кумулятивної дії.;

б) каліберна, кумулятивної дії;

в) нормального калібру, фугасної дії;

г)  підкаліберна, кумулятивної дії;.

Тестові питання – ессе відкритого типу

(5 балів питання)

1. Поняття про тисячну (Відповідь передбачає до 10 речень і надається студентом на окремому аркуші для перевірки викладачем)

Критерії оцінки виконання завдань підсумкового тесту

| Рівень складності | Питання | Бали за 100 бальною шкалою | Максимал сума балів за рівень | Бали за 12-ті бальною шкалою | Максимал сума балів за рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовий | 1 | 1 | 6 балів | 0,5 | 3 бали |
|  | 2 | 1 |  | 0,5 |  |
|  | 3 | 1 |  | 0,5 |  |
|  | 4 | 1 |  | 0,5 |  |
|  | 5 | 1 |  | 0,5 |  |
|  | 6 | 1 |  | 0,5 |  |
| Середній | 1 | 2 | 14 балів | 0,5 | 4 бали |
|  | 2 | 2 |  | 0,5 |  |
|  | 1 | 2 |  | 1 |  |
|  | 1 | 2 |  | 0,5 |  |
|  | 2 | 2 |  | 0,5 |  |
|  | 3 | 2 |  | 0,5 |  |
|  | 4 | 2 |  | 0,5 |  |
| Високий | 1 | 2 | 20 бали | 0,5 | 5 балів |
|  | 2 | 2 |  | 0,5 |  |
|  | 1 | 2 |  | 1,0 |  |
|  | 1 | 3 |  | 0,7 |  |
|  | 2 | 3 |  | 0,7 |  |
|  | 3 | 3 |  | 0,6 |  |
|  | 1 | 5 |  | 1 |  |
| Сума балів |  | 40 балів |  | 12 балів |

Зразок

бланку відповіді

| Контрольна робота з дисципліни СЗ та ВП |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |
| Курс_____ | Група_________ | Варіант________ |
| Базовий рівень | Середній рівень | Високий рівень |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  | 1 |  |
| 3 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 |  | 2 |  | 2 |  |
| 6 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |  |  |

Оцінка________________

Викладач________________ (ПІБ)