Завдання підсумкового тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

1 варіант

Базовий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Скільки періодів виділяють під час пострілу?

три;

чотири;

п’ять

2. Від чого залежить глибина уражувального простору?

від висоти цілі, наземності траєкторії, від кута нахилу місцевості;

від дальності прямого пострілу;

від співвідношення прикритого простіру до сектору обстрілу.

3. Як розрізняється вогнепальна зброя за призначенням?

бойова, навчальна, мисливська, спортивна та спеціального призначення;

особиста і групова;

зброя загального і спеціального призначення.

4. Що називається калібром?

поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї;

внутрішній діаметр каналу ствола;

внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів.

5. Який радіус ураження осколками гранати РГО?

до 50 м;

до 100 метрів;

до 200 метрів.

6. Яка бойова скорострільність кулемета Калашникова КК (пострілів за хвилину)?

50-100;

250;

550.

7. Скільки тисячних  між малою та великою поділками шкали бокових поправок сітки прицілу 1 ПЗ-2 ?

0-02

0-01

0-04

8. Хто допускається до метання бойових гранат ?

ті, що засвоїли правила поводження з гранатами, та виконали підготовчі вправи;

ті, що мають попередні навички метання учбових та імітаційних гранат;

ті, що за своїми морально-психологічним станом здатні до цього.

9. Для чого призначені трасуючі кулі?

для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника і вогневих засобів противника ;

для ураження живої сили та вогневих засобів противника.

10. Що відноситься до основних частин кулемета Калашникова (КК) ?

затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

газовий регулятор;

стрічка з набоями.

Середній рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

початковою швидкістю кулі;

початковою енергією;

четвертим етапом пострілу;

деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

кут вильоту;

кут метання;

кут падіння;

кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання

вище цілі на всьому своєму шляху;

відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на низхідній.

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності.

1. Які існують способи визначення дальності  до цілі?

за лінійними розмірами предметів;

за кутовими розмірами предметів;

за допомогою прицільного пристрою зброї;

безпосереднім промірюванням;

2. Снайперська гвинтівка

Драгомирова;

Дегтярьова;

Драгунова;

Драгоманова.

3. Бойковий механізм

РПГ-7;

АК-74;

ККМ;

СГД.

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Контрольна мішень для вивірки кулеметів БТР встановлюється на від дульного зрізу на

10 м;

20 м;

50 м;

100 м.

2. Пороховий заряд в патронах калібру 5,45 мм складається

з піроксилінового пороху;

з нітроглицеринового пороху;

з бездимного піроксилінового пороху;

з тринітротолуолу.

3. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають:

настильною;

навісною;

спряженою;

висхідною.

4. Дальність прямого пострілу із кулемета Калашникова ККМ по грудній цілі складає:

400 метрів;

440 метрів;

460 метрів;

520 метрів.

Високий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Який радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25?

7 м;

25 м;

100 м;

200 м.

2. В який термін повинен проводити огляд озброєння і техніки командир взводу?

не менше одного разу на тиждень;

не менше одного разу на  два тижні;

не менше одного разу на місяць;

не менше одного разу на півроку.

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності

1. Запал гранати РГН –

датчик цілі;

накольно - запобіжний механізм;

тринітротолуол;

цілик.

2. Калібр 7,62 мм –

АКМ;

РКК-74;

СГД;

ПМ

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Початком траєкторії є

площина стрільби

точка вильоту

точка прицілювання

горизонт зброї

2. Криюча величина мушки АК-74 на 100 м складає

75 см;

25 см;

50 см;

100 см

3. Дальність, на якій зберігається убивча сила  кулі АК-74

1000 м

1350 м

1500 м

3150 м

4. Для підвищення кучності бою при стрільбі  чергами та зменшення енергії віддачі служить

полумягасник

надульник

дульний гальмо-компенсатор

компенсатор

Тестові питання - ессе відкритого типу

1.  Порядок приведення до нормального бою автомату АК-74.

2. Як здійснюється управління вогнем взводу.

2 варіант

Базовий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Який калібр гвинтівочного патрону зразка 1908 року?

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

2. В який термін продовжується попередній період пострілу?

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання  кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

3. Якою зброєю вважається реактивна протитанкова граната РПГ-18 ?

індивідуальною;

колективною;

високоточною.

4. На якій відстані, після вильоту гранати з каналу ствола, відбувається взведення головного вибухача гранати ВОГ -17?

до 5 метрів

5-10 метрів

10 – 30 метрів

5. Який темп стрільби (технічна швидкострільність) кулемета ККВТ (пострілів за хвилину):

350-400

550-600

700-800.

6. Коли, згідно вимог заходів безпеки, стрільба негайно припиняється самостійно кожним військовослужбовцем або за командою керівника?

у разі підняття червоного прапора на командному пункті;

у разі підняття білого прапора на командному пункті;

у разі оголошення сигналу тривоги на командному пункті.

7. Яка дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки СГД?

350 м;

430 м;

625 м

8. Який калібр АГС-17?

40 мм;

14,5 мм;

30 мм.

9. Які бувають види наводки?

фронтальна та флангова;

пряма, непряма та напівпряма;

пряма та навісна.

10. Яка періодичність огляду озброєння і техніки командиром взводу?

не менше одного разу на тиждень;

не менше одного разу на два тижні;

не менше одного разу на місяць;

Середній рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Для чого призначений ударник ПМ?

для розбиття капсуля;

для нанесення удару по курку;

для викидання гільзи;

для застереження хвоста спускового гачка від ненавмисного натискання на нього.

2. Для чого призначена ручна осколкова граната Ф-1?

для ураження легкоброньованої техніки;

многоцільового призначення;

для ураження живої сили в наступі;

для ураження живої сили в оборонному бою.

3. На яку висоту цілі розрахована далекомірна шкала прицілу ПГО-7?

1,7 м;

2,5 м;

2,7 м;

3 м.

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності.

1. Штовхач з пружиною

РПГ-7;

АК-74;

ККВТ

СГД

2. Бойова личинка

АК-74;

ККМ;

СГД;

ККВТ

3. Затвор АК-74 служить для:

досилання патрону  в патронник;

запирання каналу ствола;

розбиття капсуля;

викидання стріляної гільзи

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Механізм дальнього взведення гранати РГН спрацьовує через:

1-1,8 с;

1,1-2,2 с;

2,8-3,2 с;

3,2-4,2 с.

2. Місткість магазину СГД :

5 патронів;

10 патронів;

15 патронів;

30 патронів.

3. Боєкомплект до кулемета ККВТ складає (патронів):

250;

500;

1000;

2000.

Високий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Позначка П (постійна установка механічного прицілу) СГД відповідає прицілу

4

3

2

1

2. Середня смуга сектору спостереження спостерігача складає:

200-400 м;

400-800 м;

800-1000 м;

1000-1200 м.

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності

1. Пістолет Макарова (ПМ)

рамка зі стволом і спусковою скобою;

затвор з ударником, викидачем та запобіжником;

спусковий механізм;

затворна рама з витягувачем та газовим поршнем.

2. 0-06 відповідає

висота малого штриха сітки прицілу 1 ПЗ-2;

висота великого штриха сітки прицілу 1 ПЗ-2;

відстань між малою та великою поділками шкали бокових поправок1 ПЗ-2;

відстань між поділками шкали бокових поправок ТПКУ -2Б.

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Прицільна дальність стрільби РПГ-18

200 м

300 м

500 м

1000 м

2. Калібр гранатомету РПГ-7

30 мм

40 мм

14,5 мм

73 мм

3. Коробка для патронів до кулемету ККВТ  має ємкість

50;

250;

100;

200.

4. Головна частина запальних  куль  калібру 14,5 мм пофарбована в

чорний кольор;

фіолетовий кольор;

фіолетовий з червоним кольором;

червоний кольор.

Тестові питання - ессе відкритого типу

- Порядок приведення до нормального бою СГД.

- Правила стрільби із стрілецької зброї.