Контрольна робота

з дисципліни «СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА»

Студент_______________________________________________________

Взвод       _________________                          Дата___________________

5 варіант

Базовий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. На якій відстані здійснюється приведення стрілецької  зброї до нормального бою?

а) 20 м

б) 50 м

в) 100 м

г) 300 м

2.  Який темп стрільби (технічна швидкострільність) кулемета ККВТ ?

а) 250-300 пострілів за хвилину

б) 550-600 пострілів за хвилину

в) 750-800 пострілів за хвилину

3. Підготовку озброєння і боєприпасів відносять :

а) до попередньої підготовки стрільби

б) до безпосередньої підготовки стрільби

в) до готовності для стрільби по цілі

г) до заходів забезпечення стрільби

4. Яка дальність прямого пострілу по грудній фігурі зі снайперської гвинтівки СГД?

а) 430 м

б) 550 м

в) 625 м

5. Який приціл встановлено на БТР-70?

а) ТПКУ-2Б

б) ТКН-3

в)  ПП – 61АМ

г) ТКН-1С

6. До комплекту автомата АК-74 входить:

а) дульний гальмо-компенсатор

б) штик-ніж

в)  ремінь

г) магазин

7. Бойова скорострільність снайперської гвинтівки СГД :

а) 10 пострілів за хвилину

б) 20 пострілів за хвилину

в) 30 пострілів за хвилину

г) 50 пострілів за хвилину

8. Патрони калібру  14,5 мм  з кулею МДЗ застосовуються:

а) для цілевказівки,  корегування вогню на відстані 800-1000 м  та ураження живої сили

противника

б) для ураження наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд та горючих речовин

в) для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів

9. В який термін продовжується попередній період пострілу?

а) з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола

б) від початку горіння порохового заряду до повного врізання  кулі в нарізи

ствола

в) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється

10. Відстань від точки вильоту до перетинання траєкторії з лінією прицілювання називається:

а) лінією прицілювання

б) прицільною дальністю

в) горизонтом зброї

г) дальністю прямого пострілу

Середній рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Прицільна дальність кулемета ККТ, який встановлений на БТР

а) 1000 м

б) 1500 м

в) 2000 м

г) 2500 м

2. Початкова швидкість польоту гранати ВОГ-17 складає:

а) 100 м/с

б) 185 м/с

в) 250 м/с

г) 300 м/с

3. Газовий поршень СГД призначений

а) для відводу затворної рами назад при пострілі

б) для передачі тиску порохових газів штовхачу

в) для з’єднання частин і механізмів гвинтівки

г) для регулювання кількості порохових газів

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності.

1. Ручна осколкова граната Ф-1 має основні частини:

а)  запобіжна чека

б)  корпус

в) розривний заряд

г) запал

2. Величина початкової швидкості кулі залежить:

а)  маси зброї

б) форми зерен пороху

в) температури повітря

г) щільності заряджання

3. Вивірка прицільних пристроїв (прицілів) виконується:

а) згідно плану ремонту озброєння  та техніки підрозділу

б) перед кожною стрільбою та  тактичними навчаннями з бойовою стрільбою

в) при надходженні  зброї до підрозділу

г) при виявленні затримок та несправностей.

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Вага пістолету ПМ із спорядженим магазином:

а) 750 г

б) 810 г

в) 825 г

д) 910 г

2. Прицільна дальність стрільби з РПГ-7:

а) 200 м

б) 330 м

в) 400 м

г) 500 м

3. Кількість нарізів в стволі  підствольного гранатомету ГП-25 :

а)  4

б)  8

в) 10

г) 12

4. Механізм дальнього взведення гранати РГН спрацьовує через:

а) 1-1,8 с

б) 1,2-2,2 с

в) 2-3,2 с

г) 3,2-4,2 с

Високий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Короткотермінове зберігання озброєння, це зберігання терміном

а) до одного місяця

б) від одного місяця до одного року

в) більше одного року

г) до п’яти років

2. Боєкомплект кулемету ККТ складає:

а) 2500  патронів

б) 1000  патронів

в) 2000  патронів

г) 1500  патронів

Тестові питання з множинним вибором відповіді та на встановлення відповідності

1. Газова камора кулемета КК призначена для

а) спрямування руху порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового

поршню затворної рами

б) для розміщення регулятора

в) для створення тиску при перезаряджанні кулемета

г) для з’єднання частин та механізмів кулемета

2. Пістолет Макарова має складові частини

а) рамка зі стволом і спусковою скобою

б) спусковий механізм

в) затвор з ударником, викидачем та запобіжником

г) затворна рама

Тестові питання з простою  відповіддю

1. Вага підствольного гранатомету ГП-25 :

а) 1350 г

б) 1500 г

в) 1750 г

г) 1800 г

2. Маса пострілу ВОГ-25

а) 160 г

б) 255 г

в) 300 г

г) 350 г

3. Коробка з пострілами до АГС-17 важить

а)  8,5 кг

б) 10,5 кг

в) 12,5кг

г) 14,5 кг

4. Прицільна дальність стрільби з РПГ-18

а) 200 м

б) 300 м

в) 400 м

г) 500 м

Тестові питання - ессе відкритого типу

- Загальна будова  пістолету Макарова.

- Тактико-технічна характеристика автомата АК-74.