МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Пакет

контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

Спеціальність: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:   КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової підготовки

підполковник (з)                      Самохін О.В.

2021-2022 навчальний рік

Анотація до пакету контрольно-комплексних завдань

Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.

Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Будова та експлуатація бронетанкового озброєння (в т.ч. водіння бойових машин)»

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;

третього – знань на рівні продуктивно-синтетичному.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальну та мінімальну кількість оціночних балів. При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень.

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Варіант №1

Питання І рівня складності:

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| --- | --- |
| 2 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків: – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 3 | Температура масла ( °С ) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: 1.-10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка) : -10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 5 | Кількість масла в корпусі повітряного фільтру: 1. – 69 л 2. – 0,8 л 3. – 0,55 л 4. – 5 л 5. -12,5 л |
| 6 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. - Повітряною затулкою; 2. - Дросельними затулками; 3. - Гвинтами якості і кількості суміші; 4. - Повітряною і дросельними затулками; 5. - Підгинанням язичка поплавця. |
| 7 | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива необхідно проводити при: 1.-ТО-1; 2. - ТО-2; 3. -ШТО; 4. –перед літнім сезоном; 5. – не виконується |
| 8 | Паливний фільтр-відстійник встановлений: 1. - У відділенні управління; 2.- У десантному відділенні; 3.- У відділенні силової установки; 4. - Зовні машини; 5.- Над паливним баком. |
| 9 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна: 1.-11-13; 2. -15-17; 3. -10-20; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 10 | Для вимірювання кількості бензину в паливних баках призначений: 1.-датчик; 2. - стрижневий вказівник; 3. –електромагнітний вказівник; 4. –поплавковий вказівник; 5. –кількість палива визначається візуально. |
| 11 | Яким мастилом змащується втулка водяного насосу: 1.– М6, М8; 2. – ЦІАТІМ-201; 3.-МТ-16п; 4. ЛІТОЛ-24; 5. – Масло веретенне. |
| 12 | Для чого призначений теплообмінник: 1. - для обігріву машини; 2.- для прогріву двигуна; 3.- для охолодження двигуна при русі на плаву; 4. – для зберігання тепла; 5.- для прогріву палива. |
| 13 | На якій тиск (в кгс/см2) відрегульований запобіжний клапан системи змащення двигуна: 1.– 1; 2. – 3-4; 3. – 5,5; 4. – 6-7; 5. – 8-9. |
| 14 | Мінімальний тиск масла при холостих обертах двигуна: 1.– 0,3-0,4; 2. – 3-4; 3. – 0,5; 4. – 0,8; 5. – 2,75. |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Силова установка складається з двох двигунів і ______________, які їх обслуговують»

16. Написати призначення і загальну будову КШМ.

17. Визначити місце встановлення котла пускового підігрівача.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання щодо їх усунення.

19. Перелічити можливі причини низького тиску масла під час роботи двигуна

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Варіант №2

Питання І рівня складності:

| 1 | Порядок роботи циліндрів двигуна: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 1. - 0,8 – 0,9; 2. - 2,75 – 4; 3. - 4 – 5,5; 4. – 5,5 – 7; 5. - 7 – 9. |
| 4 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка): – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Марка низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в системи охолодження двигуна: - ТОСОЛ ; 2. – А40; 3. – НЕВА; 4.- АМГ-10; 5.-ГТЖ-22. |
| 6 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 7 | Номінальна температура масла в системи мащення двигуна: 1.- 70-80; 2. - 30-50; 3. - 80-90; 4. - 90-95; 5. - 30-40. |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) системи мащення силовой установки: 1.- 120; 2. -12,5; 3. -24; 4. -25; 5. -125 |
| 9 | Кількість масла (л), яке заправляється в корпус повітряного фільтра: 1.- 0,25-0,30; 2. -1,45; 3. -0,55; 4. -0,8-0,9; 5. -0,35-0,45. |
| 10 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 - 3400 об/хв, (к. с. ): 1.- 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 11 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка) : 1.-10-20; 2. -60-60; 3. -30-40; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 12 | Що виключається на БТР-70 в системі мащення на зимовий період: 1.-теплообміннік; 2. – масляний радіатор; 3. - термостат; 4. – водяной насос; 5. -жалюзі. |
| 13 | Якій прогін ременя (в мм) приводу водяного насосу системи охолодження двигуна: 1.-15-20; 2. -15-17; 3. -11-13; 4. -18-20; 5. -8-9. |
| 14 | Для чого призначений теплообмінник: 1. - для обігріву машини; 2.- для прогріву двигуна; 3.- для охолодження двигуна при русі на плаву; 4. – для зберігання тепла; 5.- для прогріву палива. |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в ____________ і зворотно - поступового руху поршнів  в обертальний  рух  колінчастого  валу».

16. Написати призначення і загальну будову ГРМ.

17. Визначити місце встановлення і кількість опалювачів в БТР-70.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід палива, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини підвищення рівня  масла під час роботи двигуна.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Варіант №3

Питання І рівня складності :

| 1 | Зазор між коромислами і клапанами двигуна ( мм ): – 0,25-0,30; 2. – 0,35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4. -4-5; 5. -5-7; |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюються мінімальні оберти холостого ходу двигуна? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 4 | Кількість води ( л ) в системі охолодження силової установки: – 12,5; 2. – 25; 3. – 69; 4. – 70; 5. – 145. |
| 5 | Марка низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в системи охолодження двигуна: - ТОСОЛ ; 2. – НЕВА; 3. –А40; 4.- АМГ-10; 5.-ГТЖ-22. |
| 6 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 7 | Порядок роботи циліндрів двигуна: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 8 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків: 1.- 290; 2. -145; 3. -240; 4. -200; 5. -500 |
| 9 | Марка масла, яке заправляється в картер кутового редуктора привода вентіляторов: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 10 | Для зміни інтенсивності потоку охолоджувальної рідини через радіатори призначені: 1.– жалюзі; 2. – вентілятори; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |
| 11 | Тип системи охолодження: 1.– повітряна; 2. – комбінована; 3. – рідинна; 4. – повітряно-рідинна; 5. – Рідинна, зачинена з примусовою циркуляцією. |
| 12 | Кількість розподільних валів в двигуні ЗМЗ-6904: 1.- один; 2. - два; 3. - чотири; 4. -вісім; 5. -три |
| 13 | Якій клапан спрацьовує в пробці заливних горловин системи охолодження при закипанні рідини: 1.- запобіжний; 2. - повітряний; 3. - паровий; 4. -редукційний; 5. -компенсаційний |
| 14 | Для зміни інтенсивності потоку повітря через радіатори призначені: 1.– вентілятори; 2. –жалюзі; 3. – термостати; 4. – теплобмінніки; 5. – термореле. |

Питання ІІ рівня складності :

15. Доповнити речення: «Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і __________ відпрацьованих газів згідно з  робочим  процесом  двигуна».

16. Написати призначення і загальну будову системи охолодження.

17. Перелічити експлуатаційні показники роботи двигуна.

Питання ІІІ рівня складності :

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини?

19 Перелічити можливі причини підвищення температури охолоджувальної рідини під час роботи двигуна.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 1 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) ГІРСЬКО - ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Варіант №4

Питання І рівня складності :

Питання ІІ рівня складності :

15. Доповнити речення: «Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з ___________ циркуляцією».

16. Написати призначення і загальну будову системи змащення.

17. Закінчити  речення: «Управління роботою пускового підігрівача проводиться з пульта, який розміщений в ____________________________»

Питання ІІІ рівня складності :

18. Під час виконання завдання на БТР покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини останова двигуна під час  роботи на холостих оборотах.

Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

| ЧКЗ | Рівень складності | Питання | Бали по 50-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 12-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 4-х бальной шкале | Максимал сума балів за рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧКЗ-1 | І | 1 | 2 | 28 балів | 0,5 | 7 балів | 0,24 | 3,3 бала |
|  |  | 2 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 3 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 4 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 6 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 7 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 8 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 9 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 10 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 11 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 12 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 13 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 14 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
| ЧКЗ-2 | ІІ | 15 | 4 | 12 балів | 0,6 | 2 бала | 0,3 | 0,9 бала |
|  |  | 16 | 4 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
|  |  | 17 | 4 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
| ЧКЗ-3 | ІІІ | 18 | 5 | 10 балів | 1,5 | 3 бала | 0,4 | 0,8 бала |
|  |  | 19 | 5 |  | 1,5 |  | 0,4 |  |
| Загальна сума балів |  |  | 50 балів |  | 12 балів |  | 5 балів |

Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні завдань контрольної роботи

Використання довідкової літератури при виконанні завдань контрольної роботи не дозволяється.

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Контрольна робота з дисципліни Бронетанкова техніка |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |  |
| Курс________ | Група_________ | Варіант________ |
| Питання І рівня складності |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Питання ІІ рівня складності |
| Питання 15 | Відповідь: |
| Питання 16 | Відповідь: |
| Питання 17 | Відповідь: |
| Питання ІІІ рівня складності |
| Питання 18 | Відповідь: |
| Питання 19 | Відповідь: |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)

Експерт__________________ (ПІБ)