МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Пакет

контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

Спеціальність: : БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

Кваліфікація:   КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ.

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової підготовки

підполковник (з)                      Самохін О.В.

2021-2022 навчальний рік

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2, 3 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант №1

Питання І рівня складності

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| --- | --- |
| 2 | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків: – 120; 2. -145; 3. -240; 4. -290; 5. -500. |
| 3 | Температура масла ( °С ) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: 1.-10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка) : -10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. -69-70; 5. -80-90. |
| 5 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (мм ) системи запалення двигуна: 1. – 0,25-0,30 2. – 0.35-0,45 3. – 0,8-0,9 4. – 4-5 5. -5-7 |
| 6 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. - Повітряною затулкою; 2. - Дросельними затулками; 3. - Гвинтами якості і кількості суміші; 4. - Повітряною і дросельними затулками; 5. - Підгинанням язичка поплавця. |
| 7 | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива необхідно проводити при: 1.-ТО-1; 2. - ТО-2; 3. -ШТО; 4. –перед літнім сезоном; 5. – не виконується |
| 8 | Який мінімальний і максимальний тиск (кгс/см2 ) повітря в шинах ? 0,5 і 2,8; 2. 2,8 і 5,5; 3. 6,0 і 7,7; 4. 9.0 і 9,5; 5. 12 і 28. |
| 9 | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? 0,5; 2. 2,8; 3. 5,5; 4. 6,0-7,7; 5. 9.0-9,5. |
| 10 | На БТР – 70 встановлені амортизатори: 1.Пневматичні, двойної дії ; 2.Гідравлічні, телескопічні, двойної дії; 3. Газові, телескопічні. 4. Повітряні однобічні 5. Гідропневатичні |
| 11 | Сходження управляємих коліс має бути у межах: 1. 0 – 2 мм; 2. 2 -4 мм; 3. 5 -7 мм. 4. 11-13 мм 5. 21-23 мм |
| 12 | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: 1.По одному на кожному двигуні; 2. На правому компресорі; 3. На лівому компресорі. 4. Під щитком приладів 5. Під сидінням десанту |
| 13 | Характеристика рульового приводу БТР -70: 1. Гідравлічний; 2. Механічний з гідравлічним підсилювачем; 3. Механічний. 4. Пневматичний; 5. Гідропневматичний |
| 14 | Злив конденсату з повітряного балону системи ЦРТПШ необхідно проводити при: 1. Контрольному огляді; 2. ТО – 1; 3. ТО -2. ; 4. ЩТО; 5. Перед зимним СО |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Силова установка складається з двох двигунів і ______________, які їх обслуговують»

16. Надати призначення і перелічити складові частини зчеплення.

17. Визначити місце встановлення насоса гідропідсилювача рульового управління.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається перегрів двигуна. Перелічити можливі причини та поставити завдання щодо їх усунення.

19. Перелічити можливі причини слабкої дії гальм БТР.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2, 3 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант №2

Питання І рівня складності:

| 1 | Порядок роботи циліндрів двигуна: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 1. - 0,8 – 0,9; 2. - 2,75 – 4; 3. - 4 – 5,5; 4. – 5,5 – 7; 5. - 7 – 9. |
| 4 | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження ( мм від дна бачка): – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача ( мм ) системи запалення двигуна: - 0,25-0,30 ; 2. – 0.35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4.- 4-5; 5.-5-7. |
| 6 | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру: 1.-М6, М-8 2. -МТ-16п 3. -АМГ-10 4. -ЛІТОЛ-24 5. -ЦІАТ1М-201 |
| 7 | Номінальна температура масла в системи мащення двигуна: 1.- 70-80; 2. - 30-50; 3. - 80-90; 4. - 90-95; 5. - 30-40. |
| 8 | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 4-5; 2. 5-7; 3. 7-9; 4. 11-13; 5. 15,5-17,5. |
| 9 | На який тиск (кгс/см) відрегульований запобіжний клапан системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? 0,5; 2. 2,8; 3. 5,5; 4. 6,0-7,7; 5. 9.0-9,5. |
| 10 | Зовнішні шарніри колісних тяг рульовій трапеції змащуються: 1. ЛІТОЛ – 24, солідол С (Ж); 2. МТ- 16п; 3. АМГ – 10. 4. М6,М8 5. ЦІАТІМ-201. |
| 11 | Клапан обмеження падіння тиску повітря відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 1. 7,5 кгс/см2 ; 2. 5,5 кгс/см2 ; 3. 9,5 кгс/см2 . 4. 7,7 кгс/см2 5. 9,0 кгс/см2 |
| 12 | Блок шинних кранів розташований: 1. На ніші другого лівого колеса; 2. На ніші переднього правого колеса; 3. На ніші переднього лівого колеса; 4. На щитку водія 5. Під сидінням водія |
| 13 | В якості робочої рідини в амортизаторах застосовується масло: 1. М – 6; 2. МТ – 16п; 3. ЛІТОЛ-24. ; 4. АМГ – 10; 5. ЦІАТІМ-201. |
| 14 | Гальмівний шлях машини, яка рухається зі швидкістю 30 км/год має бути: 1. Не більше 5 м; 2. Не більше 10 м; 3. Не більше 15 м. 4. Не більше 20 м; 5. Не більше 50 м. |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в ____________ і зворотно - поступового руху поршнів  в обертальний  рух  колінчастого  валу».

16. Надати призначення і перелічити складові частини коробки передач.

17. Визначити місце встановлення роздавальной коробки.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід палива, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини недостатнього або нерівномірного посилення зусилля на рульовому колесі при поворотах.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2, 3 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант №3

Питання І рівня складності:

| 1 | Зазор між коромислами і клапанами двигуна ( мм ): – 0,25-0,30; 2. – 0,35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4. -4-5; 5. -5-7; |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюються мінімальні оберти холостого ходу двигуна? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: – 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 4 | Кількість води ( л ) в системі охолодження силової установки: – 12,5; 2. – 25; 3. – 69; 4. – 70; 5. – 145. |
| 5 | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (в мм) системи запалення двигуна: – 0,25-0,30; 2. – 0.35-0,45; 3. – 0,8-0,9; 4. – 4-5; 5. – 5-7. |
| 6 | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ? 1. - Візуально; 2. - Лінійкою; 3. - По контрольному отвору в картері; 4. - По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ); 5.- По контрольних позначках на Г-подібному ключі. |
| 7 | Порядок роботи циліндрів двигуна: 1. – 1-2-3-4-5-6-7-8; 2. -1-2-5-6-3-4-7-8; 3. – 1-3-5-7-2-4-6-8; 4. – 1-5-4-2-6-3-7-8; 5. – 8-7-6-5-4-3-2-1 |
| 8 | Які шкали має повітряний редуктор системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? 1. - „Ввімкнено" і „Вимкнено"; 2. - „Пуск " і „ Стоп "; 3. - „Підняти " і „ Опустити"; 4. - „Накачка" і „ Спуск"; 5. - „ Вперед" і „Назад". |
| 9 | Як перевірити справність торсіона підвіски ? 1. - По величині тиску повітря в кожній шині; 2. - Припідніманням кожного колеса ломом; 3. - Візуально після зняття кожного колеса; 4. - Візуально після зняття всіх коліс; 5.- По величині шляхового просвіту. |
| 10 | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ підтримує тиск повітря у діапазоні: 1. 5,0 - 6,5 кгс/см2 ; 2. 6,0 - 7,7 кгс/см2 ; 3. 8,0 - 10,3 кгс/см2 4. 9,0-9,5 5. 5,0 – 6,0 |
| 11 | Кількість амортизаторів встановлено на БТР -70 ? 1. 8 2. 16 3. 12 4. 18 5. 8 |
| 12 | Тиск повітря у шинах регулюється: 1.В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 ; 2.Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 3.В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 ; 4. 6,0-7,7 кгс/см2 5. 9,0-9,5 кгс/см2 |
| 13 | Фільтри очищення робочої рідини гідросистеми розміщені: 1. Під сидінням водія; 2. Під сидінням десанту; 3. Під сидінням командира.4. Під щитком водія 5. На башті |
| 14 | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 1. 2 -3 зубця; 2. 4 -5 зубців; 3. 6-8 зубців. 4. 6-8 зубців. 5. 6-8 зубців. |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Газорозподільний механізм призначений для подання паливної суміші у циліндри двигуна і ________ відпрацьованих газів згідно з робочим  процесом  двигуна».

16. Надати призначення і перелічити складові частини роздавальної коробки .

17. Визначити місце встановлення повітряного балону системи ЦРТПШ.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР спостерігається підвищений розхід моторного масла, які причини?

19 Перелічити можливі причини підвищеного вільного ходу рульового колеса.

Пакет контрольно-комплексних завдань

для визначення залишкових знань

з дисципліни БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ (В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

за 2, 3 семестр навчання

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

Варіант №4

Питання І рівня складності:

| 1 | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, ( к. с. ): – 120; 2. – 145; 3. – 240; 4. – 290; 5. – 500. |
| --- | --- |
| 2 | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора? 1. – Повітряною затулкою; 2. – Дросельними затулками; 3. – Гвинтами якості і кількості суміші; 4. – Повітряною і дросельними затулками; 5. – Підгинанням язичка поплавця. |
| 3 | Тиск масла ( кгс/см2) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): - 0,8-0,9; 2. - 2,75-4; 3. - 4-5,5; 4. – 5,5-7; 5. - 7-9. |
| 4 | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження ( мм ) від дна бачка. – 10-20; 2. -30-40; 3. -50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 5 | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна: – 0,25-0,30; 2. – 0.35-0,45; 3.- 0,8-0,9; 4. – 4-5; 5. – 5-7. |
| 6 | Марка палива для БТР-70: 1. ДП; 2. - МТ-І6п; 3. - АМГ-10; 4. – А-76; 5. – А-92. |
| 7 | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів на експлуатаційному режимі роботи: 1.– 10-20; 2. – 30-40; 3. – 50-60; 4. – 69-70; 5. – 80-90. |
| 8 | На який тиск (кгс/см2) відрегульований запобіжний клапан системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах ? 0,5; 2. 2,8; 3. 5,5; 4. 6,0-7,7; 5. 9.0-9,5. |
| 9 | Який мінімальний і максимальний тиск ( кгс/см2 ) повітря в шинах ? 1.-0,5 і 2,8; 2. 2,8 і 5,5; 3. 6,0 і 7,7; 4. 9.0 і 9,5; 5. 12 і 28. |
| 10 | В якості робочої рідини в амортизаторах застосовується масло: 1. М – 6; 2. МТ – 16п; 3. АМГ – 10. ; 4. ЛІТОЛ-24; 5. ЦІАТІМ-201. |
| 11 | Бачок гідросистеми розміщений: 1.У відділенні силової установки; 2. У десантному відділенні; 3. У відділенні керування. 4. Під сидінням водія 5. Під сидінням командира |
| 12 | Запобіжний клапан системи ЦРТПШ відкривається при досягненні тиску повітря (в кгс/см2): 1. 9,0 -9,5 кгс/см2 ; 2. 10,0 – 11,3 кгс/см2 ; 3. 12.0 -14,1. 4. 6,0-7,7; 5. 9,5-10,5 |
| 13 | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи. 1.10-20; 2. 12-28; 3. 18-20; 4. 20-22; 5. 14-20. |
| 14 | Характеристика приводу стоянкової гальмівної системи: 1. Пневмогідравлічний; 2. Гідравлічний; 3. Пневматичний. 4. Механічний; 5. Ручний |

Питання ІІ рівня складності:

15. Доповнити речення: «Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з ___________ циркуляцією».

16. Надати призначення і перелічити складові частини колісного редуктора.

17. Визначити місце встановлення гідроциліндра підсилювача рульового управління.

Питання ІІІ рівня складності:

18. Під час виконання завдання на БТР покажчики тиску масла не показують тиску моторного масла, перелічити  причини?

19. Перелічити можливі причини поганого утримання БТР на місці стоянковою гальмівною системою.

Зразок

бланку відповіді

кутовий штамп кафедри

| Модульна контрольна робота з дисципліни Бронетанкове озброєння і техніка |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |  |
| Курс________ | Група_________ | Варіант________ |
| Питання І рівня складності |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Питання ІІ рівня складності |
| Питання 15 | Відповідь: |
| Питання 16 | Відповідь: |
| Питання 17 | Відповідь: |
| Питання ІІІ рівня складності |
| Питання 18 | Відповідь: |
| Питання 19 | Відповідь: |

Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)

Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

| ЧКЗ | Рівень складності | Питання | Бали по 50-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 12-ті бальної шкалі | Максимал сума балів за рівень | Бали по 4-х бальной шкале | Максимал сума балів за рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧКЗ-1 | І | 1 | 2 | 28 балів | 0,5 | 7 балів | 0,24 | 3,3 бала |
|  |  | 2 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 3 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 4 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 6 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 7 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 8 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 9 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 10 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 11 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 12 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 13 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
|  |  | 14 | 2 |  | 0,5 |  | 0,24 |  |
| ЧКЗ-2 | ІІ | 15 | 4 | 12 балів | 0,6 | 2 бала | 0,3 | 0,9 бала |
|  |  | 16 | 4 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
|  |  | 17 | 4 |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
| ЧКЗ-3 | ІІІ | 18 | 5 | 10 балів | 1,5 | 3 бала | 0,4 | 0,8 бала |
|  |  | 19 | 5 |  | 1,5 |  | 0,4 |  |
| Загальна сума балів |  |  | 50 балів |  | 12 балів |  | 5 балів |

Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні завдань контрольної роботи

Використання довідкової літератури при виконанні завдань контрольної роботи не дозволяється.