Контрольна робота

з дисципліни «Стрілецька зброю і вогнева підготовка»

Студент_______________________________________________________

Взвод       _________________                          Дата___________________

Варіант № 1

Базовий рівень складності

Оберіть один  варіант відповіді:

1. Бойова швидкострільність автомату АК-74 при стрільбі автоматичним вогнем :

1) 40 пострілів за хвилину;

2) 100 пострілів за хвилину;

3) 150 пострілів за хвилину;

4) 600 пострілів за хвилину.

2. Глибина уражувального простору залежить:

1) від висоти цілі та наземності траєкторії;

2) від дальності прямого пострілу;

3) від довжини ствола;

4) від початкової швидкості кулі.

3. Попередній період пострілу продовжується:

1) з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

2) від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

3) від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

4) від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових газів.

4. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на:

1) малокаліберну, нормального калібру, великокаліберну;

2) нарізну, гладкоствольну;

3) вогнепальну, пневматичну, механічну;

4) бойову, навчальну, мисливську, спортивну.

5. Дальність прямого пострілу по  фігурі, що біжить  із автомату АК-74:

1) 350 м;  2) 440 м;  3) 460 м; 4) 625 м.

6. Радіус ураження осколками гранати РГО складає:

1) до 25 метрів;  2) до 50 метрів; 3) до 100 метрів;  4) до 200 метрів.

7. Калібр гвинтівочного патрона зразка 1908 року:

1) 5,45 мм;  2) 7,62 мм;  3) 9 мм;  4) 12,7 мм.

8. Для ураження повітряних цілей застосовують

1) патрони з кулями ЗП;

2) патрони з кулями Б-32;

3) патрони з кулею МДЗ;

4) патрони з кулями Т.

9. Для визначення дальності до цілі користуються формулою тисячної:

1) Д= Ух1000/В;   2) Д=Вх1000/У;   3)  Д=ВхУ/1000;  4) Д=Дх1000/У.

10. Зброя великого калібру вважається:

1) від 5.45 мм до 6.5 мм;

2) від 6.5 мм до 9 мм;

3) понад 9 мм;

4) понад 14.5 мм.

Середній рівень складності

Оберіть один  варіант відповіді:

11. Кутом метання  називається кут, який знаходиться між лінією метання і ______?

1) точкою  вильоту;

2) точкою прицілювання;

3) горизонтом зброї;

4) лінією прицілювання.

12. Що називається прямим пострілом?

1) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією

прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху;

2) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією

метання;

3) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

4) постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією

піднесення.

13. Ручна осколкова граната Ф-1

1) призначена для ураження легкоброньованої техніки;

2) призначена для ураження броньованої техніки;

3) призначена для ураження живої сили в наступі;

4) призначена для ураження живої сили в оборонному бою.

14. Відстань від точки вильоту до точки падіння називається:

1) прицільною дальністю;

2) повною горизонтальною дальністю;

3) горизонтом зброї;

4) дальністю прямого пострілу.

15. Що не входить до загальної будови автомата АК-74:

1) штик-ніж;

2) дульний гальмокомпенсатор;

3) шомпол;

4) зворотній механізм.

16.  Датчик цілі запалу гранат РГН та РГО призначений для

1) забезпечує спрацювання запалу при ударі у перешкоду;

2) забезпечує безпеку у поводженні з гранатою;

3) призначений для взведення запалу через 1,3-1,8 с;

4) запеспечує сповільнення підриву гранати після кидка.

Дайте відповідь (одним словом):

17. Пороховий заряд у патронах калібру 5,45 мм складається з ____________ пороху.

18. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають

_______________ .

19. Для маркування патронів з трасуючою кулею прийнято  умовне позначення літерою: ____.

20. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після витягування чеки гранати спрацьовує через  _______ с.

Високий рівень складності

21. Явище пострілу характеризується такими особливостями:

1) великою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який не змінюється;

2) великою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

3) невеликою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

4) великою величиною тиску газів ; невисокою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється.

22. Величина початкової швидкості кулі залежить від:

1) довжини ствола; маси кулі; бойової скорострільності зброї; темпу стрільби;

розмірів  зерен пороху; щільності заряджання;

2) маси збої; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; дальності

прямого пострілу; щільності заряджання; вологості повітря;

3) довжини ствола; маси зброї; маси, температури вологості порохового заряду;

форми та  розмірів зерен пороху; калібру зброї;

4) довжини ствола; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та розмірів зерен пороху; щільності заряджання.

23.  До бойових патронів відносяться:

1) револьверні і пістолетні; спортивні; гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні); великокаліберні ;

2) револьверні і пістолетні; проміжні (автоматні); гвинтівочні (гвинтівочно-

кулеметні);  великокаліберні;  малокаліберні;

3) патрони середнього калібру; великокаліберні ; малокаліберні; проміжні (автоматні); учбові;

4) револьверні і пістолетні; холості; допоміжні; великокаліберні ;  малокаліберні.

24.  Яке призначення затворної рами з газовим поршнем?

1) служить для повернення  затвору у попереднє положення;

2) служить для забезпечення ведення  автоматичного  та одиночного вогню;

3) служить для приведення  в дію затвора та ударно-спускового механізму;

4) служить для закривання каналу ствола.

25.  Вага малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8

1) 3,12 кг;  2) 4,12 кг;  3) 4,3 кг;  4) 6,3 кг

Дайте відповідь (одним словом):

26. Якщо мушки АК-74 перекриває 50 см цілі, то дальність до неї складає _____ м.

27. Дальність, на якій зберігається  убивча сила кулі автомату АК-74:  _______ м.

28. Для підвищення кучності бою автомата АК-74 при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі служить ______________________.

Вирішити вогневі задачи:

29) Біля сухого дерева, дальність до якого 400 м – траншея противника, яка від правого до лівого флангу вміньшується на лінійці у 4 см. Визначити ширину траншеї.

В=

30) На даху зруйнованого будинку  зайняв вогневу позицію снайпер противника. Висота будинку  4 м. Цей будинок по висоті  покривається  2 мм лінійки. Визначити дальність до зруйнованого будинку для знищення ворожого снайпера.

Д=