Контрольна робота

з дисципліни «Стрілецька зброю і вогнева підготовка»

Студент_______________________________________________________

Взвод       _________________                          Дата___________________

Варіант № 1

Базовий рівень складності

Оберіть один  варіант відповіді:

1. Виконання нормативу №1 «Виготовлення до стрільби лежачи під час дій у пішому порядку» на оцінку «задовільно» складає:

1) 7 с;  2) 8 с;  3) 9 с;  4) 10 с.

2. На якій відстані здійснюється приведення АК-74 до нормального бою?

1) 10 м;  2) 20 м;  3) 50 м;  4) 100 м.

3. Прилад ТПКУ-2Б має збільшення ( кратність)

1) 2.5 *;    2) 3*;    3) 5*;   4)  8*.

4. Вага  кулемета ККВТ:

1) 36,5 кг;   2)  52,2 кг;   3) 55,2 кг;  4) 63,5 кг.

5. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного

разу

1) на тиждень;   2)  у 2 тижні;   3)  на місяць;  4) на три місяці.

6. Темп стрільби (технічна скорострільність) кулемета ККВТ складає

(пострілів в хвилину):

1) 200-250;   2) 350-400;   3) 550-600;   4) 700-800.

7.  Вивірка кулемету ККВТ  здійснюється:

1) по контрольній мішені або віддаленій точці;

2) по пристрілочній мішені;

3) по установачній мішені;

4) по мішені, що визначена для пристрілювання кулеметів.

8.  При стрільбі з АК-74 поправка на вітер, що дує під кутом 45° до площини стрільби, на відстані 400 м

1) не змінюється та визначається за мнемонічним правилом;

2) зменшується у два рази;

3) збільшується  два рази;

4) не враховується.

9. При стрільбі з автомату  АК-74 поправка на помірний (4-6 м/с) вітер, що дує під кутом 90°до площини стрільби  на відстані 500 м  складає:

1)  ППв =  Пр - 2

2

2)  ППв =   Пр - 2   х  2

2

3)  ППв =  Пр  - 2  :  2

2

4)  ППв =   Пр - 2  х 2 :2

2

10.  Перископічність характеризує можливість роботи оптичних приладів

із-за сховищ  і  визначається

1) кратністю;

2) дозволяючою (роздільною) здатністю;

3) світлосилою;

4) відстанню по вертикалі між центрами вхідних  і вихідних зіниць;

Середній рівень складності

Оберіть один  варіант відповіді:

11. Що є основною частиною ККВТ?

1) бойковий механізм;

2) електроспуск;

3) прицільний пристрій;

4) ствол з газовим поршнем.

12.  Ремонтом озброєння називається

1) усунення  несправності  при проведенні стрільби з залученням артилерійського майстру;

2) проведення технічного обслуговування перед проведенням стрільби;

3) усунення несправності та затримки стільцем;

4) комплекс робіт для підтримання і відновлення справного стану озброєння.

13. Розміри перевірочної (чорний прямокутник) мішені , по якій здійснюється приведення до нормального бою автомата АК-74:

1) 20-30 см ;

2)  25х40 см ;

3) 25х35 см ;

4) 30х40 см .

Оберіть декілька із  варіантів відповіді:

14. Основні частини кулемета ККВТ:

1) кожух;

2) електроспуск;

3) ударник;

4) спусковий механізм.

15.  Усі цілі  та об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї класифікуються за наступними  ознаками:

1) наземні, повітряні та  надводні;

2) одиночні, групові, крапкові та майданні;

3) місцем розташування та  ступенем мобільності і захищеності;

4) зайнятою площею та розмірами.

16. Рішення вогневої задачі включає:

1) зайняття вогневої позиції ;

2)  підготовку до стрільби  по цілі;

3) підготовку вихідних даних для стрільби;

4)  стрільбу по цілію

Дайте відповідь (словами або цифрами):

17..Контрольна мішень для вивірки кулеметів БТР встановлюється  від дульного зрізу на  відстані ________ м.

18. Боєкомплект кулемета ККВТ складає _______ патронів.

19. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного разу_________.

20. Згідно вимог заходів безпеки, стрільба негайно припиняється самостійно кожним військовослужбовцем або за командою керівника стрільби,  у разі підняття ______________на командному пункті.

Високий рівень складності

Оберіть один  варіант відповіді:

21. Які складові розкривають влучність стрільби?

1) технічна справність і якісне приведення зброї до нормального бою;

2) кучність бою  та точність поєднання середньої точки попадання  з точкою куди

необхідно отримати влучення;

3) визначення  прицілу при якому на усі дальності стрільби забезпечується

нормальна влучність стрільби;

4) технічна справність озброєння та готовність мішеневого поля.

22. Короткотермінове зберігання озброєння, це зберігання терміном

1) до одного місяця;

2) від одного місяця до одного року;

3) більше одного року;

4) до трьох  років.

23. Боєкомплект кулемету ККТ складає (патронів):

1)  2500               2) 1000               3) 2000                 4) 1500

Оберіть декілька із  варіантів відповіді:

24. Усі цілі  та об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї класифікуються за наступними  ознаками:

1) місцем розташування,

2) ступенем мобільності та  захищеності;

3)  зайнятою площею та розмірами;

4) наземні, групові, одиночні та повітряні.

25. Вивірка прицільних пристроїв (прицілів) виконується:

1)  при надходженні  зброї до підрозділу;

2)  у часи парко-господарчих днів, передбачених  розпорядком дня військової частини;

3) після ремонту механізмів і частин, які могли б змінити його бій зброї;

4) при постановці зброї на зберігання.

Дайте відповідь (словами або цифрами):

26. Грати на вікнах кімнати для зберігання зброї повинні мати ввічка  150×150  мм з діаметром прута не менше  ________мм.

27. Приведення зброї до нормального бою полягає у встановленні на зброї такого положення  ______________відносно осі  каналу стволу,  при якому для даного зразку  зброї забезпечується нормальна ______________на всі дальності дійсного вогню.

28. Патронна коробка для  кулемета ККВТ  має  ємність - _______шт.

Вирішити вогневі задачи:

29.  Стрільба ведеться з АК-74 по грудній фігурі на дальності 600 м. Вітер сильний (10 м\с) боковий зліва. Визначити поправку на вітер.

ППв=

30. Танк  рухається під кутом 45 ° до площини стрільби  зі швидкістю 20 км/год.

Вітер  8  м/с  з права на ліво під кутом 30° від стріляючого. Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 В. Визначити винос  точки прицілювання для пострілу.

ППв=

УПР=

ВТП=