Контрольна робота

з дисципліни «Стрілецька зброю і вогнева підготовка»

Студент_______________________________________________________

Взвод       _________________                          Дата___________________

Варіант № 4

Базовий рівень складності

Тестові питання  з одним правильним варіантом відповіді

1. Бойова скорострільність СГД:

а) до 20  пострілів за хвилину

б) до 30 пострілів за хвилину

в) до 50 пострілів за хвилину

г) до 100 пострілів за хвилину

2. Дальність прямого пострілу по фігурі, що біжить кулемета КК:

а) 350 м

б) 430 м

в) 625 м

г) 650 м

3. До основних частин кулемета пістолета Макарова відносяться:

а) ударно-спусковий механізм

б) газова трубка

в) затворна рама

г) ствол зі ствольною коробкою

4. Бойковий механізм є частиною

а) протитанкового гранатомету РПГ-7

б) автоматичного гранатомету на станку АГС-17

в) кулемета КК

г) станкового протитанкового гранатомету СПГ-9

5. Темп стрільби з  кулемета КК  складає:

а) 600 пострілів за хвилину

б) 650 пострілів за хвилину

в) 250 пострілів за хвилину

г) 350-400 пострілів за хвилину

6. Кількість пострілів в коробці АГС-17:

а) 10 пострілів

б) 20 пострілів

в) 29 пострілів

г) 30 пострілів

7. Вага гранатомету СПГ-9М з прицілом:

а) 14,5 кг

б) 41 кг

в) 30,5 кг

г) 50,5 кг

8. Калібр підствольного гранатомету ГП-25 :

а) 30 мм

б) 40 мм

в) 20 мм

г) 73 мм

9. Прицільна дальність стрільби з СПГ-9:

а) 1000 м

б) 1200 м

в) 1300 м

г) 1500 м

10. Бронепробиваємість пострілом ПГ-7В:

а) 260 мм

б) 300 мм

в) 330 мм

г) 500 мм

Середній рівень складності

Тестові питання  з одним правильним варіантом відповіді

1. Вага 12 кг :

а) вага станка гранатомету АГС-17

б) вага тіла гранатомету АГС-17

в) вага гранатомету АГС-17

г) вага коробки з пострілами до гранатомету АГС-17

2. Початкова швидкість польоту гранати ВОГ-25

а) 76 м/с

б) 135 м/с

в) 315 м/с

г) 185 м/с

3. Кількість нарізів в стволі  АГС-17 :

а) 16

б)  8

в) 12

г)  4

Тестові питання з множинним вибором та на встановлення відповідності

1. Постріл ВОГ-17 має:

а) метальний заряд

б) осколкова граната

в) накольно-запобіжний механізм

г) вибухач

2. Основа рукоятки пістолета Макарова служить:

а) для кріплення рукоятки пістолета

б) для запобігання від ненавмисного натискання спускового гачка

в) для кріплення бойової пружини

г) для розміщення магазина

3. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 складається:

а) пусковий пристрій

б) граната

в) прицільний пристрій

г) метальний заряд

4. Ствольна коробка СГД призначена:

а) для приведення у дію затвору і ударно-спускового механізму

б) для забезпечення запирання затвору

в) для забезпечення закривання каналу ствола затвором

г) для з’єднання частин і механізмів гвинтівки

Тестові питання з простою відповіддю

1. Граната пострілу ОГ-9М має калібр ____ мм.

2. Прицільна дальність стрільби за допомогою прицілу ПАГ-17 складає  ____ метрів.

3. Ємкість  магазину ПМ складає _______ патронів.

Високий рівень складності

Тестові питання з одним правильним варіантом відповіді

1. Радіус суцільного ураження гранатою ВОГ-17 складає:

а) 7 м

б) 25 м

в) 100 м

г) 200 м

2. Штовхач з пружиною СГД призначений

а) для відводу затворної рами назад при пострілі

б) для передачі тиску порохових газів поршню

в) для відводу поршня назад при пострілі

г) для регулювання кількості порохових газів у газовій камері

Тестові питання  з множинним вибором та на встановлення відповідності

1. Затворна рама з витягувачем кулемета КК призначена:

а) для  витягування  патронів із стрічки

б) для приведення в дію  подавача

в) для досилання патрону у патронник

г) для приведення в дію затвора

2. Газова камора кулемета КК призначена для

а) для розміщення регулятора

б) для зменшення блиску полум’я при стрільбі

в) для зменшення відачи зброї

г) для спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола на газовий

поршень затворної рами

Тестові питання з простою відповіддю

1. Для  пересування  стрічки з патронами та  подавання їх  у приймальне вікно при стрільбі із кулемета КК  використовується _______ ______

2. Вага пострілу ВОГ-17 складає _______ г.

3. Максимальна прицільна дальність стрільби ГП-25 _____  м.

4. Бронепробиваємість пострілом ПГ-9 _____  мм.

Тестові питання – ессе відкритого типу

1. У комплект підствольного гранатомета ГП-25 входить:

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

2.  Автоматичний гранатомет на станку АГС-17 складається:

________________________

________________________

________________________