«БЗСО і ОБМ». МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Варіант ІІ

І рівень

1. Калібр кулемета ККВТ:

А) 7,62 мм

Б) 12,7 мм

В) 14,5 мм.

2. Тема стрільби кулемета ККТ:

А) 400-500

Б) 550-600

В) 700-800.

3. Стрільба під час перевірки бою виконується по перевірочній мішені або по чорному прямокутнику розмірами

А) що встановлює командир підрозділу

Б) 1 м по висоті і 0,5 м по ширині

В) 35 см по висоті і 25 см по ширині.

4. До основних частин кулемета ККВТ відносяться:

А) затвор

Б) бойова личинка

В) полум’ягасник.

5. Вивірювання кулеметів БТР по контрольній мішені виконується на відстані (метрів):

А) 20

Б) 100

В) 800.

6. Збільшення (кратність)  приладу ТКН-3 складає

А) 2,4*

Б) 3*

В) 5*.

7. Ціна поділки шкали бічних поправок прицілу ПП-61 АМ дорівнює

А) 0-02

Б) 0-04

В) 0-05.

8. Ціна поділки горизонтальної і вертикальної шкал приладу ТКН-3 для вимірювання кутів складає

А) 0-02

Б) 0-04

В) 0-05.

9. Для снайперської гвинтівки габарит точності прийнятий (см)

А) 3

Б) 5

В) 15.

10. Кучність бою для ККВТ буде нормальною, якщо не менш 8 пробоїн

влучено  в габарит кола (cм)

А) D=20

Б) D=30

В) D=50.

ІІ рівень

- При перевірці бою зброї одиночними пострілами достатня точність знаходження СТП досягається по …… пробоїнах.

- Вогонь з кулемета ККВТ ефективний по ……  ……. і транспорту до 2000 м, а по повітряним  цілям – на висотах до …… і на дальностях до …… .

- Ціна поділки шкали бічних поправок ТПКУ-2Б дорівнює …… .

- Перевірка бою кулеметів, встановлених на бронетранспортері проводиться …..    чергою в …… патронів при закріплених механізмах наведення.

- Автоматична дія кулемета ККТ заснована на використанні …..   …..    …… що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

ІІІ рівень

1. Розкрити порядок вивірювання кулеметів і прицілу БТР по віддаленій точці.

2. З яких основних частин складається кулемет ККВТ.

3. Коли бій стрілецької зброї вважається нормальним?

4. Дати визначення дозволяючої (роздільної) здатності оптичного приладу.

5. Який діаметр габариту кучності визначений для автоматів і кулеметів при перевірці бою одиночним вогнем ?