БАГАТОКУПОЛЬНА ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА МКС-350-9

НАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ

Багатокупольна парашютная система МКС-350-9 предназначенная для десантирования комплексов ПБС-915 „шельф” полетным весом до 8500 кг, комплексов ПБС-916 „шельф-2” полетным весом до 9500 кг и грузов на платформе парашютной П-7 полетной весом от 3750 до 9500 кг, из военно-транспортных  самолетов.

Скорость полета самолета					    260-400 км/ч

Высота десантирования						    300-1500 г

Превышение площадки приземления на уровнем моря 2500 г

Вертикальная скорость снижения				    6,6-8,1 м/сек

Предназначенный ресурс: семикратное применение на сушу и однократное при десантировании на воду;

Перегрузка при наполнении парашютной системы 4 q

Вес парашютной системы						    591 кг

Вес блока ДВП							    28 кг

Вес одного блока основного парашюту			    62 кг

Размеры блока основного парашюту			           0,36х0,57х1,13 г

Размеры блока ДВП						           0,30х0,30х0,60 г

Время необходимое для укладки одного блока основного парашюту двумя человеками не более  1,15 часов

Время необходимое для укладки парашютной системы двумя человеками  14 часов

В состав парашютной системы МКС-350-9 входит: блок дополнительного вытяжного парашюта, девять блоков основных парашютов, детали и узлы для монтажа парашютной системы на парашютную площадку, паспорт.

УСТРОЙСТВО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ

Блок дополнительного вытяжного парашюта

Звено (рис. 3) длиной 3 г предназначено для соединения блока дополнительного вытяжного парашюта с замком крепления платформы и впс-8, для расчековкн швартовочных ремней, которые кренят блок дополнительного вытяжного парашюта.

Звено изготовлено из ленты ЛТКМП-36-2500 в шесть составлений, ленты заключены в чехол из капроновой ткани. На концах звена есть коуши. На расстоянии 1,075 г от одного из коушей пришитая петля из ленты ЛТКП-25-1000 для присоединения звена расчековки. Один из коушей имеет познавательную ленту красного цвета.

Рис. 3						Рис. 4

#### Звено розчековки

1-петля; 2-лента; 3-чехол; 4-коуш.				 1-лента звена, 2-булавки чеки

Звено розчековки (рис. 4) предназначенная для расчековки ремней, которые крепят камеру с дополнительным вытяжным куполом 20 кв. г на платформе или изделии.

Звено изготовлено из ленты ЛТКМП-27-1200 и имеет шпильку чеку для зачековки ремней.

Длина звена 0,35 г.

Скоба предназначенная для соединения дополнительного вытяжного купола 20 кв. г со звеньями парашутной камеры и звеньями, а также для соединения этих звеньев со связующими звеньями.

Скоба изготовлена из постоянные ЗОХГСА и состоит из сережки, болта, втулки, гайки и шплинта. Все детали имеют антикоррозийное покрытие.

Масса скобы 0,62 кг.

- 5.1.5. Чехол предназначенный для изоляции скоб, которые совмещают узлы и детали парашютной системы. Чехол изготовлен с авизента бы арт. 6700 с прокладкой из ватина. В подогнутые края чехла втягивает шнур-завязка из шнура ШХБ-125 для закрепления его на коушах.

масса чехла 0,176 кг.

- 5.1.6. Камера  (рис. 7) предназначенная для заключения у нее дополнительного вытяжного купола 20 кв. г. Камера изготовлена с авизента бы арт. 6700 и усиленная каркасами: поперечным  из  ленты  ЛТКПА-26-600 и продольным из ленты ЛТКПА-26-1000, продолжение которого образовывает уздечку камеры с  коушем.

Завязка из шнура ШКП-200 служит для затягивания камеры. Петли с кольцами служат для стягивания камеры после заключения у нее купола 20 кв. г.

1-основа камеры; 2-лента поперечная; 3-стропа с коушем;

4-кольцо сварное; 5-завязка.

Рис. 7

1.5.1. 7. Купол 20 кв. г (рис. 8) предназначенный для интенсивного введения в действие основных парашютов и поддержки определенной силой вершин основных парашютов во время наполнения последних.

Основа купола изготовлена из капронового полотна арт. 56023П| и имеет форму круга диаметром 5,196 г с полюсным отверстием диаметром 0,3 г.  Усилительный  каркас  купола изготовлен из лент ЛТКП-25-450. Стропы купола из этой же ленты в количестве сорока восьми штук длиной 5,15 г образовывают радиальный каркас. Стропы сведены в чехол и образовывают звено длиной 1,15 г. Звено, заключенное в чехол, заканчивается коушем.

Масса купола 8,6 кг.

- 5.1.8. Звено (рис. 9) предназначенная для соединения полюсной части дополнительного вытяжного купола 20 кв. Г. с  коушем его строп, который улучшает наполняемость этого купола и уменьшает время его наполнения.

Звено изготовлено из ленты ЛТКП-50-5000 в два составления без чехла. Звено имеет на концах две петли. Одна петля длиной 0,1 г вместе с коушем ДВП присоединяется с помощью скобы до двух звеньев длиной 7 г.

Довжіна звена 6,4 мг

# Купол 20 кв. м

1-основа купола; 2-полюсное отверстие; 3-лента круговая; 4-стропа;

5-нивки; 6-коуш.

Мал.8

Звено

1-петля длиной 0,3 м; 2-петля длиной 0,1 м.

рис. 9.

Звено (рис. 10) предназначенная для соединения блоков основных парашютов  с блоком дополнительного вытяжного парашюта с помощью звена парашютной камеры.Звено изготовлено из ленты ЛТКП-60-7000 в двое составление без чехла.

Длина звена 7 г.

Масса звена 4,84 кг.

1-петля; 2-лента звена.

Рис. 10.

Завязка, изготовленная из шнура ШХБ-40, предназначенная для стягивания камеры дополнительного вытяжного парашюта. Длина завязки 0,6 м.

Завязка, изготовленная из пряжи хлопчатобумажной 15 текс х 6 х 3. Завязка предназначена для пломбирования блока дополнительного вытяжного купола. Длина завязки 1 м.

Звено парашютной камеры (рис. 11) предназначенная для соединения блоков основных парашютов с блоком ДВП, а также для розчековки швартовочних  ремней основных парашютов, которые крепят блоки к грузу.

Звено изготовлено из ленты ЛТКМП-36-2500 в шесть составлений. Ленты заключені в чехол  из полотна арт. 56028Г . На концах звена есть 2 коуша: один - с познавательной лентой серого цвета для присоединения к связующим звеньям длиной 2 г, другой для присоединения к звену 7 г. Длина звена 3,33г. Звено имеет 2 связаніх между собой звена из ленты ЛТКМП-27-1600 в двое составление со шпилькой чекой на концах, которые служат для зачековки швартовочних ремней блоков основніх парашутов, что их крепят.

Масса звена 2,23 кг.

Завязка предназначена для подвязки звеньев длиной 7 и 8 г к блоку ДВП, изготовленная со ШХБ-125

Довжіна 2,5г.

Звено парашютной камеры

1-лента звена; 2-чехол; 3-коуш; 4-нивки со шпилькой-чекой. Мал. 11

1.5.2. Блок основного парашюту.

1.5.2.1. Звено соединительное (рис.12) предназначенная для соединения уздечки камеры основного парашюту со звеном парашютной камеры, изготовленная с ЛТКМП - 36-2500 в четыре составления.

1-тяга; 2-коуш; 3-чехол.

Мал. 12

,   Ленты звена заключены в чехол из ткани артикула 5бы028крп. Звено имеет два мягких коуша: один - для присоединения к коушу уздечки камеры, другой - для соединения со звеном парашютной камеры.

Длина звена 2,0 г.

Масса звена 0,77 кг.

1.5.2. 2. Камера (рис. 13, 14) предназначенная для заключения у нее парашюта 350 кв. г, парашюта 8 кв. г, разрывного звена длиной 15 г, звена длиной 5 г и частично связующего звена 2 г.

Камера изготовлена с авизента бы артикула 6700 и имеет форму прямоугольника.

Основа камеры усилена каркасом. Поперечный каркас изготовлен из ленты ЛТКПА-26-600. С одного стороны он заканчивается петлями с двойными кольцами, а с другой - свободными концами. Кольца и свободные концы необходимые для стягивания камеры по боковині при заключении у нее парашюта 350 кв. г. Стропы камеры в количестве 10 штук из капроновой ленты ЛТКПА-26-600 образовывают продольный каркас. Концы строп сведены в коуш, чехол которого изготовлен из ткани артикула 56028крп. У основы коуш усиленный завязкой из ленты ЛТКП-25-450.

Камера

1-нижний клапан; 2-кольцо нижнего клапана; 3-основа камеры; 4-поперечный каркас; 5-продольный каркас; 6-кольца основы камеры; 7-дно; 8-каркас дна, 9-кольцо малого клапана; 10-клапана малые, 11-коуш строп; 12-борта камеры. 13-кінець ленты каркаса; 14-ручки; 15-клапан большой; 16-кольцо клапана большого. 17-кінець ленты клапана; 18-соти с петлями; 19-кінець ленты каркаса;20-петле; 21-клапан с одним люверсом; 22-люверс; 23-кінець ленты клапана прямого; 24-клапан прямой (с лентами); 25-петля зачековки; 26-клапан с петлями;27-петля; 28-клапан прямой (с кольцами); 29-кольцо клапана прямого; 30-люверс;31-клапан с двумя люверсами; 32-сот большой; 33-сот малый.

рис. 13.

Камера (вид с внутренней стороны)

1194-35

I-основа камеры; 2-дно; 3-нивки привязки : 4-клапан с двумя люверсами;

5-петля; 6-лента.

Мал..14

Основа камеры с одного стороны имеет четыре клапана, которыми закрывается, зачековується и пломбируется заключенный в камеру парашют 350 кв. г. Один из клапанов имеет две петли зачековки, изготовленные из шнура ШТКП-18-700 и заключенные в чехол из ленты ЛХБМ-35-260. Два боковые прямоугольные клапаны имеют люверс. Четвертый клапан имеет два люверса. Люверсы служат для продергивания в них петель зачековки.

В верхней части основы камеры нашито дно. Из этой же стороны нашито девять петель из ленты ЛТКПА-26-600, которые служат для затягивания дна камеры с помощью завязки из ленты ЛТКП-25-450, которая привязана до одной из петель.

На основу камеры нашитые соти: пятнадцать малых и шести больших. Соти предназначенные для заключения в них строп и нивка купола 350 кв. г.

Со стороны коуша со стропами камера имеет два малые клапана и два борта, которые имеют кольца. Они предназначены для заключения под них коуша со стропами камеры и части связующего звена, а также для стягивания камеры за кольца, нашитые на клапанах и бортах.

Снизу камера имеет нижний клапан с кольцами, которым закрывается камера из торца.Со стороны сот на основу камеры нашитые два прямых клапаны, предназначенные для заключения под них тормозного парашюта 8 кв. г. На один из клапанов нашитые поперечные ленты ЛТКПА-26-600, что заканчиваются петлями с двойными кольцами. На другой клапан также нашитые поперечные ленты ЛТКПА-26-600, что заканчиваются свободными концами. Кольца и свободные концы служат для стягивания клапанов при заключении тормозного парашюта. Прямые клапаны имеют снизу петли с кольцами, с помощью которых камера взимается завязкой из торца.

Со стороны сот на основу камеры сверху нашитый большой клапан, которым в процессе заключения накрывается камера со стороны сот. Клапан с помощью трех свободных концов, нашитых на клапан и трех петель с двойными кольцами, нашитых на поперечный каркас камеры, закрепляется на основе камеры.Из внутренней стороны сбоку на основу камеры нашито звено привязки, которая служит для привязки парашюта 350 кв. г при его заключении в камеру. Звено имеет три петли, изготовлено из ленты ЛТКП-14-600 и заключено в чехол из ленты ЛХБМ-20-50.

Из внешней стороны камеры сбоку на основу камеры пришитая петля из ленты ЛТКП-12-450. Петля предназначена для привязки обривного шнура тормозного парашюта.

Для перенесения заключенного блока на камере есть четыре ручки, изготовленных из ленты ЛТКПА-26-1000.

Масса камеры 4,64 кг.

1.5.2. 3. Звено (рис. 15) предназначенная для приведения в порядок наполнения парашюта площадью 350 кв. г.

Звено длиной 15,0 г изготовлено из ленты ЛТКМП-36-2500 в двое составление.Звено заканчивается петлями длиной 0,3 г, которые служат: одна- для присоединения к уздечке основного парашюта, другая - для присоединения к коушу строп камеры основного парашюта.

На звену пришито двадцать шесть петель из ленты ЛТКП-12-450 на расстоянии один от другого 0,5 г. Петли служат для скрепления звена завязками. На середине звена есть метка краской черного цвета.

Длина звена 15,0 г.

Масса звена 3,06 кг.

1.5.2. 4. Парашют 350 кв. г (рис. 16) предназначенный для обеспечения платформе необходимой скорости приземления.

Купол парашюта в розкроі имеет форму круга диаметром 21,132 г с полюсным отверстием диаметром 0,628 г.

Купол состоит из сорока полотнищ трапецієвидної формы. Каждое полотнище состоит из одиннадцати клиньев, сшитых между собой швом «накладка», радиальные швы полотнища пришиты швом «взамок» с одновременной настрочкой радиального каркаса из ленты ЛТКП-25-300.

Звено

1 - петля , 2- звено, 3- петля.

Мал.15

Девять клиньев полотнище изготовлено из ткани артикула 56307Г; два верхние клина - из капроновой ткани артикула 56005Г.

На высоте 0,9 г от нижней кромки купол парашюта приобретает форму цилиндра (цилиндровый пояс) за счет специально выкроенных клиньев.

На основе купола есть круговой каркас из ленты ЛТКП-25-450, на двух нижних полотнищах нашитый усилительный каркас из ленты ЛТКП-25-150. На двух противоположных радиальных швах есть шесть петель из ленты Лтккрп-26-600 серого цвета, которые служат для перевязки купола при его заключении в камеру. Полюсное отверстие перекрыто лентами радиального каркаса из ленты ЛТКП-25-300 в количестве двадцати штук.

Полюсное отверстие усилено каркасом из ленты ЛТКМПА-27-1200, а нижняя кромка - каркасом из лент ЛТКП-26-600.

Парашют имеет четыре коуша строп общей длиной 41 г. Каждый коуш строп состоит из трех ярусов. Первая часть яруса есть звеньями длиной  20 г  каждое, изготовленные из ленты ЛТКА-60-4000. Коуши закрытые чехлами, изготовленными с авизента бы артикула 6700. К каждому звену пришитые основные стропы (второй ярус) в количестве десяти штук, изготовленные с ленты ЛТКП-12-450. Длина этих основных строп 14 г. На каждом концы основной стропы нашито три дополнительные стропа, две из которых, изготовленные из ленты ЛТКП-15-185, а одна, которая является продолжением радиального каркаса, из ленты ЛТКП-12-450. Эти стропы образовывают третий ярус.

Длина дополнительных строп 7,0 г.

На каждом звене возле коуша, а также у места пришивки основных строп нанесенные цифры І, II, III и IV, а на нижней кромке купола возле дополнительных строп, изготовленных из ленты ЛТКП-12-450 - цифры с 1 по 40. Стропы с цифрами 1, 2, 11, 12, 29, 30, 39, 40 имеют познавательные муфты зеленого цвета из капроновой ткани артикула 56005КП.Стропа, расположенная слева от стропы 21, имеет познавательную муфту оранжевого цвета, из капроновой ткани артикула 56005КП. Наланці с цифрой «І» на расстоянии 4,0 г от коуша есть петли с ЛТКП-43-900, которые служат для привязки разрывного звена тормозного парашюта.

Между стропами 1 и 40 на ткани парашюта возле кромки есть маркіровка.

Нижняя кромка купола парашюта взыскана ста двадцатью стягиваниями из ленты ЛТКП-26-600, что предоставит ему рациональную форму в процессе постоянного снижения и уменьшает достоверность перехльосту купола парашюта стропами в процессе его раскрытия.

Масса парашюта 46,2 кг.

Парашют 350 кв. г

1-отверстие полюсное; 2-петля для перевязки куполу; 3-каркас радиальный;

4 - ткань купола; 5-пояс цилиндровый; 6-каркас круговой;

7-кромка нижняя; 8-стропа дополнительная; 9-стропа основная; 10-нивки;

11-петля (для привязки разрывного звена); 12-коуш; 13-стягивание;

рис. 16

1.5.2. 5. Скоба (рис. 5) предназначенная для соединения коушей основного парашюта 350 кв. г со звеном длиной 5,0 г, а также для соединения тормозного парашюта 8 кв. г со звеньями  длиной 5,0 и 4,0 г.

Описание скобы высказано в п. 1.5. 1.4.

1.5.2. 6. Чехол (рис. 6) предназначенный для изоляции скоб, которые совмещают коуши основного парашюта 350 кв. г со звеном длиной 5,0 г и тормозной парашют 8 кв. г со звеньями длиной 5,0 и 4,0 г.

Описание чехла высказано в п. 1.5. 1.5.

1.5.2. 7. Звено (рис. 17) предназначенная для удаления парашюта 350 кв. г от груза.Оно изготовлено из ленты ЛТКМП-26-2000 в десять составлений. Ленты звена заключены в чехол из капроновой ткани артикула 56028крп.

Звено имеет два мягких коуша: один для присоединения к коушам звеньев основного парашюта, другой - для соединения со звеном  4,0 г и тормозным парашютом. Коуши защищенные чехлами из капроновой ткани артикула 56028крп.

Длина звена 5,0 г.

Масса звена 3,3 кг.

1-коуш; 2-чехол; 3-ленты звена. 					Парашют 8 кв. г

1основ--основа купола; 2-отверстие полюсное; 3-каркас круговой; 4-каркас радиальный; 5-стропа; 6-нивки строп в чехле; 7-коуш

Парашют 8 кв. г (рис. 18), тормозной, предназначенный для предотвращения разгона платформы во время вытягивания основного парашюта из камеры.

К каждому основному парашюту встраивается один тормозной парашют.

Купол парашюта в розкроі имеет форму круга диаметром 3,27 г с полюсным отверстием диаметром 0,5 г. Купол изготовлен из капроновой ткани артикула 56005Г.

Купол усилен радиальным каркасом из ленты ЛТКП-25-300 и круговым каркасом из ленты ЛТКП-25-450.

Полюсное отверстие перекрыто уздечкой из ленты ЛТКП-25-300 в количестве четырнадцати штук. Нижняя кромка купола и полюсное отверстие усилена лентой ЛТКП-25-450.  Парашют имеет двадцать восемь строп длиной 8 г, изготовленных с ленті  ЛТКП-25-450, сведенных в один коуш. Стропы на расстоянии 1г от коуша образовывают звено, которое закрыто чехол из ткани арт. 56028крп.

Для удобства проверки и заключение стропы по нижней кромке купола парашюта замаркированы цифрами с 1 по 28.

Масса парашюта 4,8 кг.

Звено (рис. 19) предназначенная для соединения блока основного парашюта с автовідчіпкою.

Звено изготовлено с  ЛТКМП-26-2000 в десять составлений. Ленты чехла заключены в чехол из капроновой ткани артикула 56028крп серого цвета.

Звено имеет два мягких коуша: один (больший) - для присоединения к  автовідчіпки платформы, другой (меньший) - для соединения с блоком основного парашюта.

Длина звена 4,0 г.

Масса звена 2,7 кг

1.5.2. 10. Звено разрывное (рис. 20) предназначено для приведения в порядок наполнения тормозных парашютов. Звено одним концом присоединяется к уздечке парашюта 8 кв. г,вторым концом к петле на звену основного парашюта.  Второе назначение звена - предотвращение повреждения объекту и  автовідчіпки при отсоединении парашютной системы. В этом случай нивки під'єднується одним концом до одного из коушей звеньев длиной 4 г, другим концом к автовідчіпки.  Разрывное звено изготовлено из ленты ЛТК-Р-65.

Длина звена 3 м.

Звено 			Звено разрывное

рис. 19 				рис. 20

1.5.2. 11. Завязка  предназначена для привязки парашюта 350 кв.г  к петлям звена привязки камеры. Завязка изготовлена из ленты ЛХХ-20-27.  Длина завязки 3 м

5.2.12. Завязка предназначенное для звязування  звена длиной 15 г, для скрепления звеньев основного парашюта,для стягивания камеры основного парашюта. Завязка изготовлена со  ШХБ-40.

Длина завязки 8,0 м

Завязка  предназначена для стягивания камер основных парашютов и для привязки пучка строп основного парашюта к звену привязки камеры. Завязка изготовлена со ШХБ-60.

Длина завязки 2,5 г.

1.5.2.14.Завязка для пломбирования блока основного парашюту и для привязки звеньев основного парашюту, изготовленная из пряжи баввовняної 15 текс х 6 х 3

Довжіна завязки 7 г.

1.5.3. Детали и узлы для монтажа парашютной системы  на платформе

1.5.3. 1. Ремень швартовочний (рис. 21) предназначенный для монтажа блоков основных парашютов и блока ДВП на изделии

Ремень изготовлен из ленты ЛТК-44-1600 и имеет две пряжки;одну из накаткой

другую без накатки.

Длина ремня 2,5 г.

Масса 0,323 г.

5.3.2. Ремень швартовочний (рис. 21) предназначенный для монтажа блоков основных парашютов на изделии. Ремень изготовлен из ленты ЛТК-44-1600 и имеет две пряжки;одну из накаткой другую без накатки.

Длина ремня 4,0 г.Масса ремня 0,444 кг.

Ремень швартовочний

- 5.3.3. Петля (рис.22)  предназначенная для зачековки швартовочних ремней. Петля изготовлена из шнура ШТКП-18-700. На каждый ремень надевает по одной петле.

Длина петли 0,135 г.

Масса петли 0,01 кг.

4. Скоба (рис. 5) предназначенная для соединения связующих звеньев блоков основных парашютов. Описание скобы высказано в п.п. 1.5. 1.4.

ехол (рис. 6) предназначенный для изделия «Шельф». Чехол изготовлен из хлопчатобумажной ткани с прокладкой из хлопчатобумажного ватина. В подогнутые края чехла втягивают завязка^-завязки-шнуру-завязки.

Размеры чехла - 0,52Х0,45 г.

Масса чехла 0,294 кг.

Звено (рис. 26) подвесной системы предназначенная для удаления основной парашютной системы от груза. Звено изготовлено из ленты ЛТКМП-36-2500 в шестнадцать составлений и заключенная в чехол из капроновой ткани артикула 56028крп. Звено имеет два мягких коуша: один - для присоединения к автовідчіпки, другой - для соединения с тросовой системой.

Длина звена 3,5 г.

Масса звена 6,04 кг.

1 - лента звена, 2 - коуш, 3 - чехол.

Мал..26

Завязка предназначена для монтажа парашютной системы: для подвязки звеньев длиной 4 г, двух звеньев подвесной системы, звеньев длиной 7 г, для подвязки звена длиной 8 г блока дополнительного вытяжного парашюта. Завязка изготовлена из шнура ШХБ-40. Длина завязки 15г.

Завязка предназначена для монтажа тросовой системы, для подвязки автовідчипки к парашютной площадке, завязка изготовлена из шнура ШХБ-125. Длина завязки 7 м

Паспорт

Паспорт является неотъемлемой частью парашютной системы и является документом, который удостоверяет гарантированные підприємством-виготівником основные параметры и характеристики парашютной системы.

Паспорт предназначен для записи ведомостей о приеме, перекладывании, передаче с одной эксплуатирующей организации в другую, эксплуатацию и ремонт парашютной системы.

Все записи в паспорте должны быть выполненные четко и без помарок (записи карандашом не допускаются). В графе “Дата” проставляют число, месяц, год арабскими цифрами.

Все записи во время эксплуатации парашютной системы проводят лиц, которые эксплуатируют данную систему, или лицо, ответственное за ведение паспортов.

Записи о всех работах, которые проводятся с парашютной системой (технический обзор, перекладывание, установка на объект и снятие с объекту  проведения ремонта, режимы применения), делаются в соответствующих  разделах паспорта.

1.6. Инструмент и оборудования

Заключение парашютной системы проводится на укладочном столе с гладкой поверхностью или на полотнище заключения. Размеры стола:

ширина 1,5 г, длина 20 г, высота 1 г.  Наименование деталей и узлов, которые входят в комплект инструмента и оборудований (рис. 27) Один комплект инструмента и оборудований прикладывается )на пять систем. Комплект поставляется по отдельному договору с заказчиком.

УКЛАДКА ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ МКС-350-9

2.1.1. Будьте осторожны и внимательны при укладке основного и дополнительного вытяжного парашюта в камеру.

2.1.2. Будьте осторожны при переноское блока основного парашюта.

2.1.3. Переноску уложенного б.юкка основного парашюта производите силами не менее двух человек.

2.2. Общие указания

2.2.1. Перед украдкой парашютной системы проверьте ее комплектность и наличие инструмента и принадлежностей, указанных в техническом описании.

Тщательно осмотрите все части парашютной системе с целью определения непригодности для применения по назначению. Обнаруженные непригодные части замените запасными и отремонтируйте силами организации, которой принадлежит парашютная система. Ремонт и замену частей парашютной системы производиге в соответствии с Инструкцией 008-62 по войсковому ремонта парашютно-десантной техники (с Дополнением № 4367-63).

При обнаружении дефектов, превышающих объем среднего ремонта парашутніе системе к експлуатации не допускаются.

2.3. Осмотр парашютной системы перед укладкой.

Осмотр парашютнои системе производите в  сегдующем порядке;

- парашют 350 кв.г;

- парашют 8 кв. г тормозной;

-купол 20 кв. г дополнительный вытяжной;

камеру основного парашюта:

-камера дополнительного вытяжного  парашюта.

- звенья ;

-скобы;

- чехлы.

2.3.1. Произведите осмотр основных парашютов. Растяните основной парашют вдоль укладочного стола или па укладочном полотнище на всю его длину. Положите его на стол так, чтобы полотнище с маркировкой завода было сверху.

При осмотре парашюга проверьте, нет ли повреждений тканей , лент , строп. На основе купола, поясе и стропах не должно быть пятен неизвестного происхождения, нарушения строчек и заметно віраженіх потертостей.

2.3.2. Произведите осмотр тормозною и дополнительного вытяжною парашютов. Проверьте, нет ли '"'рреждении ткани куполов, лент каркаса, строп, надрывов различных струч-'!'. Осмотрите, нет ли пятен неизвестного происхождения.

2.3.3. Произведите осмотр камер основных парашютов и дополнительного вытяжного парашюта. Проверьте, нет ли повреждений ткани, не надорваны ли клапана. Осмотрите, нет ли повреждений лент каркаса, строп, коуша, сот, а также различных строчек, нет ли пятен неизвестного происхождения. Проверьте, пет ли коррозии на металлических кольцах.

2.3.4. Произведите осмотр звеньев и стренг. Проверьте, нет ли потертостей в коушах, не порваны ли предохранительные чехлы.

2.3.5. Произведите осмотр скоб. Проверьте, нет ли погнутостей, трещин, следов коррозии, вмятин и зазубрин на поверхности деталей, а также забоин на резьбе болтов и гаек.

2.3.6. Произведите осмотр чехлов. Проверьте, нет ли повреждений  ткани чсхлоь и убедитесь в наличии шнуров-завязок.

2.3.7. Во избежание воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, особенно в южных районах, укладку парашютной сисгемы производите в специально приспособленном для этой цели помещении. Допускается укладку производить на открытом воздухе, но в тенч. так как при длительном пребывании капроновых материалов под воздействием солнечных лучей понижаются их механические свойства.

2.4. Подготовка парашютной системы к укладке

2.4.1. Укладку парашютной системы производите на укладочном столе с гладкой поверхностью или на укладочном полотнище.

Размеры стола: ширина 1,5 г. длина 20 г, высота 1 г.

2.4.2. Перед укладкой системы подготовьте инструмент и принадлежности для укладки.

Присоедините на укладочный пруток узлом «удавка» шнуровое кольцо (рис. 29).

2.5. Укладка парашютной системы

Укладку парашютной системы производят два человека: укладывающий - ответственный за укладку и помогающий.

Ответственный за укладку назначается начальником эксплуатирующей организации. Ответственный за укладку обязан изучить техническое описание и инструкцию но эксплуатации парашютной системы. По окончании укладки ответственный за нее расписывается в паспорте в проведении работ. Контроль за укладкой осуществляет начальник соответствующей службы или старший укладчик парашютных систем.

В укладку парашютной системы входят следующие операции:

1) укладка блока основного парашюта:

-укладка основного парашюта 350 кв. г;

-укладка основного парашюта в камеру и присоединение звена (разрывного);

- присоединение соединительного звена и заключение его в камеру;

- присоединение звена длиной 5 г;

- заключение тормозного парашюту;

- заключение тормозного парашюту и звена длиной 5 г в камеру;

- присоединение звена длиной 4 г;

- пломбирование блока основного паршуту;

2) укладкае блока ДВП.

- заключение куполу 20 кв.г;

- присоединение камеры и двух звеньев к куполу 20 кв.г;

- присоединение звена длиной 7 г;

- пломбирование блока ДВП.

2.5.1. Укладка блока ОП.

2.5.1.1.Заключение блока ОП.Расположите парашют на уклад очном столе , чтобы полотнище со стропою с опознавальною муфтой оранжевого цвета находилось снизу. Расположение левой и правой дополнительных строп относительно стропы 21 показано на рис.. 30.

Возьмите левую дополнительную стропу стропы 21 и удерживая ее на середине уклад очного полотнища , перекиньте левую половину куполу на правую сторону полотнища.Положите стропу 21 на стропе с муфтой оранжевого цвета (рис.31).

Возьмите три завязки ЛХХ-20-27 длиной не меньше 0,7 г и пропустите их сквозь петли серого цвета , которые нашиты на радиальные швы купола возле стропы 21 (рис..32)

Заключите купол парашюта к полотнищу с маркировкою и левой дополнительной стропой стропы 1 (рис..33).Перекиньте правую половину куполу на заключенную левую.

Положите 20 стропу на правую дополнительную стропу стропы 20 , на нее положите левую дополнительную стропу стропы 20 и по аналогии с лівой заключите правую половину куполу.

Укладка купола парашюта

1-маркировка; 2-левая дополнительная стропа тропы 1

В правильно уложеном куполе маркировка должна располагаться сверху на левой стороне куполу возле левой дополнительной стропы стпопи 1 , а стропа 21 снизу.(рис..34).Перекиньте полотнище , расположенное между стропою 1 и левой дополнительной стропою стропы 1 на заключенную левую половину куполу. Пропустите концы завязок ЛХХ-20-27 в петле , которые расположены на радиальной ленте возле стропы 1  и , обхватил купол вокруг (рис..35А), перевяжить купол легко розвяжуючим узлом (рис..35Б).

Укладка куполу парашюту

1 - петли серого цвета,2 - завязка ЛХХ-20-27; 3 - стропа 1.

После окончания укладки купола парашюта проверьте правильность расположения строп парашюта. Для этого расправьте стропы по  всеи длине и встряхните их.

В нижней кромки уложенного парашюта приподнимите укладочной  линейкой стропы 1 и 2 с опознавательными муфтами зеленого цвета с их правыми и левыми дополнительными стропами, стропы 11 и 12  с опознавательными муфтами зеленого цвета с их правыми и левыми дополнительными стропами и, придерживая их, пройдите вдоль строп к коушей. Аналогично приподнимите стропы 40 и 39 с опознавательными муфтами зеленого цвета с их правыми и левыми дополнительными стропами, а также 29 и 30 стропы с опознавательными муфтами зеленого цвета с их правыми и левыми дополнительными стропами и, придерживая их, пройдите вдоль строп к коушей. Убедитесь, что стропы не закручены и не запутаны. (Рис. 36).

Свяжите стропы в нижней кромки парашюта завязкой из шнура ШХБ-60 длиной 0,6 г легко развязывающимся узлом (рис. 37).

Соберите уложенный купол зигзагообразно (рис. 38) и переместите парашют к стола, где подготовлена для укладки парашютная камера.

Проследите, чтобы длина собранного купола соответствовала длине парашютной камеры.

Сложите четыре звена парашюта длиной 20 г так, как показано на рис. 39, и перевяжите звенья в нашитой петли завязкой из шнура ШХБ-40 длиной 0,2 г, пропуская завязку через петлю, как показано на рис. 39А.

Сложите коуши звеньев парашюта и свяжите монтажной завязкой из шнура ШХБ-60 легко развязывающимся узлом (рис. 40, 40А).

Перевяжите звенья завязкой из пряжи хлопчатобумажной в одно сложение длиной 0,2 г в четырех местах через каждые 5 метров.

2.5.1. 2. Положите на стол парашютную камеру основного парашюта сотами вниз, как показано на рис. 41.

Если парашютная камера была ранее в употреблении, то развяжите ремни, которые продеты в кольца поперечных лент камеры, стягивающие камеру по боковине, развяжите и вытащите из петель завязку из ленты ЛТКП-25-450, стягивающую дно камеры.

Положите сложенный зигзагообразно парашют на правую половину камеры, где нашито звено привязки.

Последовательно развязывая завязки, которыми перевязан купол парашюта , привяжите их к звену привязки, как показано на рис. 42.

Завязки из ленты ЛХХ-20-27 привязывайте, равномерно распределяя их по длине звена привязки камеры.

Возьмите  звено длиной 15 г из ленты ЛТКМП-36-2500, сложите его пополам по черной прыткое и свяжите за петли завязками из шнура ШХБ-40 в одно сложение, как показано на рис. 43. Длину завязок выбирайте, исходя из удобства перевязывания звена, но не более 0,2 г.

Проверка правильности расположения строп

1-стропа 1; 2-стропа 2; 3-стропа 11; 4-стропа 12; 5-стропа 29; 6-стропа 30;

7-стропа 40; 8-стропа 39; 9-укладочная линейка.

Рис. 36.

Перевязка строп

1-парашют; 2-завязка из шнура ШХБ-60. Рис. 37

Подготовка парашюта

1-купол парашюта; 2-стропы. Рис. 38

Перевязка строп

1-звенья парашюта; 1-завязка из шнура ШХБ-4 Рис. 39

Перевязка строп

1-завязка из шнура ШХБ-60; 2-петля; 3-завязка из пряжи хлопчатобумажной;4-звенья.Рис. 40

Подготовка камеры к укладке

1-звено привязки; 2-камера. Рис 41

-завязка из ленты ЛХХ-20-27; 2-звено привязки; 3-купол парашюта. Рис. 42

Связывание звена

I-завязка из шнура ШХБ-40; 2-петли звена. Рис. 43

Сложите зигзагообразно связанное звено, перевязывая с двух сторон завязкой из шнура ШХБ-40 в одно сложение, как показано на рис. 44А. Концы петель звена оставьте свободными.

Ширина уложенного связанного звена ~ 0,5-0,55 г.

Один из свободных концов звена присоедините узлом «удавка» к уздечке основного парашюта, как показано на рис. 45.

Развяжите завязку из шнура ШХБ-60, связывающую стропу в нижней кромки. Привяжите стропы к петля звена привязки камеры завязкой из шнура ШХБ-60 длиной 0,6 г так, как показано на рис. 46.

Стяните камеру основного парашюта по боковине в семы местах, продевая свободные концы лент поперечного каркаса через двойные кольца (рис. 47).

Перевязка звена

  - звено ; 2 - завязка ШХБ-40

рис..44.

Завяжите концы лент поперечного каркаса и свободные концы заправьте под основу камеры (рис. 48).

Закройте камеру с торца в нижней кромки; сначала сверху клапаном с двумя петлями зачековки, затем снизу клапаном с двумя люверсами, в которые соответственно пропустите правую и левую петли зачековки, а затем с боков накройте прямоугольными клапанами с люверсами, при этом петли зачековки пропустите через люверсы клапана (рис. 49).

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается операции, показанные на рис. 49, 50, 51, 52, производить на камере, установленной вертикально.

Выведите стропы парашюта через клапаны из камеры. Заведите стропы с помощью монтажной завязки из шнура ШХБ-60 длиной 1,5 г в левую петлю зачековки на размер 0,09-0,12 г вот петли зачековки и удалите завязку (рис. 50, 51)

Пропустите пучок строп в правую петлю зачековки при помощи завязки из шнура ШХБ-60 длиной 1,5 г, как в левую, и удалите завязку (рис. 52).

Поставьте камеру вертикально, уздечкой вверх. Пропустите свободный конец звена длиной 15 г через отверстие в дне камеры. Расправьте дно, заправляя края в камеру.

Стяните и свяжите петли дна камеры с противоположными петлями на основе камеры с помощью завязки из ленты ЛТКП-25-450, которая привязана к однои из угловых петель основы камеры. Конец завязки в последней петли на основе камеры завяжите узлом (рис. 53).

Обстучите блок.

Приступите к укладке строп в соты парашютной камеры. Пропустите укладочный пруток со шнуровым кольцом в крайнюю левую большую сотую.

Захватите стропы на расстоянии, равном длине соты, перегните их, пропустите в изгиб строп шнуровое кольцо укладочного прутка. Протащите стропы в сотую так, чтобы изгиб не доходил к задней кромки соты на 0,01-0,015 г (рис. 54,Б) и не выступал более чем на 0,07-0,09 г в передней кромки.

При укладке строп в соты камеры пользуйтесь крючком для укладки строп с помощью которого через петлю, имеющуюся на сотое, расправьте входное отверстие соты, что облегчит протаскивание строп.

Присоединение звена			Привязывание строп

Стягивание камеры

1-кольца; 2-конец ленты поперечного каркаса. Рис 47.

1-камера; 2-кольца; 3-конец ленты поперечного каркаса. Рис. 48

1-клапан с двумя петлями зачековки; 2-клапан с двумя люверсами;

3-клапан с одним люверсом; 4-петли зачековки.

Рис. 49

Зачековування парашютной камеры

1 - левая петля зачековки ;  2 - монтажная завязка ШХБ-60; 3 - стропы.

Мал..50

Зачековування парашютной камеры

1 - левая петля зачековки; 2 - стропы.

Мал..51.

Зачековування камеры

1-правая петля зачековки, 2-стропы. Рис. 52

Затягивание дна камеры

1завязка ЛТКП-25-450;2-петля дна камеры;3-нивки 15 г;4-дно камеры;5-петля основы камеры

рис..53

заключение строп в соти

1-сотая малая верхнего ряда; 2-стропы; 3-пруток укладочный;

4-крючок укладочный; 5-сотая большая.

Рис 54

Уложите звенья основного парашюта в оставшиеся соты нижнего ряда и в соты верхнего ряда, начиная с крайней правой соты. Укладывая звенья парашюта, проследите, чтобы участок звена с нашитой на нем петлей не был заправлен в сотую и петля выступала из соты, как показано на рис. 55.А.

Проследите за тем, чтобы при совпадении двух и более стыков не звеньях они не укладывались в соты. Место соединения основной стропы со звеном в соты также не укладывается, при этом допускается не полное заполнение сот.

Уложите звенья таким образом, чтобы осталась неуложенная и  часть длиной 0,2-0,3 г.

2.5.1.3. Соедините соединительное звено длиной 2 г узлом «удавка» с коушем уздечки камеры и петлей звена (рис. 56).

Уложите уздечку камеры, часть звена и соединительное звено на дно камеры под малые клапана.Пропустите завязку из шнура ШХБ-40 длиной 0,6 г в кольца бортиков и малых клапанов (рис. 57). Стяните их и концы завязки завяжите, как показано на рис. 58.

2.5.1. 4. Укладка тормозного парашюта

Растяните тормозной парашют на всю длину на укладочном столе. Возьмите стропу 15 и, удерживая ее на середине стола, перебросьте правую половину купола на левую сторону. Расправьте нижнюю кромку и полотнище к вершины купола парашюта.Возьмите стропу 14 и положите ее на стропе 15, расправьте нижнюю кромку и все полотнище (рис. 59).

Уложите в указанном порядке всю правую половину купола парашюта к полотнищу с маркировкой и к стропы 1 (рис. 60).

## Укладка строп в соты

658-56

\-петля звена парашюта; 2-звено основного парашюта; 3-соты большие верхнего ряда.

Рис. 55

Присоединение соединительного звена

1-звено черт. 10-16853.00; 2-коуш камеры, 3-коуш соединительного звена.

Рис. 56

;

Стягивание колец малых клапанов и бортиков камеры

1-завязка из шнура ШХБ-40:2-кольцо бортика; 3-клапан малый;

4-звено соединительное

Рис. 57

Стягивание колец малых и бортиков камеры

и

1-завязка из шнура ШХБ-40.

Рис. 58

Укладка тормозного парашюту

Укладка тормозного парашюта

Перебросьте левую половину купола парашюта на уложенную правую половину. Положило на стропе 16 стропу 17, расправьте нижнюю кромку и все полотнище. Так по аналогии с правой уложите левую половину купола. В правильно уложенного купола парашюта маркировка должна быть расположена на верхнем полотнище в левой половине, как показано на рис.61.

Проверьте правильность расположения строп, приподнимите укладочной линейкой три верхние стропы 1, 2, 28 и дойдите к развилки. При правильной укладке парашюта стропы 1, 2, 28 должны быть крайними в звена строп и не должны быть перехлеснуты со вторыми стропами и между собой (рис. 62).

1-маркировка; 2-стропа 1.

Рис.61

1-стропа 28; 2-стропа 1; 3-стропа 2;

4-линейка укладочная.

Рис. 62

2.5.1. 5. Произведите укладку тормозного парашюта 8 кв. г в камеру. Возьмите разрывное звено из ленты ЛТК-Р-65 длиной 3,0 г в одно сложение. Завяжите на одном конце звена узел, а другой конец разрежьте на длину 0,7 г (рис.63). Сложите неразрезанную часть зигзагообразно и перевяжите в двух местах завязкой из пряжи хлопчатобумажной длиной 0,25 г, как показано на рис. 63Б. Привяжите один конец разрезанной части звена стройным узлом к уздечке тормозного парашюта, захватывая все ленты уздечки парашюта (рис. 63 В, 64 А).

Второй конец разрывного звена привяжите к петля звена основного парашюта, как показано на рис. 64 Б. Уложите тормозной парашют в камеру так, как показано на рис. 65, стропы уложите зигзагообразно сверху парашюта. Разрывное звено положите под тормозной парашют.

Возьмите завязку из шнура ШХБ-40 длиной 0,6 г и привяжите один его конец к вершине тормозного парашюта, а второй - к петля из ленты ЛТКП-12-450 так, как показано на рис. 65 А,Б.

Уложите оставшуюся часть строп на купол парашюта так, чтобы коуш был на расстоянии 0,2-0,3 г вот нижней кромки и выведите его к коушам звеньев основного парашюта.

2.5.1. 6. Укладка звена длиной 5 г в камеру

Присоедините к дорогому коушу звена при помощи скобы четыре коуша основного парашюта, предварительно надев на звено чехол и развязав монтажную завязку из шнура ШХБ-60 (рис.66).

Производите сборку скоб, используя гаечный ключ и плоскогубцы.

Наденьте чехол на узел соединения, затяните его и завяжите его с двух сторон завязками (рис. 67). Наложите с левой стороны уложенного тормозного парашюта на камеру звено длиной 5 г (рис. 68). Накройте тормозной парашют и звено длиной 5 г прямыми клапанами камеры. Пропустите три ленты одного клапана в кольца на противоположном клапане. Затяните эти ленты и заправьте концы под клапан (рис. 69, Б)

Накройте тормозной парашют и звено длиной 5 г большим клапаном (рис. 69). Пропустите концы лент большого клапана в ответные кольца на камере (рис. 69 А) и затяните лепты. Концы лент завяжите узлом (рис. 69 Б) и заправьте под клапан,

Возьмите звено длиной 4 г чертеж 10-15952.00, вытяните и расправьте его. К меньшему коушу звена при помощи скобы присоедините коуш тормозного парашюта и свободный коуш звена длиной 5 г предварительно надев на звено чехол (рис. 70).

Наденьте чехол на узел соединения, затяните и свяжите его с двух сторон завязками (рис.71).

2.5.1. 8. Поставьте камеру уздечкой вниз. Свяжите кольца нижних клапанов завязкой из хлопчатобумажной пряжи, как показано на рис. 72.

Уложите под клапаны камеры узел, соединяющий коуш звена длиной 5 г и коуш тормозного парашюта с коушем звена длиной 4 г.

Накройте камеру с торца двумя клапанами. Пропустите завязки ШХБ-60 длиной 0,8-1,0 г у кольца клапанов и везде коуш звена 4 г.(рис..73).

2.5.1.9. Пропустите сквозь кольца клапанов завязки с пряжи и опломбируйте блок основного парашюту (рис..74А).В таком виде блок ОП готовь к монтажу.

2.5.2. Заключение блока ДВП.

2.5.2.1. Розтягните купол 20 кв.г на всю длину.Поделите его на две половины , чтобы клеймо находилось сверху, полотнище со стропою снизу.

Возьмите стропу 24 и , придерживая ее на середине уклад очного стола , перекиньте правую половину куполу парашюту на левую сторону .Положите стропу 23 на стропе 24 (рис..75),заключите последовательно указанным порядком половину куполу к полотнищу с маркировкою и к стропы 1.(рис..76).

Перекиньте левую часть куполу на заключенную праву , положите стропу 25 рядом со стропою 24 , и по аналогии заключите левую часть куполу.

Проверьте правильность расположения строп , для чего при подиміть три верхних стропа 1,2,48 и пройдите от нижней кромки к развилине (рис..78), стропы 1,2,48 должны быть крайними возле звена строп .

Возьмите звено 3 г и звено 6,4г . Присоедините большую петлю звена узлом “удавка” к лентам полюсного отвіра купола и коушу звена(рис..79А). Пропустите звено внутри куполу от вершины до нижней кромки и дальше мимо строп купола в сторону коуша.

Придерживая середину куполу, втяните с помощью звена 6,4г вершину куполу , чтобы круши звена и куполу были на одном уровне.Возьмите камеру и пропустите внутри ее звено 3г , чтобы коуш уздечки камеры и коуш звена были на одном уровне.(рис.80).

Заключите купол 20 кв.г со звеном 6,4г в камеру ,заранее зтягнувши камеру до 0,08-0,1г шнуром ШКП-200 и завязал прямым узлом. Пропустите завязки ШХБ-40 в одно составление длиной 0,5г сквозь кольца клапанов камеры.

Перевязка разрывного звена

1- уздечка тормозного парашюту;2- завязка ; 3 – звено разрывное ЛТК-Р-65

рис..63

Укладка тормозного парашюта в камеру

1-парашют тормозной; 2-звено разрывное; 3-петля звена основного парашюта;4-завязка из шнура ШХБ-40.

Рис. 64

Укладка тормозного парашюта

1-стропы тормозного парашюта; 2-купол тормозного парашюта; 3-завязка из шнура ШХБ-40; 4-уздечка тормозного парашюта;

5-петля из ленты ЛТКП-12-450 основы камеры.

Рис. 65

Соединение звена длиной 5 г и основного парашюта

Присоединение звена длиной 5 г

Мал..67.

1 - коуш тормозного парашюту; 2 - звена основного парашюту;

3 - звено 5 г

рис..68.

Затягивание лент  камеры

1-клапан большой; 2-кольцо на камере; 3-лента большая клапана; 4-лента прямого клапана.

Рис. 69

Присоединение звена длиной 4 г

1-коуш звена длиной 5 г; 2-коуш тормозного парашюта; 3-скоба; 4-чехол; 5-звено длиной 4

Рис 71

Связывание колец нижних клапанов

в

1-прямой клапан; 2-нижний клапан; 3-звено длиной 4 г;

4-звено длиной 5 к; 5-завязка из хлопчатобумажной пряжи.

Рис. 72

Стягание прямых клапанов камеры основного блока  а

Укладка  куполу 20 кв.г

Укладка купола 20 кв. г

1-стропа 48; 2-стропа 1; 3-стропа 2; 4-линейка укладочная, Рис.78

1-купол 20 кв. г; 2-звено длиной 6,4 г; 3-коуш купола 20 кв. г;

4-звено длиной 3 г; 5-ленты полюсного отверстия купола 20 кв. г.

Рис, 79

Укладка купола 20 кв. г в камеру

113-36

1-коуш купола 20 кв г; 2-коуш звена длиной 6,4 г; 3-камера;

4-завязка из шнура ШХБ-40

Рис. 81

Стяните завязкой клапаны камеры к отказа и привяжите конци завязки на расстоянии 0,3-0,4 г вот коушей вокруг звена купола и звена длиной 6,4 г (рис. 81).

Поставьте камеру с уложенным дополнительным парашютом вертикально. Через кольца камеры пропустите завязку из пряжи хлопчатобумажной. Завяжите концы завязок, как показано на рис. 82, и опломбируйте блок.

Положите камеру со звеном длиной 3 г и присоедините узлом «удавка» звено длиной  8 г (рис. 83,А).

Звено присоединяется к камере коушем, без опознавательной ленты.

Присоедините узлом «удавка» звено расчековки  к петля звена (рис. 83).

Пломбирование блока дополнительного вытяжного парашюта

1-камера; 2-звено купола 20 кв. и; 3-звено длиной 6,4 г; 4-завязка из шнура ШХБ-40; 5-кольцо; 6-завязка из пряжи хлопчатобумажной;

7-пломба.

Рис. 82

Возьмите два звена длиной 7 г и присоедините с помощью скобы к коушу купола 20 кв. м и к звену длиной 6,4 г, предварительно удалив монтажную завязку ШХБ-60 и надев на звенья чехол. Натяните чехол на скобу и стяните его завязками (рис. 84). Завяжите их прямым узлом.

Привяжите звено к ручке камеры монтажной завязкой из шнура ШХБ-125 (рис. 84).

Уложите на камеру зигзагообразно звенья длиной 7 г, так как показано на рис. 85 и привяжите его к камере монтажной завязкой из шнура ШХБ-125.

В таком виде блок дополнительного вытяжного парашюта подготовлен для монтажа на платформе или изделии.

1 - камера ;2 - звено;3 - звено розчековки;4 - звено 3 г

рис..83

Присоединение двух звеньев к камере ДВП